Bierutów, dnia 01.09.2010 r.

Nr sprawy: IR. 3410/18/10

Odpowiedzi na zapytanie nr 1:

- W związku z rozbieżnością co do projektu budowlanego a zapisami SIWZ rozdz. III w pkt 4 co do gr. nawierzchni bitumicznej, w SIWZ jest 4 cm a w projekcie 2x4 cm, prosimy o podanie podstawy do wyceny.

- W związku z rozbieżnościami co do opisu i rysunków w projekcie budowlanym, prosimy 
o odpowiedź czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie na podbudowę dolną kruszywa 
o frakcji 0-63 mm i wykonania nawierzchni z masy bitumicznej dla kategorii ruchu KR1-2, zwłaszcza że całkowita grubość podbudowy odpowiada tylko dla kategorii ruchu KR1-2.

- Czy Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wykonania na jego koszt odwiertów 
w mieszance mineralno-bitumicznej w celu sprawdzenia grubości dla każdej z warstw?

- Czy Zamawiający będzie żądał wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej?

Odpowiedzi:

ad. 1 –  Podstawą do wyceny jest zgodnie z rozwiązaniami projektowymi – konstrukcja nawierzchni drogi składającej się z:

- warstwy jednej – beton asfaltowy 0/12,8 mm grubości 4 cm,

- warstwy wiążącej – beton asfaltowy 0/16 mm grubości 4 cm.

ad. 2  –   Podbudowa zgodnie z rozwiązaniami projektowymi – konstrukcja nawierzchni drogi składająca się z:

- warstwy górnej z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grubości 8 cm,

- warstwy dolnej z tłucznia kamiennego, niesortowalnego 31,5/63,0 mm grubości 
12 cm odpowiadającej kategorii ruchu KR1-2.

ad. 3 – Tak, Zamawiający będzie żądał od wykonawcy wykonania na jego koszt odwiertów 
w mieszance mineralno-bitumicznej w celu sprawdzenia grubości dla każdej z warstw.

ad. 4  –  Tak, Zamawiający będzie żądał wykonania inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej.

Sporządził: S. Paluch, starszy inspektor ds. gospodarki ziemią