PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST Z TERENU MIASTA I GMINY BIERUTÓW

Opracowany na zlecenie

Urzędu Miejskiego w Bierutowie

przez

ECO-ART Sp. z o.o.

ul. Bonifraterska 17

00-203 Warszawa

Program współfinansowany w ramach realizacji zadania wynikającego z „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”

Spis treści

1.	Wstęp	3

2.	Cele i zadania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”	4

3.	Właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie człowieka	6

4.	Uwarunkowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych	9

4.1.	Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna	9

4.2.	Obowiązki właścicieli nieruchomości	10

4.3.	Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego	10

4.4.	Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych	11

4.5.	Składowanie odpadów zawierających azbest	13

5.	Wyroby azbestowe na terenie Gminy Bierutów	14

5.1.	Ogólna charakterystyka Gminy Bierutów	14

5.2.	Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów	15

5.2.1.	Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji	16

5.2.2.	Płyty azbestowo-cementowe  stanowiące  pokrycia  dachów  obiektów  budowlanych	17

5.2.3.	Struktura własnościowa zinwentaryzowanych obiektów	19

5.2.4.	Stan techniczny zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych	20

5.2.5.	Analiza funkcjonalności zinwentaryzowanych obiektów	21

5.2.6.	Budynki użyteczności publicznej	21

5.2.7.	Rury azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi	23

5.2.8.	Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest	23

5.3.	Przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów	23

6.	Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”	35

7.	Aspekty finansowe realizacji „Programu”	38

7.1.	Przewidywane koszty realizacji „Programu”	38

7.2.	Potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu	40

8.	Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z  terenu  Gminy Bierutów”	44

9.	Podsumowanie i wnioski	45

10.	Spis tabel, wykresów i załączników	47

# Wstęp

Opracowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” związane jest z realizacją „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”, którego celem jest:

- usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju,

- likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko.

Na poziomie lokalnym zadania wynikające z krajowego „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” powinny być realizowane przez samorząd gminny, do którego obowiązków należy  w szczególności:

- gromadzenie przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta informacji o ilości, rodzaju i miejscach występowania wyrobów zawierających azbest oraz przekazywanie jej do marszałka województwa z wykorzystaniem dostępnego narzędzia informatycznego www.bazaazbestowa.gov.pl,

- przygotowywanie i aktualizacja programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest,

- organizowanie usuwania wyrobów zawierających azbest przy wykorzystaniu pozyskanych na ten cel środków finansowych,

- inspirowanie właściwej postawy mieszkańców w zakresie obowiązków związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z marszałkiem województwa w zakresie inwentaryzacji wyrobów azbestowych oraz opracowywania programów usuwania wyrobów zawierających azbest,

- współpraca z mediami w celu propagowania odpowiednich inicjatyw społecznych oraz rozpowszechniania informacji dotyczących zagrożeń powodowanych przez azbest,

- współpraca z organizacjami społecznymi wspierającymi realizację Programu,

- współpraca z organami kontrolnymi (inspekcja sanitarna, inspekcja pracy, inspekcja nadzoru budowlanego, inspekcja ochrony środowiska).

Przygotowanie „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” poprzedzone zostało wykonaniem inwentaryzacji wyrobów zawierających azbest. Zebrane w bazie danych wyniki inwentaryzacji umożliwiły przygotowanie przestrzennego rozmieszczenia wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bierutów wraz z analizą poglądowego stopnia pilności usunięcia azbestu. Następnie oszacowano koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych z terenu Gminy Bierutów oraz wskazano potencjalne źródła finansowania przedsięwzięć, polegających na usuwaniu i unieszkodliwianiu azbestu. Opracowane zostały wskaźniki monitorowania realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”.

Niniejszy dokument został opracowany na podstawie umowy zawartej w dn. 11.03.2013 r. pomiędzy Miastem i Gminą Bierutów a ECO-ART Sp. z o.o.

# Cele i zadania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”

Celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” jest:

- oczyszczenie terenu Gminy Bierutów z azbestu poprzez usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest,

- eliminacja negatywnych skutków zdrowotnych oddziaływania azbestu na człowieka,

- likwidacja oddziaływania azbestu na środowisko zgodnie z obowiązującym prawem do końca 2032 roku.

„Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” (zwany także w dalszej części dokumentu „Programem”) został przygotowany z uwzględnieniem obowiązujących aktów prawnych i jest zgodny z kierunkami wyznaczonymi w dokumentach krajowych i wojewódzkich.

Zgodnie z „Programem Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest zaplanowano do końca 2032 r. Zadania niezbędne do oczyszczenia kraju z azbestu zostały podzielone na: legislacyjne, edukacyjno-informacyjne, ochrony zdrowia, monitorowania realizacji „Programu” oraz działania w zakresie usuwania azbestu z obiektów budowlanych, budowy składowisk oraz instalacji do unieszkodliwiania wyrobów azbestowych.

Oszacowano, iż na terenie kraju nadal użytkowanych jest ok. 14,5 mln ton wyrobów zawierających azbest. Przyjęto, iż proces usuwania azbestu będzie przebiegał etapami. Wskazano na konieczność budowy 56 składowisk odpadów lub kwater przystosowanych do składowania odpadów zawierających azbest.

W „Wojewódzkim Planie Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012” przyjętym uchwałą nr XXIV/616/12 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z dnia 27 czerwca 2012 r. jako cel podstawowy Programu w zakresie gospodarki odpadami zawierającymi azbest wskazano bezpieczne dla ludzi wyeliminowanie ich ze środowiska poprzez unieszkodliwienie. W Planie wskazano następujące cele krótkoterminowe:

- przeprowadzenie pełnej inwentaryzacji azbestu oraz jej coroczna aktualizacja,

- zwiększenie świadomości mieszkańców na temat szkodliwości azbestu i konieczności jego wyeliminowania ze środowiska,

- zapewnienie źródeł finansowania procesu usuwania wyrobów z azbestem,

- sukcesywne i bezpieczne dla środowiska oraz zdrowia mieszkańców usuwanie wyrobów zawierających azbest z obszaru województwa,

- zapewnienie wystarczającej pojemności składowisk przyjmujących odpady z azbestem.

Na terenie województwa znajduje się 286 367,09 m², 20 110,98 Mg oraz 30 068,90 mb wyrobów azbestowych, będących własnością osób prawnych. Największe ilości wyrobów zawierających azbest stwierdzono na terenie gmin: Wisznia Mała, Legnica, Wrocław, Bogatynia i Wałbrzych. Ilość materiałów azbestowych będących własnością osób fizycznych na terenie województwa wynosi  2 629 116,31 m² oraz 4 138,13 Mg. Największa ilość tych wyrobów występuje na terenie gmin: Bystrzyca Kłodzka, Trzebnica, Jelenia Góra, Wrocław, Radków oraz Głogów. Dolnośląski Urząd Wojewódzki podaje, że poza podaną  ilością znajduje się jeszcze dodatkowo 448 756,5 m2 i 49,75 Mg wyrobów zawierających azbest. Łączna ilość materiałów zawierających azbest na terenie województwa dolnośląskiego wynosi ok. 3 121 229,57 m², 24 298,86 Mg i 30 068,9 mb wyrobów zawierających azbest. Tempo usuwania azbestu w 2010 r. osiągnęło wartość 3.933,778 Mg materiałów zawierających azbest, które unieszkodliwiono poprzez składowanie.

Za największy problem uznano brak pełnej i rzetelnej inwentaryzacji dotyczącej ilości, lokalizacji i stanu tych wyrobów, a także niekompletne dane dotyczące ilości materiałów unieszkodliwionych. Jako potencjalny problem wskazano niedostateczną pojemność istniejących składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest, których wytwarzanie prognozuje się w roku 2012 r. na ok. 204,1 tys. m² oraz 1 697 Mg i  2.104,82 mb. W kolejnych latach wytwarzanie odpadów zawierających azbest określa się na ok. 100 tys. m² rocznie. Koszt budowy i rozbudowy istniejących składowisk oszacowano na 9 mln zł. Koszt aktualizacji inwentaryzacji budynków i urządzeń zawierających azbest w latach 2012-2023 oszacowano na 1,7 mln zł.

W obowiązującym „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu oleśnickiego” priorytetowym celem dla powiatu oleśnickiego jest usunięcie z terenu powiatu wyrobów zawierających azbest do końca 2032 r. Jako główne problemy wskazano:

- dużą, na tle wielu innych samorządów, bezwzględną ilość azbestu w niektórych gminach,

- brak środków własnych wykorzystujących wyroby azbestowe na nowe pokrycia dachów, elewacji,

- występowanie azbestu na obiektach publicznych i w miejscach ogólnie dostępnych,

- całkowicie wykluczoną możliwość współfinansowania przez samorządy nowych pokryć dachowych u osób zdejmujących azbest, bagatelizowanie przez mieszkańców problematyki azbestu,

- pozbywanie się azbestu w sposób nielegalny i chaotyczny poza wszelkim nadzorem, przy braku wsparcia zewnętrznego na jego likwidację.

Na terenie powiatu zinwentaryzowano 9.313 obiektów o łącznej powierzchni 452.721,79 m2 i masie 5.147,67 Mg płyt azbestowo-cementowych, w tym na terenie gminy Bierutów 2.234,5 m2 (24,58 Mg). Stan wyrobów zawierających azbest, jakie znajdują się na terenie powiatu oleśnickiego, sytuuje większość przypadków w grupie o III stopniu pilności, dla których w terminie do 5 lat wymagana jest ponowna ocena.

Mając na względzie założenia dokumentów programowych krajowych, wojewódzkich i powiatowych w „Programie usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” założono realizację następujących kierunków działań:

- inwentaryzację i opracowanie bazy danych o wyrobach zawierających azbest,

- organizację działań edukacyjno-informacyjnych o szkodliwości azbestu oraz bezpiecznym użytkowaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest,

- oczyszczenie terenu Gminy Bierutów z wyrobów azbestowych poprzez ich usunięcie 
i unieszkodliwienie,

- wdrożenie monitoringu realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”,

- podjęcie działań w kierunku pozyskania środków finansowych ze źródeł zewnętrznych dla wsparcia usuwania wyrobów zawierających azbest i ich unieszkodliwiania,

- pomoc w poszukiwaniu możliwych źródeł dofinansowania w postaci dotacji, kredytów i pożyczek preferencyjnych na wymianę płyt azbestowo-cementowych dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych,

- okresową weryfikację i aktualizację „Programu”.

Dokument „Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” jest wynikiem realizacji zapisów „Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012” oraz „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

- Właściwości azbestu i jego wpływ na zdrowie człowieka

Azbest jest nazwą handlową włóknistych minerałów, które pod względem chemicznym są uwodnionymi krzemianami metali, zawierającymi w swoim składzie: magnez, sód i wapń. Zgodnie z ustawą z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest (Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.), azbestem nazywane są następujące włókniste krzemiany:

- azbest chryzotylowy, nr CAS 12001-29-5,

- azbest krokidolitowy, nr CAS 12001-28-4,

- azbest amozytowy (gruenerytowy), nr CAS 12172-73-5,

- azbest antofilitowy, nr CAS 77536-67-5,

- azbest tremolitowy, nr CAS 77536-68-6,

- azbest aktynolitowy, nr CAS 77536-66-4.

Wyróżniane są dwie grupy azbestów: grupa serpentynów i grupa azbestów amfibolowych. Do serpentynów należy azbest chryzotylowy (azbest biały), który był wydobywany i stosowany w największych ilościach. W grupie azbestów amfibolowych znaczenie mają dwie odmiany: azbest amozytowy (azbest brązowy) i azbest krokidolitowy (azbest niebieski).

Azbest chryzotylowy krystalizuje się w postaci rurek, a azbesty amfibolowe przyjmują formę grubszych, pręcikowatych kryształów. Włókna azbestu są wiązkami zbudowanymi 
z dużej liczby (do kilku tysięcy, a niekiedy nawet do kilkudziesięciu tysięcy) włókien elementarnych. W tych wiązkach pojedyncze kryształy azbestu są spojone za pomocą węglanu wapniowego. Największe zastosowanie przemysłowe miał azbest o giętkich włóknach (do 0,1 (m grubości), odpornych na działanie czynników chemicznych, wysokich temperatur oraz na ścieranie, a także źle przewodzących ciepło i elektryczność. Używany był do wyrobu tkanin ogniotrwałych, okładzin ciernych, szczęk hamulcowych, farb ogniotrwałych, materiałów izolacyjnych oraz niepalnych materiałów budowlanych.

Azbest amfibolowy charakteryzuje się dużą kwasoodpornością. Jest znacznie mniej rozpowszechniony w przyrodzie. Wykorzystywany był w przemyśle chemicznym. Występowanie azbestu w przyrodzie jest stosunkowo powszechne, ale tylko w kilku miejscach na świecie prowadzona była eksploatacja tego minerału na skalę przemysłową. Polska nie posiada złóż azbestu nadających się do eksploatacji przemysłowej.

W zależności od zawartości azbestu, stosowanego spoiwa oraz gęstości objętościowej wyróżniono dwie grupy wyrobów azbestowych:

      - klasa I (wyroby miękkie), których gęstość objętościowa jest mniejsza niż 1.000 kg/m3, zawierające powyżej 20% (do 100% azbestu). Wyroby te łatwo ulegają uszkodzeniom mechanicznym, w wyniku czego następuje znaczna emisja włókien azbestu do otoczenia. Najczęściej stosowane w tej klasie były: wyroby tekstylne z azbestu, używane przez pracowników w celach ochronnych, koce gaśnicze, szczeliwa plecione, tektury uszczelkowe, materiały, wykładziny cierne.

      - klasa II (wyroby twarde), których gęstość objętościowa jest większa niż 1.000 kg/m3, zawierające poniżej 20% azbestu. W wyrobach tych włókna azbestowe są mocno związane, a w przypadku mechanicznego uszkodzenia, np. pęknięcia, ma miejsce stosunkowo niewielka emisja azbestu do otoczenia w porównaniu z wyrobami klasy I. Niebezpieczeństwo dla zdrowia ludzi i środowiska stwarza mechaniczna obróbka tych wyrobów oraz rozbijanie, np. w wyniku zrzucania w trakcie prac remontowych.

W Polsce wyroby twarde wykorzystywane były do produkcji płyt azbestowo-cementowych jako materiał budowlany w postaci płyt płaskich, falistych oraz rur azbestowo-cementowych. Płyty płaskie i faliste wykorzystywane były do krycia dachów, rzadziej do elewacji budynków gospodarczych i mieszkalnych czy przemysłowych. W znacznie mniejszych ilościach produkowane i stosowane były inne wyroby azbestowo-cementowe,
tj. rury służące do wykonywania instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych oraz przewody kominowe czy zsypy w budynkach wielokondygnacyjnych.

Fot.1 Płyty azbestowo-cementowe faliste		        Fot. 2 Płyty azbestowo-cementowe płaskie

Ekspozycja na pył azbestu stanowi poważne zagrożenie dla zdrowia ludzi. Problem zagrożenia nowotworami powodowanymi włóknami azbestu istnieje nadal, pomimo coraz lepszej ochrony pracy w kontakcie z azbestem. Zapadalność na nowotwory złośliwe, 
w szczególności raka płuca i międzybłoniaka opłucnej, jest ściśle związana ze stężeniem włókien azbestu w powietrzu determinowanym ilością i stanem zabudowanych i stosowanych wyrobów zawierających azbest oraz stopniem zanieczyszczenia środowiska.

Stężenie włókien azbestu w powietrzu (imisja) na danym obszarze jest bezpośrednią miarą stosowaną do określenia dawki kumulowanej, będącej podstawą szacowania ryzyka zdrowotnego związanego z zanieczyszczeniem środowiska azbestem na danym obszarze.

Pomiary stężenia włókien azbestu w województwie dolnośląskim zostały wykonane 
w 2008 r. Punkty pomiarowe zostały wyznaczone w 15 powiatach na terenie 28 gmin. Łącznie na terenie województwa dolnośląskiego pobrano 252 próbek powietrza. Rozkład wartości stężeń azbestu w powietrzu atmosferycznym na terenie województwa dolnośląskiego został przedstawiony na wykresie nr 1.

Wykres nr 1 Rozkład punktów pomiarowych na terenie województwa dolnośląskiego według wielkości stężeń

Średnie stężenie włókien azbestu w powiecie oleśnickim wynosiło 307 wł/m3
(na podstawie 27 próbek, pobranych w 9 punktach na terenie 4 gmin).

Głównymi skutkami narażenia na pył azbestu są: azbestoza, międzybłoniak opłucnej 
i rak płuca. Zachorowania na azbestozę płuc pojawiają się przy znacznym narażeniu na pył azbestu (rzędu setek tysięcy włókien na 1 m3). Na podstawie przeprowadzonych badań można uznać, iż narażenia występujące w środowisku komunalnym (do 1000 włókien/m3) są niewystarczające do wywołania azbestozy. Dla międzybłoniaka płuc oraz raka płuc zaobserwowano wzrost zachorowań osób narażonych środowiskowo na pył azbestu.

Biologiczna agresywność pyłu azbestowego jest zależna od stopnia penetracji i ilości włókien, które zatrzymały się w dolnej części układu oddechowego. Włókna cienkie
o średnicy poniżej 3 mikrometrów przenoszone są łatwiej i docierają do końcowych odcinków dróg oddechowych, a włókna grube, o średnicy powyżej 5 mikrometrów, zatrzymują się 
w górnych odcinkach dróg oddechowych. Skręcone włókna chryzotylu o dużej średnicy mają tendencję do zatrzymywania się wyżej w porównaniu z igłowymi włóknami azbestów amfibolowych, z łatwością przenikających do obwodowych części płuc. Największe zagrożenie dla organizmu ludzkiego stanowią włókna respirabilne, dostające się 
z powietrzem do pęcherzyków płucnych, o średnicy mniejszej od 3 mikrometrów.

Na podstawie przeprowadzonych badań znaczącego wzrostu liczby przypadków międzybłoniaka należy spodziewać się po około 50-60 latach od okresu, w którym zostało znacznie zanieczyszczone środowisko. Podstawą do oceny stężeń były badania prowadzone w latach 2004-2008, a narażenie we wcześniejszych latach oszacowane zostało na podstawie danych o wielkości produkcji wyrobów azbestowych. Szacuje się, iż ekspozycja na pył azbestowy powoduje na świecie ok. 100 tys. zgonów rocznie.

W stanowisku wyrażonym przez uczestników European Asbestos Conference: Policy, Status & Human Rights (22-23 września 2005 r. w Brukseli) zalecane jest m.in.:

            - rygorystyczne przestrzeganie przepisów prawnych dotyczących azbestu,

            - przeprowadzenie inwentaryzacji budynków publicznych zawierających materiały azbestowe do końca 2007 r. oraz pozostałych do 2008 r.

            - opracowanie regulacji prawnych dotyczących usuwania materiałów zawierających azbest,

            - określenie minimum pomocy finansowej dla poszkodowanych.

# Uwarunkowania prawne użytkowania i usuwania wyrobów azbestowych

W ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2008 r., nr 25 poz. 150 z późn. zm.) zabroniono wprowadzania do obrotu lub ponownego wykorzystywania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, w tym azbestu.

# Azbest jako substancja szczególnie niebezpieczna

Substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska powinny być wykorzystywane, przemieszczane i eliminowane przy zachowaniu środków ostrożności, 
a instalacje lub urządzenia, w których jest lub był wykorzystywany azbest, powinny zostać oczyszczone lub unieszkodliwione. Do instalacji lub urządzeń, co do których istnieje podejrzenie, iż były w nich wykorzystywane substancje stwarzające szczególne zagrożenie dla środowiska, stosuje się wymagania dotyczące postępowania z instalacjami 
i urządzeniami, w których były lub są wykorzystywane te substancje.

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest (Dz. U. z 2011 r., Nr 8, poz. 31), wyroby zawierające azbest mogą być wykorzystywane w sposób niestwarzający zagrożenia dla zdrowia ludzi i środowiska 
w terminie do dnia 31 grudnia 2032 r.

W rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów (Dz.U. nr 112, poz. 1033) azbest jako składnik odpadów został zaliczony do kategorii odpadów niebezpiecznych (C25):

| 06 07 01* | Odpady azbestowe z elektrolizy |
| --- | --- |
| 06 13 04* | Odpady z przetwarzania azbestu |
| 10 11 81* | Odpady zawierające azbest |
| 10 13 09* | Odpady zawierające azbest z produkcji elementów cementowo-azbestowych |
| 15 01 11* | Opakowania z metali zawierające niebezpieczne porowate elementy wzmocnienia konstrukcyjnego (np. azbest), włącznie z pustymi pojemnikami ciśnieniowymi |
| 16 01 11* | Okładziny hamulcowe zawierające azbest |
| 16 02 12* | Zużyte urządzenia zawierające wolny azbest |
| 17 06 01* | Materiały izolacyjne zawierające azbest |
| 17 06 05* | Materiały konstrukcyjne zawierające azbest |

# Obowiązki właścicieli nieruchomości

Na mocy rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, wyroby zawierające azbest, instalacje lub urządzenia zawierające azbest, drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest, rury azbestowo-cementowe oraz usunięte wyroby zawierające azbest powinny być inwentaryzowane poprzez sporządzenie spisu z natury.

Wykorzystujący wyroby azbestowe powinien ująć wynik inwentaryzacji 
w „Informacji o wyrobach zawierających azbest” (załącznik 2). Corocznie w terminie do dnia 31 stycznia osoba fizyczna, nieprowadząca działalności gospodarczej, powinna przedłożyć wynik inwentaryzacji odpowiednio wójtowi, burmistrzowi lub prezydentowi miasta, 
a przedsiębiorcy i osoby fizyczne, prowadzące działalność gospodarczą - właściwemu marszałkowi województwa.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, właściciel, użytkownik wieczysty lub zarządca nieruchomości, a także obiektu, urządzenia budowlanego, instalacji przemysłowej lub innego miejsca zawierającego azbest, powinien przeprowadzić kontrole stanu wyrobów azbestowych w terminach wynikających z oceny stanu tych wyrobów. Z przeprowadzonej kontroli okresowej powinna zostać sporządzona „Ocena stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” (załącznik nr 4). Wyroby zakwalifikowane, na podstawie przeprowadzonej oceny, do usunięcia, powinny zostać usunięte, a wyroby niezakwalifikowane do usunięcia - winny być odpowiednio zabezpieczone. Po dokonaniu zabezpieczenia należy ponownie wykonać ocenę w ciągu 30 dni.

Instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz użytkowane bez zabezpieczenia drogi i pozostawione w ziemi, wyłączone z użytkowania, rury azbestowo-cementowe powinny zostać oznakowane. W przypadku braku możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest, oznakowanie powinno być umieszczone w widocznym miejscu, w każdym pomieszczeniu, w którym taka instalacja lub urządzenie się znajdują, dodając ostrzeżenie „Pomieszczenie zawiera azbest”.

Oznakowanie rur azbestowo-cementowych umieszcza się na stałych elementach nadpoziomowych instalacji.

# Obowiązki jednostek samorządu terytorialnego

Jednostki samorządu terytorialnego powinny corocznie w terminie do 31 stycznia przedkładać marszałkowi województwa „Informacje o wyrobach zawierających azbest” (załącznik 2) sporządzone dla obiektów, stanowiących ich własność, w których użytkowane są wyroby azbestowe.

Jednostki samorządu terytorialnego powinny oznakować drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest na elementach pionowych na całym odcinku drogi, po każdym skrzyżowaniu z inną drogą. Drogi zabezpieczone nie podlegają oznakowaniu po potwierdzeniu braku emisji włókien azbestu z odpadów zawierających azbest wykorzystanych do utwardzenia drogi zabezpieczonej. Wzór oznakowania został zamieszczony w załączniku nr 1.

W urzędzie gminy oraz na stronie internetowej urzędu powinna być ogólnie dostępna informacja o rozmieszczeniu dróg zabezpieczonych oraz dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

Wójt, burmistrz lub prezydent miasta powinien przedkładać marszałkowi województwa do 31 marca za poprzedni rok kalendarzowy (załącznik nr 3), informację 
o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska w formie elektronicznej, na informatycznych nośnikach danych w rozumieniu art. 3 pkt 1 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.).

W oparciu o zapisy §4 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 24) informacje dotyczące wyrobów zawierających azbest są bezpośrednio wprowadzane przez wójta, burmistrza, prezydenta miasta do bazy azbestowej administrowanej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, dostępnej za pośrednictwem sieci Internet w serwisie internetowym Bazy Azbestowej: www.bazaazbestowa.gov.pl. Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 25) określa, iż rejestr ten jest prowadzony przez marszałków w formie elektronicznej przy użyciu systemu teleinformatycznego w rozumieniu art. 3 pkt 3 ww. ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne i stanowi integralną część bazy azbestowej dostępnej pod adresem www.bazaazbestowa.gov.pl.

# Obowiązki wykonawcy prac polegających na usuwaniu wyrobów azbestowych

Wytwórca odpadów, który prowadzi działalność polegającą na świadczeniu usług w zakresie budowy, rozbiórki, remontu obiektów, czyszczenia zbiorników lub urządzeń oraz sprzątania, konserwacji i napraw, a więc także firmy świadczące usługi w zakresie usuwania azbestu (poza instalacjami) , w świetle ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21), nie jest już zobowiązany do uzyskania decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami, a także program gospodarki odpadami niebezpiecznymi. Na mocy nowej ustawy ww. decyzje, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych wygasły, natomiast pozwolenia na wytwarzanie odpadów, wydane na podstawie przepisów dotychczasowych, zachowują ważność na czas, na jaki zostały wydane. Firmy świadczące usługi w zakresie usuwania azbestu zobowiązane są jednak do przestrzegania przepisów ustawy o odpadach w zakresie postępowania z wytworzonymi odpadami. Ponadto, zgodnie z zapisami art. 66 oraz 75 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach firmy te mają obowiązek prowadzenia ewidencji odpadów, a także rokrocznego składania właściwemu marszałkowi sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami (do 15 marca za poprzedni rok kalendarzowy.) Ewidencja odpadów prowadzi się z zastosowaniem kart ewidencji odpadów i kart przekazania odpadów.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej  z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (zm. Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r.), wykonawca prac polegających na zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest, zobowiązany jest ponadto do przeszkolenia przez uprawnioną instytucję zatrudnianych pracowników, osób kierujących lub nadzorujących prace w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu tych wyrobów oraz przestrzegania procedur dotyczących bezpiecznego postępowania, posiadania niezbędnego wyposażenia technicznego i socjalnego oraz opracowania przed rozpoczęciem prac szczegółowego planu prac usuwania wyrobów zawierających azbest, obejmującego w szczególności:

  - identyfikację azbestu w przewidzianych do usunięcia materiałach, na podstawie udokumentowanej informacji od właściciela lub zarządcy obiektu albo też na podstawie badań przeprowadzonych przez laboratorium wyposażone w sprzęt umożliwiający ich prawidłową analizę i zdolne do stosowania odpowiedniej techniki identyfikacyjnej,

  - informacje o metodach wykonywania planowanych prac,

  - zakres niezbędnych zabezpieczeń pracowników oraz środowiska przed narażeniem na szkodliwość emisji azbestu,

  - ustalenie niezbędnego dla rodzaju wykonywanych prac monitoringu powietrza.

Wykonawca prac polegających na zabezpieczeniu lub usunięciu wyrobów zawierających azbest z miejsca, obiektu, urządzenia budowlanego lub instalacji przemysłowej, a także z terenu prac obowiązany jest także do zgłoszenia zamiaru przeprowadzenia tych prac właściwemu organowi nadzoru budowlanego, właściwemu okręgowemu inspektorowi pracy oraz właściwemu państwowemu inspektorowi sanitarnemu w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem prac.

W celu zapewnienia warunków bezpiecznego usuwania wyrobów zawierających azbest z miejsca ich występowania, wykonawca prac obowiązany jest do:

      - izolowania od otoczenia obszaru prac przez stosowanie osłon zabezpieczających przenikanie azbestu do środowiska,

      - ogrodzenia terenu prac z zachowaniem bezpiecznej odległości od traktów komunikacyjnych dla osób pieszych, nie mniejszej niż 1 m, przy zastosowaniu osłon zabezpieczających przed przenikaniem azbestu do środowiska,

      - umieszczenia w strefie prac w widocznym miejscu tablic informacyjnych o następującej treści: „Uwaga! Zagrożenie azbestem”; w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit treść tablic informacyjnych powinna być następująca: „Uwaga! Zagrożenie azbestem – krokidolitem”,

      - zastosowania odpowiednich środków technicznych ograniczających do minimum emisję azbestu do środowiska,

      - zastosowania w obiekcie, gdzie prowadzone są prace, odpowiednich zabezpieczeń przed pyleniem i narażeniem na azbest, w tym uszczelnienia otworów okiennych i drzwiowych, a także innych zabezpieczeń przewidzianych w planie bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

      - codziennego usuwania pozostałości pyłu azbestowego ze strefy prac przy zastosowaniu podciśnieniowego sprzętu odkurzającego lub metodą czyszczenia na mokro,

      - izolowania pomieszczeń, w których zostały przekroczone dopuszczalne wartości stężeń pyłu azbestowego dla obszaru prac, w szczególności izolowania pomieszczeń w przypadku prowadzenia prac z wyrobami zawierającymi krokidolit,

      - stosowania zespołu szczelnych pomieszczeń, w których następuje oczyszczenie pracowników z azbestu, przy usuwaniu pyłu azbestowego przekraczającego dopuszczalne wartości stężeń,

      - zapoznania pracowników bezpośrednio zatrudnionych przy pracach z wyrobami zawierającymi azbest lub ich przedstawicieli z planem prac, a w szczególności z wymogami dotyczącymi bezpieczeństwa i higieny pracy w czasie wykonywania prac.

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy:

- ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych (Dz. U., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR (Dz. U., Nr 0, poz. 192),

- Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne (Dz. U., Nr 0, poz. 191).

Prace związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest powinny być prowadzone w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Po wykonaniu prac, wykonawca ma obowiązek złożenia właścicielowi, użytkownikowi wieczystemu lub zarządcy pisemnego oświadczenia o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych. Oświadczenie to powinno być przechowywane przez okres co najmniej 5 lat.

Do transportu wyrobów i odpadów zawierających azbest stosuje się przepisy 
o przewozie towarów niebezpiecznych. Wyroby i odpady zawierające azbest powinny zostać odpowiednio oznakowane, a transport wyrobów i odpadów zawierających azbest, należy wykonać w sposób uniemożliwiający emisję azbestu do środowiska. Przed załadowaniem przygotowanych odpadów zawierających azbest środek transportu powinien być oczyszczony z elementów umożliwiających uszkodzenie opakowań w trakcie transportu. Ładunek odpadów zawierających azbest powinien być tak umocowany, aby w trakcie transportu nie był narażony na wstrząsy, przewracanie lub wypadnięcie z pojazdu.

# Składowanie odpadów zawierających azbest

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, odpady zawierające azbest powinny być składowane na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na wydzielonych częściach składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne albo na podziemnych składowiskach odpadów niebezpiecznych.

Składowiska odpadów niebezpiecznych lub wydzielone części na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczone do wyłącznego składowania odpadów niebezpiecznych, pochodzących z budowy, remontu i rozbiórki obiektów budowlanych oraz infrastruktury drogowej, wymienionych w katalogu odpadów, oznaczonych kodami: 17 06 01* materiały izolacyjne zawierające azbest lub 17 06 05* materiały konstrukcyjne zawierające azbest, powinny być budowane w specjalnie wykonanych zagłębieniach terenu ze ścianami bocznymi zabezpieczonymi przed osypywaniem się. Odpady składowane są w opakowaniu, w którym zostały dostarczone na składowisko odpadów. Każdorazowo po umieszczeniu odpadów na składowisku odpadów ich powierzchnia jest zabezpieczana przed emisją pyłów przez przykrycie izolacją syntetyczną lub warstwą ziemi. Na składowisku odpadów lub kwaterze nie są prowadzone roboty mogące powodować uwolnienie włókien. Składowanie odpadów należy zakończyć na poziomie 2 m poniżej poziomu terenu otoczenia, a następnie składowisko odpadów powinno zostać wypełnione ziemią do poziomu terenu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 30 kwietnia 2013 r w sprawie składowisk odpadów (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 523), na składowiskach odpadów niebezpiecznych lub na ich wydzielonych częściach na terenie składowisk odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne, przeznaczonych do wyłącznego składowania odpadów, o których mowa wyżej, po wypełnieniu składowiska warstwą ziemi, nie mogą być budowane budynki, wykonywane wykopy, instalacje naziemne i podziemne ani nie mogą być prowadzone roboty naruszające strukturę tego składowiska odpadów.

# Wyroby azbestowe na terenie Gminy Bierutów

# Ogólna charakterystyka Gminy Bierutów

Gmina miejsko-wiejska Bierutów położona jest w północno-wschodniej części województwa dolnośląskiego, w powiecie oleśnickim. Od północy i zachodu graniczy z gminą Oleśnica, od wschodu z gminą Dziadowa Kłoda, Wilków (woj. opolskie) i Namysłów (woj. opolskie), a od południa z gminą Jelcz-Laskowice. W skład administracyjny Gminy Bierutów wchodzi 16 sołectw: Gorzesław, Jemielna, Karwiniec, Kijowice, Kruszowice, Paczków, Posadowice, Radzieszyn, Sątok, Solniki Małe, Solniki Wielkie, Stronia, Strzałkowa, Wabienice, Zawidowice, Zbytowa oraz miasto Bierutów.

Pod względem geograficznym Gmina Bierutów położona jest w obrębie mezoregionu Równina Oleśnicka, mikroregionu Równina Oleśnicko-Bierutowska. Gmina położona jest w dorzeczu Odry, zlewni rzeki Widawy i jej dopływów. Głównym ciekiem na obszarze gminy jest Widawa, która płynie ze wschodu na zachód przez centralną część gminy. Teren gminy odwadniają również Sątok, Smolna, Świerzna, Ciesielska Woda oraz mniejsze cieki. Sieć wód powierzchniowych dodatkowo zagęszczają liczne rowy melioracyjne.

Powierzchnia Gminy Bierutów wynosi 147 km², co stanowi 0,7% obszaru województwa dolnośląskiego. Gminę zamieszkuje 10.301 osób, w tym 5.040 mężczyzn i 5.261 kobiet. Gęstość zaludnienia wynosi 70 os./km² (GUS, 31.12.2012).

Według danych GUS z 31 grudnia 2010 r. w gminie działają 823 podmioty gospodarcze, wśród których przeważającą większość stanowią osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą (590). Ponadto w sektorze prywatnym na terenie gminy działa 39 spółek handlowych, 3 spółdzielnie, 14 stowarzyszeń i organizacji społecznych. W sektorze publicznym działalność prowadzi 55 podmiotów.

Długość sieci wodociągowej, z której korzysta 81,6% mieszkańców gminy (7.941 osób), wynosi 74,8 km. Sieć kanalizacyjna w gminie Bierutów ma długość 14,2 km i korzystają z niej 4.404 osoby – 42,8% mieszkańców (GUS, 31.12.2011). Oczyszczalnie ścieków zlokalizowane są w Bierutowie oraz Stroni.

Przez gminę przebiegają dwie drogi wojewódzkie – nr 451 i 452 oraz linia kolejowa nr 143 o znaczeniu krajowym.

Powierzchnia użytków rolnych w gminie wynosi 10.134 ha, w tym grunty orne zajmują 8.211 ha (GUS, 2005). Lasy i grunty leśne zajmują obszar 3.583 ha (GUS, 2012). Gmina Bierutów jest gminą rolniczą. Gleby na jej terenie charakteryzują się wysoką wartością bonitacyjną.

Najcenniejsze pod względem przyrodniczym tereny gminy zostały objęte ochroną – są to specjalne obszary ochrony siedlisk sieci Natura 2000: zlokalizowany w centralnej części gminy obszar Bierutów oraz położony częściowo w zachodniej części gminy obszar Lasy Grędzińskie. SOO Bierutów to kompleks łąk wilgotnych i zalewowych oraz pastwisk po obu stronach rzeki Widawy poniżej Bierutowa. Obszar ma kluczowe znaczenie dla przetrwania motyla czerwończyka fioletka na Dolnym Śląsku. SOO Lasy Grędzińskie chronią rozległy obszar lasów z sześcioma cennymi typami siedlisk przyrodniczych, wśród których zdecydowanie dominują łęgi. Ponadto na terenie gminy ochroną pomnikową objęto grupę 3 dębów szypułkowych. Walory przyrodnicze doliny Widawy, w tym obecność torfów z cenną roślinnością wskazują na konieczność objęcia jej ochrona prawną w formie Obszaru Chronionego Krajobrazu. Ochrony wymagają też obiekty pozostające w ewidencji Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, jak np. park w Posadowicach. Ponadto na terenie gminy znajdują się drzewa o wymiarach drzew pomnikowych, jak np. dąb przy ul. Namysłowskiej w Bierutowie, który należy objąć ochroną

Działalność kulturalną w gminie prowadzi Ośrodek Kultury i Sportu w Bierutowie organizujący i prowadzący różne imprezy kulturalno-rozrywkowe, okolicznościowe, festyny, dożynki wiejskie, gminne, powiatowe, imprezy zakładowe, koncerty, dzień kobiet, spotkania z Mikołajem, imprezy rekreacyjne dla dzieci..

Do najciekawszych zabytków na terenie gminy należą:

- kościół pw. św. Katarzyny z XIV w. w Bierutowie,

- pozostałości zamku książąt wrocławskich z XIV i XVII wieku w Bierutowie,

- wieża dawnego ratusza z XVII wieku w Bierutowie,

- fragmenty murów miejskich z XIV wieku w Bierutowie,

- kościół parafialny pw. św. Józefa wybudowany w latach 1891-1893 w stylu neogotyckim w Bierutowie,

- ruiny ceglanego kościoła cmentarnego pw. Świętej Trójcy w Bierutowie,

- dawna synagoga w Bierutowie,

- najwyższy na Dolnym Śląsku krzyż pokutny w Kijowicach z ok. XIV wieku o wysokości 241 cm i rozpiętości ramion 109 cm położony w lesie ok. 300 m na północ od wsi Kijowice,

- wczesnogotycki kościół pw. NMP z drugiej połowy XIII wieku w Stroni,

- trzon krzyża pokutnego z XIV-XVI wieku w Posadowicach.

# Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów

Źródłem danych o rozmieszczeniu i ilości wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bierutów była inwentaryzacja wyrobów azbestowych. Została ona przeprowadzona w trakcie wizyt terenowych w okresie lipiec-sierpień 2013 r. Inwentaryzacją objęto wyłącznie użytkowane na zewnątrz budynków wyroby zawierające azbest, stanowiące pokrycia dachowe i elewacje budynków. Zastosowano następujące metody pozyskania danych:

            - wywiad terenowy,

            - zapytania ankietowe.

Wywiad terenowy zastosowano w odniesieniu do osób fizycznych, właścicieli posesji oraz przedsiębiorstw prowadzących działalność gospodarczą, a metodą ankietową objęto Urząd Miejski w Bierutowie.

W wyniku przeprowadzonych prac inwentaryzacyjnych stwierdzono, że:

- w 524 budynkach mieszkalnych wraz z zabudową gospodarczą oraz innych obiektach zamontowane zostały płyty azbestowo-cementowe o łącznej powierzchni 99.630 m2,

- 1 obiekt użyteczności publicznej pokryty jest płytami azbestowo-cementowymi o powierzchni 273 m2,

- na posesjach nie stwierdzono składowanych płyt azbestowo-cementowych,

- brak jest rur wodociągowych wykonanych z wyrobów zawierających azbest,

- brak jest dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest.

# Metodologia przeprowadzenia inwentaryzacji

Inwentaryzacja wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów została przeprowadzona przez pracowników terenowych w okresie lipiec-sierpień 2013 r. W terenie wykonano spis gospodarstw domowych, obiektów produkcyjnych i usługowych, gdzie stwierdzono wykorzystywanie płyt azbestowo-cementowych jako pokrycia dachowe.

Obiekty pokryte płytami zawierającymi azbest zostały opisane przez pracowników terenowych zgodnie z wytycznymi zawartymi w na stronie bazy azbestowej. Określony został dokładny adres występowania azbestu, tj. miejscowość, ulica, numer, jak również typ azbestu w podziale na płyty faliste (W02) i płyty płaskie (W01). Wykonana także została poglądowa ocena stopnia pilności usunięcia azbestu w podziale na: 1, 2 i 3 z zastosowaniem kryteriów zgodnych z rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest. Uzyskane dane zostały następnie odniesione do map ewidencyjnych.

Każdemu zinwentaryzowanemu obiektowi przypisana została funkcja w podziale na: mieszkalną, gospodarczą, mieszkalno-gospodarczą, produkcyjną i inną.

Pokrycia dachowe z obiektów, które uzyskały ocenę 1 powinny zostać usunięte natychmiast. Uzyskanie oceny 2 oznacza, że w ciągu kolejnego roku powinien zostać wykonany kolejny przegląd, a ocena 3 stanowi, że wyroby azbestowe wymagają ponownej oceny w terminie do 5 lat.

Ilość wyrobów zawierających azbest szacowana była przez pracowników terenowych w terenie poprzez liczenie płyt azbestowo-cementowych znajdujących się na budynkach. Następnie ilość azbestu została zweryfikowana z wykorzystaniem zdjęć lotniczych i innych podkładów mapowych.

Dane te zostały przygotowane w odpowiednim formacie zgodnie z informacjami zawartymi na stronie bazy azbestowej:

      - miejsce występowania wyrobów azbestowych (ulica, numer posesji),

      - typ płyt azbestowo-cementowych w podziale na płyty faliste (W02) i płyty płaskie (W01),

      - stopień pilności usunięcia azbestu oceniony w trakcie wizyt terenowych zgodnie 
z wymaganiami „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest”,

      - ilość płyt azbestowo-cementowych (w m2),

      - ilość płyt azbestowo-cementowych w Mg,

      - numer obrębu ewidencyjnego,

      - numer działki ewidencyjnej,

      - funkcja obiektów.

# Płyty azbestowo-cementowe stanowiące pokrycia dachów obiektów budowlanych

Całkowita ilość płyt azbestowo-cementowych zinwentaryzowanych na terenie Gminy Bierutów stanowiących pokrycia dachów wynosi 99.630 m2. Powierzchnia pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych została przeliczona z [m2] na [Mg] przy założeniu, że średnia masa 1 m2 płyt azbestowo-cementowych wynosi 0,011 Mg.

Tabela nr 1 Zinwentaryzowana ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe budynków na terenie Gminy Bierutów

| Lp. | Typ płyt | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | płyty azbestowo-cementowe płaskie | 1 261 | 14 |
| 2 | płyty azbestowo-cementowe faliste | 98 369 | 1 082 |
|  | Razem | 99 630 | 1 096 |

Łącznie zinwentaryzowano 524 obiekty z wyrobami azbestowymi. Liczbę obiektów w poszczególnych miejscowościach gminy przedstawiono w tabeli nr 2. Szczegółowe zestawienie obiektów, w których zinwentaryzowane zostały płyty azbestowo-cementowe zostało zamieszczone w załączniku nr 5.

Tabela nr 2 Liczba zinwentaryzowanych budynków z pokryciem azbestowym na terenie Gminy Bierutów

| Lp. | Miejscowość | Liczba obiektów | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bierutów | 96 | 17 085 | 188 |
| 2 | Gorzesław | 41 | 8 336 | 92 |
| 3 | Jemielna | 12 | 1 832 | 20 |
| 4 | Karwiniec | 26 | 2 374 | 26 |
| 5 | Kijowice | 5 | 464 | 5 |
| 6 | Kruszowice | 8 | 3 457 | 38 |
| 7 | Paczków | 23 | 5 991 | 66 |
| 8 | Posadowice | 27 | 4 813 | 53 |
| 9 | Radzieszyn | 14 | 1 402 | 15 |
| 10 | Sątok | 23 | 3 045 | 34 |
| 11 | Solniki Małe | 19 | 2 644 | 29 |
| 12 | Solniki Wielkie | 27 | 3 388 | 37 |
| 13 | Stronia | 38 | 9 089 | 100 |
| 14 | Strzałkowa | 13 | 2 944 | 32 |
| 15 | Wabienice | 35 | 8 523 | 94 |
| 16 | Zawidowice | 37 | 6 242 | 69 |
| 17 | Zbytowa | 80 | 18 001 | 198 |
|  | Razem | 524 | 99 630 | 1 096 |

Najwięcej obiektów z pokryciem dachowym wykonanym z płyt azbestowo-cementowych znajduje się w miejscowościach: Bierutów (96), Zbytowa (80) i Gorzesław (41). Stanowią one ponad 41% łącznej liczby zinwentaryzowanych obiektów na terenie Gminy Bierutów. Najmniej obiektów z pokryciem azbestowym znajduje się w miejscowości Kijowice (5). Stanowią one niecały 1% zinwentaryzowanych budynków.

Strukturę rozmieszczenia obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi 
w podziale na poszczególne miejscowości gminy przedstawiono na wykresie nr 2.

Wykres nr 2 Rozmieszczenie obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi na terenie Gminy Bierutów w podziale na poszczególne miejscowości [w m2]

# Struktura własnościowa zinwentaryzowanych obiektów

W celu opracowania wyników inwentaryzacji pod kątem struktury własnościowej pozyskano z Urzędu Miejskiego w Bierutowie informacje o typie własności poszczególnych obiektów w podziale na:

            - własność prywatną,

            - własność Skarbu Państwa,

            - własność Gminy Bierutów,

            - własność Powiatu Oleśnickiego,

            - własność Województwa Dolnośląskiego,

            - własność PKP,

            - własność MON,

            - własność ANR,

            - współwłasność.

Na podstawie przekazanych danych przygotowano analizę wyników inwentaryzacji 
w podziale na typ własności.

Tabela nr 3 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności

| Lp. | Typ własności | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Własność prywatna | 88 786 | 977 |
| 2 | Własność Skarbu Państwa | 3 292 | 36 |
| 3 | Własność Gminy Bierutów | 2 073 | 23 |
| 4 | Własność Powiatu Oleśnickiego | 4 025 | 44 |
| 5 | Własność Województwa Dolnośląskiego | 0 | 0 |
| 6 | Własność PKP | 0 | 0 |
| 7 | Własność MON | 0 | 0 |
| 8 | Własność ANR | 0 | 0 |
| 9 | Współwłasność | 1 454 | 16 |
|  | Razem | 99 630 | 1 096 |

Ponad 89,1% zinwentaryzowanych płyt azbestowo-cementowych jest własnością osób prywatnych, 4,0% jest własnością powiatu oleśnickiego, 3,3% to własność Skarbu Państwa, 2,1% to własność Gminy Bierutów, a niecałe 1,5% stanowią płyty będące współwłasnością.

# Stan techniczny zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych

Zestawienie wyników inwentaryzacji w podziale na stopień pilności usunięcia azbestu zostało przygotowane w tabeli nr 4. Ocena ta ma charakter poglądowy i nie jest formalną „Oceną…” w rozumieniu obowiązującego prawa. Obowiązki właścicieli nieruchomości zostały opisane w rozdziale 4.3. „Programu”.

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na poglądowy stopień pilności usunięcia azbestu

| Lp. | Stopień pilności | Opis | Liczba obiektów | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1 | wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie | 0 | 0 | 0 |
| 2 | 2 | ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku | 0 | 0 | 0 |
| 3 | 3 | ponowna ocena w terminie do 5 lat | 524 | 99 630 | 1 096 |
|  | Razem |  | 524 | 99 630 | 1 096 |

Poglądowa ocena jakości wyrobów zawierających azbest stanowiących pokrycia dachów na terenie Gminy Bierutów z wykorzystaniem wymagań zawartych w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, wykazała, iż:

- nie zinwentaryzowano wyrobów wymaga wymiany lub naprawy bezzwłocznie, tj. zostało zaliczonych do 1 stopnia pilności,

- nie zinwentaryzowano wyrobów wymaga ponownej oceny w czasie do 1 roku, czyli zaliczonych do 2 stopnia pilności,

- 100,0% zinwentaryzowanych wyrobów wymaga ponownej oceny w terminie do 5 lat, tj. zostało zaliczonych do 3 stopnia pilności.

# Analiza funkcjonalności zinwentaryzowanych obiektów

Łącznie w trakcie prac inwentaryzacyjnych spisane zostały 524 obiekty budowlane, z czego 6% stanowią budynki mieszkalne, 43% gospodarcze, a mniej niż 1% to budynki użyteczności publicznej, przemysłowe i mieszkalno-gospodarcze. Niemal 51% spośród zinwentaryzowanych budynków pełni inne funkcje (wiaty, altany, itp.).

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji według funkcji obiektów

| Lp. | Funkcje budynków | Liczba obiektów | Powierzchnia [m2] | Masa [Mg] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | mieszkalny | 31 | 5 980 | 66 |
| 2 | mieszkalno-gospodarczy | 1 | 283 | 3 |
| 3 | gospodarczy | 223 | 72 602 | 798 |
| 4 | użyteczności publicznej | 1 | 273 | 3 |
| 5 | przemysłowy | 2 | 2 804 | 31 |
| 6 | inny | 266 | 17 688 | 195 |
|  | Razem | 524 | 99 630 | 1 096 |

# Budynki użyteczności publicznej

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. 
w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75, poz. 690, z poźn. zm.) budynkami użyteczności publicznej są budynki przeznaczone na potrzeby administracji publicznej, wymiaru sprawiedliwości, kultury, kultu religijnego, oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki, wychowania, opieki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, obsługi bankowej, handlu, gastronomii, usług, w tym usług pocztowych lub telekomunikacyjnych, turystyki, sportu, obsługi pasażerów w transporcie kolejowym, drogowym, lotniczym, morskim lub wodnym śródlądowym oraz inne budynki przeznaczone do wykonywania podobnych funkcji, a także budynki biurowe lub socjalne.

Na terenie Gminy zinwentaryzowano 1 budynek użyteczności publicznej, w którym występują wyroby azbestowo-cementowe. Zestawienie przedstawiono w tabeli nr 6.

Tabela nr 6 Budynki użyteczności publicznej

| Lp. | Miejscowość | Powierzchnia [m2] | uwagi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Wabienice | 273 | Ochotnicza Straż Pożarna |
| Razem | 273 |  |

Na mapie nr 1 przedstawiono rozmieszczenie wyrobów azbestowych w poszczególnych obrębach ewidencyjnych Gminy.

# Rury azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi

Rury i złącza azbestowo-cementowe do pozostawienia w ziemi to elementy wyłączonych z użytkowania instalacji ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych 
i elektroenergetycznych podziemnych, których usytuowanie nie naraża na kontakt 
z azbestem przy czynnościach obsługowych użytkowanych instalacji infrastrukturalnych.

W wodociągach gminnych na terenie Gminy Bierutów nie są wykorzystywane rury azbestowo-cementowe.

# Drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest

Na terenie Gminy Bierutów nie ma dróg utwardzonych odpadami azbestowymi.

# Przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów

Na podstawie inwentaryzacji przeprowadzonej w terenie z wykorzystaniem zdjęć lotniczych zostało opracowane przestrzenne rozmieszczenie wyrobów azbestowych na terenie Gminy Bierutów. Przygotowana mapa przedstawia lokalizację poszczególnych obiektów zawierających azbest wraz z numerami posesji, na których się znajdują.

Mapa nr 2

Lokalizacja wyrobów azbestowych w granicach Gminy Bierutów

Całkowita powierzchnia zinwentaryzowanych wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy Bierutów wynosi 99.630 m2 płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe obiektów budowlanych i składowanych na terenie posesji. Graficzne porównanie wskaźników ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa dolnośląskiego i Gminy Bierutów w przeliczeniu na powierzchnię przedstawiono na wykresie nr 3.

Wykres nr 3 Porównanie wskaźnika ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa dolnośląskiego i Gminy Bierutów [Mg/km2]

Na terenie Gminy Bierutów ilość wyrobów azbestowych w przeliczeniu na 1 km2 powierzchni wynosi 7 Mg. Jest to wartość wyższa niż szacowana dla powiatu oleśnickiego oraz dla województwa dolnośląskiego.

# Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”

Zgodnie z prawem wykorzystywanie azbestu lub wyrobów zawierających azbest zostało dopuszczone w użytkowanych instalacjach lub urządzeniach nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2032 r.

Realizacja „Programu” z założonymi celami bezpiecznego dla zdrowia i środowiska oczyszczenia terenu Gminy Bierutów z wyrobów zawierających azbest w terminie do końca 2032 r. będzie przebiegała zgodnie z następującymi kierunkami działań:

            - Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy danych o wyrobach zawierających azbest wraz z aktualizacją. Podstawą do opracowania „Programu” było przeprowadzenie inwentaryzacji wyrobów azbestowych i opracowanie bazy 
o wyrobach zawierających azbest. Zadanie zostało wykonane w 2013 r. Założono cykliczną aktualizację bazy danych o wyrobach zawierających azbest ze względu na fakt, iż 100% wyrobów zostało ocenionych jako wymagające ponownej oceny
w ciągu 5 lat.

            - Działania informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców. W ramach działań informacyjno-edukacyjnych dla mieszkańców na stronie internetowej Gminy zbudowana zostanie zakładka tematyczna, w której prezentowane będą:

  - akty prawne dotyczące obowiązków postępowania z wyrobami zawierającymi azbest oraz regulujących sposób bezpiecznego ich usuwania i unieszkodliwiania,

  - informacje o zagrożeniach, jakie niesie za sobą azbest,

  - informacje o kolejnych działaniach władz podejmowanych w celu usunięcia azbestu z terenu Gminy Bierutów,

  - aktualny wykaz firm świadczących usługi z zakresu demontażu wyrobów zawierających azbest i transportu powstałych odpadów,

  - możliwościach finansowego wsparcia i właściwego postępowania w przypadku prac remontowych obejmujących wymianę wyrobów zawierających azbest.

Ponadto działania informacyjno-edukacyjne prowadzone będą równolegle 
z wykorzystaniem istniejących możliwości, poprzez np. zamieszczanie informacji na tablicach ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Bierutowie, a także na stronie internetowej Gminy.

Działania te mają na celu mobilizowanie właścicieli budynków do usunięcia wyrobów zawierających azbest poprzez system pomocy edukacyjnej i finansowej poprzez wskazanie możliwości pozyskania środków finansowych na usuwanie azbestu.

            - Usuwanie zinwentaryzowanych wyrobów azbestowych. Wyroby zawierające azbest mogą być bezpiecznie eliminowane przez przedsiębiorstwa świadczące usługi z zakresu unieszkodliwiania i transportu wyrobów zawierających azbest. Aktualny wykaz podmiotów gospodarczych w zakresie transportu, zbierania i usuwania odpadów azbestowych jest dostępny w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Dolnośląskiego i w Urzędzie Miejskim w Bierutowie.

Przyjęto za „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012” harmonogram działań, który jest zbieżny z programami nadrzędnymi:

I etap: lata 2013-2022,

II etap: lata 2023-2032.

Szacuje się, iż w I i II etapie zostanie usunięte po ok.. 50% łącznej ilości wyrobów azbestowych.

Najczęściej stosowaną metodą unieszkodliwiania odpadów zawierających azbest jest ich składowanie. W województwie dolnośląskim funkcjonują dwa ogólnodostępne składowisko przyjmujące odpady zawierające azbest:

- Składowisko odpadów innych niż niebezpieczne i obojętne w Trzebczu przyjmuje odpady azbestowe z terenu całego kraju. Składowisko jest zarządzane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Miejskiej Sp. z o.o. z Polkowic. Wolna pojemność składowiska wynosi 1.018 m3.

- Składowisko Odpadów Przemysłowych w Wałbrzychu przyjmujące odpady azbestowe z terenu całego kraju. Składowisko jest zarządzane przez Mo-BRUK S.A. z Niecewa. Wolna pojemność składowiska wynosi 14.560 m3.

Najbliższym składowiskiem przyjmującym odpady zawierające azbest jest składowisko w Wałbrzychu.

Wykaz pozostałych dostępnych składowisk przyjmujących odpady zawierające azbest został zamieszczony w załączniku nr 6.

            - Zapewnienie środków finansowych na realizację „Programu”. Planuje się, że środki finansowe na realizację „Programu” będą pozyskiwane z budżetu Gminy Bierutów uchwalanego corocznie przez Radę Miejską oraz ze źródeł zewnętrznych,
tj. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, Bank Ochrony Środowiska, Bank Gospodarki Żywnościowej, Program Rozwoju Obszarów Wiejskich.

            - Monitoring realizacji „Programu”. Skuteczne zarządzanie realizacją „Programu” będzie możliwe dzięki wprowadzeniu wskaźników monitoringu oraz procesu corocznego raportowania mieszkańcom Gminy o wynikach realizacji „Programu”.

            - Okresowa weryfikacja i aktualizacja „Programu”. Ze względu na fakt, iż realizacja „Programu” jest procesem długoterminowym, w trakcie którego mogą ulec zmianie warunki prawne, finansowe i organizacyjne, zakładana jest aktualizacja „Programu”.

Harmonogram realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” został podzielony na 2 etapy na podstawie harmonogramów przewidzianych w dokumentach krajowych, wojewódzkich i powiatowych w celu ułatwienia procesu monitorowania i raportowania:

I etap – lata 2013-2022,

II etap – lata 2023-2032,

Realizację zadań w poszczególnych obszarach w podziale na wyodrębnione etapy przedstawiono w tabeli nr 7. Przyjęto, iż perspektywa krótkoterminowa to 2013 r., średnioterminowa to lata 2014-2022, a horyzont długoterminowy stanowią lata 2023-2032.

Tabela nr 7 Harmonogram realizacji „Programu”

| Lp. | Okres | Zadania |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2013-2022 | 1. Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest 2. Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych 3. Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców 4. Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych 5. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 6. Aktualizacja „Programu” |
| 2 | 2023-2032 | 1. Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych 2. Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych 3. Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 4. Aktualizacja „Programu” |

# Aspekty finansowe realizacji „Programu”

# Przewidywane koszty realizacji „Programu”

Koszty realizacji „Programu” stanowią przede wszystkim koszty usunięcia 
i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest, ale także zakup i montaż nowego pokrycia dachowego czy wykonania nowej elewacji.

W celu oszacowania kosztów usunięcia wyrobów azbestowych z dachów budynków przyjęto, że koszt demontażu 1 m2 płyt azbestowych wynosi 5,56 zł, a koszt transportu 
i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku wynosi 1.636 zł za tonę. W szacunkach nie uwzględniono inflacji. Koszt został wyliczony na podstawie informacji z listy firm usuwających  azbest z posesji na terenie województwa dolnośląskiego.

Tabela nr 8 Koszty demontażu, transportu i składowania odpadów azbestowych na uprawionych składowisku

| Lata | Koszt demontażu płyt azbestowych | Koszt transportu i unieszkodliwienia | Razem |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2022 | 276 971 zł | 896 528 zł | 1 173 499 zł |
| 2023-2032 | 276 971 zł | 896 528 zł | 1 173 499 zł |
| Razem | 553 942 zł | 1 793 056 zł | 2 346 998 zł |

Szacunkowe całkowite koszty usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest z pokryć dachowych wynoszą 2.346.998 zł, w tym koszt demontażu azbestowych pokryć dachowych wynosi 553.942 zł, a koszt transportu i unieszkodliwienia na uprawnionym składowisku to 1.793.056 zł.

W celu oszacowania kosztów zakupu i montażu nowego pokrycia dachowego przyjęto, że średni koszt zakupu i ułożenia nowego pokrycia dachowego wykonanego
z blachodachówki wynosi 50 zł za 1 m2. W szacunkach nie uwzględniono inflacji.

Zestawienie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest 
z pokryć dachowych, a także zakupu i montażu zakupu nowego pokrycia dachowego zostało przygotowane w tabeli nr 9.

Tabela nr 9 Zestawienie kosztów usunięcia i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych na terenie Gminy Bierutów

| Lata | Koszt usunięcia wyrobów azbestowych | Koszt wykonania nowego pokrycia dachowego | Całkowity koszt |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013-2022 | 1 173 499 zł | 2 490 750 zł | 3 664 249 zł |
| 2023-2032 | 1 173 499 zł | 2 490 750 zł | 3 664 249 zł |
| Razem | 2 346 998 zł | 4 981 500 zł | 7 328 498 zł |

Całkowite koszty zakupu i montażu zakupu nowego pokrycia dachowego wynoszą ok. 7.328 tys. zł.

Na terenie Gminy Bierutów zinwentaryzowano budynki z pokryciem dachowym wykonanym z płyt azbestowych, stanowiące własność Gminy Bierutów. Koszty usunięcia azbestu i zastąpienia pokryć dachowych zostały oszacowane w tabeli nr 10.

Tabela nr 10 Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych
z budynków, będących własnością Gminy Bierutów

| okres | ilość wyrobów do usunięcia [w m2] | koszt usunięcia azbestu | koszt wykonania nowego pokrycia | razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I etap | 2 073 | 48 832 zł | 103 650 | 152 482 |
| razem | 2 073 | 48 832 zł | 103 650 | 152 482 |

Łączne szacowane koszty usunięcia płyt azbestowo-cementowych oraz wymiany pokryć azbestowych z budynków należących do Gminy Bierutów wynoszą ok. 152 tys. zł.

Całkowite koszty realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” stanowią koszty demontażu, transportu i unieszkodliwienia odpadów zawierających azbest na uprawnionym składowisku oraz koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych czy wykonania elewacji (np. w procesie termomodernizacji budynków), a także koszty prowadzenia działań edukacyjnych wśród lokalnej społeczności, koszty pozyskiwania funduszy oraz monitorowanie i aktualizacja „Programu”. Szacunkowe koszty realizacji „Programu” zostały zebrane w tabeli nr 11.

Tabela nr 11 Szacunkowe koszty realizacji „Programu” wraz z możliwymi źródłami finansowania poszczególnych etapów prac

| Okres | Zadania | Szacunkowe koszty | Potencjalne źródło finansowania 4) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2013 – 2022 | Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i opracowanie bazy wyrobów zawierających azbest 1) | 0 |  |
|  | Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych | 2 500 | Budżet Gminy |
|  | Akcje informacyjno-edukacyjne wśród mieszkańców | 10 000 | Budżet Gminy |
|  | Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych | 1 173 499 | Środki własne właścicieli obiektów, Budżet Gminy, środki z WFOŚiGW |
|  | Zakup i montaż nowych pokryć dachowych | 2 490 750 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 2) | 0 | Budżet Gminy |
|  | Termomodernizacja budynków | 0 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Aktualizacja Planu | 5 000 | Budżet Gminy |
|  | razem w okresie 2013-2022 | 3 681 749 |  |
| 2023 - 2032 | Aktualizacja bazy danych o wyrobach azbestowych | 2 500 | Budżet Gminy |
|  | Bezpieczne usunięcie i unieszkodliwienie ok. 50% wyrobów azbestowych | 1 173 499 | Środki własne właścicieli obiektów, Budżet Gminy, środki z WFOŚiGW |
|  | Zakup i montaż nowych pokryć dachowych | 2 490 750 | Środki własne właścicieli obiektów |
|  | Monitorowanie procesu usuwania wyrobów azbestowych 2) | 0 | Budżet Gminy |
|  | Aktualizacja Planu | 5 000 | Budżet Gminy |
|  | razem w okresie 2023-2032 | 3 671 749 |  |
| Razem cały okres realizacji „Programu” | 7 353 498 |  |

Objaśnienia:

| 1) | Inwentaryzacja wyrobów azbestowych i baza wyrobów zawierających azbest wraz z „Programem usuwania wyrobów zawierających azbest” zostały opracowane w 2013 r. |
| --- | --- |
| 2) | Proces monitorowania realizacji „Programu” będzie wykonywany w ramach zadań własnych Gminy |

# Potencjalne źródła finansowania usuwania azbestu

Potencjalnymi źródłami finansowania realizacji „Programu” są środki własne Gminy, a także środki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, kredyty preferencyjne z Banku Ochrony Środowiska S.A. i Banku Gospodarki Żywnościowej, a także środki przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Przewidywane środki finansowe z budżetu Gminy Bierutów wynoszą ok. 2.000 zł rocznie.

Dostępnym instrumentem finansowania usuwania azbestu są środki oferowane przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu w ramach realizacji zadań priorytetowych w dziedzinie gospodarki odpadami i ochrony powierzchni ziemi przewiduje dofinansowanie usuwania odpadów niebezpiecznych, w tym: odpadów zawierających azbest w oparciu o zasady regulaminu konkursu na realizację przedsięwzięć zgodnych z gminnymi programami usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest na terenie województwa dolnośląskiego.

Beneficjentami konkursu mogą być jednostki samorządu terytorialnego, które przeprowadziły inwentaryzację wyrobów zawierających azbest i posiadają aktualny program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Dofinansowywane są działania związane z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwieniem wyrobów zawierających azbest.

Program realizowany jest w latach 2011-2013, a jego planowany budżet wynosi 4 mln zł. Wkład własny jednostki samorządu terytorialnego wynosi 15%. Pozostałe 85% stanowią środki Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.

Kolejnym potencjalnym źródłem finansowania usuwania azbestu są kredyty preferencyjne w Banku Ochrony Środowiska S.A. (BOŚ), gdzie przedmiotem kredytowania przez BOŚ z dopłatami WFOŚiGW we Wrocławiu jest eliminacja odpadów azbestowych z obiektów budowlanych i tymczasowych obiektów budowlanych.

Kredyty udzielane są osobom fizycznych i osobom prawnych (z wyłączeniem jednostek samorządu terytorialnego) oraz dla wspólnot mieszkaniowych, będących właścicielami lub zarządcami obiektów budowlanych lub tymczasowych obiektów budowlanych oraz dla ich współwłaścicieli lub użytkowników (pod warunkiem zgody właścicieli na wykonanie prac).

Maksymalna kwota kredytu to 100 000 zł, lecz nie więcej niż 90% wartości przedsięwzięcia. Z kredytu finansowane mogą być koszty demontażu wyrobów budowlanych wykonanych z materiałów zawierających azbest z powierzchni dachowych i elewacyjnych, koszty ich transportu oraz unieszkodliwienia. Okres realizacji zadania wynosi do 9 miesięcy od dnia postawienia kredytu do dyspozycji kredytobiorcy. Okres kredytowania to maksymalnie 5 lat z 6 miesięczną karencją licząc od daty zakończenia zadania określonej w umowie kredytu. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i aktualnie jest to WIBOR 3M pomniejszony o 1,25 p.p. Prowizja od osób fizycznych, mikroprzedsiębiorstw i wspólnot mieszkaniowych wynosi od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 200 zł. Natomiast dla podmiotów segmentu korporacji i finansów publicznych od 1,5% kwoty kredytu, jednak nie mniej niż 1.000 zł.

BOŚ oferuje kredyty z linii kredytowej KfW (Kreditanstalt für Wiederaufbau), w ramach której finansowane są m.in. przedsięwzięcia polegające na unieszkodliwianiu wyrobów zawierających azbest. Podstawą udzielenia każdego rodzaju kredytu jest posiadanie przez wnioskodawcę zdolności do zaciągnięcia kredytu i ustanowienie odpowiednich form zabezpieczenia spłaty kredytu.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt są małe i średnie przedsiębiorstwa (MSP). Zgodnie z definicją BOŚ są to firmy:

- przedsiębiorcom z sektora MŚP, w tym mikroprzesiębiorstwom,

- klientom posiadającym rachunek w BOŚ S.A.,

- klientom, którzy złożą wniosek wraz z niezbędną dokumentacją,

- klientom posiadającym zdolność kredytową tj. zdolność do spłaty kredytów i innych rodzajów finansowania wraz z odsetkami w terminach i na warunkach określonych w umowie,

- klientom posiadającym prawne zabezpieczenia zwrotu kredytu.

Maksymalna kwota indywidualnego kredytu wynosi 250.000 euro lub równowartość w zł, a maksymalny udział KfW w finansowaniu projektu wynosi 85%, minimalny wkład własny kredytobiorcy wynosi więc 15%. Okres kredytowania wynosi maksymalnie 10 lat, a karencja w spłacie kapitału do 2 lat. Pozostałe warunki kredytowania są zgodne z obowiązującą Uchwałą Zarządu BOŚ w sprawie oprocentowania środków pieniężnych, kredytów i pożyczek w BOŚ

Kolejnym kredytem preferencyjnym oferowanym przez BOŚ jest kredyt na urządzenia i wyroby służące ochronie środowiska. Maksymalna kwota kredytu wynosi do 100% kosztów zakupu i kosztów montażu, przy czym koszty montażu mogą być kredytowane w jednym z poniższych przypadków:

- gdy Sprzedawca, z którym Bank podpisał porozumienie jest jednocześnie Wykonawcą,

- gdy Wykonawca jest jednostką autoryzowaną przez Sprzedawcę, z którym Bank podpisał porozumienie,

- gdy Bank podpisał z Wykonawcą porozumienie dotyczące montażu urządzeń i wyrobów zakupionych wyłącznie na zasadach obowiązujących dla niniejszego produktu.

Kredyt udzielany jest na okres do 8 lat klientom indywidualnym, mikroprzedsiębiorstwom i wspólnotom mieszkaniowym. Oprocentowanie jest zmienne, ustalone na podstawie uchwały Zarządu BOŚ S.A.

Kredyty preferencyjne udzielane są też przez Bank Gospodarki Żywnościowej (BGŻ) we współpracy z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w oparciu o rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 stycznia 2009 r. w sprawie realizacji niektórych zadań ARiMR.

Podmiotami uprawnionymi do ubiegania się o kredyt preferencyjny są osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, z wyłączeniem emerytów i rencistów, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, nie posiadające osobowości prawnej.

Przedmiotem kredytowania w ramach linii nIP są koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych, w tym wyrobów azbestowych w ramach realizowania inwestycji polegającej na budowie, przebudowie lub remoncie obiektów służących do prowadzenia działalności rolniczej w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej.

Warunki kredytowania są następujące:

- oprocentowanie: zmienne, ustalane w oparciu o aktualną stopę redyskonta, nie mniej niż 2%,

- kwota kredytu: nie może przekroczyć:

  - 80% wartości nakładów inwestycyjnych na gospodarstwo rolne i wynosić więcej niż 4.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych na działy specjalne produkcji rolnej 
i wynosić więcej 8.000.000 zł,

  - 70% wartości nakładów inwestycyjnych w przetwórstwie produktów rolnych 
i wynosić więcej niż 16.000.000 zł.

Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) i b) nie może przekroczyć 8.000.000 zł. Łączna kwota kredytów udzielonych jednemu podmiotowi na realizację równocześnie kilku inwestycji wymienionych w pkt a) - c) nie może przekroczyć 16.000.000 zł. Okres kredytowania wynosi do 8 lat z dwuletnim okresem karencji.

Kolejnym potencjalnym źródłem finansowania realizacji „Programu” są środki finansowe przewidziane w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 
w trzech działaniach:

- działanie 121 pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych”,

- działanie 311 pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej”,

- działanie 312 pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw”.

W ramach działania 121 pn. „Modernizacja gospodarstw rolnych” beneficjentami mogą być osoby fizyczne, osoby prawne oraz spółki osobowe działalność rolniczą
w zakresie produkcji roślinnej lub zwierzęcej. W ramach działania wspierane są inwestycje materialne i niematerialne służące modernizacji produkcji rolnej.

Zakres kosztów kwalifikowalnych obejmuje m.in. koszty budowy, przebudowy, remontu połączonego z modernizacją budynków lub budowli wykorzystywanych do produkcji rolnej oraz do przechowywania, magazynowania, przygotowywania do sprzedaży lub sprzedaży bezpośredniej produktów rolnych wraz z zakupem, montażem instalacji technicznej oraz wyposażenia. Koszty rozbiórki i unieszkodliwienia materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym azbest), będą kosztami kwalifikowanymi.

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania nie może przekroczyć 300.000 zł. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 29 października 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. 207, poz. 1372).

Z kolei w ramach działania 311 pn. „Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej” beneficjentem może być rolnik, który nie osiągnął wieku emerytalnego lub jego domownik w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu społecznym rolników albo małżonek tego rolnika.

Do kosztów kwalifikowalnych projektu zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej, a także koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki. W przypadku projektów związanych z turystyką wiejską (w tym agroturystyką) koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki będą także kosztem kwalifikowalnym. Szczegółowe warunki dofinansowania określone są
w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 7 września 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz.U. nr 166, poz. 1125).

Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne w ramach działania w okresie realizacji PROW nie może przekroczyć 100.000 zł.

Beneficjentem działania 312 pn. „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw” mogą być osoby fizyczne i prawne. W ramach działania wspierane mogą być inwestycje
w zakresie usług dla gospodarstw rolnych lub leśnictwa, usług dla ludności, sprzedaży hurtowej i detalicznej, rzemiosła lub rękodzielnictwa, robót i usług budowlanych oraz instalacyjnych, usług turystycznych oraz związanych ze sportem, rekreacją i wypoczynkiem, usług transportowych, usług komunalnych, przetwórstwa produktów rolnych lub jadalnych produktów leśnych, magazynowania lub przechowywania towarów, wytwarzania produktów energetycznych z biomasy, rachunkowości, doradztwa lub usług informatycznych.

Do kosztów kwalifikowalnych projektów zalicza się m.in. koszty budowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją niemieszkalnych obiektów budowlanych wraz 
z zakupem instalacji technicznej, a także koszty nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją istniejących budynków mieszkalnych wraz z zakupem instalacji technicznej. Koszty rozbiórki i utylizacji materiałów szkodliwych pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji, a także koszty materiałów zastępujących materiały szkodliwe (w tym wyrobów azbestowych) mogą stanowić koszty kwalifikowalne.

Maksymalny poziom pomocy finansowej nie może przekroczyć 300.000 zł.

Szczegółowe warunki dofinansowania określone są w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 marca 2010 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (Dz. U. nr 55, poz. 335).

# Monitoring realizacji „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów”

Istotnym elementem zarządzania „Programem” jest monitorowanie realizacji zadań 
w nim wyznaczonych, bieżące gromadzenie i analizowanie informacji dotyczących ilości 
i miejsc, z których usunięto wyroby zawierające azbest. Przewidywane zadania związane 
z monitorowaniem realizacji „Programu” to:

- gromadzenie i aktualizacja danych liczbowych o ilości i rozmieszczeniu wyrobów zawierających azbest,

- kontrola stopnia realizacji „Programu” i sporządzanie okresowych sprawozdań z jego realizacji,

- kontrola wykorzystania środków finansowych.

Ocena wdrażania „Programu” powinna być wykonywana przy uwzględnieniu zaproponowanych w tabeli nr 12 wskaźników monitorowania.

Tabela nr 12 Wskaźniki oceny wdrażania „Programu”

| Lp. | Wskaźniki oceny | jednostka |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy | Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | Mg/rok |
| 3 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej | % |
| 4 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | zł/rok |
| 5 | Liczba „dzikich wysypisk” z odpadami zawierającymi azbest | szt. |

Lista wskaźników oceny nie jest zamknięta i może ulec rozszerzeniu. Wartość wskaźników w roku bazowym została przedstawiona w tabeli nr 13.

Tabela nr 13 Wartość wskaźników w roku bazowym

| Lp. | Wskaźniki oceny | wielkość wskaźnika |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ilość wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy | 7,5 Mg/km2 |
| 2 | Ilość unieszkodliwionych odpadów niebezpiecznych zawierających azbest | 0 Mg/rok |
| 3 | Nakłady poniesione na usunięcie odpadów zawierających azbest | 0 zł/rok |
| 4 | Procentowa ilość usuniętych odpadów zawierających azbest w stosunku do ilości zinwentaryzowanej | 0 % |
| 5 | Ilość „dzikich wysypisk” z odpadami zawierającymi azbest | 0 szt. |

Wskaźnik ilości wyrobów zawierających azbest na 1 km2 powierzchni Gminy powinien ulegać zmniejszeniu w każdym roku realizacji „Programu”, począwszy od 7,5 Mg/km2 
w 2013 r.

# Podsumowanie i wnioski

Głównym celem opracowania „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Bierutów” jest zaplanowanie usunięcia wyrobów azbestowych z terenu Gminy i ich bezpieczne unieszkodliwienie.

W trakcie inwentaryzacji pokryć dachowych wykonanych z płyt azbestowo-cementowych na terenie Gminy Bierutów pozyskano informacje o ilości i stanie wyrobów zawierających azbest zlokalizowanych w Gminie. Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji stwierdzono, iż na terenie Gminy znajduje się 99.630 m2 płyt azbestowo-cementowych, co po przeliczeniu daje 1.096 Mg. Płyty te stanowią pokrycia dachowe.

Najbliższym składowiskiem przyjmującym odpady zawierające azbest jest składowisko w Wałbrzychu w województwie dolnośląskim. Odpady azbestowe mogą być przyjmowane także na pozostałych składowiskach w Polsce.

Proces usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być zakończony do końca 2032 roku. Przyjęto harmonogram zgodny z „Wojewódzkim Planem Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012” oraz horyzont czasowy wyznaczony przez „Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032”.

Na podstawie wyników inwentaryzacji płyt azbestowo-cementowych wykorzystywanych w budownictwie przyjęto, iż w etapie I w latach 2013-2022 powinno zostać unieszkodliwione ok. 49,8 tys. m2 odpadów azbestowych, w etapie II w latach 2023-2032 – ok. 49,8 tys. m2.

Szacunkowe koszty demontażu wyrobów zawierających azbest wynoszą ok. 554 tys. zł, a koszty transportu i unieszkodliwienia na uprawnione składowisko – 1.793 tys. zł. Natomiast koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych wynoszą ponad 4.981 tys. zł. Należy podkreślić, iż koszty zakupu i montażu nowych pokryć dachowych stanowią około 68% kosztów realizacji „Programu”. Przewiduje się, że koszty te będą pokrywane głównie przez właścicieli obiektów.

Możliwe jest również wykorzystanie źródeł zewnętrznych finansowania części działań, polegających na bezpiecznym usuwaniu wyrobów azbestowych, tj. środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu czy też kredytów preferencyjnych z Banku Ochrony Środowiska S.A., Banku Gospodarki Żywnościowej, a także środków finansowych przewidzianych w Programie Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.

Monitoring procesu usuwania wyrobów zawierających azbest powinien być prowadzony w odniesieniu do poszczególnych budynków, co pozwoli na zaplanowanie 
i weryfikację działań związanych z terminami usuwania azbestu.

# Spis tabel, wykresów i załączników

Tabela nr 1 Zinwentaryzowana ilość płyt azbestowo-cementowych stanowiących pokrycia dachowe budynków na terenie Gminy Bierutów	17

Tabela nr 2 Liczba zinwentaryzowanych budynków z pokryciem azbestowym na terenie Gminy Bierutów	18

Tabela nr 3 Wyniki inwentaryzacji w podziale na typ własności	19

Tabela nr 4 Wyniki inwentaryzacji w podziale na poglądowy stopień pilności usunięcia azbestu	20

Tabela nr 5 Wyniki inwentaryzacji według funkcji obiektów	21

Tabela nr 6 Budynki użyteczności publicznej	21

Tabela nr 7 Harmonogram realizacji „Programu”	37

Tabela nr 8 Koszty demontażu, transportu i składowania odpadów azbestowych na uprawionych składowisku	38

Tabela nr 9 Zestawienie  kosztów  usunięcia  i unieszkodliwienia odpadów azbestowych oraz wykonania nowych pokryć dachowych na terenie Gminy Bierutów	38

Tabela nr 10 Szacunek nakładów finansowych na usunięcie płyt azbestowo-cementowych z budynków, będących własnością Gminy Bierutów	39

Tabela nr 12 Szacunkowe koszty realizacji „Programu” wraz z możliwymi źródłami finansowania poszczególnych etapów prac	39

Tabela nr 12 Wskaźniki oceny wdrażania „Programu”	44

Tabela nr 13 Wartość wskaźników w roku bazowym	45

Wykres nr 1 Rozkład punktów pomiarowych na terenie województwa dolnośląskiego według wielkości stężeń	8

Wykres nr 2 Rozmieszczenie obiektów pokrytych płytami azbestowo-cementowymi na terenie Gminy Bierutów w podziale na poszczególne miejscowości [w m2]	19

Wykres nr 3 Porównanie wskaźnika ilości wyrobów zawierających azbest na obszarze Polski, województwa dolnośląskiego i Gminy Bierutów [Mg/km2]	35

Załącznik nr 1 Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi	50

Załącznik nr 2 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest	51

Załącznik nr 3 Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu,  PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska	52

Załącznik nr 4 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest	53

Załącznik nr 5 Wyniki inwentaryzacji	55

Załącznik nr 6 Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest	67

Bibliografia

            - Bank Danych Lokalnych www.stat.gov.pl

            - Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody: www.crfop.gdos.gov.pl

            - Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierutów

            - Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierutów

            - Program Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032, 2010

            - Program usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu powiatu oleśnickiego

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 14 października 2005 r. w sprawie zasad bezpieczeństwa i higieny pracy przy zabezpieczaniu i usuwaniu wyrobów zawierających azbest oraz programu szkolenia w zakresie bezpiecznego użytkowania takich wyrobów, Dz.U. Nr 216, poz. 1824

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 grudnia 2010 r. w sprawie wymagań
w zakresie wykorzystywania wyrobów zawierających azbest oraz wykorzystywania
i oczyszczania instalacji lub urządzeń, w których były lub są wykorzystywane wyroby zawierające azbest, Dz.U. z 2011 r., Nr 8, poz.31

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. Nr 71, poz. 649

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie wzorów dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji odpadów, Dz.U. Nr 249, poz. 1673

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 23 lipca 2009 r. w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o występowaniu substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz.U. nr 124, poz. 1033

            - Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 5 sierpnia 2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. nr 162, poz. 1089

            - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007  r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania „Modernizacja gospodarstw rolnych” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 Dz. U. Nr 193, poz. 1397, z późn. zm.

            - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 października 2007 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. Nr 200 poz. 1442, z późn. zm.

            - Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 17 lipca 2008 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach działania „Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013, Dz. U. Nr 139, poz. 883, z późn. zm.

            - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie egzaminów dla kierowców przewożących towary niebezpieczne, Dz. U., Nr 0, poz. 191

            - Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 15 lutego 2012 r. w sprawie świadectwa dopuszczenia pojazdu ADR, Dz. U., Nr 0, poz. 192

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 26 lutego 2009 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących lokalizacji, budowy, eksploatacji i zamknięcia, jakim powinny odpowiadać poszczególne typy składowisk odpadów, Dz.U. nr 39, poz. 320

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów, Dz.U. Nr 112, poz. 1206

            - Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie sposobu przedkładania marszałkowi województwa informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 24

            - Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia przez marszałka województwa rejestru wyrobów zawierających azbest, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 25

            - Serwis internetowy sieci Natura 2000: www.natura2000.gdos.gov.pl

            - Strona internetowa Banku Ochrony Środowiska S.A. www.bosbank.pl

            - Strona internetowa Ośrodka Kultury i Sportu: http://okis-bierutow.pl

            - Strona internetowa Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, www.wfosigw.pl

            - Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne”, Łódź, 2010

            - Ustawa z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, Dz.U. z 2004 r. Nr 3, poz. 20, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz. 21

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska, Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, Dz.U. z 2007 r. Nr 39 poz. 251, z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, Dz. U. Nr 64, poz. 565 z późn. zm.

            - Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towarów niebezpiecznych, Dz. U., Nr 227, poz. 1367 z późn. zm.

            - Wojewódzki Plan Gospodarki Odpadami Województwa Dolnośląskiego 2012

Załącznik nr 1 Wzór oznakowania instalacji lub urządzeń zawierających azbest, rur azbestowo-cementowych oraz dróg utwardzonych odpadami azbestowymi

Pomieszczenie zawiera azbest*

* Tylko w przypadku oznakowania pomieszczenia w związku z brakiem możliwości trwałego umieszczenia oznakowania na instalacji lub urządzeniu zawierającym azbest.

Wszystkie instalacje lub urządzenia zawierające azbest oraz rury azbestowo-cementowe powinny być oznakowane w następujący sposób:

    - oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 5 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

    - oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny;

    - jeżeli wyrób zawiera krokidolit, standardowo stosowany zwrot "zawiera azbest" powinien być zastąpiony zwrotem "zawiera krokidolit/azbest niebieski".

Wzór oznakowania dróg utwardzonych odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczonych trwale przed emisją włókien azbestu

Wszystkie drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu, powinny być oznakowane w następujący sposób:

- oznakowanie zgodne z podanym wzorem powinno mieć wymiary: co najmniej 30 cm wysokości (H) i 1/2H szerokości;

- oznakowanie powinno składać się z:

  - części górnej (h = 40 % H) zawierającej literę "a" w białym kolorze na czarnym tle,

  - części dolnej (60 % H) zawierającej standardowy napis w białym lub czarnym kolorze na czerwonym tle; napis powinien być wyraźnie czytelny.

Załącznik nr 2 Wzór informacji o wyrobach zawierających azbest

INFORMACJA O WYROBACH ZAWIERAJĄCYCH AZBEST1)

1. Nazwa miejsca/urządzenia/instalacji, adres2):

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

2. Wykorzystujący wyroby zawierające azbest – imię i nazwisko lub nazwa i adres:

....................................................................................................................................................

....................................................................................................................................................

3. Rodzaj zabudowy3): ...............................................................................................................

4. Numer działki ewidencyjnej4): ................................................................................................

5. Numer obrębu ewidencyjnego4): ............................................................................................

6. Nazwa, rodzaj wyrobu5): ........................................................................................................

....................................................................................................................................................

7. Ilość posiadanych wyrobów6): ................................................................................................

8. Stopień pilności7): ...................................................................................................................

9. Zaznaczenie miejsca występowania wyrobów8):

a) nazwa i numer dokumentu: ....................................................................................................

b) data ostatniej aktualizacji: ......................................................................................................

10. Przewidywany termin usunięcia wyrobów: ...........................................................................

11. Ilość usuniętych wyrobów zawierających azbest przekazanych do unieszkodliwienia6): .....

.............................

(podpis)

data ...................................................

_______________

1) Za wyrób zawierający azbest uznaje się każdy wyrób zawierający wagowo 0,1 % lub więcej azbestu.

2) Adres faktycznego miejsca występowania azbestu należy uzupełnić w następującym formacie: województwo, powiat,

gmina, miejscowość, ulica, numer nieruchomości.

3) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, budynek mieszkalno-gospodarczy, inny.

4) Należy podać numer działki ewidencyjnej i numer obrębu ewidencyjnego faktycznego miejsca występowania azbestu.

5) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe stosowane w budownictwie,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- rury i złącza azbestowo-cementowe pozostawione w ziemi,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- drogi zabezpieczone (drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, po trwałym zabezpieczeniu przed emisją włókien azbestu),

- drogi utwardzone odpadami zawierającymi azbest przed wejściem w życie ustawy z dnia 19 czerwca 1997 r. o zakazie stosowania wyrobów zawierających azbest, ale niezabezpieczone trwale przed emisją włókien azbestu,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura; podać jakie.

6) Ilość wyrobów zawierających azbest należy podać w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (kg, m2, m3, m.b., km).

7) Według „Oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest” określonej w załączniku nr 1 do rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania wyrobów zawierających azbest (Dz. U. Nr 71, poz. 649 oraz z 2010 r. Nr 162, poz. 1089).

8) Nie dotyczy osób fizycznych niebędących przedsiębiorcami. Należy podać nazwę i numer dokumentu oraz datę jego ostatniej aktualizacji, w którym zostały oznaczone miejsca występowania wyrobów zawierających azbest, w szczególności planu sytuacyjnego terenu instalacji lub urządzenia zawierającego azbest, dokumentacji technicznej.

Załącznik nr 3 Wzór informacji o rodzaju, ilości i miejscach występowania azbestu, PCB oraz innych substancji stwarzających szczególne zagrożenie dla środowiska

Gmina: .................................				Informacje za okres: .....................

Powiat: .................................				określające stan na dzień: ..................

Województwo: ..................................

Dział 1. Informacje dotyczące azbestu

| Lp. | Nazwa wyrobu zawierającego azbest 1) | Miejsce występowania wyrobu zawierającego azbest (adres) | Jednostka miary | Ilość | Uwagi 2) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Objaśnienia:

1) Przy określaniu nazwy wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

* płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

* płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

* rury i złącza azbestowo-cementowe,

* izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

* wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

* przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

* szczeliwa azbestowe,

* taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

* wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

* papier i tektura,

* inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione.

2) Należy wskazać obiekt, w którym znajdują się wyroby zawierające azbest, oraz określić ich stan - stopień uszkodzenia wyrobów zawierających azbest.

Załącznik nr 4 Wzór oceny stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

OCENA

stanu i możliwości bezpiecznego użytkowania wyrobów zawierających azbest

Nazwa miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Adres miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej:

...............................................................................................................................................

Rodzaj zabudowy1): ...............................................................................................................

Numer działki ewidencyjnej2): ................................................................................................

Numer obrębu ewidencyjnego2): ...........................................................................................

Nazwa, rodzaj wyrobu3): ........................................................................................................

Ilość wyrobów4): .....................................................................................................................

Data sporządzenia poprzedniej oceny5): ...............................................................................

| Grupa/ nr | Rodzaj i stan wyrobu | Punkty | Ocena |
| --- | --- | --- | --- |
| I | Sposób zastosowania azbestu |  |  |
| 1 | Powierzchnia pokryta masą natryskową z azbestem (torkret) | 30 |  |
| 2 | Tynk zawierający azbest | 30 |  |
| 3 | Lekkie płyty izolacyjne z azbestem (ciężar obj. < 1 000 kg/m3) | 25 |  |
| 4 | Pozostałe wyroby z azbestem (np. pokrycia dachowe, elewacyjne) | 10 |  |
| II | Struktura powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 5 | Duże uszkodzenia powierzchni, naruszona struktura włókien | 60 |  |
| 6 | Niewielkie uszkodzenia powierzchni (rysy, odpryski, załamania), naruszona struktura włókien | 30 |  |
| 7 | Ścisła struktura włókien przy braku warstwy zabezpieczającej lub jej dużych ubytkach | 15 |  |
| 8 | Warstwa zabezpieczająca bez uszkodzeń | 0 |  |
| III | Możliwość uszkodzenia powierzchni wyrobu z azbestem |  |  |
| 9 | Wyrób jest przedmiotem jakichś prac | 30 |  |
| 10 | Wyrób bezpośrednio dostępny (do wysokości 2 m) | 15 |  |
| 11 | Wyrób narażony na uszkodzenia mechaniczne | 10 |  |
| 12 | Wyrób narażony na wstrząsy i drgania lub czynniki atmosferyczne | 10 |  |
| 13 | Wyrób nie jest narażony na wpływy zewnętrzne | 0 |  |
| IV | Miejsce usytuowania wyrobu w stosunku do pomieszczeń użytkowych |  |  |
| 14 | Bezpośrednio w pomieszczeniu | 30 |  |
| 15 | Za zawieszonym, nieszczelnym sufitem lub innym pokryciem | 25 |  |
| 16 | W systemie wywietrzania pomieszczenia (kanały wentylacyjne) | 25 |  |
| 17 | Na zewnątrz obiektu (np. tynk) | 20 |  |
| 18 | Elementy obiektu (np. osłony balkonowe, filarki międzyokienne) | 10 |  |
| 19 | Za zawieszonym szczelnym sufitem lub innym pokryciem, ponad pyłoszczelną powierzchnią lub poza szczelnym kanałem wentylacyjnym | 5 |  |
| 20 | Bez kontaktu z pomieszczeniem (np. na dachu odizolowanym od pomieszczeń mieszkalnych) | 0 |  |
| V | Wykorzystanie miejsca/obiektu/urządzenia budowlanego/instalacji przemysłowej |  |  |
| 21 | Regularne przez dzieci, młodzież lub sportowców | 40 |  |
| 22 | Stałe lub częste (np. zamieszkanie, miejsce pracy) | 30 |  |
| 23 | Czasowe (np. domki rekreacyjne) | 15 |  |
| 24 | Rzadkie (np. strychy, piwnice, komórki) | 5 |  |
| 25 | Nieużytkowane (np. opuszczone zabudowania mieszkalne lub gospodarskie, wyłączone z użytkowania obiekty, urządzenia lub instalacje) | 0 |  |
| SUMA PUNKTÓW OCENY |  |
| STOPIEŃ PILNOŚCI |  |

UWAGA: W każdej z pięciu grup arkusza należy wskazać co najmniej jedną pozycję. Jeśli w grupie zostanie wskazana więcej niż jedna pozycja, sumując punkty z poszczególnych grup, należy uwzględnić tylko pozycję o najwyższej punktacji w danej grupie. Sumaryczna liczba punktów pozwala określić stopień pilności:

Stopień pilności I 	od 120 punktów

wymagane pilnie usunięcie (wymiana na wyrób bezazbestowy) lub zabezpieczenie

Stopień pilności II 	od 95 do 115 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 1 roku

Stopień pilności III 	do 90 punktów

wymagana ponowna ocena w terminie do 5 lat

..................................................... 				 .................................................

Oceniający  						Właściciel/Zarządca

(nazwisko i imię) 							 (podpis)

.................................................... 				 ................................................

(miejscowość, data) 					 (adres lub pieczęć z adresem)

Objaśnienia:

1) Należy podać rodzaj zabudowy: budynek mieszkalny, budynek gospodarczy, budynek przemysłowy, inny.

2) Należy podać numer obrębu ewidencyjnego i numer działki ewidencyjnej faktycznego miejsca występowania azbestu.

3) Przy określaniu rodzaju wyrobu zawierającego azbest należy stosować następującą klasyfikację:

- płyty azbestowo-cementowe płaskie stosowane w budownictwie,

- płyty faliste azbestowo-cementowe dla budownictwa,

- rury i złącza azbestowo-cementowe,

- izolacje natryskowe środkami zawierającymi w swoim składzie azbest,

- wyroby cierne azbestowo-kauczukowe,

- przędza specjalna, w tym włókna azbestowe obrobione,

- szczeliwa azbestowe,

- taśmy tkane i plecione, sznury i sznurki,

- wyroby azbestowo-kauczukowe, z wyjątkiem wyrobów ciernych,

- papier, tektura,

- inne wyroby zawierające azbest, oddzielnie niewymienione, w tym papier i tektura, podać jakie.

4) Ilość wyrobów azbestowych podana w jednostkach masy (Mg) oraz w jednostkach właściwych dla danego wyrobu (m2, m3, mb).

5) Należy podać datę przeprowadzenia poprzedniej oceny; jeśli jest to pierwsza ocena, należy wpisać „pierwsza ocena”.

Załącznik nr 5 Wyniki inwentaryzacji

| Lp. | Miejscowość | Ulica | Nr domu | Nr działki | Nr obrębu ewidencyjnego | Typ płyt*** | Stan płyt** | Ilość płyt a-c w m2* |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Bierutów | 1 Maja | 30 | AR_31.25/26 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 185 |
| 2 | Bierutów | 1 Maja | 9/2 | AR_31.24/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 162 |
| 3 | Bierutów | Adama Mickiewicza | BN | AR_36.4 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 43 |
| 4 | Bierutów | Browarna | 12 a | AR_31.70/16 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 37 |
| 5 | Bierutów | Browarna | 12 a | AR_31.70/17 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 346 |
| 6 | Bierutów | Browarna | 12 a | AR_31.70/17 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 36 |
| 7 | Bierutów | Browarna | 6 | AR_31.67/12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 61 |
| 8 | Bierutów | Emilii Plater | 20 | AR_31.44/11 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 116 |
| 9 | Bierutów | Emilii Plater | 20 | AR_31.44/11 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 63 |
| 10 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 10 | AR_13.74 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 37 |
| 11 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 11 | AR_13.63 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 22 |
| 12 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 13 | AR_13.55 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 41 |
| 13 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 17 | AR_13.100 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 43 |
| 14 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 18 | AR_13.57 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 35 |
| 15 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 21 | AR_13.32 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 103 |
| 16 | Bierutów | gen. Józefa Bema | 24 | AR_13.41 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 62 |
| 17 | Bierutów | Jana Kilińskiego | 23 | AR_38.12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 45 |
| 18 | Bierutów | Jana Kilińskiego | 23 | AR_38.12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 34 |
| 19 | Bierutów | Jana Kilińskiego | 23 | AR_38.14 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 25 |
| 20 | Bierutów | Jasna | BN | AR_12.7 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 177 |
| 21 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 10 | AR_13.97/18 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 173 |
| 22 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 24 | AR_13.21 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 41 |
| 23 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 25 | AR_13.25 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 34 |
| 24 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 25 | AR_13.25 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 86 |
| 25 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 27 | AR_13.35 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 31 |
| 26 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 27 | AR_13.35 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 35 |
| 27 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 29 | AR_13.43 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 55 |
| 28 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 34 | AR_13.67/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 27 |
| 29 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 35 | AR_13.72 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 28 |
| 30 | Bierutów | Józefa Piłsudskiego | 36 | AR_13.76 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 80 |
| 31 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 1 | AR_23.88 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 26 |
| 32 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 3 | AR_23.42/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 135 |
| 33 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 5 | AR_23.15/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 35 |
| 34 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 7 | AR_23.10 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 72 |
| 35 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 10 | AR_22.2/4 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 448 |
| 36 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 10 | AR_22.2/5 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 984 |
| 37 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | 10 | AR_22.2/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 277 |
| 38 | Bierutów | Juliusza Słowackiego | BN | AR_22.5/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 68 |
| 39 | Bierutów | Kasztanowa | 4 | AR_23.36 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 147 |
| 40 | Bierutów | Koszarowa | 7 | AR_23.74 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 126 |
| 41 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 8 | AR_31.90/4 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 112 |
| 42 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 9 | AR_31.90/4 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 64 |
| 43 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 18 | AR_31.29/33 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 62 |
| 44 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 30 | AR_31.25/28 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 41 |
| 45 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 31 | AR_31.25/28 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 22 |
| 46 | Bierutów | Marii Konopnickiej | 33 | AR_31.25/28 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 82 |
| 47 | Bierutów | Namysłowska | 4 a | AR_15.25/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 1222 |
| 48 | Bierutów | Namysłowska | 4 a | AR_15.25/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 1242 |
| 49 | Bierutów | Namysłowska | 4 a | AR_15.25/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 1090 |
| 50 | Bierutów | Namysłowska | 4 a | AR_15.25/6 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 309 |
| 51 | Bierutów | Namysłowska | 2 | AR_15.6/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 209 |
| 52 | Bierutów | Namysłowska | 4 | AR_15.25/5 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 90 |
| 53 | Bierutów | Namysłowska | 8 | AR_24.22 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 199 |
| 54 | Bierutów | Namysłowska | 8 | AR_24.22 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 26 |
| 55 | Bierutów | Namysłowska | 11 | AR_36.13 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 39 |
| 56 | Bierutów | Namysłowska | 13 | AR_36.18 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 72 |
| 57 | Bierutów | Ogrodowa | 1 | AR_15.26 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 85 |
| 58 | Bierutów | Ogrodowa | 4 | AR_15.25/7 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 131 |
| 59 | Bierutów | Ogrodowa | 9 | AR_24.20/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 177 |
| 60 | Bierutów | Ogrodowa | 10 | AR_24.26 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 96 |
| 61 | Bierutów | Ogrodowa | BN | AR_24.12/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 157 |
| 62 | Bierutów | Ogrodowa | BN | AR_24.12/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 94 |
| 63 | Bierutów | Oleśnicka | 10 | AR_31.67/12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 33 |
| 64 | Bierutów | Osiedle | 6 | AR_13.71 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 86 |
| 65 | Bierutów | Osiedle | 10 | AR_13.52 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 85 |
| 66 | Bierutów | Rzemieślnicza | 3 | AR_23.129/4 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 43 |
| 67 | Bierutów | Spacerowa | 1 | AR_30.28 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 146 |
| 68 | Bierutów | Spacerowa | 2 | AR_30.32 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 87 |
| 69 | Bierutów | Spacerowa | 2 | AR_30.32 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 113 |
| 70 | Bierutów | Spacerowa | BN | AR_21.10/3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 26 |
| 71 | Bierutów | Spacerowa | BN | AR_21.10/3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 23 |
| 72 | Bierutów | Spacerowa | BN | AR_21.11/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 175 |
| 73 | Bierutów | Spacerowa | BN | AR_21.11/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 186 |
| 74 | Bierutów | Stanisława Moniuszki | 7 | AR_31.13 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 88 |
| 75 | Bierutów | Stanisława Moniuszki | 10 | AR_31.8/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 40 |
| 76 | Bierutów | Stefana Żeromskiego | 19 | AR_15.11/3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 397 |
| 77 | Bierutów | Stefana Żeromskiego | BN | AR_14.2/12 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 85 |
| 78 | Bierutów | św. Jana | 2 | AR_23.5/8 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 104 |
| 79 | Bierutów | Tadeusza Kościuszki | 3 | AR_24.118 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 62 |
| 80 | Bierutów | Wincentego Witosa | 11 | AR_12.22 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 30 |
| 81 | Bierutów | Wodna | 12 | AR_13.36 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 68 |
| 82 | Bierutów | Wodna | 12 | AR_13.36 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 28 |
| 83 | Bierutów | Wodna | 47 | AR_11.48 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 65 |
| 84 | Bierutów | Wodna | 4 c | AR_12.46 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 38 |
| 85 | Bierutów | Wrocławska | 26 | AR_31.17/21 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 88 |
| 86 | Bierutów | Wrocławska | 44 | AR_31.15/11 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 53 |
| 87 | Bierutów | Wrocławska | 47 | AR_31.3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 12 |
| 88 | Bierutów | Wrocławska | 47 | AR_31.3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 31 |
| 89 | Bierutów | Wrocławska | 53 | AR_30.14/3 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 40 |
| 90 | Bierutów | Wrocławska | 41 a | AR_31.56 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 22 |
| 91 | Bierutów | Wrocławska | BN | AR_19.1/2 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 1820 |
| 92 | Bierutów | Wrocławska | BN | AR_20.20/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 63 |
| 93 | Bierutów | Wrocławska | BN | AR_20.20/1 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 611 |
| 94 | Bierutów | Zielona | BN | AR_22.45/7 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 1141 |
| 95 | Bierutów | Zielona | BN | AR_22.45/7 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 932 |
| 96 | Bierutów | Zygmunta Krasińskiego | 4 | AR_23.62 | 021402_4.0001 | 2 | 3 | 62 |
| 97 | Gorzesław |  | 2 | 187/2 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 255 |
| 98 | Gorzesław |  | 3 | 188/2 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 151 |
| 99 | Gorzesław |  | 3 | 188/2 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 618 |
| 100 | Gorzesław |  | 4 | 189 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 168 |
| 101 | Gorzesław |  | 9 | 193 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 43 |
| 102 | Gorzesław |  | 9 | 193 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 36 |
| 103 | Gorzesław |  | 15 | 205/3 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 85 |
| 104 | Gorzesław |  | 29 | 223 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 24 |
| 105 | Gorzesław |  | 33 | 225/1 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 47 |
| 106 | Gorzesław |  | 34 | 225/3 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 37 |
| 107 | Gorzesław |  | 36 | 228 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 618 |
| 108 | Gorzesław |  | 36 | 228 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 156 |
| 109 | Gorzesław |  | 42 | 233 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 77 |
| 110 | Gorzesław |  | 42 | 233 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 250 |
| 111 | Gorzesław |  | 42 | 233 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 42 |
| 112 | Gorzesław |  | 42 | 233 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 139 |
| 113 | Gorzesław |  | 43 | 112 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 533 |
| 114 | Gorzesław |  | 43 | 112 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 40 |
| 115 | Gorzesław |  | 45 | 114 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 118 |
| 116 | Gorzesław |  | 45 | 114 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 76 |
| 117 | Gorzesław |  | 49 | 122 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 58 |
| 118 | Gorzesław |  | 51 | 126 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 26 |
| 119 | Gorzesław |  | 51 | 126 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 50 |
| 120 | Gorzesław |  | 53 | 127/2 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 619 |
| 121 | Gorzesław |  | 58 | 138 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 51 |
| 122 | Gorzesław |  | 58 | 138 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 39 |
| 123 | Gorzesław |  | 72 | 340/113 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 123 |
| 124 | Gorzesław |  | 72 | 340/47 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 41 |
| 125 | Gorzesław |  | 78 | 344/13 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 888 |
| 126 | Gorzesław |  | 79 | 340/8 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 132 |
| 127 | Gorzesław |  | 80 | 340/7 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 126 |
| 128 | Gorzesław |  | 81 | 340/6 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 132 |
| 129 | Gorzesław |  | 83 | 340/1 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 66 |
| 130 | Gorzesław |  | 82/1 | 340/5 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 134 |
| 131 | Gorzesław |  | 82/2 | 340/3 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 129 |
| 132 | Gorzesław |  | BN | 340/113 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 474 |
| 133 | Gorzesław |  | BN | 340/113 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 1136 |
| 134 | Gorzesław |  | BN | 340/113 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 222 |
| 135 | Gorzesław |  | BN | 340/113 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 192 |
| 136 | Gorzesław |  | BN | 340/113 | 021402_5.0001 | 1 | 3 | 123 |
| 137 | Gorzesław |  | BN | 340/59 | 021402_5.0001 | 2 | 3 | 62 |
| 138 | Jemielna |  | 1 | 97 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 308 |
| 139 | Jemielna |  | 4 | 86 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 89 |
| 140 | Jemielna |  | 5 | 94 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 62 |
| 141 | Jemielna |  | 7 | 83/2 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 177 |
| 142 | Jemielna |  | 9 | 80/1 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 190 |
| 143 | Jemielna |  | 12 | 76 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 82 |
| 144 | Jemielna |  | 12 | 77 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 94 |
| 145 | Jemielna |  | 18 | 218/4 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 523 |
| 146 | Jemielna |  | 21 | 235/2 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 82 |
| 147 | Jemielna |  | 22 | 148/1 | 021402_5.0002 | 1 | 3 | 68 |
| 148 | Jemielna |  | 28 | 114 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 48 |
| 149 | Jemielna |  | 17 b | 241/17 | 021402_5.0002 | 2 | 3 | 109 |
| 150 | Karwiniec |  | 7 | 308/5 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 61 |
| 151 | Karwiniec |  | 7 | 308/5 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 82 |
| 152 | Karwiniec |  | 8 | 223/3 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 96 |
| 153 | Karwiniec |  | 9 | 222/3 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 168 |
| 154 | Karwiniec |  | 12 | 220 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 20 |
| 155 | Karwiniec |  | 12 | 220 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 39 |
| 156 | Karwiniec |  | 18 | 218/1 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 154 |
| 157 | Karwiniec |  | 18 | 218/1 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 52 |
| 158 | Karwiniec |  | 18 | 218/1 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 95 |
| 159 | Karwiniec |  | 19 | 233 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 54 |
| 160 | Karwiniec |  | 19 | 233 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 44 |
| 161 | Karwiniec |  | 20 | 215/4 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 111 |
| 162 | Karwiniec |  | 37 | 153/3 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 81 |
| 163 | Karwiniec |  | 40 | 68 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 192 |
| 164 | Karwiniec |  | 43 | 142/3 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 51 |
| 165 | Karwiniec |  | 47 | 140 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 97 |
| 166 | Karwiniec |  | 48 | 90 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 114 |
| 167 | Karwiniec |  | 49 | 95/4 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 27 |
| 168 | Karwiniec |  | 52 | 533 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 211 |
| 169 | Karwiniec |  | 54 | 533 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 66 |
| 170 | Karwiniec |  | 56 | 99 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 63 |
| 171 | Karwiniec |  | 56 | 99 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 28 |
| 172 | Karwiniec |  | 35 a | 154/1 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 54 |
| 173 | Karwiniec |  | 35 a | 154/1 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 51 |
| 174 | Karwiniec |  | 35 a | 155 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 83 |
| 175 | Karwiniec |  | BN | 44 | 021402_5.0003 | 2 | 3 | 280 |
| 176 | Kijowice |  | 2 | 94 | 021402_5.0004 | 2 | 3 | 61 |
| 177 | Kijowice |  | 10 | 59/2 | 021402_5.0004 | 2 | 3 | 161 |
| 178 | Kijowice |  | 10 | 59/2 | 021402_5.0004 | 2 | 3 | 40 |
| 179 | Kijowice |  | 11 | 76 | 021402_5.0004 | 2 | 3 | 126 |
| 180 | Kijowice |  | 21 | 127 | 021402_5.0004 | 2 | 3 | 76 |
| 181 | Kruszowice |  | 8 | 68/5 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 146 |
| 182 | Kruszowice |  | 9 | 150/1 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 96 |
| 183 | Kruszowice |  | 14 | 65/9 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 16 |
| 184 | Kruszowice |  | 14 | 65/9 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 7 |
| 185 | Kruszowice |  | 20 | 33/2 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 188 |
| 186 | Kruszowice |  | 22 | 32/4 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 104 |
| 187 | Kruszowice |  | 26 | 30/7 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 14 |
| 188 | Kruszowice |  | 37 | 210/4 | 021402_5.0005 | 2 | 3 | 2886 |
| 189 | Paczków |  | 4 | 159/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 40 |
| 190 | Paczków |  | 4 | 159/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 17 |
| 191 | Paczków |  | 8 | 164/2 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 11 |
| 192 | Paczków |  | 15 | 237/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 68 |
| 193 | Paczków |  | 23 | 235/3 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 9 |
| 194 | Paczków |  | 26 | 273 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 158 |
| 195 | Paczków |  | 27 | 274/3 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 17 |
| 196 | Paczków |  | 32 | 520/6 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 63 |
| 197 | Paczków |  | 34 | 286/6 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 163 |
| 198 | Paczków |  | 35 | 285/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 18 |
| 199 | Paczków |  | 38 | 226 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 222 |
| 200 | Paczków |  | 39 | 226 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 66 |
| 201 | Paczków |  | 45 | 222/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 58 |
| 202 | Paczków |  | 49 | 213 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 208 |
| 203 | Paczków |  | 50 | 214/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 107 |
| 204 | Paczków |  | 51 | 215/3 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 42 |
| 205 | Paczków |  | 54 | 184/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 24 |
| 206 | Paczków |  | 56 | 189 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 14 |
| 207 | Paczków |  | 57 | 155/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 49 |
| 208 | Paczków |  | 57 | 155/1 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 85 |
| 209 | Paczków |  | BN | 152 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 2384 |
| 210 | Paczków |  | BN | 411/2 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 2120 |
| 211 | Paczków |  | BN | 411/2 | 021402_5.0006 | 2 | 3 | 48 |
| 212 | Posadowice |  | 6 | 60/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 25 |
| 213 | Posadowice |  | 12 | 48 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 642 |
| 214 | Posadowice |  | 12 | 48 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 102 |
| 215 | Posadowice |  | 12 | 48 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 56 |
| 216 | Posadowice |  | 13 | 47 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 98 |
| 217 | Posadowice |  | 13 | 47 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 389 |
| 218 | Posadowice |  | 14 | 45 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 103 |
| 219 | Posadowice |  | 14 | 46/2 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 226 |
| 220 | Posadowice |  | 14 | 46/2 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 144 |
| 221 | Posadowice |  | 15 | 45 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 443 |
| 222 | Posadowice |  | 17 | 44 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 85 |
| 223 | Posadowice |  | 17 | 44 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 29 |
| 224 | Posadowice |  | 24 | 127/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 19 |
| 225 | Posadowice |  | 36 | 172 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 137 |
| 226 | Posadowice |  | 37 | 173 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 86 |
| 227 | Posadowice |  | 39 | 176 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 30 |
| 228 | Posadowice |  | 40 | 193/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 38 |
| 229 | Posadowice |  | 40 | 193/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 34 |
| 230 | Posadowice |  | 42 | 179/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 33 |
| 231 | Posadowice |  | 43 | 190/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 104 |
| 232 | Posadowice |  | 45 | 186/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 37 |
| 233 | Posadowice |  | 45 | 186/1 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 40 |
| 234 | Posadowice |  | 47 | 161/17 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 28 |
| 235 | Posadowice |  | BN | 161/5 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 669 |
| 236 | Posadowice |  | BN | 161/5 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 868 |
| 237 | Posadowice |  | BN | 161/5 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 301 |
| 238 | Posadowice |  | BN | 161/7 | 021402_5.0007 | 2 | 3 | 47 |
| 239 | Radzieszyn |  | 5 | 31 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 205 |
| 240 | Radzieszyn |  | 5 | 31 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 89 |
| 241 | Radzieszyn |  | 6 | 29 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 25 |
| 242 | Radzieszyn |  | 6 | 29 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 33 |
| 243 | Radzieszyn |  | 6 | 29 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 80 |
| 244 | Radzieszyn |  | 10 | 41 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 42 |
| 245 | Radzieszyn |  | 11 | 45/3 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 115 |
| 246 | Radzieszyn |  | 12 | 43/1 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 186 |
| 247 | Radzieszyn |  | 12 | 43/1 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 105 |
| 248 | Radzieszyn |  | 13 | 66 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 105 |
| 249 | Radzieszyn |  | 13 | 66 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 114 |
| 250 | Radzieszyn |  | 13 | 66 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 164 |
| 251 | Radzieszyn |  | 13 | 66 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 80 |
| 252 | Radzieszyn |  | BN | 70/1 | 021402_5.0008 | 2 | 3 | 59 |
| 253 | Sątok |  | 2 | 158/1 | 021402_5.0009 | 1 | 3 | 231 |
| 254 | Sątok |  | 6 | 34 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 188 |
| 255 | Sątok |  | 7 | 152/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 80 |
| 256 | Sątok |  | 7 | 152/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 42 |
| 257 | Sątok |  | 10 | 31/1 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 58 |
| 258 | Sątok |  | 10 | 31/1 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 23 |
| 259 | Sątok |  | 11 | 150/1 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 13 |
| 260 | Sątok |  | 11 | 150/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 35 |
| 261 | Sątok |  | 13 | 145 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 174 |
| 262 | Sątok |  | 18 | 125/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 37 |
| 263 | Sątok |  | 21 | 146/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 32 |
| 264 | Sątok |  | 21 | 146/2 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 105 |
| 265 | Sątok |  | 21 | 146/4 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 57 |
| 266 | Sątok |  | 22 | 137/1 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 163 |
| 267 | Sątok |  | 27 | 141/5 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 624 |
| 268 | Sątok |  | 31 | 117 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 301 |
| 269 | Sątok |  | 32 | 114 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 250 |
| 270 | Sątok |  | 32 | 114 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 62 |
| 271 | Sątok |  | 38 | 100 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 356 |
| 272 | Sątok |  | 38 | 100 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 62 |
| 273 | Sątok |  | 38 | 100 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 72 |
| 274 | Sątok |  | 38 | 100 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 50 |
| 275 | Sątok |  | 45 | 88/9 | 021402_5.0009 | 2 | 3 | 30 |
| 276 | Solniki Małe |  | 4 a | 255 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 35 |
| 277 | Solniki Małe |  | 2 | 259 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 30 |
| 278 | Solniki Małe |  | 2 | 259 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 69 |
| 279 | Solniki Małe |  | 4 | 257 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 154 |
| 280 | Solniki Małe |  | 9 | 253/1 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 45 |
| 281 | Solniki Małe |  | 9 | 253/1 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 86 |
| 282 | Solniki Małe |  | 14 | 223 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 322 |
| 283 | Solniki Małe |  | 14 | 223 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 410 |
| 284 | Solniki Małe |  | 14 | 223 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 131 |
| 285 | Solniki Małe |  | 14 | 223 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 114 |
| 286 | Solniki Małe |  | 23 | 205/1 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 56 |
| 287 | Solniki Małe |  | 25 | 203 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 49 |
| 288 | Solniki Małe |  | 28 | 201 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 583 |
| 289 | Solniki Małe |  | 31 | 198 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 15 |
| 290 | Solniki Małe |  | 32 | 195/1 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 17 |
| 291 | Solniki Małe |  | 33 | 194 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 215 |
| 292 | Solniki Małe |  | 33 | 194 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 226 |
| 293 | Solniki Małe |  | 40 | 188/1 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 30 |
| 294 | Solniki Małe |  | 42 | 240/2 | 021402_5.0010 | 2 | 3 | 57 |
| 295 | Solniki Wielkie |  | 3 | 18/4 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 97 |
| 296 | Solniki Wielkie |  | 3 | 18/4 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 117 |
| 297 | Solniki Wielkie |  | 15 | 63/1 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 168 |
| 298 | Solniki Wielkie |  | 16 | 340 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 88 |
| 299 | Solniki Wielkie |  | 22 | 68 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 136 |
| 300 | Solniki Wielkie |  | 22 | 68 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 69 |
| 301 | Solniki Wielkie |  | 23 | 69 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 249 |
| 302 | Solniki Wielkie |  | 23 | 70 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 57 |
| 303 | Solniki Wielkie |  | 26 | 10/3 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 42 |
| 304 | Solniki Wielkie |  | 29 | 220/3 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 320 |
| 305 | Solniki Wielkie |  | 31 | 223 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 280 |
| 306 | Solniki Wielkie |  | 31 | 225 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 283 |
| 307 | Solniki Wielkie |  | 38 | 385 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 65 |
| 308 | Solniki Wielkie |  | 38 | 385 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 63 |
| 309 | Solniki Wielkie |  | 39 | 592 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 132 |
| 310 | Solniki Wielkie |  | 42 | 465/3 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 18 |
| 311 | Solniki Wielkie |  | 42 | 465/3 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 36 |
| 312 | Solniki Wielkie |  | 46 | 370 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 74 |
| 313 | Solniki Wielkie |  | 77 | 355 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 99 |
| 314 | Solniki Wielkie |  | 80 | 329 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 591 |
| 315 | Solniki Wielkie |  | 87 | 348 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 53 |
| 316 | Solniki Wielkie |  | 15 a | 65 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 158 |
| 317 | Solniki Wielkie |  | 15 a | 65 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 9 |
| 318 | Solniki Wielkie |  | 31 b | 225 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 12 |
| 319 | Solniki Wielkie |  | 41 c | 235 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 26 |
| 320 | Solniki Wielkie |  | 41 d | 236/6 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 113 |
| 321 | Solniki Wielkie |  | 67 a | 372 | 021402_5.0011 | 2 | 3 | 33 |
| 322 | Stronia |  | 1 | 407/13 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 171 |
| 323 | Stronia |  | 1 | 407/14 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 58 |
| 324 | Stronia |  | 1 | 407/15 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 169 |
| 325 | Stronia |  | 1 | 407/16 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 106 |
| 326 | Stronia |  | 1 | 407/17 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 168 |
| 327 | Stronia |  | 3 | 358 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 438 |
| 328 | Stronia |  | 9 | 325 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 40 |
| 329 | Stronia |  | 9 | 325 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 25 |
| 330 | Stronia |  | 10 | 323 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 79 |
| 331 | Stronia |  | 16 | 320 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 266 |
| 332 | Stronia |  | 16 | 320 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 529 |
| 333 | Stronia |  | 20 | 318 | 021402_5.0012 | 1 | 3 | 123 |
| 334 | Stronia |  | 20 | 319/5 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 219 |
| 335 | Stronia |  | 20 | 319/5 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 170 |
| 336 | Stronia |  | 20 | 319/5 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 103 |
| 337 | Stronia |  | 27 | 259/2 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 283 |
| 338 | Stronia |  | 27 | 259/2 | 021402_5.0012 | 1 | 3 | 98 |
| 339 | Stronia |  | 28 | 259/1 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 245 |
| 340 | Stronia |  | 29 | 258/2 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 163 |
| 341 | Stronia |  | 30 | 256/2 | 021402_5.0012 | 1 | 3 | 281 |
| 342 | Stronia |  | 30 | 257/4 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 403 |
| 343 | Stronia |  | 34 | 255 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 249 |
| 344 | Stronia |  | 34 | 255 | 021402_5.0012 | 1 | 3 | 69 |
| 345 | Stronia |  | 34 | 255 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 22 |
| 346 | Stronia |  | 37 | 252 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 187 |
| 347 | Stronia |  | 37 | 253 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 107 |
| 348 | Stronia |  | 38 | 136/2 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 36 |
| 349 | Stronia |  | 40 | 138/2 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 123 |
| 350 | Stronia |  | 44 | 140/2 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 40 |
| 351 | Stronia |  | 45 | 139/9 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 168 |
| 352 | Stronia |  | 48 | 143 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 174 |
| 353 | Stronia |  | 49 | 144/3 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 361 |
| 354 | Stronia |  | 56 | 205/4 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 489 |
| 355 | Stronia |  | 60 | 208/3 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 100 |
| 356 | Stronia |  | BN | 403/18 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 1117 |
| 357 | Stronia |  | BN | 403/20 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 342 |
| 358 | Stronia |  | BN | 407/26 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 1225 |
| 359 | Stronia |  | BN | 407/26 | 021402_5.0012 | 2 | 3 | 143 |
| 360 | Strzałkowa |  | 4 | 44 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 134 |
| 361 | Strzałkowa |  | 4 | 44 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 24 |
| 362 | Strzałkowa |  | 12 | 19 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 219 |
| 363 | Strzałkowa |  | 13 | 20 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 204 |
| 364 | Strzałkowa |  | 13 | 20 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 32 |
| 365 | Strzałkowa |  | 15 | 88/9 | 021402_5.0013 | 1 | 3 | 83 |
| 366 | Strzałkowa |  | 15 | 91/2 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 243 |
| 367 | Strzałkowa |  | 15 | 91/2 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 1369 |
| 368 | Strzałkowa |  | 15 | 91/3 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 29 |
| 369 | Strzałkowa |  | 15 | 91/4 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 460 |
| 370 | Strzałkowa |  | 15 g | 88/8 | 021402_5.0013 | 1 | 3 | 79 |
| 371 | Strzałkowa |  | 15 i | 88/6 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 34 |
| 372 | Strzałkowa |  | 15 i | 88/6 | 021402_5.0013 | 2 | 3 | 34 |
| 373 | Wabienice |  | 8 | 175 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 233 |
| 374 | Wabienice |  | 9 | 174 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 273 |
| 375 | Wabienice |  | 10 | 173 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 269 |
| 376 | Wabienice |  | 12 | 170 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 246 |
| 377 | Wabienice |  | 18 | 164 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 146 |
| 378 | Wabienice |  | 26 | 122 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 307 |
| 379 | Wabienice |  | 36 | 116 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 382 |
| 380 | Wabienice |  | 37 | 115 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 186 |
| 381 | Wabienice |  | 42 | 93/4 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 107 |
| 382 | Wabienice |  | 43 | 93/5 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 22 |
| 383 | Wabienice |  | 43 | 93/5 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 81 |
| 384 | Wabienice |  | 49 | 60/3 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 981 |
| 385 | Wabienice |  | 52 | 50 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 621 |
| 386 | Wabienice |  | 52 | 50 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 110 |
| 387 | Wabienice |  | 52 | 50 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 81 |
| 388 | Wabienice |  | 52 | 50 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 771 |
| 389 | Wabienice |  | 52 | 90 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 202 |
| 390 | Wabienice |  | 65 | 436 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 136 |
| 391 | Wabienice |  | 66 | 435 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 82 |
| 392 | Wabienice |  | 66 | 435 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 63 |
| 393 | Wabienice |  | 67 | 435 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 73 |
| 394 | Wabienice |  | 70 | 396 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 45 |
| 395 | Wabienice |  | 79 | 398 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 113 |
| 396 | Wabienice |  | 82 | 399/2 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 632 |
| 397 | Wabienice |  | 82 | 400 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 156 |
| 398 | Wabienice |  | 85 | 403 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 62 |
| 399 | Wabienice |  | 107 | 479 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 129 |
| 400 | Wabienice |  | 108 | 480 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 110 |
| 401 | Wabienice |  | 110 | 523 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 297 |
| 402 | Wabienice |  | 110 | 523 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 556 |
| 403 | Wabienice |  | 110 | 523 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 90 |
| 404 | Wabienice |  | 16 a | 167 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 478 |
| 405 | Wabienice |  | 54 a | 328 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 129 |
| 406 | Wabienice |  | BN | 135/2 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 273 |
| 407 | Wabienice |  | BN | 657 | 021402_5.0014 | 2 | 3 | 81 |
| 408 | Zawidowice |  | 1 a | 204/2 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 81 |
| 409 | Zawidowice |  | 1 a | 204/3 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 46 |
| 410 | Zawidowice |  | 1 | 255/1 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 1213 |
| 411 | Zawidowice |  | 9 | 257/1 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 63 |
| 412 | Zawidowice |  | 9 | 257/1 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 24 |
| 413 | Zawidowice |  | 9 | 257/1 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 345 |
| 414 | Zawidowice |  | 9 | 261 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 337 |
| 415 | Zawidowice |  | 10 | 200 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 16 |
| 416 | Zawidowice |  | 10 | 200 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 11 |
| 417 | Zawidowice |  | 11 | 267 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 346 |
| 418 | Zawidowice |  | 11 | 267 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 36 |
| 419 | Zawidowice |  | 11 | 267 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 106 |
| 420 | Zawidowice |  | 12 | 198 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 98 |
| 421 | Zawidowice |  | 13 | 269 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 327 |
| 422 | Zawidowice |  | 14 | 196/2 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 157 |
| 423 | Zawidowice |  | 16 | 194 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 71 |
| 424 | Zawidowice |  | 17 | 273 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 57 |
| 425 | Zawidowice |  | 17 | 273 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 88 |
| 426 | Zawidowice |  | 18 | 193/1 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 253 |
| 427 | Zawidowice |  | 23 | 279 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 141 |
| 428 | Zawidowice |  | 23 | 279 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 112 |
| 429 | Zawidowice |  | 34 | 185/2 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 159 |
| 430 | Zawidowice |  | 34 | 187/2 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 35 |
| 431 | Zawidowice |  | 37 | 330 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 47 |
| 432 | Zawidowice |  | 37 | 330 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 32 |
| 433 | Zawidowice |  | 44 | 178/4 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 43 |
| 434 | Zawidowice |  | 44 | 181 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 48 |
| 435 | Zawidowice |  | 49 | 294 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 298 |
| 436 | Zawidowice |  | 49 | 294 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 481 |
| 437 | Zawidowice |  | 52 | 173 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 280 |
| 438 | Zawidowice |  | 61 | 302/3 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 19 |
| 439 | Zawidowice |  | 62 | 170 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 249 |
| 440 | Zawidowice |  | 62 | 170 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 17 |
| 441 | Zawidowice |  | 65 | 305 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 133 |
| 442 | Zawidowice |  | 65 | 305 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 115 |
| 443 | Zawidowice |  | 66 | 167 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 317 |
| 444 | Zawidowice |  | 70 | 165/2 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 41 |
| 445 | Zbytowa |  | 1 | 494/2 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 22 |
| 446 | Zbytowa |  | 4 | 617/7 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 29 |
| 447 | Zbytowa |  | 18 | 598 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 81 |
| 448 | Zbytowa |  | 24 | 578 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 56 |
| 449 | Zbytowa |  | 25 | 578 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 83 |
| 450 | Zbytowa |  | 26 | 566/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 23 |
| 451 | Zbytowa |  | 26 | 574 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 109 |
| 452 | Zbytowa |  | 27 | 565 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 30 |
| 453 | Zbytowa |  | 29 | 564/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 453 |
| 454 | Zbytowa |  | 29 | 564/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 102 |
| 455 | Zbytowa |  | 29 | 564/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 107 |
| 456 | Zbytowa |  | 29 | 564/2 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 39 |
| 457 | Zbytowa |  | 30 | 562 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 42 |
| 458 | Zbytowa |  | 32 | 296 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 279 |
| 459 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 55 |
| 460 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 27 |
| 461 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 19 |
| 462 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 12 |
| 463 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 658 |
| 464 | Zbytowa |  | 36 | 286 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 25 |
| 465 | Zbytowa |  | 37 | 291/1 | 021402_5.0016 | 1 | 3 | 106 |
| 466 | Zbytowa |  | 37 | 291/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 42 |
| 467 | Zbytowa |  | 37 | 291/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 59 |
| 468 | Zbytowa |  | 37 | 291/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 43 |
| 469 | Zbytowa |  | 38 | 280 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 27 |
| 470 | Zbytowa |  | 38 | 280 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 113 |
| 471 | Zbytowa |  | 43 | 272 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 35 |
| 472 | Zbytowa |  | 43 | 272 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 11 |
| 473 | Zbytowa |  | 45 | 268 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 84 |
| 474 | Zbytowa |  | 45 | 268 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 113 |
| 475 | Zbytowa |  | 45 | 268 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 414 |
| 476 | Zbytowa |  | 45 | 268 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 182 |
| 477 | Zbytowa |  | 45 | 268 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 124 |
| 478 | Zbytowa |  | 49 | 354 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 52 |
| 479 | Zbytowa |  | 49 | 354 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 68 |
| 480 | Zbytowa |  | 52 | 356/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 20 |
| 481 | Zbytowa |  | 54 | 262 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 21 |
| 482 | Zbytowa |  | 56 | 258/4 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 51 |
| 483 | Zbytowa |  | 57 | 257 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 22 |
| 484 | Zbytowa |  | 67 | 15/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 148 |
| 485 | Zbytowa |  | 67 | 15/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 167 |
| 486 | Zbytowa |  | 70 | 19/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 80 |
| 487 | Zbytowa |  | 73 | 23 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 281 |
| 488 | Zbytowa |  | 74 | 24/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1038 |
| 489 | Zbytowa |  | 74 | 24/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 175 |
| 490 | Zbytowa |  | 75 | 25 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 191 |
| 491 | Zbytowa |  | 80 | 42 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 164 |
| 492 | Zbytowa |  | 81 | 43 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 98 |
| 493 | Zbytowa |  | 82 | 47 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 67 |
| 494 | Zbytowa |  | 82 | 47 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 58 |
| 495 | Zbytowa |  | 82 | 47 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 8 |
| 496 | Zbytowa |  | 87 | 97 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 74 |
| 497 | Zbytowa |  | 95 | 133 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 61 |
| 498 | Zbytowa |  | 99 | 109 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 107 |
| 499 | Zbytowa |  | 99 | 109 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 264 |
| 500 | Zbytowa |  | 100 | 108/7 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 85 |
| 501 | Zbytowa |  | 103 | 103 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 73 |
| 502 | Zbytowa |  | 103 | 103 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 62 |
| 503 | Zbytowa |  | 104 | 102/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 65 |
| 504 | Zbytowa |  | 104 | 102/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 28 |
| 505 | Zbytowa |  | 106 | 36/2 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 112 |
| 506 | Zbytowa |  | 110 | 4 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 49 |
| 507 | Zbytowa |  | 113 | 7 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 151 |
| 508 | Zbytowa |  | 118 | 107/66 | 021402_5.0015 | 2 | 3 | 51 |
| 509 | Zbytowa |  | 118 | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 711 |
| 510 | Zbytowa |  | 118 | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1404 |
| 511 | Zbytowa |  | 118 | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1403 |
| 512 | Zbytowa |  | 118 | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1366 |
| 513 | Zbytowa |  | 118 | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1352 |
| 514 | Zbytowa |  | 118 | 486/59 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 38 |
| 515 | Zbytowa |  | 114 a | 9 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 36 |
| 516 | Zbytowa |  | 118/1 | 486/66 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 51 |
| 517 | Zbytowa |  | 118/2 | 486/63 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 18 |
| 518 | Zbytowa |  | 18 a | 597/1 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 31 |
| 519 | Zbytowa |  | BN | 486/13 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 31 |
| 520 | Zbytowa |  | BN | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 588 |
| 521 | Zbytowa |  | BN | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1698 |
| 522 | Zbytowa |  | BN | 486/14 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 1725 |
| 523 | Zbytowa |  | BN | 486/40 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 34 |
| 524 | Zbytowa |  | BN | 99 | 021402_5.0016 | 2 | 3 | 20 |

Objaśnienia:

| * | Płyta a-c – płyta azbestowo-cementowa |
| --- | --- |
| ** | Poglądowy stopień pilności – oceniony w trakcie inwentaryzacji przez pracowników terenowych wg następującej skali: 1 - wymiana lub naprawa wymagana bezzwłocznie 2 - ponowna ocena wymagana w czasie do 1 roku 3 - ponowna ocena w terminie do 5 lat |
| *** | 1 – W01 – płyta azbestowo-cementowa płaska 2 – W02 – płyta azbestowo-cementowa falista |

Załącznik nr 6 Składowiska przyjmujące odpady zawierające azbest

# Footnotes

Za: Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne”, Łódź, 2010

„Zbiór przepisów i procedur dotyczących bezpiecznego postępowania z wyrobami zawierającymi azbest”, Ministerstwo Gospodarki, Warszawa, 2001

Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Łódź, 2010

Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Łódź, 2010

Ibidem

Ibidem

Na podstawie: „Azbest. Ekspozycja zawodowa i środowiskowa.”, pod red. Neonili Szeszeni-Dąbrowskiej, Łódź, 2004

Szeszenia-Dąbrowska Neonila, Sobala Wojciech: „Zanieczyszczenie środowiska azbestem. Skutki zdrowotne.” Łódź, 2010

Ibidem

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierutów

Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Bierutów

Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl

ibidem

Ibidem

Bank Danych Lokalnych, www.stat.gov.pl

Serwis internetowy sieci Natura 2000: www.natura2000.gdos.gov.pl

Centralny Rejestr Form Ochrony Przyrody: www.crfop.gdos.gov.pl

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Bierutów

Strona internetowa Ośrodka Kultury i Sportu: http://okis-bierutow.pl

Źródło danych: www.bazaazbestowa.gov.pl

Źródło: Bank Danych Lokalnych

Za: Baza Azbestowa www.bazaazbestowa.gov.pl

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej

Szczegółowe warunki dotyczące kryteriów jakie muszą spełniać potencjalni beneficjenci pomocy w ramach PROW zostały określone w samym programie, jak i w rozporządzeniach wykonawczych Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej