Zapytanie nr 1 z odpowiedziami

- W opisie technicznym wspomniane są studnie z tworzywa KESSEL a w przedmiarze studnie betonowe Ø1200. Jakie studnie mają zostać użyte do wykonania zamówienia, jeśli z tworzywa to czy wyłącznie firmy KESSEL czy ew, zamienniki?

odp.: Na kolektorze KS-8 Zamawiający przewidział studnie betonowe.

- Czy przyłącza mają być zakończone studzienkami Ø425 czy tylko zaślepione korkami jak to wynika z przedmiaru? Jeśli mają być zakończone studzienkami to czy mają zostać do nich wpięte wejścia kanalizacyjne z budynków (jakie średnice?)?

odp.: Przykanaliki mają zostać jedynie zaślepione korkami.

- Z profilu wynika, że w sumie jest 509 mb sieci, natomiast w przedmiarze jest 471 mb. Ile faktycznie metrów sieci obejmuje zamówienie?

odp.: Ilość mb należy przyjąć od studni H1 do studni H11 – czyli 471 mb.

- Ile metrów przyłączy obejmuje zamówienie? W przedmiarze jest 12 mb a na planie sytuacyjnym 85 mb.

odp.: Należy przyjąć 12 mb przyłączy (4szt x 3 mb).

- Czy zamówienie obejmuje wykonanie studni Szb? Z jakiego materiału ma być wykonana studnia?

odp.: Zamówienie nie obejmuje wykonania studni SZb, jak również zamówienie

nie obejmuje wykonania odcinka kolektora od SZb do H1 .