PROJEKT  BUDOWLANY

Temat opracowania – remont wewnętrznej drogi dojazdowej.

Adres – Posadowice, dr. 161/11, gm. Bierutów,

powiat oleśnicki, woj. dolnośląskie

Inwestor – Gmina Bierutów

Branża – drogowa

Autor opracowania:

Syców, maj 2009 r.

Zawartość opracowania

- Dane ewidencyjne.

- Opis techniczny.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- Część rysunkowa:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa		1 : 500

2. Projekt zagospodarowania działki		1 : 500

3. Profil podłużny

4. Przekrój konstrukcyjny

5. Szczegół konstrukcyjny

- Załączniki.

  - Zaświadczenie o przeznaczeniu w planie zagospodarowania przestrzennego.

  - Uzgodnienia branżowe.

  - Oświadczenie projektanta.

  - Kopia uprawnień projektanta.

  - Zaświadczenie o przynależności do izby samorządowej.

- DANE EWIDENCYJNE.

Temat opracowania – remont drogi dojazdowej.

Adres – Posadowice, dz. 161/11, Gm. Bierutów.

Inwestor – Gmina Bierutów.

Branża – drogowa

Podstawowe dane techniczne:

1. długość drogi		- 365 mb = 0,365 km

2. szerokość jezdni		- 3,50 i 4,00 m

3. powierzchnia jezdni	- 1.487,00 m²

4. materiał konstrukcyjny  	- tłuczeń kamienny sortowany

5. warstwa jezdna		- mieszanka mineralno-asfaltowa gr. 4 cm.

- OPIS  TECHNICZNY

- Dane ogólne.

Przedmiotem opracowania jest remont drogi dojazdowej w Posadowicach, Gm. Bierutów, dz. 161/11 stanowiącej własność Skarbu Państwa.

- Podstawa opracowania.

- umowa na opracowanie dokumentacji projektowej,

- mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali  1 : 500,

- mapa ewidencji gruntów,

- uzgodnienia z Inwestorem,

- wizja lokalna,

- rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne

i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z 1999 r.)

- Cel i zakres opracowania.

Celem opracowania jest wykonanie remontu drogi dojazdowej polegającego na naprawie i wzmocnieniu nawierzchni. Przedmiotowa droga obsługuje obszar zabudowy mieszkalnej.

Droga po remoncie poprawi warunki jazdy oraz zwiększy stan bezpieczeństwa użytkowników drogi. Remont drogi nie spowoduje zwiększenia natężenia ruchu pojazdów samochodowych, ponieważ nie zmieni się ilość użytkowników i sposób korzystania z drogi.

Zakres opracowania obejmuje:

- wykonanie konstrukcji jezdni,

- wyprofilowanie i utwardzenie poboczy.

- Opis stanu istniejącego.

Remontowany odcinek drogi, to droga dojazdowa o nawierzchni gruntowej stanowiąca dojazd do budynków mieszkalnych oraz do gruntów rolnych.

W okresach wiosennych i jesiennych, a także po opadach atmosferycznych – ze względu na znaczny stopień degradacji – są trudności z przejazdem.

Punkt początkowy remontowanego odcinka znajduje się przy drodze z kostki granitowej, natomiast punkt końcowy przy połączeniu z działką nr 161/25

oraz drogą – dz. nr 161/20.

Remontowany odcinek drogi na całej długości zlokalizowany jest

w ewidencyjnym pasie drogowym i nie przewiduje się zajęcia nowych gruntów.

Droga jest własnością Skarbu Państwa.

W wyniku eksploatacji nawierzchnia jest zdeformowana z punktowymi obniżeniami, koleinami i wybojami, bez zachowania spadków poprzecznych i podłużnych.

Szerokość pasa drogowego jest zmienna i wynosi od 4 do 10 m.

Urządzenia infrastruktury technicznej naniesione są na mapie sytuacyjno-wysokościowej w skali 1 : 500.

- Rozwiązania projektowe.

Rozwiązania sytuacyjne:

- trasa projektowanej drogi dojazdowej przebiegać będzie w granicach

istniejącej działki,

- nawierzchnia z tłucznia kamiennego sortowanego, zamkniętego warstwą

z masy mineralno-bitumicznej,

- długość łączna drogi wynosi 0,365 km,

- szerokość jezdni b = 3,5 i 4,0 m,

- zaprojektowano spadki dwustronne oraz jednostronny – 2 %

- wody opadowe odprowadzane będą poprzez rozproszenie powierzchniowe,

- na całym odcinku remontowanej drogi niweleta nawierzchni została

wyniesiona ponad poziom istniejącego terenu.

Rozwiązania wysokościowe:

Rozwiązania wysokościowe zostały dostosowane do istniejącego poziomu drogi, do istniejących wjazdów na posesje zabudowane oraz do istniejącej podbudowy.

W celu zminimalizowania robót ziemnych niweletę drogi dostosowano do istniejącej podbudowy w pasie drogowym oraz do ukształtowania terenu.

Szczegółowy przebieg niwelety został przedstawiony na profilu podłużnym.

Rozwiązania techniczne:

- długość remontowanego odcinka			-    365 mb

- powierzchnia jezdni					-  1.487 m²

- krawężnik				-  85 + 16 mb (zakończenia drogi) = 101 mb

- chodnik						- 85 mb * 1,5 m = 127,50 m²

- obrzeże chodnikowe					-      85 mb

Konstrukcja drogi.

- warstwa jezdna, ścieralna – beton asfaltowy 0/12,8 mm grubości 4 cm,

- warstwa wiążąca – beton asfaltowy 0/16 mm grubości 4 cm,

- skropienie asfaltem drogowym w ilości 2,0 kg/m²,

- warstwa profilująca z tłucznia kamiennego 0/31,5 mm grubości 5 cm,

- podbudowa z tłucznia kamiennego, niesortowalnego 0/63,0 mm

grubości 20 cm,

- warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm,

- szerokość jezdni  - 3,5 i 4,0 m

Pobocza z tłucznia kamiennego należy uformować ze spadkiem 3-6%, a teren poza poboczem do granic ewidencyjnych pasa drogowego z materiału miejscowego uformować ze spadkiem 6-10% na zewnątrz drogi.

Szerokość poboczy	- ok. 0,50 - 1,00 m.

Odwodnienie:

Zaprojektowane spadki poprzeczne i podłużne nawierzchni zapewniają odprowadzenie wód opadowych z powierzchni jezdni na przyległy teren.

Istniejąca konfiguracja terenu o spadkach poprzecznych i podłużnych gwarantuje odprowadzenie wód opadowych.

- Uwagi końcowe.

Wszystkie prace związane z powyższymi robotami należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami, przepisami i zasadami sztuki budowlanej.

Przed wykonaniem warstw konstrukcyjnych należy wykonać zagęszczenie

i wyprofilowanie istniejącej podbudowy.

Materiały wykorzystywane do realizacji zadania powinny zostać dopuszczone przez Inspektora Nadzoru po przedłożeniu odpowiednich certyfikatów.

Roboty prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych, z zachowaniem przepisów i warunków BHP.

Niezbędne uściślenia projektowe dotyczące usytuowania elementów drogowych i odwodnienia powierza się do wdrożenia przez Wykonawcę w uzgodnieniu z Inspektorem Nadzoru Inwestorskiego.

III.         INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

I OCHRONY ZDROWIA

Obiekt – droga dojazdowa.

Adres – Posadowice, dr. 161/11.

Inwestor – Gmina Bierutów.

Opracował:

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

Zakres robót obejmuje remont drogi.

Roboty przy realizacji obiektu prowadzone będą w następującej kolejności:

- Roboty ziemne – zdjęcie humusu, wykonanie koryta, itp.

- Roboty drogowe - wykonanie podbudowy i warstw konstrukcyjnych,

- Wykonanie odwodnienia,

- Roboty zabezpieczające istniejącą infrastrukturę,

- Wyniesienie i utrzymanie organizacji ruchu zastępczego i docelowego,

- Roboty porządkowe.

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych.

Nie występują.

- Wykaz elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.

Nie występują.

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określając skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania.

- Załoga zatrudniono na budowie powinna zostać przeszkolona w zakresie

przepisów bhp oraz aktualne badania lekarskie.

Przed przystąpieniem do wykonywania robót, kierownik budowy powinien

przeprowadzić szkolenie bhp stanowiskowe.

Zatrudnieni pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież roboczą, odzież

ochronną oraz w osobiste środki ochrony bhp.

- BHP przy robotach ziemnych:

Rodzaje zagrożeń:

- porażenie prądem elektrycznym w przypadku kolizji z linią elektryczną

- BHP przy robotach drogowych:

Rodzaje zagrożeń:

- porażenie prądem elektrycznym (należy stosować uziom maszyn)

- niebezpieczeństwo wynikające z ruchomych części działających maszyn i urządzeń (należy stosować osłony zabezpieczające)

- nieprawidłowe cięcie kostki betonowej,

- skaleczenie stosowanymi narzędziami

- uderzenie lub otarcie materiałami ściernymi

- uszkodzenie oczu zaprawą, klejem, pyłem

IV. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem

do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych.

Nie wymagane.

V.  Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających

niebezpieczeństwu wynikającemu z wykonywanych robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających

bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą ewakuację na wypadek pożaru,

awarii i innych zagrożeń:

Nie wymagane.

Opracował:

Syców, maj 2009 r.

- Część rysunkowa:

1. Mapa sytuacyjno-wysokościowa		1 : 500

2. Projekt zagospodarowania działki		1 : 500

3. Profil podłużny					1 : 100/1 000

- Przekrój konstrukcyjny

- Szczegół konstrukcyjny

V.      Załączniki.

1. Zaświadczenie o przeznaczeniu w miejscowym planie

zagospodarowania przestrzennego.

2. Uzgodnienia branżowe.

3. Oświadczenie projektanta.

4. Kopia uprawnień projektanta.

5. Zaświadczenie o przynależności do izby samorządowej.

PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  DZIAŁKI NR 73/7

ZIMNICA, GM. OLEŚNICA

REMONT DROGI DOJAZDOWEJ

L E G E N D A:

---------------------

remontowana droga

ściek uliczny

krawężnik (opornik 12 cm)

krawężnik obniżony (4-6 cm)

sieć wodociągowa

sieć telekomunikacyjna

granice działki

| Inwestor | Gmina Bierutów |
| --- | --- |
| Obiekt | Wewnętrzna droga dojazdowa |
| Adres | Posadowice, dz. nr 161/11 |
| Projektant | inż. D.Biernat | Podpis: |
| Data: V/2009 r. | Skala 1 : 50 |  |

| Inwestor | Gmina Bierutów |
| --- | --- |
| Obiekt | Wewnętrzna droga dojazdowa |
| Adres | Posadowice, dz. nr 161/11 |
| Projektant | inż. D.Biernat | Podpis: |
| Data: V/2009 r. | Skala 1 : 50 |  |

| Inwestor | Gmina Bierutów |
| --- | --- |
| Obiekt | Wewnętrzna droga dojazdowa |
| Adres | Posadowice, dz. nr 161/11 |
| Projektant | inż. D.Biernat | Podpis: |
| Data: V/2009 r. | Skala 1 : 50 |  |

Warstwa ścieralna o grubości 4 cm – beton asfaltowy 0/12,8 mm

Warstwa wiążąca o grubości 4 cm – beton asfaltowy 0/16 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilości 2,0 kg/m2

Warstwa górna podbudowy o grubości 5 cm – tłuczeń kamienny 0/31,5 mm

Warstwa dolna podbudowy o grubości 20 cm – tłuczeń kamienny 0/63 mm

Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm

Pobocza z tłucznia kamiennego 0/63 mm

Warstwa ścieralna o grubości 4 cm – beton asfaltowy 0/12,8 mm

Warstwa wiążąca o grubości 4 cm – beton asfaltowy 0/16 mm

Skropienie asfaltem drogowym w ilości 2,0 kg/m2

Warstwa górna podbudowy o grubości 5 cm – tłuczeń kamienny 0/31,5 mm

Warstwa dolna podbudowy o grubości 20 cm – tłuczeń kamienny 0/63 mm

Warstwa odsączająca z piasku grubości 10 cm

Pobocza z tłucznia kamiennego 0/63 mm

SZCZEGÓŁY  KONSTRUKCYJNE CHODNIKA