Zapytania  do przetargu  wraz  z  odpowiedziami:

- brak przedmiaru robót elektrycznych

Odpowiedź:

Przedmiary umieszczono na stornie www.bierutow.pl – przedmiary elektryczne

- czy w poz nr 20 przedmiaru należy przyjąć nowe okienko „wole oko”

Odpowiedź:

Tak należy przyjąć nowe okienko „wole oko”

- w poz. 46 i 47 przedmiaru przyjęto rynny fi 12 i rury spustowe fi 12, natomiast  w dokumentacji określono przekroje rynny fi 15 i rury spustowej fi 100 – jakie należy przyjąć

Odpowiedź:

Rynny  i  rury  spustowe należy wykonać zgodnie z  opisem technicznym z projektu, czyli  rynna  150 mm , rura spustowa 100mm.

- do poz. przedmiaru 48 proszę o rysunek konstrukcji żelbetowej szybu windy i przekrój

Odpowiedź:

Rysunek konstrukcji żelbetowej szybu windy i przekrój umieszczono na stronie www.bierutow.pl – uzupełnienie projektu

- do poz przedmiaru nr 49 proszę o szkic ścianek aluminiowych z określeniem koloru , typu szkła , sposobu otwierania , zew czy  wew

Odpowiedź:

Rysunek ścianki aluminiowej przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki okiennej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki okiennej  poz 1  i  2. Przeszklenia wykonać  od zewnątrz szybą  bezpieczną  klasy P2 a  od  wewnątrz  klasy O2

- do poz. przedmiaru nr 50 proszę o  szkic drzwi z określeniem koloru , pełne czy szklone ( rodzaj szkła) zew  czy wew.

Odpowiedź:

Rysunek ścianki aluminiowej przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki drzwiowej  poz 15. Drzwi  pełne

- w  poz. nr 83,85, 86,97  przedmiaru proszę określić rodzaj płyt gips-kartonowych zwykłe  czy wodoodporne.

Odpowiedź:

W  poz.  nr 83,85,86,97  przedmiaru należy zastosować płyty  gipsowo-kartonowe  wodoodporne od  strony  pomieszczenia  mokrego  , pozostałe  płyty zwykłe.

- czy w poz. 93 przedmiaru należy przyjąć zgodnie z opisem technicznym sufity podwieszane gipsowe  na  rusztach aluminiowych  z  paneli 60*60. Proszę określić kolor.

Odpowiedź:

Należy  przyjąć  zgodnie  z  opisem  technicznym  do  projektu  tj. na  rusztach  aluminiowych  z  paneli  60*60  w  kolorze  białym.

- czy w poz. 101 przedmiaru należy przyjąć  gres  antypoślizgowy

Odpowiedź:

Podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach

gładkich, antypoślizgowych, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na  działanie środków myjąco-dezynfekcyjnych. Połączenie ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelinowy, umożliwiający jego mycie i dezynfekcję. Cokoliki systemowe  z  wyobleniem  na  styku płytek podłogowych. W  pomieszczeniach  mokrych  płytki o klasie  przeciwpoślizgowości  R10  w  pozostałych  pomieszczeniach  klasy R9

Zgodnie z wymogami ROZPORZĄDZENIA MINISTRA ZDROWIA z dnia 10 listopada 2006 r. w sprawie wymagań, jakim powinny odpowiadać pod względem fachowym i

sanitarnym pomieszczenia i urządzenia zakładu opieki zdrowotnej

(Dz. U. z dnia 24 listopada 2006 r.) np. : płytki firmy Rako Grupa Lasselsberber ( Czeskie) z  serii Taurus Granit.

- do poz. 103 przedmiaru proszę o  szkic drzwi z określeniem czy są PCV , aluminiowe czy drewniane , kolor , jeśli szklane – rodzaj szkła

Odpowiedź:

Rysunek drzwi przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki drzwiowej poz. 11.  W  drzwiach zastosować  zamki  antypaniczne na  obu  skrzydłach.

- czy w poz. 105 i 106 można przyjąć skrzydła np. Porta –proszę określić czy w poz. 106 skrzydła są pełne czy szklone , kolor białe

Odpwiedź:

Należy  przyjąć  jak  w  zestawieniu  stolarki drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki drzwiowej poz.  2 i 14,   pełne np.  porta

- do poz. 107 proszę o szkic drzwi z określeniem czy są to drzwi PCV, aluminiowe , pełne czy szklone ( rodzaj szkła ) , kolor

Odpowiedź:

Rysunek drzwi przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki drzwiowej  poz.  4, pełne

- do poz. 109 przedmiaru proszę o szkic ścianek z określeniem koloru , podziału, rodzaju szklenia, z określeniem czy zewnętrzne czy wewnętrzne

Odpowiedź:

Rysunek ścianki aluminiowej przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki drzwiowej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki drzwiowej  poz. 5, przeszklenia wykonać  szybą  klasy O2

- do poz. 110 proszę określić kolor drzwi , pełne czy szklone ( rodzaj szkła )

Odpowiedź:

Kolor  biały , zgodnie  z  zestawieniem  stolarki  drzwiowej  zewnętrznej  i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie  www.bierutow.pl  - zestawienie stolarki drzwiowej poz.  5, przeszklenia wykonać szybą  klasy O2

- do poz. 111, 112, 113,114 proszę o szkic wraz  z  określeniem koloru , podziału okien , sposobu otwierania i rodzaju szkła

Odpowiedź:

Rysunek podziału  okien  przedstawiono  w  zestawieniu  stolarki okiennej zewnętrznej i  wewnętrznej – zestawienie  umieszczono na  stronie www.bierutow.pl – zestawienie stolarki okiennej poz. 4 i 5,  okna z  pozycji nr. 4  wyposażyć  w  blokadę  przed  opadaniem

- czy w poz. 127 przedmiaru należy zastosować zgodnie z opisem technicznym farbę silikatową białą

Odpowiedź:

Należy  zastosować farbę  silikatową białą zgodnie z opisem technicznym

- proszę o wyjaśnienie o  jakim zezwoleniu jest mowa w specyfikacji na  str 6” wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów „ jesteśmy firmą  budowlaną i odpady uzyskane z rozbiórki w trakcie robót wywozimy na wydzielone wysypiska i uiszczamy opłaty za utylizację tych odpadów.

Odpowiedź:

Wszystkie materiały, w tym odpady powstałe w wyniku realizacji robót budowlanych w ramach projektu muszą być zagospodarowane (ponownie użyte, przetworzone, unieszkodliwione lub magazynowane) zgodnie z obowiązującymi przepisami, w tym przepisami ochrony środowiska (w sposób przyjazny środowisku). Wykonawca zobowiązany jest do posiadania zezwolenia na wytwarzanie odpadów lub programu  gospodarowania  odpadami  lub  złożenia  informacji  o  wytwarzaniu  odpadów. Wykonawca  jest  wytwórcą  odpadów  , i  jest  zobowiązany  na  wezwanie  zamawiającego  udokumentować  sposób  postępowania  z  wytwarzanymi  odpadami. Koszty wytworzenia, transportu i utylizacji odpadów należy uwzględnić w cenie oferty.