Bierutów, dnia ….10.2009 r.

Zapytanie nr 2 z odpowiedziami

- Rozbiórce podlega pokrycie dachu papy i eternitu, a z projektu wynika tylko papa.

odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiar jest opracowaniem pomocniczym, w związku z powyższy należy w ofercie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

Rozbiórce podlega również pokrycie eternitowe wraz z jego utylizacją.

- Czy rozebranie ogrodzenia stanowi zakres zamówienia, czy też zostanie rozebrane przez zamawiającego, oraz czy wykonać pod ogrodzenie systemowe podmurówkę czy tylko stopy betonowe? (brak w projekcie)

odp.: Rozebranie ogrodzenia stanowi zakres zadania, ogrodzenie systemowe należy przyjąć osadzone w stopach z prefabrykowaną płytą podmurówki.

- Rozbiórka ścianek w pomieszczeniach socjalnych i komina stanowi zakres zamówienia, czy zostanie rozebrana przez zamawiającego?

odp.: Odpowiedź jak w pkt. 1.