Zapytanie nr 3 z odpowiedziami

- Poz. 10 kosztorysu. Brakuje tynku pod licowanie ścian płytkami. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiar jest opracowaniem pomocniczym, w związku z powyższy należy w ofercie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Poz. 14. Brakuje dodatkowej pozycji na osadzenie listew z PCV przy licowaniu ścian płytami.

odp.: J.W.

- Dotyczy drzwi zewnętrznych i wewnętrznych z PCV oraz aluminium. Jakie wypełnienie drzwi należy przyjąć do wyceny, płytę czy szybę bezpieczną?

Brak również informacji na temat samozamykaczy. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: Należy przyjąć płytę, samozamykacze przyjąć do drwi zewnętrznych.

- Poz. 17. W przedmiarze są ościeżnice zwykłe stalowe malowane na budowie, a wg projektu – ościeżnice systemowe. Proszę o dokładne określenie, jakie ościeżnice należy przyjąć do wyceny.

odp.: Należy przyjąć rozwiązania i materiały zgodne z projektem, przedmiar stanowi opracowanie pomocnicze.

- Poz. 21. W przedmiarze jest sufit dekoracyjny, natomiast zaprojektowany jest sufit z płyt GKF o odporności ogniowej EI 30. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: J.W.

- Poz. 22. Brakuje pozycji dotyczących wykonania gładzi gipsowych oraz gruntowanie ścian. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiar jest opracowaniem pomocniczym, w związku z powyższy należy w ofercie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Poz. 32. Brakuje dodatkowej pozycji dotyczącej zbrojenia wylewni betonowej siatką posadzkową. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: J.W.

- Poz. 43. Brakuje dodatkowych pozycji na przybicie kontrłat i łat pod pokrycie blachodachówką. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: J.W.

- Poz. 50. Brakuje obróbek blacharskich szczytów budynku oraz kominów i wywierek wentylacyjnych. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: J.W.

- Poz. 70. W przedmiarze jest opaska z kostki kamiennej, natomiast w projekcie z kostki betonowej. Poza tym brakuje pozycji dotyczących przygotowania podłoża, podbudowy oraz obrzeża. Proszę o wyjaśnienie.

odp.: Należy przyjąć rozwiązania i materiały zgodne z projektem (kostka betonowa), w ofercie należy uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Brakuje w przedmiarze pozycji dotyczących podokienników wewnętrznych. Proszę                  o wyjaśnienie.

odp.: Zgodnie z zapisami SIWZ cena za wykonanie zadania jest ceną ryczałtową, a przedmiar jest opracowaniem pomocniczym, w związku z powyższy należy w ofercie uwzględnić wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego wykonania zadania.

- Brakuje w przedmiarze pozycji dotyczących tynków zewnętrznych zwykłych. Proszę                 o wyjaśnienie.

odp.: J.W.