KOSZTORYS  ŚLEPY - PRZEDMIAR

na roboty wewnętrzne wykończeniowe w budynku

Centrum Konferencyjno – Edukacyjnego w Biskupinie

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 0604-03 | Podłoża pod posadzki – parter Izolacja przeciwwilgociowa z papy na lepiku na gorąco pierwsza warstwa M2 = 471,47 R = M : Roztwór asfaltowy do gruntowania Lepik asfaltowy bez wypełniaczy Papa asfaltowa na tekturze Drewno opałowe Materiały pomocnicze S: Wyciąg Środek transportowy | Rg Kg Kg M2 Kg % mg mg | 0,2951 0,30 1,60 1,15 2,60 1,50 0,0098 0,0077 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-02 0604-04 | Izolacja przeciwwilgociowa z papy na gorąco – druga warstwa M2 = 471,47 R = M : Lepik asfaltowy Papa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze Wyciąg Śr. transportowy | Rg Kg M2 Kg % mg mg | 0,1346 1,30 1,15 2,00 1,50 0,0067 0,0059 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacja cieplna posadzek z płyt styropianowych grub. 10 cm M2 = 117,72 R = M: Płyta styropianowa FS – 30 Materiały pomocnicze S: Wyciąg Śr. transportowy | Rg M3 % mg mg | 0,0891 0,105 1,50 0,0032 0,0047 |  |  |  |  |

| 4 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacja cieplna ze styropianu grub. 5 cm M2 = 353,75 R = M : Styropian FS – 30 Materiały pomocnicze S: Wyciąg Śr. transportowy | Rg M3 % mg mg | 0,0891 0,0525 1,50 0,0032 0,0047 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 20 mm zatarte na ostro M2 = 471,47 R = M : Zaprawa cementowa M-12 Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze S: Wyciąg Śr. transportowy | Rg M3 Kg Kg % mg mg | 0,3564 0,0206 0,07 0,12 1,50 0,0309 0,0003 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grub. 10 mm Krotność 2 x M2 = 471,47 R = 0,0716 x 2 = M : Zaprawa cementowa M-12 0,0105 x 2 = Materiały pomocnicze S: Wyciąg = 0,0158 x 2 = | Rg M3 % mg | 0,1432 0,021 1,50 0,0316 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 2-02 0607-01 analogia | Podłoża pod posadzki – poddasze Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej M2 = 459,33 R = M : Folia polietylenowa 0,2 mm Materiały pomocnicze | Rg M2 % | 0,3596 1,20 1,50 |  |  |  |  |

| 8 | KNR 2-02 0609-03 | Izolacja cieplna ze styropianu grub. 2 cm M2 = 459,33 R = M : Płyty styropianowe FS – 30 Materiały pomocnicze S : Wyciąg Śr. transportowy | Rg M3 % mg mg | 0,0891 0,021 1,50 0,0032 0,0047 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KNR 2-02 1102-01 | Warstwy wyrównawcze cementowe grub. 20 mm M2 = 459,33 R = M : Zaprawa cementowa M – 12 Masa asfaltowa Drewno opałowe Materiały pomocnicze S : Wyciąg Śr. transportowy | Rg M3 Kg Kg % mg mg | 0,3564 0,0206 0,07 0,12 1,50 0,0300 0,0003 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki cementowe grub. 10 mm Krotność 2 x = 459,33 m2 R = 0,0716 x 2 = M: Zaprawa cementowa M –12 0,0105 x 2 = Materiały pomocnicze S : Wyciąg = 0,0158 x 2 = | Rg M3 % mg | 0,1432 0,021 1,50 0,0316 |  |  |  |  |

Tynki wewnętrzne gipsowa dwuwarstwowe

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 11 | KNR 2-02 2008-01 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gipsowe NIDOLIT grub. 10 mm wykonane mechanicznie na ścianach na podłożu ceramicznym M2 = 2749,33 R = M : Gips – mieszanka tynkarska NIDOLIT Materiały pomocnicze S : Agregat Śr. transportowy | Rg T % mg mg | 0,3534 0,0125 1,50 0,042 0,0122 |  |  |  |  |
| 12 | KNR 2-02 2008-08 | Tynki jednowarstwowe wewnętrzne gipsowe grub. 10 mm wykonane mechanicznie – dodatek za pogrubienie 5 mm M2 = 2749,33 R = M : Mieszanka gipsowa NIDOLIT Materiały pomocnicze S : Agregat Śr. transportowy | Rg T % mg mg | 0,084 0,0058 1,50 0,008 0,0056 |  |  |  |  |

Instalacja wodociągowa wewnętrzna

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 13 | KNR 4-01 0208-03 | Przebicie otworów do 0,05 m2 w elementach betonowych Szt. 11 R = | Rg | 1,43 |  |  |  |  |
| 14 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł grub. 12 cm Szt. 13 R = | Rg | 0,36 |  |  |  |  |
| 15 | KNR 4-01 0333-13 | Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grub. 3 cegły Szt. 2 R = | Rg | 3,05 |  |  |  |  |
| 16 | KNR 4-01 0206-02 | Załatanie otworów Szt. 11 R = M : Cement 35 Piasek Żwir Drewno Deski Gwoździe Materiały pomocnicze S : betoniarka żurawik okienny | Rg T M3 M3 M3 M3 Kg % mg mg | 1,82 0,066 0,099 0,016 0,0027 0,0018 0,02 2,00 0,03 0,11 |  |  |  |  |
| 17 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach do 12 cm szt. 13 R = M : Cegła bud. Cement Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : Betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,49 2,00 0,99 0,56 0,002 1,50 0,01 0,02 |  |  |  |  |

| 18 | KNR 4-01 0323-04 | Zamurowanie przebić w ścianach o grub. ponad 1 cegła szt. 2 R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,92 4,00 1,99 1,11 0,01 1,50 0,02 0,04 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 19 | KNR 4-01 0339-07 | Wykucie bruzd 1 x 1 cegła w ścianach 122,50 m R = | Rg | 2,60 |  |  |  |  |
| 20 | KNR 4-01 0335-04 | Wykucie bruzd w ścianach ½ x 1 cegła 77,00 m R = | Rg | 1,21 |  |  |  |  |
| 21 | KNR 4-01 0335-04 | Wykucie bruzd poziomych w podłożach betonowych 48,00 m R = | Rg | 1,21 |  |  |  |  |
| 22 | KNR 4-01 0326-04 | Zamurowanie bruzd pionowych w ścianach szer. 1 cegła 122,50 m R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : betoniarka żurawik | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,74 10,00 1,40 0,78 0,007 1,50 0,01 0,06 |  |  |  |  |

| 23 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych o szer. 1 cegła z przewodami instalacyjnymi 77,00 m R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : betoniarka żurawik | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,57 4,00 0,39 0,22 0,002 1,50 0,01 0,03 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 | KNR 0-31 0101-01 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 16 328,00 m R = M : Rura PE-RT śr. 16 Tuleja Kształtki PH Uchwyty Tuleje ochr. PE z tw. szt. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1322 1,03 0,8677 0,4128 2,75 0,20 2,75 5,1 0,0012 |  |  |  |  |
| 25 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 20 109,00 m R = M : Rura PE-RT śr. 20 Tuleja Kształtki PE Uchwyty Tuleje ochr. z tw. szt. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,1 0,0013 |  |  |  |  |

| 26 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu śr. 32 48,00 m R = M : Rura PE-RT śr. 32 Tuleja Kształtki Uchwyty Tuleje ochr. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,1 0,0013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 27 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-V śr. 20 76,00 m R = M : Rura PE-RT Tuleja Kształtki Uchwyty Tuleje ochr. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,1 0,0013 |  |  |  |  |
| 28 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-V śr. 40 38,00 m R = M : Rura PE-AT Tuleja Kształtki PE Uchwyty Tuleje ochr. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,1 0,0013 |  |  |  |  |

| 29 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-V śr. 50 31,00 m R = M : Rura PE Tuleja Kształtki PE-50 Uchwyty Tuleje ochr. Kołki rozpor. Materiały pomocnicze S: Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,1 0,0013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 30 | KNR-W-2-15 0105-05 | Rurociągi stalowe OC p. poż. śr. 35,3 o gwintach na ścianach budynku 35,00 m R = M : Rura stalowa OC śr. 35 Łączniki Uchwyty Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg M Szt. Szt. % mg | 0,568 1,02 0,66 0,53 1,50 0,0192 |  |  |  |  |
| 31 | KNR-W-2-15 0142-02 | Szafki hydrantowe 4 szt. R = M : Szafka wnękowa Hydrant wnękowy śr. 25 z przewodem 30 cm Materiały pomocnicze S : Śr. transportu | Rg Szt. Szt. % mg | 1,32 4,0 4,0 1,10 0,09 |  |  |  |  |
| 32 | KNR-W-2-15 0138-1 | Zawory hydrantowe śr. 25 4 szt. R = M : Zawory hydr. Materiały pomocnicze S : Śr. transportu | Rg Szt. % mg | 0,338 1,0 0,5 0,011 |  |  |  |  |

| 33 | KNR 0-31 0113-01 | Otuliny termoizolacyjne z pianki polietylenowej 6 mm na rury śr. 16 280,19 m R = M : Otulina Klej Taśma z PE Materiały pomocnicze2 S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % mg | 0,0608 1,05 1,6531 0,01 5,1 0,001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 34 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 6 mm na rury śr. 20 87,20 m R = M : Otulina termoizolacja Klej Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm, grub. 2 mm Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 4,0 T | Rg M Dm3 M % mg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,1 0,001 |  |  |  |  |
| 35 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 6 mm dla rur śr. 28 60,50 m R = M : Otulina termoizolacyjna Klej Taśma z PE pokryta folią szer. 50 mm, grub. 2 mm Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % mg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,1 0,001 |  |  |  |  |
| 36 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej na rury śr. 40 30,00 m R = M : Otulina termoizolacyjna Klej Taśma Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % mg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,1 0,001 |  |  |  |  |

| 37 | KNR-W-2-15 0127-01 | Próba szczelności instalacji wodociągowej 687,24 m R = M : Rura z polipropylenu śr. 20 Zawory przelot. Śr. 15 Zawory zwrotne przelot. Śr. 15 Kształtki z polipropylenu gwintowane śr. 20 Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg M Szt. Szt. Szt. % mg | 0,113 0,02 0,002 0,002 0,006 1,50 0,0001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 38 | KNR-W-2-15 0128-02 | Płukanie instalacji wodociągowej 687,24 m R = | Rg | 0,0556 |  |  |  |  |
| 39 | KNR 2-15 0107-03 | Analogia – wykonanie podejścia pod wodomierz 1 szt. R = M : Przepustnica dn 50 Haki do rur Wodomierz ws 40 mm Zawór antyskarzeniowy dn 40 typ 6B lub BA Zawór antyskarzeniowy typ EA dn 50 Materiały pomocnicze | Rg Szt. Szt. Kpl Kpl Szt. % | 3,3425 2,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,4 |  |  |  |  |
| 40 | KNR-W-2-15 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne inst. Wodociągowych z rur OC śr. 50 4 szt. R = M : Zawory kulowe śr. 50 Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg Szt. % mg | 0,363 1,00 0,50 0,014 |  |  |  |  |
| 41 | KNR-W-2-15 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych śr. 40 10 szt. R = M : Zawory kulowe śr. 40 Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg Szt. % mg | 0,363 1,00 0,50 0,014 |  |  |  |  |

| 42 | KNR-W-2-15 0130-05 | Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociągowych z rur stalowych śr. 26 15 szt. R = M : Zawory kulowe śr. 32 Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg Szt. % mg | 0,363 1,00 0,50 0,014 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 43 | KNR INSTAL 0105-01 | Podejście dopływowe do zaworów czerpalnych i baterii śr. 16 3 szt. R = M : Złączki przejściowe mosiężne śr. 16 Uchwyty Materiały pomocnicze | Rg Szt. Szt. % | 0,39 1,00 1,00 3,00 |  |  |  |  |
| 44 | KNR INSTAL 0105-08 | Podejście dopływowe do płuczek ustępowych 22 szt. R = M : Złączki przejściowe mosiężne Złączki przejściowe Uchwyty Materiały pomocnicze | Rg Szt. Szt. Szt. % | 0,22 2,00 1,00 1,00 3,00 |  |  |  |  |

Montaż instalacji CO wewnętrznej

| Lp. | Podstawa | Opis robót | Jedn. miary | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 45 | KNR 4-01 0333-08 | Przebicie otworów w ścianach grub. 12 cm 15 szt. R = | Rg | 0,36 |  |  |  |  |
| 46 | KNR 4-01 0323-02 | Zamurowanie przebić w ścianach grub. 12 cm 15 szt. R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : Betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,49 2,00 0,99 0,56 0,005 1,50 0,01 0,02 |  |  |  |  |
| 47 | KNR 4-01 0339-07 | Wykucie bruzd pionowych 1 x 1 cegła 25,80 m R = | Rg | 2,60 |  |  |  |  |
| 48 | KNR 4-01 0335-04 | Wykucie bruzd poziomych w podłożu beton. 25,00 m R = | Rg | 1,21 |  |  |  |  |
| 49 | KNR 4-01 0335-04 | Wykucie bruzd poziomych w ścianach ½ x 1 cegła 17,20 m R = | Rg | 1,21 |  |  |  |  |

| 50 | KNR 4-01 0326-04 | Zamurowanie bruzd pionowych o szer. 1 cegła 25,80 m R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : Betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,74 10,00 1,40 0,78 0,007 1,50 0,01 0,06 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 51 | KNR 4-01 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych szer. ½ cegła 17,20 m R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : Betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,57 4,00 0,39 0,22 0,002 1,50 0,01 0,03 |  |  |  |  |
| 52 | KNR 4-01 Analog. 0326-01 | Zamurowanie bruzd poziomych z przewodami w podłożu bet. 25,00 m R = M : Cegła bud. Cement 35 Wapno Piasek Materiały pomocnicze S : Betoniarka Wyciąg | Rg Szt. Kg Kg M3 % mg mg | 0,57 4,00 0,39 0,22 0,002 1,50 0,01 0,03 |  |  |  |  |
| 53 |  | Przejścia szczelne ognioodporne 6 kpl M: Przejście szczelne ognioodporne systemu HILTI | Kpl | 1,00 |  |  |  |  |

| 54 | KNR INSTAL 0305-01 | Rury przyłączne mosiężne śr. zew. 15 do grzejników 86 szt. R = M : Złączki przejściowe mosiężne śr. zew. 15 Rozetki z tw. sztucz. śr. 15 Dwuzłączki przejściowe mosiężne Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg Szt. Szt. Szt. % mg | 1,11 1,00 2,00 1,00 3,00 0,01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 55 | KNR 0-31 0101-01 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 16 960,00 m R = M : Rury RE-RT, d=16 Tuleje wspomagające 16 mm Kształtki PE 16 mm Uchwyty do rur 16 mm Tuleje ochronne do rur PE-16 z tworzywa sztucznego Kołki rozporowe Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,09 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1328 1,03 0,8677 0,4128 2,75 0,20 2,75 5,10 0,0012 |  |  |  |  |
| 56 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 20 70,00 m R = M : Rury RE-RT, d=20 Tuleje wspomagające 32 mm Kształtki PE 32 mm Uchwyty do rur 32 mm Tuleje ochronne do rur PE-32 z tworzywa sztucznego Kołki rozporowe Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,09 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,10 0,0013 |  |  |  |  |

| 57 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 32 70,00 m R = M : Rury RE-RT-32 Tuleje wspomagające 32 mm Kształtki PE 32 mm Uchwyty do rur 32 mm Tuleje ochronne do rur PE-32 z tworzywa sztucznego Kołki rozporowe Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,09 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,10 0,0013 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 58 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 40 44,00 m R = M : Rury RE-RT-40 Tuleje wspomagające 40 mm Kształtki PE 40 mm Uchwyty do rur 40 mm Tuleje ochronne do rur PE-40 z tworzywa sztucznego Kołki rozporowe Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,09 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,10 0,0013 |  |  |  |  |
| 59 | KNR 0-31 0101-03 | Rurociągi z polibutylenu PE-X/AL/PE-X śr. 50 55,00 m R = M : Rury RE-RT-40 Tuleje wspomagające 50 mm Kształtki PE 50 mm Uchwyty do rur 50 mm Tuleje ochronne do rur PE-50 z tworzywa sztucznego Kołki rozporowe Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,09 | Rg M Szt. Szt. Szt. M Szt. % mg | 0,1629 1,03 0,7831 0,3726 1,16 0,20 1,16 5,10 0,0013 |  |  |  |  |

| 60 | KNR 0-31 0203-01 | Punkty stałe na rurociągach z polibutylenu PB o śr. 16 55,00 m R = M : Kształtki Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną, dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 31 S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg Szt. Szt. Mg | 0,15 2,06 1,00 0,01 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 61 | KNR 0-31 0203-01 | Punkty stałe na rurociągach z polibutylenu PB o śr. 20 25,00 m R = M : Kształtki Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną, dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 20 S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg Szt. Szt. Mg | 0,15 2,06 1,00 0,01 |  |  |  |  |
| 62 | KNR 0-31 0203-01 | Punkty stałe na rurociągach z polibutylenu PB o śr. 32 15,00 m R = M : Kształtki Uchwyty stalowe z wkładką elastyczną, dwudzielne, skręcane wkrętami z kołkiem rozporowym 31 S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg Szt. Szt. Mg | 0,15 2,06 1,00 0,01 |  |  |  |  |
| 63 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 6 mm z nacięciem wzdłużnym, rurociąg śr. 32 70,00 m R = M : Otulina termoizolacyjna PE z nacięciem wzdłuż. do rur 32 Klej do miękkich otulin PE Taśma z PE pokryta folią Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % rg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,10 0,0001 |  |  |  |  |

| 64 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 6 mm z nacięciem wzdłużnym, rurociąg śr. 40 44,00 m R = M : Otulina termoizolacyjna PE do rur 22 Klej do otulin PE Taśma z PE pokryta folią Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % rg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,10 0,0001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 65 | KNR 0-31 0113-02 | Otulina termoizolacyjna z pianki polietylenowej grub. 6 mm z nacięciem wzdłużnym do rur o śr. 40 55,00 m R = M : Otulina termoizolacyjna PE Klej do otulin PE Taśma z PE pokryta folią Materiały pomocnicze S : Sam. skrzyniowy 0,9 | Rg M Dm3 M % rg | 0,0608 1,05 0,0059 0,01 5,10 0,0001 |  |  |  |  |
| 66 | KNR INSTAL 0308-05 | Zawory przelotowe gwintowane o śr. 32 20 szt. R = M : Zawór kulowy mufowy PN 16 śr. 32 Materiały pomocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg Szt. % mg | 0,46 1,00 3,00 0,02 |  |  |  |  |
| 67 | KNR INSTAL 0307-03 | Próba szczelności instalacji CO na zimno 1219,00 m R = M : Rury mosiężne śr. 15 Zawór kulowy mufowy PN 16 śr. 15 Złączki mosiężne śr. 15 Materiały momocnicze S : Ciągnik kołowy | Rg M Szt. Szt. % mg | 0,101 0,003 0,002 0,006 3,00 0,001 |  |  |  |  |