PRZEDMIAR ROBÓT

na realizację zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

na montaż posadzek z płytek i balustrad

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. | Nakłady | Koszt jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2 1208-01 masa klej. mater.pom wyciąg | Warstwy wyrównawcze pod posadzki m2 463,96 R=0,22rg/m2 4,75 kg/m2 = 1,5% 0,012 mg/m2 | rg kg % mg | 102,07 2203,81 4848,38 5,57 |  |  |  |  |
| 2 | KNR KB 2-02 2806-05 płytki zapr. klej. spoina mater.pom wyciąg śr. tr. | Posadzki z płytek GRES 30 x 30 cm antypoślizgowe R=10, kl.4 m2 463,96 R=1,71 rg/m2 1,02 m2/m2 7,22 kg/m2 0,27 kg/m2 =1,5% 0,03 mg/m2 0,04 mg/m2 | rg m2 kg kg % mg mg | 793,37 473,24 3349,79 125,27 31181,39 13,92 18,56 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-02 1118-01 zapr. klej. mrozoodp. mater.pom | Przygotowanie podłoża pod posadzki na tarasach 20x20 cm m2 78,02 R=0,2192 rg/m2 4,75 kg/m2 =1,5% | rg kg % | 17,10 370,59 815,31 |  |  |  |  |
| 4 | KNR KB 2-02 2806-03 płytki zapr. klej. mrozoodp. spoina mater.pom wyciąg śr. tr. | Ułożenie płytek antypoślizgo-wych R-10 kl.4 na tarasach – płytki mrozoodporne 20x20 cm m2 78,02 R=2,22 rg/m2 1,02 m2/m2 5,78 kg/m2 0,41 kg/m2 =1,5% 0,03 mg/m2 0,04 mg/m2 | rg m2 kg kg % mg mg | 173,20 79,58 450,85 31,99 4891,07 2,34 3,12 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 2809-02 płytki zapr. klej. spoina wyciąg śr. tr. | Cokoliki z płytek Gres 10x30 cm na zaprawie klejowej m 526,00 R=0,44 rg/m 0,135 m2/ m2 0,54 kg/ m2 0,06 kg/ m2 0,004 mg/ m2 0,006 mg/ m2 | rg m2 kg kg mg mg | 231,44 71,01 284,04 31,56 2,10 3,156 |  |  |  |  |
| 6 | KNR NKB 2-02 2810-05 płytki zapr. klej. spoina mater.pom wyciąg śr. tr. | Okładziny schodów z płytek kamionkowych Gres 30x30 cm na zaprawie klejowej (schody wewnętrzne) m2 29,70 R=3,91 rg/ m2 1,05 m2/ m2 7,22 kg/ m2 0,27 kg/ m2 =1,5% 0,03 mg/ m2 0,04 mg/ m2 | rg m2 kg kg % mg mg | 116,13 31,18 214,43 8,02 2974,75 0,89 1,19 |  |  |  |  |
| 7 | NR-W 2-02 1207-01 balustrady mater.pom wyciąg śr. tr. spawarka | Balustrady schodowe prętowe przymocowane do biegu – balustrady ze stali szlachetnej m 17,00 R=1,83 rg/m 1,00 m/m =1,5% 0,01 mg/m 0,01 mg/m 0,45 mg/m | rg m % mg mg mg | 31,11 17,00 8891,00 0,17 0,17 7,65 |  |  |  |  |
| 8 | KNR-W 2-02 1209-01 balustrada mater.pom wyciąg śr. tr. | Balustrady tarasowe ze stali szlachetnej m 54,00 R= 1,93 rg/m 1,00 m/m =1,5% 0,03 mg/m 0,01 mg/m | rg m % mg mg | 104,22 54,00 28242,00 1,62 0,54 |  |  |  |  |
| 9 | KNR-W 2-02 1209-02 balustrady mater.pom wyciąg śr. tr. | Balustrady proste z pochwy-tem ze stali szlachetnej NPS m 11,00 R=2,48 rg/m 1,00 m/m =1,5% 0,03 mg/m 0,01 mg/m | rg m % mg mg | 27,28 11,00 4950,00 0,33 0,11 |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zaopatrzenia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto VAT |  |  |  |  |  |  |
|  |  | BRUTTO |  |  |  |  |  |  |