Przedmiar robót

Mała architektura – droga z dranic

(nazwa obiektu, rodzaju robót)

Lokalizacja Biskupin teren Muzeum Archeologicznego

(kod - miejscowość)

| Lp. | Podstawa ustalenia | Opis robót | Jedn. miary | Obmiar |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0118-01-050 | Ręczne usunięcie z przerzutem,warstwy ziemi urodzajnej - humusu bez darni o grubości do 15 cm Charakterystyka Robót: Tablica: 0118 Dla kol.01-02 i 05-06 1.Odspojenie i przerzucenie ziemi na hałdę przy granicy robót Dla kol.03-04 i 07-08 2.Odspojenie i załadowanie ziemi na taczki z odwiezieniem i wyładowaniem przy granicy robót | m2 | 35,00 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-01W0203-02-060 | Roboty ziemne w gruntach kategorii III wykonywane koparką podsiębierną o pojemności łyżki 0,15 m3 z transportem urobku do 1 km samochodem samowyładowczym Charakterystyka Robót: Tablica: 0203 1.Odspojenie i załadowanie ziemi koparką na samochody samowyładowcze 2.Zmiany stanowiska koparki w miarę postępu robót 3.Ręczne wykonanie i utrzymanie rowków odwadniających w wyko pie 4.Przewóz ziemi samochodami i wyładunek w miejscu wbudowania w nasyp lub na odkład 5.Ręczne wyrównanie z grubsza skarp i dna wykopu | m3 | 11,40 |
| 3 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310104-01-050 | Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 63,50 |
| 4 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-05-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 28,50 |
| 5 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-06-050 | Podsypka cementowo-piaskowa. Zagęszczenie ręczne. Dodatek za każdy dalszy 1 cm krotność 25 x 28,50m2 | m2 | 712,50 |
| 6 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310105-01-050 | Podsypka piaskowa. Zagęszczanie ręczne. Grubość warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 171,00 |
| 7 | Kalkulacja własna | Ułożenie konstrukcji nośnej drogi z drewna okrągłego nasyconego podciśnieniowo o średnicy25 cm i wysokości 19 cm – element podłużny w osi drogi oraz deski 8 cm poprzeczne elementy drogi ociosane - elementy podłużne – 2,944 m3 - elementy poprzeczne – 24,008 m3 | m3 | 26,95 |
| 8 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310101-01-050 | Mechaniczne wykonywanie koryt na całej szerokości jezdni i chodników. Głębokość 20 cm. Kategoria gruntu I-IV | m2 | 78,75 |
| 9 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310106-03-050 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Grubość warstwy po zagęszczeniu 6 cm | m2 | 78,75 |
| 10 | wg nakładów rzeczowych KNR 2-310106-04-050 | Warstwa odcinająca zagęszczana mechanicznie piaskiem. Dodatek za każdy dalszy 1 cm Krotność 14 x 78,75 | m2 | 1 102,50 |