Biskupin, dnia 20.11.2012 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa i montaż pompy ciepła powietrze – woda

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 222909 - 2012r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: tak.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Biskupin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3025025, faks 052 3025420.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa i montaż pompy ciepła powietrze - woda.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostarczenie i montaż urządzeń związanych z instalacją pompy ciepła powietrze - woda, będącej źródłem ciepła instalacji c.o. oraz ciepłej wody użytkowej dla budynku Centrum Obsługi Ruchu Turystycznego w Biskupinie. Budynek ten został wybudowany w 2012 roku i spełnia wszystkie wymagania izolacji termicznej. Powierzchnia użytkowa budynku wynosi 361,70 m2, kubatura 1672,00 m3. Przy budynku w wyznaczonym miejscu należy wykonać podest betonowy pod zamontowanie pompy ciepła. Pompa ciepła powietrze - woda w ustawieniu zewnętrznym o mocy minimalnej 31 kW w trybie pompy ciepła/A2/W35/EN 14511 i 25 kW w trybie pompy ciepła /A-7/W35/EN 14511. Winna być wyposażona w zbiornik buforowy minimum 500 l o wysokości nie większej niż 2000 mm i średnicy nie większej niż 750 mm z uwagi na niewielkie wymiary pomieszczenia w którym będzie zainstalowany. Zbiornik buforowy musi być wyposażony w elektryczny podgrzewacz pomocniczy 2x 9kW. Całość instalacji wyposażona w rozdzielnię elektryczną wraz z okablowaniem, armaturę sterowniczą i zabezpieczającą z przewodami komunikacyjnymi oraz instalację przyłączeniową do sieci z rur preizolowanych z pompami obiegowymi. Parametry pracy pompy powinny być monitorowane, magazynowane na nośniku danych bądź serwerze. System powinien umożliwiać zmianę parametrów za pośrednictwem internetu a stany alarmowe musi zgłaszać poprzez informację SMS/e-mail. Przykładowy schemat pompy ciepła przedstawia załącznik nr 7 do niniejszej SIWZ. Po dostarczeniu i zamontowaniu pompy ciepła należy wykonać dokumentację powykonawczą. Przed przystąpieniem do wyceny przedmiotu zamówienia należy obowiązkowo odbyć wizję lokalną na miejscu..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 42.51.11.10-5.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 19.11.2012.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 3.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 1.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- EUROTHERM Technika Grzewcza, Działowa 9, 88-100 Inowrocław, kraj/woj. kujawsko-pomorskie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 100515,54 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 121155,00

- Oferta z najniższą ceną: 84000,00 / Oferta z najwyższą ceną: 121401,00

- Waluta: PLN.