OPIS  TECHNICZNY

Do kosztorysu i przedmiaru robót pozycji kosztorysowych na wykonanie:

## Wykonanie obudowy ścian wiaty I-go etapu blachą trapezową typu elewacyjna T-50 o grubości

0,70 mm, powlekana powłoka poliestrem na połysk, koloru ciemny brąz, zamontowanej na wkręty samogwintujące do wykonanej konstrukcji, z profili stalowych, zamkniętych 60x60x4 i

80x60x4 mm.

Wykonanie konstrukcji wrót – bram jednoskrzydłowych – 2850 x 3400 mm x 3 kpl. W warsztacie jednoskrzydłowych, przesuwnych, nie ocieplonych, o konstrukcji z profili zamkniętych 60x60x4 i 80x60x4 mm oraz obłożenie blachą trapezową typu elewacja T-40, o grubości 0,70 mm z powlekaną powłoką poliestrem na połysk w kolorze brązowym.

Wrota przesuwne, zawieszone do wózków czterokołowych, po 3 komplety na 1 szt. wrót z montażem do głowic istniejących słupów stalowych dwuteowych NP-140, wiaty prowadnic NP-80 o długości po 7,00 m na jedne wrota (jako prowadnice, w których przemieszczają się wózki czterokołowe pod okapem wiaty).

Wykonanie oczyszczenia i odtłuszczenia wbudowanych elementów stalowych obudowy z profili oraz dwukrotne malowanie farbą miniową i dwukrotne malowanie farbą ftalową w kolorze ciemnobrązowym.

Należy wykonać poprawki po montażu na budowie przez pomalowanie miejsc spawów i uszkodzeń montażowych.

Do niniejszego opisu technicznego dołączony jest wzór blach trapezowych na obudowę ścian i drzwi.