PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie obudowy istniejącej wiaty etapu I z montażem trzech kompletów wrót przesuwnych oraz 1 sztuki drzwi stalowych jednoskrzydłowych nie ocieplonych

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | jm | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
|  |  | Katalog robót ślusarskich warsztatowych |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Kalkulacja własna | Wykonanie w warsztacie elementów na 3 komplety wrót o konstrukcji z profili zamkniętych 60 x 60 x 4 mm i 80 x 60 x 4 mm z obłożeniem jednostronnym blachą trapezową typu T-40, elewacyjną, powlekaną poliestrem na połysk w kolorze ciemnego brązu. Blacha grubości 0,70 mm Prace warsztatowe – przygotowanie oraz pocięcie elementów na wymiar, profile stalowe, oczyszczenie i odtłuszczenie oraz malowanie 2 x farbą miniową i 2 x farbą ftalową na ciemny brąz. Pospawanie elementów oraz obłożenie jednostronne blachą trapezową, bez ocieplenia. Przygotowanie do montażu elementów prowadnic po 7,00 m na jeden komplet z wózkami do wrót przesuwnych z montażem uchwytów oraz zamknięć. Wymiar wrót H = 2850 mm x S = 3400 mm 3 kpl. R = tabela nr 1 – roboty przygotowawczo – zakończeniowe + tabela nr 17 wykonanie elementów oraz scalenie wrót przesuwnych, jednoskrzydłowych, jednostronnie krytych blachą, bez ocieplenia. |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kalkulacja wyceny Tabela nr 1 = R = 2,290 rg/seria Tabela nr 17 = R = 5,297 rg/komplet-czas na 100 kg N = 3 kpl. Profil zamknięty (80x60x4) = (3,40+2,85) x 2 = (12,50mx1,05)x 8,02 kg/m = 105,26 kg Profil zamknięty (60x60x4) = (2,69+3,24)x2x1,05 =11,86 m x 6,80 kg/m = 80,65 kg Prowadnice NP-80 Dług. = 7,00x12,70kg/m = 88,90 kg Stal do zawiesi = 35 kg/kpl. Blacha trapezowa T-40 elewacyjna (2,85x3,40)x1,05=10,17 m2 x 6,45 kg/m2 = 65,60 kg/kpl. Razem = 375,41 kg/szt. x 3 kpl. = 1126,23 kg Wycena tj = (tj17 x G = 5,297 rg/100kg x 375,41 kg/szt. = 19,88 godz. t = tzp + tj. x n = 2,290rg +19,88rg x 3 = 61,93 rg R = 61,93 rg M = Profil (80x60x4) = 105,26 kg x 3 = 315,78 kg Profil (60x60x4) = 80,65 kg x 3 = 241,95 kg Prowadnice NP.-80 = 7,00 m x 3 szt. = 21,00 m Stal do zawiesi = 35 kg/szt. x 3 szt. = 105,00 kg Blachy trapezowe T-40, elewacyjne, grb 0,7 mm 10,17 m2/szt. x 3 szt. = 30,51 m2 wózki czterokołowe do prowadnic = 3 kpl./szt. x 3 szt. = 9 szt. Farba miniowa do profilu (80x60x4) = 13,12 m x 0,28 m2/m = 3,67 m2 Profil (60x60x4) = 11,86 m x 0,24 m2/m = 2,85 m2 Prowadnica NP.-80 = 7,00 m x 3 szt. = 21,00 m x 0,296 m2/m = 6,22 m2 | rg kg kg mb kg m2 szt. | 61,93 315,78 241,95 21,00 105,00 30,51 9 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Razem = (3,67 m2 + 2,85 m2) = 6,52 m2 x 3 szt. + 6,22 m2 = 25,78 m2 2 x minia = 25,78 m2 x 0,193 dm3/m2 = 4,98 dm3 2 x farba ftalowa, nawierzchniowa = 25,78 m2 x 0,123 dm3/m2 = 3,17 dm uszczelki do wrót (2,85 x 2) x 3 = 17,10 mb śruby samogwintujące = 3szt./m2 x 29,07 m2 = 87,21 szt. Zamknięcie + uchwyty do wrót = 3 kpl. Elektrody = 25 szt./t x 1,126 t = 28,15 szt. | dm dm3 mb szt. kpl. szt. | 4,98 3,17 17,10 87,21 3 28,15 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-05 0121-04 | Montaż wrót przesuwnych na budowie z prowadnicami 1126,23 kg = 1,126 t R = 51,14 rg/t x 0,955 S = żuraw samochodowy = 3,6 mg/t S = ciągnik = 1,6 mg/t | rg mg mg | 54,99 4,05 1,80 |  |  |  |  |
| 3 | Kalkulacja | Cennik na roboty ślusarskie, warsztatowe Wykonanie w warsztacie drzwi stalowych o konstrukcji z profili oraz pokrycie jednostronne bez ocieplenia blachą elewacyjną T-40 1,50 x 2,70 = 4,05 m2 = 1 szt. R = 22,69 rg/szt. M = 1 szt. | rg szt. | 22,69 1 |  |  |  |  |
| 4 | KRN 2-05 0121-05 | Montaż drzwi na budowie 41,02 kg = 0,041 t R = 73,64 rg/t S = ciągnik = 2,7 mg/t | rg mg | 2,88 0,11 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-05 1005-01 | Montaż konstrukcji z profili pod obudowę ścian Profil (80x60x4) = 96,30 m Profil (60x60x4) = 124,10 m 96,30 m x 1,03 m/m = 99,19 m x 8,02 kg/m = 795,50 kg 124,10 m x 1,03 = 127,82 m x 6,80 kg/m = 869,18 kg Razem = 1664,68 kg = 1,665 t R = 100,72 rg/t x 0,955 = 96,1876 rg/t M = elektrody = 25 szt./t M = farba ftalowa = 0,19 dm3/t M = profil 80x60x4 = 795,50 kg M = profil 60x06x4 = 869,18 kg S = spawarka = 24,05 mg/t | rg szt. dm3 kg kg mg | 160,15 41,62 0,32 795,50 869,18 40,04 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-05 1007-01 | Lekka obudowa ścian na konstrukcji blachą T-50, elewacyjną, grb 0,70 mm, powlekaną z powłoką poliestru na połysk – brązowa bez ocieplenia 18,00 x 3,30 = 59,40 m2 (2,30 + 2,80) – 1,50 = 3,60 x 5,40 = 19,44 m2 7,50 x 0,30 = 2,25 m2 m2 = 81,09 R = 0,9503 rg/m2 x 0,955 = 0,907537 rg/m2 M = blacha powlekana T-50 = 1,02 m2/m2 M = śruby samogwintujące = 3 szt./m2 | rg m2 szt. | 73,59 82,71 243,27 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 7-12 0201-03 | Malowanie 2 x minią profili zamkniętych 80x60x4 96,30 m x 0,28 m2/m = 26,96 m2 60x60x4 124,10 m x 0,24 m2/m = 29,78 m2 m2 = 56,74 R = 0,1804 rg/m2 M = minia = 0,193 dm3/m2 M = rozpuszczalnik = 5% | rg dm3 % | 10,24 10,95 5 |  |  |  |  |
| 8 | KNR 7-12 0201 | Malowanie profili 2 x farbą ftalową m2 = 56,74 R = 0,1225 rg/m2 M = farba ftalowa = 0,129 dm3/m2 M = rozpuszczalnik = 8% | rg dm3 % | 6,95 7,32 8 |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zaopatrz. = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk = |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto razem |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto ogółem VAT – 23% |  |  |  |  |
|  |  | Brutto |  |  |  |  |