Biskupin, dnia 20.05.2015 r.

OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

Dostawa spektrofotometru FTIR do pracowni konserwacji drewna Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

Numer ogłoszenia:  72337- 2015; data zamieszczenia: 20.05.2015

Zamieszczanie ogłoszenia: nieobowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych: tak, numer ogłoszenia w BZP: 51761 - 2015r.

Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia: nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, Biskupin 17, 88-410 Biskupin, woj. kujawsko-pomorskie, tel. 052 3025025, faks 052 3025420.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: Instytucja Kultury.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawa spektrofotometru FTIR do pracowni konserwacji drewna Muzeum Archeologicznego w Biskupinie.

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy.

II.3) Określenie przedmiotu zamówienia: 1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa spektrofotometru FTIR do pracowni konserwacji drewna Muzeum Archeologicznego w Biskupinie: Opis techniczny spektrofotometru FTIR z oprogramowaniem: - rozdzielczość nastawiana: 0.5, 1, 2, 4, 8, 16 cm-1 w zakresie dalekiej (FIR) i średniej podczerwieni (MIR) oraz 2, 4, 8, 16 cm-1 w zakresie bliskiej podczerwieni (NIR) - zakres falowy: 7800-350 cm-1 (z możliwością rozszerzenia do zakresu 12500-240 cm-1) - szybkość skanowania nie mniejsza niż 2.8, 5 i 9 mm/s - próbkowanie laserem He-Ne - źródło światła: ceramiczne, automatycznie chłodzone powietrzem (bez konieczności stosowania zewnętrznego chłodzenia) - detektor typu DLATGS z kontrolą temperatury w standardzie - dzielnik wiązki: Ge/KBr - interferometr Michaelsona 30°(60°), wyposażony w system dynamicznego ustawiania - dokładność liczby falowej nie mniejsza niż: 0.01 cm-1 - wbudowany w komorę interferometru automatyczny osuszacz - z polimerową membraną usuwającą elektrolitycznie wodę z wnętrza komory interferometru, nie dopuszcza się użycia wkładów osuszających - stosunek sygnału do szumu powyżej S/N = 40000:1 (peak to peak, 4 cm-1, czas zbierania widma 1 minuta) - automatyczne ustawianie i ogniskowanie przyrządu - próbka wzorca (filtr do sprawdzania pracy przyrządu) - automatyczne rozpoznawanie przystawek odbiciowych (ATR, dyfuzyjne) oraz mikroskopu podczerwieni - komora pomiarowa: 20 cm x 24 cm x 17.5 cm (szerokość x głębokość x wysokość) - wymiary nie większe niż: 60 cm x 70 cm x 30 cm (szerokość x głębokość x wysokość) - ciężar nie większy niż: 55 kg - oprogramowanie komputerowe walidacyjne: sterowanie przyrządem, walidacja, zbieranie i opracowywanie danych: działania arytmetyczne, wykrywanie pików i minimów, korekcje linii bazowej, sprawdzanie czystości piku, procedury Kubelka-Munk, Kramers-Kronig, ATR, przekształcenia fourierowskie, różniczkowanie, całkowanie, zmiana absorbancji na transmitancję i odwrotnie, ASCII, poszukiwanie widma, obliczanie grubości filmu, korekcja atmosfery i wiele innych przekształceń matematycznych. Obliczenia ilościowe. Oprogramowanie powinno zawierać standardowo bazę ponad 800 widm w pięciu dedykowanych bibliotekach, oraz możliwość rozbudowy o własną bibliotekę. Opis techniczny zestawu do przygotowania i pomiaru pastylek KBr i próbek ciekłych: - prasa hydrauliczna o nacisku co najmniej 13.0 t (przy zastosowaniu foremki na pastylki o średnicy 13 mm), wymiary do: 30.5 x 25.0 x 34.5 cm, ciężar: nie większy niż 44 kg, cyfrowy odczyt siły - foremka na pastylki 13 mm oraz uchwyt magnetyczny do prowadzenia pomiarów FTIR na wykonanych pastylkach - moździerz agatowy z tłuczkiem oraz i KBr o stopniu czystości wymaganym do pomiarów w podczerwieni - rozkładana cela pomiarowa do pomiarów cieczy wraz z okienkami z Ge o wymiarach 32x3 mm z uchwytem pomiarowym, uszczelkami i kompletem przekładek o drodze optycznej 0.015, 0.025, 0.050, 0.100, 0.200, 0.500, 1.000 mm (po dwie sztuki każdej z przekładek) - Strzykawka 2 cm3 - dwie sztuki 2. Koszty dostawy i montażu ponosi Wykonawca. 3. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia rozruchowego dla 3 osób po dokonaniu montażu w miejscu wskazanym przez Zamawiającego..

II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.43.30.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: Przetarg nieograniczony

III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

- Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej: nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA: 06.05.2015.

IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT: 2.

IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT: 0.

IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:

- SHIM-POL A. M. Borzymowski E. Borzymowska-Reszka, A. Reszka Spółka Jawna, ul. Lubomirskiego 5, 05-080 Izabelin, kraj/woj. mazowieckie.

IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT): 86500,00 PLN.

IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ

- Cena wybranej oferty: 79950,00

- Oferta z najniższą ceną: 79950,00 / Oferta z najwyższą ceną: 145668,90

- Waluta: PLN.