# Załącznik Nr 4 do SIWZ

# PRZEDMIAR  ROBÓT

# DO  KOSZTORYSU  OFERTOWEGO

na realizację zadania inwestorskiego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

na wykonanie robót elewacyjnych

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | j.m. | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-02 1611-07 | Montaż oraz demontaż rusztowań wielokolumnowych M2 = 681,34 R = 0,3332 rg/m2 Płyty pomostowe = 0,0081 m2/m2 Płyty pomostowe krótkie = 0,0002 m2/m2 Bale iglaste = 0,00051 m3/m2 Deski = 0,00007 m3/m2 Haki = 0,012 kg/m2 Drut = 0,009 kg/m2 Gwoździe = 0,0095 kg/m2 mat. pomocnicze = 1,5% rusztowanie = 0,0944 mg/m3 | Rg M2 M2 M3 M3 Kg Kg Kg % mg | 227,02 5,52 0,136 0,347 0,048 8,18 6,13 6,47 644,94 64,32 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 0-23 2612-09 | Zamocowanie listew cokołowych M = 133,22 R = 0,237 rg/m Kołki = 2,58 szt./m Listwa cokołowa = 1,05 m/m mat. pomocnicze = 1,5% | Rg Szt. M % | 31,57 343,71 139,88 1419,99 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 0-23 2614-01 | Docieplenie ścian z gazobetonu płytami z wełny mineralnej twardej grub. 5 cm na zaprawie klejowej, wyprawa elewacyjna tynkiem mineralnym (gotowy suchy tynk koloru białego). M2 = 583,21 R = 3,3044 rg/m2 Emulsja grunt. – unigrunt = 0,20 kg/m2 wełna = 1,05 m2/m2 zaprawa klejowa do płyt = 12,025 kg/m2 łącznik = 8,32 szt./m2 siatka = 1,135 m2/m2 podkład z masy tynkowej cerplast = 0,30 kg/m2 sucha mieszanka mineralna w kol. białym = 3,00 kg/m2 mat. pomocnicze = 1,5% żuraw okienny = 0,0298 mg/m2 środek trans. = 0,0276 mg/m2 | Rg Kg M2 Kg Szt. M2 Kg Kg % mg mg | 1927,16 116,64 612,37 7013,10 4852,00 661,94 174,96 1749,63 35391,41 17,38 16,10 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-02 0921-02 | Licowanie ścian cokołu płytkami klinkierowymi 25 x 6 cm M2 = 53,288 R = 4,0835 rg/m2 Płytki klinkierowe = 0,86 m2/m2 Zaprawa c-w 50 = 0,0308 m3/m2 zaprawa cementowa m 80 = 0,0021 m3/m2 mat. pomocnicze = 1,5% żuraw okienny = 0,0658 mg/m2 środek trans. = 0,0593 mg/m2 | Rg M2 M3 M3 % mg mg | 217,60 45,83 1,641 0,112 2413,62 3,51 3,16 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-02 0921-03 | Licowanie płytkami klinkierowymi parapetów M2 = 13,95 R = 4,2443 rg/m2 Płytki klinkierowe parapetowe = 0,92 m2/m2 zaprawa c-w 50 = 0,0312 m3/m2 zaprawa cementowa m 80 = 0,0014 m3/m2 mat. pomocnicze = 1,5% żuraw okienny = 0,0658 mg/m2 środek trans. = 0,0635 mg/m2 | Rg M2 M3 M3 % mg mg | 59,21 12,83 0,435 0,019 2111,69 0,909 0,886 |  |  |  |  |
| 6 | KNR 2-02 W-2005-01 | Okladzina stropu oraz boków ścian płytą „AKŁA” = wodoodporną grub. 5 cm – tarasy zewnętrzne (1,80 x 3,70) + (0,80 x 3,70) + (0,80 x 1,80) x 2 + (8,55 x 0,80) + (2,98 x 0,80) x 2 + (2,98 x 8,55) m2 = 50,78 R = 1,91 rg/m2 Płyta AKŁA = 1,05 m2/m2 kształtownik CD-60/27 = 1,90 m/m2 kształtki stalowe = 0,40 m/m2 blacho-wkręty = 18,5 szt./m2 mat. pomocnicze = 1,5% wyciąg = 0,045 mg/m2 środek trans. = 0,0176 mg/m2 | Rg M2 M M Szt.% mg mg | 96,99 53,32 96,48 20,31 469,71 2229,75 2,28 0,89 |  |  |  |  |
| 7 | KNR 0-23 0932-01 | Wykonanie warstwy podkładowej pod tynk mineralny (tarasy) M2 = 50,78 R = 0,105 rg/m2 Podkład. = 0,30 kg/m2 mat. pomocnicze = 1,5% środek trans. = 0,0004 mg/m2 | Rg Kg % mg | 5,33 15,23 32,14 0,02 |  |  |  |  |

| 8 | KNR 0-23 0932-02 | Wyprawa z tynku mineralnego M2 = 50,78 R = 0,5126 rg/m2 Sucha mieszanka tynkarska biała = 4,00 kg/m2 mat. pomocnicze = 1,5% żuraw okienny = 0,085 mg/m2 środek trans. = 0,0115 mg/m2 | Rg Kg % mg mg | 26,03 203,12 426,55 0,43 0,58 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 | KNR 0-23 2614-04 | Docieplenie ościeży styropianem 5 cm oraz wyprawa mineralna biała M2 = 33,48 R = 5,7605 rg/m2 Emulsja grunt. = 0,20 kg/m2 styropian = 0,05275 m3/m2 zaprawa klejowa =10,03 kg/m2 dyble = 4,16 szt./m2 siatka = 1,643 m2/m2 podkład tynkarski = 0,30 kg/m2 sucha mieszanka tynkarska mineralna, biała = 4,00 kg/m2 mat. pomocnicze = 1,5% żuraw okienny = 0,0298 mg/m2 środek trans. = 0,0276 mg/m2 | Rg Kg M3 Kg Szt. M2 Kg Kg % mg mg | 192,86 6,696 1,766 335,80 139,28 55,01 10,04 133,92 1180,33 1,00 0,92 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 2008-01 | Tynk jednowarstwowy wew. z gipsu „NIDOLIT” grub. 10 cm na podłożu betonowym M2 = 53,52 Szyb windowy R = 0,3534 rg/m2 Mieszanka tynku = 0,0125 t/m2 mat. pomocnicze = 1,5% agregat = 0,042 mg/m2 środek trans. = 0,0122 mg/m2 | Rg T % mg mg | 18,91 0,669 572,13 2,25 0,65 |  |  |  |  |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zaopatrzenia |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zysku |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto VAT = 23% |  |  |  |  |
|  |  | Brutto |  |  |  |  |