Załącznik Nr 4 do SIWZ

PRZEDMIAR  ROBÓT

DO  KOSZTORYSU  OFERTOWEGO

na realizację zadania inwestorskiego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

na zagospodarowanie terenu przy budynku

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | j.m. | Nakłady | Cena jedn. | R | M | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | KNR 2-01 0121-02 | Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych ha = 0,040 R = 55,20 rg/ha Sam. 0,9 = 2,30 mg/ha | Rg Mg | 2,21 0,092 |  |  |  |  |
| 2 | KNR 2-31 0101-11 | Mechaniczne wykonanie koryta pod utwardzenie w gruntach I-IV o grub. 20 cm M2 = 408,23 R = 0,0376 rg/m2 Spycharka = 0,0035 mg/m2 walec wibracyjny = 0,0086 mg/m2 | Rg Mg Mg | 15,35 1,43 3,51 |  |  |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0213-01 | Wywóz ziemi zmagazynowanej na odległość do 1 km M3 = 81,646 R = 0,0473 rg/m3 Koparka = 0,0897 mg/m3 spycharka =0,0326 mg/m3 sam. 5t = 0,2149 mg/m3 | Rg Mg Mg Mg | 3,86 7,27 2,66 17,54 |  |  |  |  |
| 4 | KNR 2-31 0104-05 | Rozścielenie piasku grub. 10 cm oraz mechaniczne zagęszczenie (podsypka) M2 = 408,23 R = 0,0826 rg/m2 Piasek = 0,123 m3/m2 Walec wibracyjny = 0,0041 mr/m2 | Rg M3 Mg | 33,72 50,21 1,67 |  |  |  |  |
| 5 | KNR 2-31 0109-01 | Podbudowa betonowa z dylatacją o grub. po zagęszczeniu 12 cm M2 = 408,23 R = 0,2608 rg/m2 Krawędziaki = 0,0005 m3/m2 papa izolacyjna = 0,0305 m2/m2 beton B-10 = 0,1218 m3/m2 mat. pom. = 0,5% walec = 0,0402 mg/m3 | Rg M3 M2 M3 % mg | 106,47 0,204 12,45 49,722 - 16,41 |  |  |  |  |

| 6 | KNR 2-31 0401-02 | Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 20 x 20 cm M = 165,00 R = 0,1403 rg/m | Rg | 23,15 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | KNR 2-31 0403-03 | Krawężniki betonowe 15 x 30 cm na podsypce cem.-piaskowej M = 165,00 R = 0,429 rg/m Krawężniki = 1,02 m/m Piasek = 0,0127 m3/m Cement = 0,0039 t/m Mat. pom. = 0,5% | Rg M M3 T % | 70,785 168,30 2,095 0,643 - |  |  |  |  |
| 8 | KNR 2-31 0511-03 | Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grub. 8 cm na podsypce cem.-piaskowej M2 = 408,23 R = 1,3032 rg/m2 Kostka = 1,025 m2/m2 Piasek = 0,0818 m3/m2 Cement = 0,0117 t/m2 Mat. pom. = 0,5% Wibrator powierzchn. = 0,13 mg/m2 piła do cięcia = 0,025 mg/m2 | Rg M2 M3 T % mg mg | 532,00 418,43 33,393 4776,00 - 53,07 10,20 |  |  |  |  |
| 9 | KNR 2-02 0921-02 | Licowanie ścian (cokołów) schodów zew. płytkami klinkierowymi 25 x 6 cm M2 = 14,60 R = 4,0835 rg/m2 Płytki klinkierowe = 0,86 m2/m2 zapr. c.-w. 50 = 0,0308 m3/m2 zapr. cem. 80 = 0,0021 m3/m2 mat. pom. = 1,5% śr. tr. = 0,0593 mg/m2 | Rg M2 M3 M3 % mg | 59,62 12,56 0,450 0,030 - 0,87 |  |  |  |  |
| 10 | KNR 2-02 1121-05 | Okładzina schodów i podestów zewnętrznych płytkami 30 x 30 cm na zapr. klej. M2 = 105,59 R = 1,3863 rg/m2 Płytki mrozoodporne, antypoślizgowe R11, kl. 4 = 1,03 m2/m2 zapr. klej. = 5,20 kg/m2 mrozoodporna spoina = 0,40 kg/m2 mat. pom. = 1,5% śr. tr. = 0,0275 mg/m2 | Rg M2 Kg Kg % mg | 146,38 108,76 549,07 42,24 - 2,90 |  |  |  |  |

| 11 | KNR 2-02 1121-01 | Przygotowanie podłoża pod okładzinę z płytek M2 = 105,59 R = 0,2718 rg/m3 Zapr. klej. mrozoodp. = 4,75 kg/m2 | Rg Kg | 28,70 501,55 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Koszty pośrednie |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Koszty zaop. |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Zysk |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Netto VAT |  |  |  |  |
|  |  | Brutto |  |  |  |  |