Załącznik Nr 2 do SIWZ

Numer sprawy: 6/MAB/2011

OPIS TECHNICZNY

do realizacji zadania inwestycyjnego

pn.: „Budowa obiektu konferencyjno – edukacyjnego – roboty wykończeniowe”

Inwestor:		Muzeum Archeologiczne w Biskupinie

88-410 Gąsawa,  Biskupin 17

Zadanie: 		Dostawa i montaż windy

CPV:			45.31.31.00 – 5	Instalowanie wind

W ramach zadania należy dostarczyć i zamontować windę osobową przystosowaną do przewozu osób niepełnosprawnych w istniejącym szybie windowym wykonanym wg załączonego rysunku Nr 1 -  wyciągu z dokumentacji  projektowej.

Dane techniczne windy:

- winda hydrauliczna – z maszynownią dolną obok szybu

- winda dwu przystankowa

- udźwig 630 kg – 8 osób

- wymiary windy 1400 x 1100