OPIS  TECHNICZNY

# 1.	DANE  EWIDENCYJNE.

- Obiekt:  Budowa siłowni zewnętrznej

- Inwestor:   Gmina Brodnica

- Adres: ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

- Miejsce budowy: Brodnica   dz. nr ewid. 92

- Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia i dane projektowane uzgodnione z inwestorem,

wizja w terenie.

2.	Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na siłownię zewnętrzną:

- urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem  opracowania jest zaprojektowanie siłowni zewnętrznej w Brodnica  dla mieszkańców sołectwa Brodnica.

Zakres opracowania:

- Biegacz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1350mm

 szerokość minimalna – 740mm

 długość minimalna - 1200mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Jeździec

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1000mm

 szerokość minimalna – 700mm

 długość minimalna - 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Poręcza

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1000mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Podciąg nóg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 750mm

 długość minimalna - 600mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Wahadło

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 770mm

 długość minimalna - 700mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Twister

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 800mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Wyciskanie siedząc

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1050mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Podciąg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1250mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Wioślarz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1000mm

 szerokość minimalna – 1100mm

 długość minimalna- 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Rowerek

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1200mm

 szerokość minimalna – 600mm

 długość minimalna- 750mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Drążek do podciągania

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 2010mm

 szerokość minimalna – 820mm

 długość minimalna- 1220mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

 słupy stalowe 10x10 cynkowane, malowane proszkowo

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie z dokumentacją techniczną

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m

ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby.

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy

#### Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")

 pylon wykonany z rur o średnicy 88,9mm x 3,6mm

 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu

 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)

 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu

 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo poniżej min. 50cm

OPIS  TECHNICZNY

# 1.	DANE  EWIDENCYJNE.

- Obiekt:  Budowa siłowni zewnętrznej

- Inwestor:   Gmina Brodnica

- Adres: ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

- Miejsce budowy: Szołdry   dz. nr ewid. 56

- Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia i dane projektowane uzgodnione z inwestorem,

wizja w terenie.

2.	Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na siłownię zewnętrzną:

- urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem  opracowania jest zaprojektowanie siłowni zewnętrznej w Szołdry  dla mieszkańców sołectwa Szołdry.

Zakres opracowania:

- Wahadło

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 770mm

 długość minimalna - 700mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

 rury stalowe  o przekroju 88,9x3,6

- Podciąg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1250mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Wioślarz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1000mm

 szerokość minimalna – 1100mm

 długość minimalna- 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Rowerek

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1200mm

 szerokość minimalna – 600mm

 długość minimalna- 750mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Drążek do wymyków

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 2510mm

 szerokość minimalna – 100mm

 długość minimalna- 1710mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

 słupy stalowe 10x10 cynkowane, malowane proszkowo

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie z dokumentacją techniczną

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m

ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby.

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy

#### Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")

 pylon wykonany z rur o średnicy 88,9mm x 3,6mm

 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu

 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)

 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu

 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo poniżej min. 50cm

OPIS  TECHNICZNY

# 1.	DANE  EWIDENCYJNE.

- Obiekt:  Budowa siłowni zewnętrznej

- Inwestor:   Gmina Brodnica

- Adres: ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

- Miejsce budowy: Grzybno   dz. nr ewid. 22/4

- Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia i dane projektowane uzgodnione z inwestorem,

wizja w terenie.

2.	Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na siłownię zewnętrzną:

- urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem  opracowania jest zaprojektowanie siłowni zewnętrznej w Grzybno  dla mieszkańców wsi  Grzybno.

Zakres opracowania:

- Twister

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 800mm

 długość minimalna - 1650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Podciąg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1250mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Wioślarz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1000mm

 szerokość minimalna – 1100mm

 długość minimalna- 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Rowerek

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1200mm

 szerokość minimalna – 600mm

 długość minimalna- 750mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Drążek do wymyków

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 2510mm

 szerokość minimalna – 100mm

 długość minimalna- 1710mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

 słupy stalowe 10x10 cynkowane, malowane proszkowo

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie z dokumentacją techniczną

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m

ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzeń siłowni zewnętrznej po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby.

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy

#### Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")

 pylon wykonany z rur o średnicy 88,9mm x 3,6mm

 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu

 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)

 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu

 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo poniżej min. 50cm

OPIS  TECHNICZNY

# 1.	DANE  EWIDENCYJNE.

- Obiekt:  Budowa siłowni zewnętrznej

- Inwestor:   Gmina Brodnica

- Adres: ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

- Miejsce budowy: Iłówiec Wielki   dz. nr ewid. 178

- Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia i dane projektowane uzgodnione z inwestorem,

wizja w terenie.

2.	Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na siłownię zewnętrzną:

- urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem  opracowania jest zaprojektowanie siłowni zewnętrznej w Iłówcu Wielkim  dla mieszkańców wsi Iłówca Wielkiego.

Zakres opracowania:

- Twister

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 800mm

 długość minimalna - 1650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Podciąg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1250mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Wioślarz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1000mm

 szerokość minimalna – 1100mm

 długość minimalna- 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Rowerek

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1200mm

 szerokość minimalna – 600mm

 długość minimalna- 750mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Drążek do wymyków

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 2510mm

 szerokość minimalna – 100mm

 długość minimalna- 1710mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

 słupy stalowe 10x10 cynkowane, malowane proszkowo

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie z dokumentacją techniczną

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m

ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby.

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy

#### Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")

 pylon wykonany z rur o średnicy 88,9mm x 3,6mm

 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu

 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)

 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu

 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo poniżej min. 50cm

OPIS  TECHNICZNY

# 1.	DANE  EWIDENCYJNE.

- Obiekt:  Budowa siłowni zewnętrznej

- Inwestor:   Gmina Brodnica

- Adres: ul. Parkowa 2, 63-112 Brodnica

- Miejsce budowy: Manieczki   dz. nr ewid. 22/2

- Podstawa opracowania:

- mapa zasadnicza,

- uzgodnienia i dane projektowane uzgodnione z inwestorem,

wizja w terenie.

2.	Typ urządzenia zabawowego przeznaczonego na siłownię zewnętrzną:

- urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

3.	CEL I ZAKRES OPRACOWANIA:

Celem  opracowania jest zaprojektowanie siłowni zewnętrznej w Manieczkach  dla mieszkańców wsi Manieczki.

Zakres opracowania:

- Twister

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 800mm

 długość minimalna - 1650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Podciąg

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna – 1750mm

 szerokość minimalna – 1250mm

 długość minimalna - 650mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie min. - 500mm

- Wioślarz

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1000mm

 szerokość minimalna – 1100mm

 długość minimalna- 950mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Rowerek

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 1200mm

 szerokość minimalna – 600mm

 długość minimalna- 750mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

- Drążek do wymyków

Wymiary urządzenia zabawowego:

 wysokość minimalna - 2510mm

 szerokość minimalna – 100mm

 długość minimalna- 1710mm

 głębokość zakotwiczenia w gruncie - 500mm

 słupy stalowe 10x10 cynkowane, malowane proszkowo

Informacje dotyczące użytkowania urządzenia przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 montaż urządzenia fitness na obszarze przeznaczonym na siłownie zewnętrzne zgodnie z dokumentacją techniczną

 urządzenie fitness przeznaczone dla użytkowników powyżej 14 roku życia lub o wzroście co najmniej 1,4m

ilość osób mogących jednocześnie korzystać z urządzenia fitness znajdującego się na siłowni zewnętrznej nie powinna przekraczać 2

 urządzenie fitness spełnia wymagania bezpieczeństwa zawarte w normie PN-EN 16630:2015 dotyczącej wyposażenia siłowni zewnętrznych

 osoby o słabszym zdrowiu powinny korzystać z urządzań siłowni zewnętrznej po zapoznaniu się z opinią lekarza lub z asekuracją innej osoby.

 rodzaj wykonywanych ćwiczeń: siłowe

 stopień trudności wykonywania ćwiczeń: łatwy

#### Informacje techniczne urządzenia fitness przeznaczonego na siłownie zewnętrzne:

 urządzenie fitness wykonane ze stali ocynkowanej i malowanej proszkowo (farba proszkowa o strukturze matowej, tzw. "skórka pomarańczy")

 pylon wykonany z rur o średnicy 88,9mm x 3,6mm

 standardowa kolorystyka: kolor srebrny (RAL 9006) i kolor czerwony (RAL 3002)

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca elementy mocujące siłownie z kotwą przeznaczoną do fundamentowania

 aluminiowa pokrywa zabezpieczająca górną część pylonu

 uchwyty i rączki wykonane z tworzywa sztucznego (polichlorku winylu)

 występujące części ruchome urządzenia wyposażone w łożyska zamknięte, odporne na zanieczyszczenia

 instrukcja użytkowania w formie metalowej tablicy przymocowanej do pylonu

 gwinty śrub zabezpieczone specjalnymi zaślepkami wykonanymi z tworzywa sztucznego

 urządzenie fitness przeznaczone na siłownię zewnętrzną posadowione w gruncie 
w fundamencie betonowym na stalowej kotwie ocynkowanej ogniowo poniżej min. 50cm