PRZEDMIAR ROBÓT

na wykonanie przebudowy ul. Dworcowej i ul. Konarskiego

w miejscowości Czarna

| Lp. | Nr spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym 0,301km | km | 0,301 |  |
| 2 | SST D-01.02.04 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 10km, głębokość frezowania do 5cm (21,0x0,75+20x1,5+9x1,5+10x1,5) | m2 | 74,25 |  |
| II. Roboty rozbiórkowe |
| 3 | SST D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej (10,0+30,0+34,0+3,0) | m | 77,00 |  |
| 4 | SST D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeż na podsypce piaskowej 8x30cm (33,0+10,0+4,5+31,0+3,0) | m | 81,50 |  |
| 5 | SST D-01.02.04 | Rozebranie chodników dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7cm na podsypce piaskowej (4,0x8,0+2,5x27,5+2,0x31,0) | m2 | 162,75 |  |
| III. Odwodnienie |
| 6 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych szt.2 | szt. | 2 |  |
| 7 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt.2 | szt. | 2 |  |
| IV. Chodnik |
| 8 | SST D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30cm, ława betonowa, podsypka cementowo piaskowa (110mb) | m | 110,00 |  |
| 9 | SST D-08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, podsypka cementowo – piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara 164,0 | m2 | 164,00 |  |
| 10 | SST D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem 49,0mb | m | 49,00 |  |
| V. Nawierzchnia |
| 11 | SST D-04.03.01 | Skropienie podbudowy drogowej asfaltem 1415,75m2 (obmiar terenie) | m2 | 1415,75 |  |
| 12 | SST D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym na drodze głównej ul. Dworcowa w ilości 50kg/m2=2cm 1200 m2 (obmiar terenie) | Mg | 60,00 |  |
| 13 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm (1250,0+131,25+14,25) | m2 | 1395,50 |  |
| VI. Roboty wykończeniowe |
| 14 | SST D-10.07.01 | Zjazd na drogę boczną- warstwa po zagęszczeniu 6cm – wysiewka kamienna (1,5x5,0) | m2 | 7,50 |  |
| VII. Obsługa geodezyjna |
| 15 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 0,301km | km | 0,301 |  |

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU |
| --- |
| W stanie istniejącym droga posiada jezdnie bitumiczną o śr. szerokości 10.0 m w przekroju ulicznym |
| W ramach przebudowy nie przewiduje się korekty szerokości drogi. |  |  |
| W ramach przebudowy przewidziano do wykonania: |  |  |  |  |
| - Wykonanie rozbiórki istniejących chodników |
| - Wykonanie regulacji studzienek |
| - Wykonanie chodników |
| - Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym |
| - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm |

Kosztorys  ofertowy

Na wykonanie przebudowy ul. Dworcowej i ul. Konarskiego

w miejscowości Czarna

| Lp. | Nr spec. tech. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa w terenie równinnym | km | 0,301 |  |  |
| 2 | SST D-01.02.04 | Mechaniczne frezowanie nawierzchni asfaltowej na zimno z odwiezieniem ścinki na plac składowania na odległość do 10km, głębokość frezowania do 5cm | m2 | 74,25 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| II. Roboty rozbiórkowe |
| 3 | SST D-01.02.04 | Rozebranie krawężników betonowych 15x30cm na podsypce cementowo – piaskowej | m | 77,00 |  |  |
| 4 | SST D-01.02.04 | Rozebranie krawężników wtopionych i obrzeży trawnikowych, obrzeż na podsypce piaskowej 8x30cm | m | 81,50 |  |  |
| 5 | SST D-01.02.04 | Rozebranie chodników dla pieszych, płyty betonowe 50x50x7cm na podsypce piaskowej | m2 | 162,75 |  |  |
| RAZEM ROBOTY ROZBIÓRKOWE |  |
| III. Odwodnienie |
| 6 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla kratek ściekowych ulicznych | szt. | 2 |  |  |
| 7 | SST 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2 |  |  |
| RAZEM ODWODNIENIE |  |
| IV. Chodnik |
| 8 | SST D-08.01.01 | Krawężniki wraz z wykonaniem ław, betonowe wystające 20x30cm, ława betonowa, podsypka cementowo piaskowa | m | 110,00 |  |  |
| 9 | SST D-08.02.02 | Chodnik z kostki brukowej betonowej, grubość 6cm, podsypka cementowo – piaskowa z wypełnieniem spoin piaskiem, kostka szara | m2 | 164,00 |  |  |
| 10 | SST D-08.03.01 | Obrzeża betonowe, 30x8cm, podsypka piaskowa, wypełnienie spoin piaskiem | m | 49,00 |  |  |
| RAZEM CHODNIK |  |
| V. Nawierzchnia |
| 11 | SST D-04.03.01 | Skropienie podbudowy drogowej asfaltem | m2 | 1415,75 |  |  |
| 12 | SST D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym na drodze głównej ul. Dworcowa w ilości 60Mg | Mg | 60,00 |  |  |
| 13 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm | m2 | 1395,50 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIA |  |
| VI. Roboty wykończeniowe |
| 14 | SST D-10.07.01 | Zjazd na drogę boczną- warstwa po zagęszczeniu 6cm – wysiewka kamienna (1,5x5,0) | m2 | 7,5 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| VII. Obsługa geodezyjna |
| 15 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 0,301 |  |  |
| RAZEM OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |
|  |  | RAZEM poz. 1-15 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |