Przedmiar robót

Na wykonanie przebudowy ul. Mickiewicza w Czarnej 
km 0+000,00- 1+255,00

| Lp. | Nr spec. Techn. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Uwagi |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym km 0+000,00 – 1+255,00 | km | 1,255 |  |
| II. Kanalizacja sanitarna |
| 2 | SST D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych szt. 2, km 0+512, km 0+733 | szt. | 2,0 |  |
| III. Podbudowa |
| 3 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość do 6 cm, km 1+114,50-1+255,0 4,1x140,5 | m2 | 576,05 |  |
| 4 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷63 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. km 1+114,50-1+255,0 4,1x140,5 | m2 | 576,05 |  |
| III. Nawierzchnia |
| 5 | SST D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym na drodze głównej km 0+004,00 – 1+114,50 w ilości 50kg/m2=2cm 4,0x1110,5+ 22,7+3,8 | m2 | 4468,50 |  |
| 6 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm km 0+004,0 – 1+114,50 4,0x.1110,5+22,7+3,8 | m2 | 4468,50 |  |
| 7 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm km 1+114,50 – 1+255,00 4,0x.140,5 | m2 | 562,00 |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 8 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym – grubość w-w po zagęszczeniu 6cm, km 1+114,50-1+255,0 (2x0,5x140,5)x0,05 | m3 | 7,02 |  |
| 9 | SST D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy z zagęszczeniem kruszywem łamanym –grubość w-w po zagęszczeniu 6cm km 0+004,0 – 1+114,5 2x0,5x1110,5 | m2 | 1110,5 |  |
| VI. Obsługa geodezyjna |
| 10 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1,255 km | km | 1,255 |  |

Kosztorys Ofertowy

Na wykonanie przebudowy ul. Mickiewicza w Czarnej

##### Km 0+000,00 – 1+255,00

| Lp. | Nr spec. tech. | Wyszczególnienie robót | Jednostka | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Roboty przygotowawcze |
| 1 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa drogi w terenie równinnym | km | 1,255 |  |  |
| RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |
| II. Kanalizacja sanitarna |
| 2 | SST D- 03.02.01a | Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych | szt. | 2 |  |  |
| RAZEM KANALIZACJA SANITARNA |  |
| III. Podbudowa |
| 3 | SST D-04.00.00 D-04.01.01 | Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV, głębokość 6cm | m2 | 576,05 |  |  |
| 4 | SST D-04.04.00 | Podbudowa z mieszanki mineralnej 0÷6,3 z zagęszczeniem mechanicznym – grubość warstwy po zagęszczeniu 7cm. | m2 | 576,05 |  |  |
| RAZEM PODBUDOWA |  |
| IV. Nawierzchnia |
| 5 | SST D-04.08.01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym na drodze głównej i zjeździe z drogi powiatowej w ilości 50kg/m2=2cm | m² | 4468,50 |  |  |
| 6 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 4cm | m² | 4468,50 |  |  |
| 7 | SST D-05.03.05 | Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych - warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu 5cm | m² | 562,00 |  |  |
| RAZEM NAWIERZCHNIA |  |
| V. Roboty wykończeniowe |
| 8 | SST D-02.03.01 | Formowanie poboczy z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym – grubość w-w po zagęszczeniu 6cm, | m3 | 7,02 |  |  |
| 9 | SST D-04.04.02 | Utwardzenie poboczy z zagęszczeniem kruszywem łamanym –grubość w-w po zagęszczeniu 6cm km 0+004,0 – 1+114,5 2x0,5x1110,5 | m2 | 1110,5 |  |  |
| RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |
| VI. Obsługa geodezyjna |
| 10 | SST DM-00.00.00, D-01.01.01 | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej | km | 1,255 |  |  |
| RAZEM OBSŁUGA GEODEZYJNA |  |
| RAZEM poz. 1-10 |  |
| VAT 22% |  |
| OGÓŁEM |  |

| OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU |
| --- |
| W stanie istniejącym droga posiada jezdnie bitumiczną i żwirową o szerokości 4.0 m w przekroju drogowym |
| W ramach przebudowy nie przewiduje się korekty szerokości drogi. |  |  |
| W ramach przebudowy przewidziano do wykonania: |  |  |  |  |
| - Wykonanie koryta na całej szerokości jezdni, grunt kat. II-IV |
| - Wykonanie podbudowy z mieszanki mineralnej 0÷6,3 z zagęszczeniem mechanicznym |
| - Wykonanie wyrównania istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową z wbudowaniem mechanicznym |
| - Wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo- żwirowych warstwa ścieralna - grubość po zagęszczeniu odpowiednio 4cm i 5cm na poszczególnych odcinkach drogi |
| - Formowanie poboczy z gruntu z odkładu (korytowania) z zagęszczeniem mechanicznym |
| - Utwardzenie poboczy z zagęszczeniem kruszywem łamanym |