Kosztorys ofertowy

na wykonanie remontu drogi gminnej

Żdżary – Na Zagrody

Gmina Czarna

| lp | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | jednostka | ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I. Roboty ziemne |  |  |  |  |
| 1 | KNNR – 1 0210 - 13 | Wykonanie wykopu koparką 0.4 m³ w gruncie kat III na odkład – odkopanie istniejącego wodociągu Ø 110, 90 mm 28m x 1.6 x ( 3 + 0.5) x 0.5 = 100,8 | m³ | 78,4 |  |  |
| 2 | KNNR 5-10 0303 - 03 | Założenie rury ochronnej PCV Ø 160, ciśnieniowej na wodociągu | m | 28 |  |  |
| 3 | KNR 2-01 0502- 02 | Zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi warstwowo | m³ | 78,4 |  |  |
| 4 | KNNR – 1 0210 - 13 | Wykonanie wykopu koparką 0.4 m³ w gruncie kat. III na odkład - odkopanie gazociągu 15 x 1 x 0.5 ( 0.5 + 2.0) | m³ | 18,75 |  |  |
| 5 | KNR 5-10 0306 – 04.1 | Założenie rury ochronnej osłonowej z PE śr. 90 mm 15mb | m | 15 |  |  |
| 6 | KNNR – 1 0210 - 13 | Wykonanie wykopu koparką 0.4 m³ w gruncie kat. III na odkład - odkopanie przew. teletechn. 30 x 1 x 0.5 ( 0.5 + 2.0) | m³ | 37,5 |  |  |
| 7 | KNNR 2-19 03069 – 04.1 | Założenie rury ochronnej osiowo z PE śr. 90 | m | 30 |  |  |
| 8 | KNR 2-01 0502- 02 | Zasypanie wykopu gruntem z odkładu z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi gr kat III (gaz + telefon) | m³ | 56,25 |  |  |
|  |  | II.DROGA |  |  |  |  |
| 9 | KNNR –1 0111 - 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – teren równinny | km | 1.113 |  |  |
| 10 | KNNR –6 0101 - 03 | Wykonanie koryta gł. 20cm na całej szerokości jezdni przy użyciu równiarki i walca wibracyjnego grunt kat III 1113 x (3.0 + 0.10 + 0.16) | m² | 3628,38 |  |  |
| 11 | KNNR –6 0112-01 | Wykonanie warstwy dolnej podbudowy z kruszywa naturalnego – pospółki śr. gr. 15 cm 1113 x (3.0 + 0.10 + 0.16) | m² | 3628,38 |  |  |
| 12 | KNNR –6 0113-04 | Wykonanie górnej warstwy podbudowy gr. 8 cm z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 1113 x (3.0 + 0.10) | m² | 3450,30 |  |  |
| 13 | KNNR –6 1005-07 | Wykonanie skropienia podbudowy emulsją asfaltową w ilości 0.5 kg/m² | m² | 3450,30 |  |  |
| 14 | KNNR –6 0309 – 02.3 | Wykonanie nawierzchni bitumicznej – warstwa ścieralna z asfaltobetonu gr. 4,5 cm Transport mieszanki z odl. 30 km 1113 x 3.0 | m² | 3339 |  |  |
| 15 | KNNR –6 0309 – 07.1 | Dodatek za następne 25 km | m² | 3339 |  |  |
| 16 | KNNR –1 0311-04 0214 – 05.1 | Formowanie poboczy gr. do 10 cm z gruntu z odkładu ( korytowania) z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi 1113 x ( 0.5 + 0.5 ) x 0.1 | m³ | 111,3 |  |  |
| 17 | KNNR 1 0202 - 08 | Załadunek koparką 0.6 m³ zbędnego gruntu z korytowania i odwóz samochodami 5-10 T na odl. 1 km 3628,38 x 0.2 – 111,3 = 614,38 | m³ | 614,38 |  |  |
| 18 | KNNR –6 0702 - 0100 | Ustawienie słupków z rur stalowych D =50 pod znaki | szt | 6 |  |  |
| 19 | KNNR 6 0702 - 04 | Zamocowanie znaków drogowych trójkątnych o boku 90 cm foliowanych 7 – szt 2 A –6 - szt 4 | szt | 6 |  |  |
|  |  | III.PRZEPUST |  |  |  |  |
| 20 | KNNR 2– 31 0816 - 02 | Rozbiórka istniejącego przepustu z rur betonowych Ø 50 cm | m | 5 |  |  |
| 21 | KNR 2 –33 0601 - 01 | Wykonanie części przelotowej nowego przepustu z rur żelbetowych Ø 60 cm na ławie z kruszywa naturalnego gr. 30 cm: 6 mb | m | 6 |  |  |
| 22 | KNR 2 –33 0606 - 01 | Wykonanie ścianek czołowych przepustu z betonu B-25 2 x 1m³/szt | m³ | 2.0 |  |  |
| 23 | KNNR – 1 0320 - 0500 | Zasypanie przepustu gruntem z korytowania drogi z zagęszczeniem ubijakami spalinowymi grunt kat.III { ( 3 + 0.8 ) x 0.5 x 1.2 – 3.14 x 0.4²} x 6 | m³ | 36,6 |  |  |
|  |  | IV. Obsługa geodezyjna |  |  |  |  |
| 24 | Kalkulacja indywidualna | Wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej 1113m | km | 1,113 |  |  |
|  |  | RAZEM poz. 1-24 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |