Kosztorys ofertowy

Na budowę zatok parkingowych przy  drodze powiatowej

w miejscowości Róża,

Gmina Czarna Tarnowska

| Lp. | Podstawa wyceny | Wyszczególnienie robót | jednostka | ilość | Cena jednostkowa | Wartość w zł |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Zatoki parkingowe |
| 1 | KNNR –1 0111 - 01 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – teren równinny | km | 0.400 |  |  |
| 2 | Kalkulacja indywidualna | Roboty ziemne ,wykopy w gruncie kat. III z wbudowaniem gruntu w pobocza – wyrównanie podłoża pod ułożenie podbudowy 340 x 0,15 | m³ | 51 |  |  |
| 3 | KNNR –1 0209- 0600 | Wykonanie wykopu koparką 0.25 m³ na odkład: Pod kolektor kanalizacji deszczowej d=200 mm – 4,5 x 0,5 x 1,1 =2,48 pod studnie ściekowe: 1x 0.8 x 0.8 x 1,1 = 0,71 | m³ | 3,19 |  |  |
| 4 | KNNR –4 1308 - 0300 | Ułożenie kolektora z rur PCV 200 | m | 4,5 |  |  |
| 5 | 1424 - 0200 | Wykonanie studzienek ściekowych D =500mm z osadnikiem | szt. | 1 |  |  |
| 6 | KNNR –6 0103-03 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonane mechanicznie pod warstwy konstrukcyjne | m² | 340 |  |  |
| 7 | KNNR –6 0403 - 0300 | Ustawienie krawężników drogowych 15 x 30 x 100 na ławie z betonu B-7.5 i podsypce cementowo –piaskowej | m | 92 |  |  |
| 8 | 0404 - 0500 | Ustawienie obrzeży 8 x 30 kolorowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 35 |  |  |
| 9 | KNNR –6 0113-04 | Wyrównanie istn. podbudowy kruszywem kamiennym naturalnym stabilizowanym mechanicznie – grubość warstwy po zagęszczeniu 8cm. | m² | 340 |  |  |
| 10 | KNNR –6 0309 - 0213 | Wykonanie nawierzchni z asfaltobetonu gr. 5 cm warstwa ścieralna transport mieszanki z odl. 25 km | m² | 290 |  |  |
| 11 | 0309 - 0217 | Dopłata za dodatkowe km | m² | 290 |  |  |
| 12 | KNNR –6 0502 - 0201 | Wykonanie nawierzchni chodnika z kostki brukowej gr. 6 cm kolorowej na podsypce cementowo-piaskowej | m² | 21 |  |  |
| 13 | Kalkulacja indywidualna | Malowanie zagospodarowania zatok farbami drogowymi | m² | 27,5 |  |  |
|  |  | RAZEM poz. 1-13 |  |  |  |  |
|  |  | VAT 22% |  |  |  |  |
|  |  | OGÓŁEM |  |  |  |  |