CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

# PRZEPUST  NA POTOKU  WSIOWA W CIĄGU

# DROGI  GMINNEJ – OBWODNICA BOROWEJ

Inwestycja obejmuje budowę przepustu na potoku Wsiowa w ciagu drogi gminnej – obwodnica Borowej. Roboty w pasie drogowym związane z realizacją przepustu obejmować będą m.in.: przebudowę korpusu drogi w tym nawierzchnię i pobocza. Istniejący przepust przewidziano do rozbiórki.

Przedmiotowy przepust zostanie usytuowany w osi istniejącego przepustu. Kąt skrzyżowania osi nowego przepustu z osią drogi pozostaje bez zmian tj.600.

Ponieważ istniejący stan koryta potoku stanowi zagrożenie dla stateczności brzegów koryta i skarp drogi, zaprojektowano żelbetowe skrzydła przy wlocie 
i wylocie do przepustu.

OPIS ROBÓT.

Zasadnicze elementy nowego przepustu :

- Światło poziome B = 4,5 m

- Światło pionowe H = 2,0 m

- Długość przelotowa przepustu L = 6,5 m

- Długość skrzydeł żelbetowych na wlocie i wylocie -  4,00m

- Kąt skrzyżowania potoku z drogą - 

Część przelotową przepustu tworzą prefabrykowane elementy skrzynkowe żelbetowe, posadowione na betonowej płycie dennej.

Płytę denną przewidziano z betonu B-30 gr. 40cm posadowioną na poduszce z pospółki stabilizowanej cementem gr. warstwy 15cm. W wyniku braku możliwości ukształtowania ukośnego prefabrykatów skrzynkowych zdecydowano się na wykonanie skosów przepustu poprzez elementy „wylewane na mokro” od dolnej i górnej wody.  Elementy przelotowe przepustu posadowiono na betonowej płycie dennej gr. 40cm. Przy wlocie i wylocie do przepustu przewidziano monolitycznie skrzydła żelbetowe posadowione na żelbetowym fundamencie.

W górnej części przepustu na elementach skrzynkowych należy wylać płytę żelbetową (nadbeton) grubości 11cm  zespoloną ze ściankami czołowymi przepustu.

Dla uzyskania maksymalnej wytrzymałości oraz zabezpieczenia przepustu przed osiadaniem lub rozmyciem konieczne jest wykonanie zasypki z odpowiedniego materiału z właściwym ułożeniem i zagęszczeniem.

Materiał zasypki powinien być materiałem ziarnistym aby zapewnić dobre właściwości konstrukcyjne.

Piaski i żwiry rzeczne, wyrobiskowe oraz gruboziarniste są wystarczające i nadają się do zagęszczenia w każdych warunkach pogodowych. Przy zagęszczaniu należy uzyskać stopień zagęszczenia Ip=0,95 wg Proctora. Materiał zasypki wokół konstrukcji powinien być układany warstwami o grubości 15-30cm obustronnie po bokach konstrukcji, 
a następnie dobrze zagęszczony.

Zaleca się zagęszczanie mechaniczne, natomiast kruszywo przylegające bezpośrednio 
do konstrukcji musi być zagęszczone ręcznie.

Koryto potoku Wsiowy na długości  5,0m przed i za przepustem zabezpiecza się następująco:

- uzupełnienie i odpowiednie profilowanie skarpy koryta na wylocie i wylocie przepustu,

- pozostała część skarp humusowana z obsianiem trawą.

Oznakowanie i organizacja ruchu na czas prowadzonych robót powinna obejmować:

- zamknięcie jezdni dla ruchu na okres robót .