SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

- Część ogólna

nazwa zadania : Udrożnienie dwóch potoków (rowy przydrożne drogi powiatowej)

w Jaźwinach, zabezpieczając miejscowość Jaźwiny przed powodzią

b) przedmiot i zakres robót budowlanych :

- Potok od strony północnej wraz z przepustami na długości jak na profilu podłużnym

- Potok od strony południowej wraz z przepustami oznaczonymi na profilu podłużnym

- Przepust  Φ100 cm, L=10m, pod drogą asfaltową jak na profilu podłużnym

c) prace towarzyszące i roboty tymczasowe – nie występują

d) informacje o terenie budowy :

- lokalizacja planowanych robót : 	
     - cieki przylegające do drogi powiatowej w miejscowości Jaźwiny

- organizacja robót : 	
- zgodnie z przedmiarem robót

- zabezpieczenie interesów osób trzecich : 	
- roboty wykonać na działce inwestora, obciążenia z tytułu ewentualnych szkód powstałych 
   w trakcie prowadzonych robót, dotyczyć będą wykonawcy robót

- ochrona środowiska : 	
- planowany zakres robót nie wpływa negatywnie na środowisko

- warunki bezpieczeństwa pracy : 	
- wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania na obiekcie przepisów bhp.

- zaplecze dla potrzeb wykonawcy :	 
- nie zachodzi potrzeba urządzania zaplecza

- warunki dotyczące organizacji ruchu : 	
- na czas robót wykonawca zobowiązany jest do oznakowania miejsca robót

- zabezpieczenia chodników i jezdni : 	
- nie wymagane

e)   nazwy i kody robót :

- grupa robót : 		452 0000 0 – 9

- klasa robót : 		452 0000 – 1

- kategoria robót : 		452 46400 – 7

f) Określenia podstawowe zawierające definicje pojęć i określeń nigdzie wcześniej 
       niezdefiniowanych a wymagających zdefiniowania w celu jednoznacznego rozumienia

zapisów dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru 
 robót  budowlanych : 	
- brak pojęć niezdefiniowanych

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych :	
– nie dotyczy

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót budowlanych zgodnie z założoną jakością :	
– koparka kołowa podsiębierna z osprzętem gładkim do wykonania wykopów na rowie
 o parametrach:

Szerokość w dnie 0,5 – 0,6 m

Nachylenie skarp 1:1

Głębokość 1,0 – 1,5 m

- Wymagania dotyczące środków transportu :	
– zgodnie z przedmiarem

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych : 	
- ubezpieczenia wykonać z elementów betonowych posiadających certyfikat jakości wyrobu.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych w nawiązaniu do dokumentów odniesienia : 	
- nie dotyczy

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót :	
– nie dotyczy

- Opis sposobu robót budowlanych :	
 – zachować kolejność zgodną z technologią i sztuką budowlaną.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących :	
 – nie dotyczy

- Dokumenty odniesienia :

Protokoły szkód powodziowych, podania zainteresowanych mieszkańców oraz dokumentacja techniczna projektowanych robót.