WYJAŚNIENIE NR 3

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Budowa krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej - projekt Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

Na podstawie zapisów Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zwracamy się z prośbą o wyjaśnienie poniższych kwestii:

Pytanie 1: Prosimy o podanie parametrów podnośnika dla niepełnosprawnych montowanego w basenie

Odpowiedź: Podnośnik basenowy typu HOYER lub równoważny; parametry: przenośny - nie montowany na stałe, wyprofilowane siedzenie z oparciem + leżanka, sterowany pilotem, maxymalne obciążenie 230 kg,

Pyt.2 Czy Zamawiający dopuszcza zmianę podstawy lub dopisanie do kosztorysu ofertowego uproszczonego nowych pozycji przedmiaru, w celu uściślenia niektórych sortymentów robót, głównie tych gdzie zastosowano ogólna jednostkę przedmiaru -kpl

Odp. Ze względu na cenę ryczałtowa Zamawiający dopuszcza zmiane podstawy i dopisywanie nowych pozycji przedmiaru.

Pyt.3 Prosimy o wyjaśnienie jaką wysokość stawki podatku VAT należy zastosować do tej inwestycji.

Odp. Stawkę 22%

Pyt. 4 W dołączonych do SIWZ przedmiarach robót nie ma przedmiaru na AKPiA. Prosimy o odpowiedź czy AKPiA wchodzi w zakres robót przetargowych, jeżeli tak prosimy o dostarczenie przedmiaru.

Odp. Przedmiar zostanie umieszczony na stronie: www.czarna.biuletyn.net w zakładce przetargi najpóźniej do dnia 28.02.2007r.

Pyt.5 Prosimy o uzupełnienie dokumentacji i przedmiaru robót instalacji gazowej o instalację wewnętrzną w kotłowni. Obecna dokumentacja projektowa i przedmiar obejmuje tylko doprowadzenie gazu do licznika bez rozprowadzenia w kotłowni.

Odp. Przedmiar zostanie umieszczony na stronie: www.czarna.biuletyn.net w zakładce przetargi najpóźniej do dnia 28.02.2007r.

Pyt.6 W kosztorysie ROB-BUD 6 –Elementy wyposażenia proszę doprecyzować poz. 8 o jaką szafę chodzi. Czy ma to być szafa metalowa ze stali nierdzewnej czy lakierowanej, zamykana czy otwarta

Odp. Szafa metalowa ze stali nierdzewnej

Pyt.7 Prosimy o wskazanie czy pozostałe wyposażenie tj. np. szafki chłodnicze, witryny chłodnicze mają być wykonane ze stali nierdzewnej czy lakierowanej

Odp. Ze stali nierdzewnej

Pyt. 8 Pozycja 9 proszę uściślić parametry chłodziarki np. wymiary, rodzaj materiału z jakiego ma być wykonana

Odp. Chłodziarka np. Elektrolux – ERE 3000 lub równoważna

Pyt.9 „Barek” poz. 1 i 4 z jakich materiałów mają być wykonane lada i półka wisząca, ponadto jakiej szerokości powinna być lada baru

Odp. Uszczegułowienie opisu pozycji: lada kasy – długość 5,6 m; wysokość 110 cm z dwoma blatami o szerokości 50 i 60 cm; zabudowana dołem szafkami do wysokości 77 cm z płyty POSTFORMING, pozostałe elementy płyta MDF

Uszczegułowienie opisu pozycji: lada szatni – długość 8,6 m;  wysokość 110 cm z jednym blatem o szerokości 50 cm z płyty POSTFORMING

Pyt. 10 „Szatnia” poz.3 jakich wymiarów mają być szafy, jak powinny być wyposażone wewnątrz(półki, wieszaki itp.)

Odp. Jedna połowa półki druga połowa wieszaki

Pyt. 11 „Wyposażenie sanitariatów”  poz. 4 jakich wymiarów powinny być lustra

Odp. 60cm x 80 cm

Przedmiar Nr 1

Pyt. 1. Poz. 16 – Prosimy o podanie z jakiego kruszywa mają być wykonane podkłady (piasek, pospółka, kruszywo lekkie)

Odp. Piasek

Pyt.2  Poz. 34 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odpowiedź do wszystkich pytań dotyczących podania nakładów RMS do pozycji: Podanie nakładów RMS jest niemożliwe ponieważ nie posiadamy kosztorysów szczegółowych, które mogłyby być przedmiarem robót. Należy wycenić pozycje przedmiarowe a kosztorys sporządzić w formie uproszczonej.

Pyt.3 Poz. 39 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.4 Poz. 56, 57, 60, 61, 62, 63 – Prosimy o podanie klasy betonu

Odp. B-25

Pyt.5 Poz. 67 – Prosimy o podanie rodzaju nadproży i ich wymiarów

Odp. Nadproża typu L-19 dł. 85,8 m

Pyt.6 Poz. 69 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.7 Poz. 70 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.8 Prosimy o podanie odporności ogniowej konstrukcji dachowej –

Odp. Przedmiotowy budynek ze względu na przeznaczenie kategorię zagrożenia ludzi oraz wysokość powinien spełniać wymagania stawiane dla klasy „D” odporności pożarowej. Część podziemna powinna być wykonana w klasie C odporności pożarowej. Elementy budynku powinny spełniać warunek nie rozprzestrzeniania ognia. Drewniane elementy hali basenowej powinny być zabezpieczone środkami ognioochronnymi do granic niezapalności.

- Przedmiar Nr 2

Pyt.1 Poz. 5 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.2 Poz. 18 – Prosimy o podanie szczegółów dot. kształtu, wymiarów, podziału, kolorystyki ścianek laminowanych. Brak w projekcie.

Odp. Ścianki do przebieralni oraz pomiędzy kabinami pryszniców w kolorach pastelowych laminowane systemowe

Pyt.3 Poz. 20, 21 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.4 Poz. 23 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.5 Poz. 26 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.6 Poz. 28 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Odp. do pytań nr 3-6  Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.7 Poz. 29 – Dla tej pozycji krotność powinna wynosić 2. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Przyjąć krotność 2

Pyt.8 Poz. 32, 43  - Prosimy o podanie rodzaju i kolorystyki wykładziny Tarkett.

Odp. Wykładzina Tarket-eminen lub równoważne w kolorach pastelowych

Pyt.9 Poz. 39 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.10 Poz. 40 - Dla tej pozycji krotność powinna wynosić 2. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Przyjąć krotność 2

Pyt.11 Poz. 48 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.12 Poz. 58 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.13 Poz. 59, 60 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.14 Poz. 62, 63, 141 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.15 Poz. 71-84 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.16 Poz. 85, 86, 87 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.17 Poz. 116 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Do pytań nr 11-17 Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.18 Poz. 118 – Prosimy o podanie rodzaju, koloru i wymiarów podokienników wewn.

Odp. Aglomarmur szer. 35 cm kolory jasne

Pyt.19 Poz. 119 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.20 Poz. 120 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.21 Poz. 124 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Do pytań nr 19-21 Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.22 Poz. 127 - Dla tej pozycji krotność powinna wynosić 3. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Przyjąć krotność 3

Pyt.23 Poz. 129 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt. 24 Poz. 129  brak jest pozycji 130, 132, 135, 136, 137, 138. Czy należy utrzymać numerację pozycji z przedmiaru, czy numerować pozycje zgodnie z kolejnością narzucaną przez program kosztorysowy. Prosimy o ewentualne uzupełnienie brakujących pozycji.

Odp. Utrzymać numeracje z przedmiaru

Pyt.25 Poz. 131 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.26 Poz. 134 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.27 Poz. 143 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Do pytań nr 25-27 Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.28 Poz. 144 - Dla tej pozycji krotność powinna wynosić 3. Prosimy o potwierdzenie.

Odp. Przyjąć krotność 3

Pyt.29 Poz. 147 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.30 Poz. 149 – prosimy o podanie wymiarów, koloru i rodzaju podokienników.

Odp. Agromarmur kolor jasny

Pyt.31 Poz. 154 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.32 Brak w wycenie klap oddymiających. Prosimy o wyjaśnienie tej kwestii.

Odp. W przedmiarze nr 4 wentylacja mechaniczna

- Przedmiar Nr 3

Pyt.1 Poz. 29 – Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.2 Poz. 73, 74 – Brak podstaw wyceny. Czy zamawiający dopuszcza wycenę w oparciu o katalog KNR 0-34?

Odp. Tak

- Przedmiar Nr 4

Pyt.1 Poz. 410-430 – Prosimy o podanie szczegółów dot. central wentylacyjnych i automatyki

Odp. U producenta lub dostawców /hurtowników/

Pyt.2 Poz. 670 – Prosimy o podanie grub. płyt z wełny mineralnej.

Odp. 10 cm

- Przedmiar Nr 5

Pyt.1 Prosimy o podanie podstaw wyceny i nakładów dla całego przedmiaru.

Odp. Zastosować kalkulacje indywidualną uwzględniającą dostawę z montażem.

- Przedmiar Nr 7

Pyt.1 Poz. 3 – Prosimy o podanie szczegółów dot. Urządzeń

Odp. Uzyskać u producenta lub dostawców (hurtowników)

Pyt.2 Poz. 35 - Prosimy o podanie szczegółów dot. urządzeń

Odp. Uzyskać u producenta lub dostawców (hurtowników)

Pyt.3 Poz. 36 – Prosimy o podanie podstaw wyceny i nakładów

Odp. Zastosować kalkulacje indywidualną ze względu na brak norm.

Pyt.4 Poz. 55 - Brak podstaw wyceny. Czy zamawiający dopuszcza wycenę w oparciu o katalog KNR 0-34?

Odp. Tak

- Przedmiar Nr 9

Pyt.1 Poz. 2, 35 - Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

Pyt.2 Poz. 17, 39 – Prosimy o podanie rodzaju i przekroju kabla.

Odp. Kable krosujące UTP C5

Pyt.3 Poz. 22-26 - Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Pyt.4 Poz. 41-53 - Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Do pytań nr 3-4 Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

- Przedmiar Nr 10

Pyt.1 Poz. 6, 10 – Prosimy o podanie koloru i rodzaju kostki brukowej

Odp. Kolor pomarańczowy typ: „stare miasto”

- Przedmiar Nr 11

Pyt.1 Jak wycenić tą pozycję? Czy należy wycenić obie podstawy wyceny KNR 4 1411-01 i KNR 4 1411-01 z tym samym obmiarem 63,18 m3?

Odp. Razem lub oddzielnie

Pyt.2 Poz. 24 – Prosimy o podanie obmiaru dla tej pozycji. Jest nieczytelny.

Odp. Przyjąć jedną próbę

- Przedmiar Nr 12

Pyt.1 Poz. 10, 11 - Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji.

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

- Przedmiar Nr 14

Pyt.1 Poz. 5, 12 - Prosimy o podanie nakładów RMS do tej pozycji

Odp. Jak do pyt.2 przedmiar Nr 1 pozycja 34

- Przedmiar Nr 15

Pyt.1 Poz. 22 – Prosimy o podanie schematu złącza ZK-3.

Odp. Zastosować typowe złącze ZK-3

UWAGA!

Zamawiający udostępnia pełna dokumentację projektową z możliwością kopiowania. Załączone przedmiary są tylko częścią pomocniczą do oszacowania wartości zamówienia.

Dla dokładnego ustalenia ceny ofertowej (ryczałtowej) należy zapoznać się z dokumentacją projektową.

Czarna 26.02.2007r. 				Wójt Józef Chudy