WYJAŚNIENIE NR 6

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Budowa krytej pływalni z basenem pływackim w Czarnej - projekt Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

Zwracamy się z prośba o wyjaśnienie:

W związku przygotowywaniem oferty na do przetarg na budowy krytej pływalni  z basenem pływackim w Czarnej, prosimy o odpowiedź na następujące pytania:

Pyt. 1. Dot. Instalacji teletechnicznej. Proszę o sprecyzowanie, tzn. Podanie parametrów, przykładowego producenta „bramki wejściowej", „bramki wyjściowej", „drukarki fiskalnej", „drukarki igłowej", „interface", „paski basenowe", „szuflada na pieniądze", wieszak na identyfikatory", „czytnik we", „czytnik wy"

Odp.

Bramki np. typu:  BRK-80; BRU-120 firmy TT Soft; drukarka fiskalna np. TERMAL firmy POSNET; drukarka igłowa lub laserowa  np. HP Laserjet 1020; interface – konwerter  magistrali RS 232/485 firmy TT Soft; paski basenowe np. typu P/TU-NT modułowe z transponderem firmy TT Soft; szuflada na pieniądze -do drukarki jak wyżej; czytnik „we” – CT-80P; czytnik „wy” – CT-80PU; wieszak na identyfikatory firmy TT Soft lub równoważne.

Do wszystkich urządzeń i wyposażenia wymienionych stosować zasadę równoważności i niegorszych parametrów funkcjonalnych i jakościowych;

Pyt. 2. Proszę o podanie mocy UPS-ów z póz. 43 i 44 przedmiaru robót.

Odp. Moc 1500VA = 900W

Pyt. 3. Proszę o podanie producenta przewodu UTP C5.

Odp. Zastosować typ przewodu UTP C5 = w kategorii 5E, lub równoważny.

Pyt. 4. Dot. Instalacji elektrycznej wew. Proszę o sprecyzowanie typów opraw oświetleniowych, dotyczy to głównie opraw typu NEPTUN oraz AGAT.

Odp. Zastosować wodoodporne oprawy T8 o szczelności IP65 z kloszem z akrylu lub z poliwęglanu typ podany w przedmiarach lub równoważne o niegorszych parametrach funkcjonalnych i jakościowych;

UWAGA!

W wyjaśnieniach nr 4 na pytanie nr 17: Na jakie konto należy wpłacić opłatę skarbową za pełnomocnictwo do podpisania oferty przetargowej, została udzielona następująca błędna odpowiedź „Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy zapłacić we właściwym, ze względu na siedzibę firmy, urzędzie gminy/miasta.”

Właściwa odpowiedź na to pytanie brzmi:

Opłatę skarbową za pełnomocnictwo należy zapłacić w Urzędzie Gminy Czarna w kwocie 17 zł. na konto 89 8589 0006 0060 0000 0101 0020

Czarna 05.03.2007 					Wójt Gminy Józef Chudy