WYJAŚNIENIE NR 1

Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia: DOSTAWA WYPOSAŻENIA w ramach  projektu  nr Z / 2.18 / III / 3.1 / 11/06    p.n. „Poszerzenie oferty turystyczno – kulturalnej gminy Czarna poprzez rozwój infrastruktury lokalnej”

DO CZĘŚCI NR  4 DOSTAWA ZESTAWU NAGŁAŚNIAJĄCEGO

Zgodnie z art. 38 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - Prawo Zamówień Publicznych, zwracamy się z następującymi pytaniami:

Proszę o doprecyzowanie następujących rzeczy:

Pytanie:

- Co oznaczają słowa Lay Mik?

Odpowiedź:  Linia mikrofonu

- Jakie wymiary powinien posiadać rack, ewentualnie pod jaką ilość urządzeń jest on przeznaczony oraz jakiej wysokości są to urządzenia?

Odp: pod urządzenie w specyfikacji.

- Proszę określić dokładną ilość mikrofonów bezprzewodowych;

Odp: 2 mikrofony

- Czy kabel wieloparowy 24 input czy powinien mieć „rozszywkę”  monitorową oraz w jaki sposób powinna być łączona ze stegeboxem?

Odp: tak przy użyciu canonów

- Czy zestaw nagłośnieniowy może być oparty na crosowerze wbudowanym w kolumnie a limiter może być zamontowany we wzmacniaczu?

Odp: tak, dodatkowo wzmacniacze powinny mieć swoje crosowery

- Co oznacza sformułowanie 500w ciągłej 750RMS?

Odp: moc znamionowa 500 W, a chwilowa 750 W

7.   Proszę o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie?: 2 głośniki basowe min 15” – 600 RMS 500 ciągły 8 ohm, otwór refleksowo-basowy centralnie w przód,

Odp: 2 głośniki basowe min 15” 600 RMS , nie mniej niż 8 ohm, otwór refleksowo-basowy centralnie w przód,

8.   Proszę o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie?: Wzmacniacze: 2 szt.x 2 x 800W lub 2 x 1000 W przy 8 ohmach z krosowerem i limiterem + skrzynia RAC z pełnym okablowaniem Spic-Can.
Wzmacniacze chłodzone powietrzem (wentylatory).

Odp: Wzmacniacze: 2 szt.x 2 x 800W do  2 x 1000 W przy 8 ohm z crosowerem i limiterem + skrzynia RACK 19” z pełnym okablowaniem Speakon o długości 4 x 20 mb każdy, o przekroju minimum 2 x 2,5 mm.

9.   Proszę o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie?:  audio 24 wloty Lay Mik + 2 stereo Jack-chincz minimum 4 podgrupy, regulacja barwy dźwięku wysokie/niskie, panoramiczny środek minimum na 4; 4 tory odsłuchowe (4AUX), RAC pod konsoletę i peryferia.

Odp:
audio 24 wejścia Line/Mic + 2 stereo Jack-chinch , minimum 4 podgrupy, regulacja barwy dźwięku wysokie/niskie plus parametryczny środek

4 tory odsłuchowe (4AUX), RACK 19”  pod konsoletę i peryferia.

10.   Proszę o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie?: bezprzewodowe z transmisją cyfrową, przetwornik o charakterystyce kardioidalnej lub półkardioidalnej (wokalowe), zmienne pasmo transmisji automatycznie ustawiane, możliwość programowania kilku odbiorników w jednym paśmie, informacja o stanie baterii, informacja o stanie zasięgu, informacja o maks. odległość między nadajnikiem i odbiornikiem – na ekranie (wyświetlaczu).

Przewód wielopinowy do łączenia sceny z konsoletą i wzmacniaczami audio (pyta) długość 50 mb,

zwijak bębnowy metalowy z koszem bądź w RAC-u, rozszycie przy konsolecie na złącza Canon lub wielopinowe,

24 wloty od strony sceny na złączach Canon men/women,

2 wejścia sterujące prawo/lewo i 4 powroty (AUX), na scenie rozszywka pod konsoletę odsłuchową, kabel do pyty w oplocie metalowej w podwójnych izolacjach, na przewodach cordial lub GLOC.

Odp: bezprzewodowe z transmisją cyfrową, przetwornik o charakterystyce kardioidalnej lub półkardioidalnej (wokalowe), zmienne pasmo transmisji automatycznie ustawiane, możliwość programowania kilku odbiorników w jednym paśmie, informacja o stanie baterii, informacja o stanie zasięgu, informacja o maks. odległość między nadajnikiem i odbiornikiem – na ekranie (wyświetlaczu).

Przewód wieloparowy do łączenia sceny z konsoletą i wzmacniaczami audio (pyta) długość 50 mb,

zwijak bębnowy metalowy z koszem bądź w RACK-u, rozszycie przy konsolecie na złącza Canon lub wielopinowe,

24 wloty od strony sceny na złączach Canon men/women,

2 wejścia sterujące prawo/lewo i 4 powroty (AUX), na scenie rozszywka pod konsoletę odsłuchową, kabel do pyty w oplocie metalowej w podwójnych izolacjach, na przewodach Cordial lub GLOC.

11.   Proszę o doprecyzowanie co oznacza sformułowanie?:  2 głośniki odsłuchowe aktywne 250W RMS 300 z możliwością postawienia na statywie, proszę wybrać – 250W czy 300W ?

Odp:  przyjąć 250W lub 300W, w zależności od producenta.

Czarna 01.02.2008 					Wójt Gminy Józef Chudy