# DOKUMENTACJA   TECHNICZNA

Rodzaj  dokumentacji :      WYCIĄG Z PROJEKTU  BUDOWLANO -

WYKONAWCZEGO

Nazwa  obiektu       :          SIEĆ KANALIZACJI TŁOCZNEJ

BOROWO - CZEMPIŃ

Lokalizacja                 :       NOWE BORÓWKO

ODCINEK  K15 - K13

obręb Borowo

Inwestor                               GMINA  CZEMPIŃ

Branża                     :            SANITARNA

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Podpis |
| --- | --- | --- | --- |
| Sporządził: | mgr inż. Henryk Paździor | 1049/87 Lo |  |

Luty   2011 r.

WYCIĄG Z PROJEKTU  TECHNICZNEGO

BUDOWY  SIECI  KANALIZACJI SANITARNEJ  TŁOCZNEJ    BOROWO-CZEMPIŃ / ODCINEK K 15 - K13 /.

Spis zawartości

1.	   Podstawa opracowania

2.	   Przedmiot, zakres i cel  inwestycji

3.	   Materiały wyjściowe                                                                                                                         4.          Lokalizacja rurociągu tłocznego

4.1        Infrastruktura techniczna                                                                                                                                                                                                                                                        5.0        Warunki gruntowo - wodne

6.          Koncepcja rozwiązania technicznego

6.1        Rurociąg tłoczny

6.2        Etapy i zakres realizacji

6.3       Przeszkody i kolizje

7.           Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

9.           Uwagi końcowe

III.RYSUNKI

1. Inwentaryzacja geodezyjna I etapu  / odcinek  K 16 - K 15 w skali 1 : 500

2.    Mapy sytuacyjno-wysokościowe w skali 1 : 500 i 1 : 1 000           rys. nr  i , h

3.     Profil podłużny sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej                      rys. nr 3 b

4.     Studzienka rewizyjna  - czyszczak średnicy 1 500 mm                rys. nr  3

5.     Studnia włączeniowa 1 500 mm                                                   rys. nr  10

/ z zadania ,,Sieć kanalizacji sanitarnej Nowe Borówko ‘’

I.OPIS TECHNICZNY

1.Podstawa opracowania.

Niniejszy wyciąg z  BPW  pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń sporządzonego przez EKOPROJEKT Tomasz Ćwiertnia w listopadzie 2005 roku / na który Inwestor uzyskał pozwolenie na budowę / opracowano na  podstawie umowy  z Gminą  Czempiń.

2.Przedmiot, zakres i cel inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest wyciąg z BPW  pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń sporządzonego przez EKOPROJEKT Tomasz Ćwiertnia w listopadzie 2005 polegający na dostosowaniu realizacji przedmiotowego PBW do uchwały budżetowej Rady Gminy Czempiń na 2011 rok.

Celem opracowania jest przedstawienie sposobu tranzytu ścieków bytowo - gospodarczych z przepompowni Borowo do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej zlokalizowanej w ulicy Wybickiego w m. Czempiń.

Zakres niniejszego opracowania obejmuje odcinek rurociągu tłocznego K 15 - K13 - etap II, po zrealizowaniu w 1008 roku odcinka K 16 - K 15 - etap I.

3.Materiały wyjściowe.

- Projekt budowlano - wykonawczy pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń sporządzony przez EKOPROJEKT Tomasz Ćwiertnia w listopadzie 2005 roku

- Inwentaryzacja geodezyjna w skali 1 : 500 odcinka K 16 - K 15 zrealizowanego w 2008 roku

4. Lokalizacja projektowanego rurociągu tłocznego

Projektowany rurociąg tłoczny łączący pompownie ścieków bytowo - gospodarczych na terenie oczyszczalni ścieków w Borowie / przeznaczoną do przebudowy / patrz  BPW  pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń ‘’ z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w Czempiniu zlokalizowany jest wzdłuż drogi łączącej obie

miejscowości przez Nowe Borówko , a następnie włączony jest do istniejącej sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej położonej w ulicy Wybickiego. Usytuowanie projektowanego rurociągu tłocznego wraz z uzbrojeniem obejmujące etap II przedstawiają załączone do niniejszego opracowania plany sytuacyjno - wysokościowe w skali 1 : 500 i 1 : 1 000

  - Infrastruktura techniczna

Z pozostałej podziemnej infrastruktury technicznej na terenie objętym inwestycją, znajduje się sieć energetyczna niskiego i wysokiego napięcia, oraz doziemna sieć telekomunikacyjna, sieć gazowa. Ponadto w etapie II  projektowany rurociąg tłoczny krzyżuje się z torem kolejowym PKP relacji Śrem - Czempin.

5. Warunki gruntowo – wodne

W miejscu lokalizacji oraz na trasie  i głębokości posadowienia projektowanego rurociągu tłocznego , zgodnie z informacjami uzyskanymi od przedstawiciela Zleceniodawcy nie występują wody gruntowe, jednak w okresie deszczowym ze względu na występowanie do głębokości 3,0 m p.p.t glin i piasków gliniastych, istnieje możliwość pojawienia się wód podskórnych / patrz  BPW  pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń ‘’ /.

6. Koncepcja rozwiązania technicznego.

Przyjęte rozwiązanie techniczne budowy rurociągu tłocznego łączącego przebudowywaną pompownie ścieków bytowo - gospodarczych na terenie oczyszczalni ścieków w Borowie / patrz  BPW  pn. ,, Sieć kanalizacji tłocznej Borowo - Czempiń ‘’ /.  z istniejącą siecią kanalizacji sanitarnej w Czempiniu zapewnia bezkolizyjny tranzyt ścieków ze zlewni Borowo do miasta Czempiń, a ostatecznie ich oczyszczenie w oczyszczalni mechaniczno - biologicznej w Czempiniu.

  - Rurociąg tłoczny

Rurociąg tłoczny zaprojektowany został z rur PE 100 SDR 17 średnicy 180 x 10,7 mm PN 10 , które ułożone będą na podsypce piaskowej grubości 0,15 m. Wysokość pierwszej warstwy zasypki piaskowej ponad wierzch rury winna wynosić 0,30 m. Wykop

należy starannie zasypywać, zagęszczając go warstwami co 0,30 m Stopień zagęszczenia posypki i obsypki  α > 0,98 wg. Proctora. Z względu na długi odcinek projektowanego rurociągu , oraz niejednorodny spadek spowodowany rzeźbą terenu projektuje się na jego trasie studzienki rewizyjne-czyszczaki z kręgów żelbetowych betonowych prefabrykowanych średnicy 1500 mm, oraz studzienki rewizyjne wyposażone w zawory odpowietrzająco - napowietrzające.

Przy wykonywaniu robót należy  zastosować  następujące materiały :

Rurociąg tłoczny z rur PE100SDR17 Dz x e = 180x10,7 mm PN10

Studzienki rewizyjne - czyszczaki / K15, K13 / + studzienka włączeniowa / K14 / z kręgów żelbetowych prefabrykowanych ośrednicy 1 500 mm wykonanych z betonu kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3 odpornego na ścierani, łączonych na uszczelkę gumową, odporną na agresywne działanie ścieków / 4 < pH < 8 / i gazów ściekowych / CH4H2S, CO2, CO. /. W celu umożliwienia odpompowania zrzucanych, w trakcie odwadniania lub czyszczenia  rurociągu tłocznego ścieków , dennicę studzienki-czyszczaka należy wykonać  jako monolityczną z betonu kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3 z wykonstruowanym zagłębieniem Ø 50 cm,  h = 30 cm z wkładką tworzywową typu PREDL. Od góry studzienkę należy przykryć płytą stropową żelbetową prefabrykowaną kl.C35/45. W/C = 0,45 x A3, z otworem złazowym Ø 600 mm, oraz włązem kanalizacyjnym zamykanym Ø 600 mm P = 40 T. Zejście do studni po klamrach złazowych długości 30 cm wykonanych z stali kwasoodpornej lub w otulinie tworzywowej odpornej na agresywne działanie ściek ów i kwasów ściekowych j..w. usytuowanych drabinowo w odstępach co 30 cm, oddalonych od ściany o 15 cm. Wprowadzenia rurociągów dopływowego, oraz odpływowego i dodatkowego z rur PE dz 110 mm w studni włączeniowej K14  należy wykonać poprzez przejścia szczelno-elastyczne odpowiednie dla danego rodaju rury. Studzienka rewizyjna czyszczak wyposażona jest w kołnierze typu AVK Combi do rur PE + wkładka wzmacniająca DN180/150 / 2 szt/, trójnik, zasuwy nożowe ściekowe typu AVK 702/10 DN150 z napędem ręcznym / 2 szt./ zawór kulowy odwadniający służący do zrzutu ścieków z rurociągu / 1 szt. / oraz czyszczak umożliwiający czyszczenie rurociągu tłocznego metodą hydrauliczną. Studzienkę natomiast włączeniową należy zamontować poza głównym rurociągiem na odejściu trójnika redukcyjnego PE Dn 180/160 mm instalując w niej tylko zasuwę DN150 z kołnierzem ślepym dla przyszłościowego podłączenia rurociągu tłocznego PE 100 Dn 110 mm kanalizacji sanitarnej Nowe Borówko. Wszystkie elementy stalowe stanowiące wyposażenie

studzienek należy wykonać z stali nierdzewnej. Rurociąg tłoczny wewnątrz studzienek - czyszczaków należy podeprzeć podporami stalowymi z stali kwasoodpornej.

Piasek na podsypkę i obsypkę rur, zasypkę wykopów pod rurociągi, oraz studnie powinien być materiałem ziarnistym tj. piaskiem, żwirem lub pospółką. Materiał ten powinien być czysty, przepuszczalny, twardy którym może być: chemicznie stabilny żwir naturalny, pospółka .

  - Etapy  i zakres realizacji

| Wyszczególnienie | Zakres rzeczowy |
| --- | --- |
|  | Całkowity | I etap -zrealizowany w 2008 roku | II - etap do realizacji w 2011 roku |
| 1. Przepompownia ścieków / szt | 1 | - | - |
| 2. Rurociąg tłoczny PE 100 SDR 17 Ø 180x10,7 mm / m - studnie rewizyjne Ø 1 500 mm /szt / - przejście pod torem PKP - przewiert rura stalowa Dn 400 mm / m / | 4. 634,0 K1 - K16 16 15,0 | 273,0 K16 - K15 1 K16 - | 399,0 K15 - K13 3 K15, K14, K13 15,0 |
| 3. Sieć grawitacyjna kanalizacji sanitarnej PCW - U Ø 250 x 7,3 mm / m / | 25,0 | 25,0 | - |
| 4. Kosztorys inwestorski / zł / | 2 095 681,00 | 199 572,48 | 240 000,00 |

6.3. Przeszkody i kolizje

Projektowany rurociąg tłoczny w II etapie koliduje z torem kolejowym relacji Śrem - Czempiń. Przejście pod nim należy wykonać metodą przewiertu rurą stalową średnicy 400 mm wg. rozwiązania przedstawionego w profilu podłużnym.

7. Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

7.1. Zagospodarowanie placu budowy.

Przy budowie przewodów  sieci kanalizacyjnej należy przestrzegać przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy zawartych w rozporządzeniach :

- Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych

przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy /Dz.U. nr 129/97/.

- Ministra Budownictwa i Przemysłu Materiałów Budowlanych z dnia 28 marca

1972 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót

budowlano-montażowych i rozbiórkowych  /Dz.U. nr 13/72/.

- Zagospodarowanie placu budowy powinno być sprawdzone przed rozpoczęciem

robót budowlanych.

- Teren budowy lub robót powinien być w miarę potrzeby zabezpieczony ogrodzeniem.

Ogrodzenie placu budowy powinno być tak wykonane, aby nie stwarzało zagrożenia

dla ludzi.

-  Drogi i ciągi piesze na placu budowy powinny być utrzymane we właściwym stanie

technicznym. Nie wolno na nich składować materiałów, sprzętu i innych przedmiotów.

- Jeżeli w związku z wykonywanymi robotami został zamknięty przejazd dla pojazdów,

miejsce to należy oznakować zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

- Na poboczach jezdni dróg głównych, przynajmniej po jednej stronie, powinien być

wydzielony ciąg pieszy. Szerokość ciągu pieszego powinna wynosić przy ruchu

jednokierunkowym co najmniej 0,75 m, a przy dwukierunkowym co najmniej  1,2 m.

- Przejścia dla pieszych powinny być wyznaczone w miejscach zapewniających

bezpieczeństwo. W razie wyznaczenia przejścia w miejscu niebezpiecznym, np.

obok zagłębień, wykopów lub składowisk, przejście to powinno mieć przy ruchu

jednokierunkowym szerokość nie mniejszą niż 0,75 m, a przy ruchu

dwukierunkowym nie mniejszą niż 1,2 m.

- Przejścia i miejsca niebezpieczne powinny być oznakowane znakami ostrzegawczymi lub znakami zakazu oraz dobrze oświetlone.

- Na placu budowy powinny być wyznaczone miejsca do składowania materiałów.

- Podczas mechanicznego załadunku i rozładunku materiałów budowlanych, ziemi

itp. przemieszczanie ich bezpośrednio nad ludźmi oraz nad kabiną kierowcy jest

zabronione. Na czas w/w  czynności  kierowca obowiązany jest opuścić kabinę.

-Zabronione jest urządzanie stanowisk pracy, składowisk materiałów i elementów

budowlanych lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod liniami

napowietrznym.

-Skrzynki rozdzielcze prądu do zasilania urządzeń mechanicznych na placu budowy

powinny być zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych. Skrzynki te

powinny być tak rozmieszczone na placu budowy, aby odległość od urządzeń

zasilanych była jak najkrótsza i nie większa niż 50 m.

- Kontrola okresowa stanu urządzeń elektrycznych pod względem bezpieczeństwa

powinna odbywać się co najmniej dwa razy w roku, w okresach najmniej

korzystnych dla stanu izolacji tych urządzeń i ich oporności, a ponadto:

1) przed uruchomieniem urządzenia po dokonaniu zmian, przeróbek i napraw

zarówno elektrycznych, jak i mechanicznych,

2) przed uruchomieniem urządzenia, które nie było czynne przez okres jednego

miesiąca lub dłużej,

3) przed uruchomieniem urządzenia po jego przemieszczeniu.

7.2  Roboty ziemne.

- W razie prowadzenia robót ziemnych w bezpośrednim sąsiedztwie instalacji

wodociągowej, kanalizacyjnej, elektrycznej, gazowej, itp., należy określić

bezpieczną odległość (w pionie i w poziomie), w jakiej mogą być wykonywane te

roboty i zapewnić nad nimi fachowy nadzór techniczny. Odległość tę określa

kierownictwo robót w porozumieniu z właściwymi jednostkami, w których zarządzie

lub użytkowaniu znajdują się te instalacje.

- W razie przypadkowego odkrycia w trakcie wykonywania robót ziemnych jakichkolwiek przewodów instalacji, o których mowa wyżej, należy niezwłocznie przerwać roboty do

czasu ustalenia pochodzenia tych instalacji i określenia, czy i w jaki sposób możliwe    jest w tym miejscu dalsze bezpieczne prowadzenie robót.

- Kopanie rowów poszukiwawczych w celu ustalenia położenia przewodów, jeżeli

odspajanie gruntu odbywa się na głębokości większej niż 40 cm, powinno odbywać

się wyłącznie sposobem ręcznym.

- Przy wykonywaniu wykopów na placach, ulicach, podwórzach i innych miejscach

dostępnych dla osób nie zatrudnionych przy robotach należy wokół wykopów

ustawić poręcze ochronne i zaopatrzyć je w napis “osobom postronnym wstęp

wzbroniony”, a w nocy czerwone światła ostrzegawcze.

- Wykopy o ścianach pionowych bez rozparcia lub podparcia (nie umocnione) mogą

być wykonywane tylko w gruntach suchych, gdy teren przy wykopie nie jest

obciążony w pasie o szerokości równej głębokości wykopu.

- Przy zabezpieczeniu ścian wykopów do głębokości nie przekraczającej 4 m, w razie

gdy w bezpośrednim sąsiedztwie wykopu nie przewiduje się wystąpienia obciążeń

spowodowanych przez budowle, środki transportu, składowany materiał, urobek itp.

oraz jeżeli warunki techniczne wykonania i odbioru robót nie stawiają ostrzejszych

wymagań, należy stosować:

- umocnienie ścian wykopu balami drewnianymi, wypraskami stalowymi lub gotowymi

stalowymi szalunkami.

- W razie głębienia wykopów w warunkach nie określonych, sposób podparcia lub

rozparcia ścian wykopów powinien być podany w dokumentacji technicznej.

-Przy wykonywaniu wykopów wąsko przestrzennych koparką, pracownicy powinni

wykonywać ich obudowę wyłącznie z zabezpieczonej części wykopu.

-Jeżeli wykop osiągnie głębokość większą niż 1 m od poziomu terenu należy wykonać bezpieczne zejście (wyjście) dla pracowników.

- Każdorazowe rozpoczęcie robót w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego

obudowy lub skarp.

- Przy wydobywaniu urobku z wykopu sposobem mechanicznym pracownicy powinni

znajdować się w bezpiecznej odległości.

- Zabronione jest składowanie urobku i materiałów:

1) w odległości mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, jeżeli ściany jego są obudowane, a obudowa jest obliczona na dodatkowe obciążenie naziomem,

2) w granicach klina odłamu gruntu, jeżeli ściany wykopu nie są umocnione.

- Ruch środków transportowych przy wykopach powinien odbywać się poza klinem

odłamu gruntu.

- Przy zasypywaniu obudowanych wykopów deskowanie należy usuwać stopniowo, poczynając od dna wykopu, w miarę jego zasypywania.

- Przy pracach koparką przedsiębierną nie wolno dopuszczać do tworzenia się nawisów.

-  Przebywanie osób pomiędzy ścianą wykopu a koparką, nawet w czasie jej postoju,

jest zabronione.

-  Włączanie mechanizmu obrotowego koparki przed zakończeniem napełniania łyżki

gruntem jest zabronione.

- Wyładowanie urobku z łyżki koparki nad skrzynią środka transportowego powinno

nastąpić po zatrzymaniu ruchu obrotowego koparki.

7.3. Ochrona osobista pracowników.

- Przed dopuszczeniem pracownika do pracy zakład obowiązany jest zaopatrzyć go

w odzież roboczą i ochronną zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

- Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenia prądem, upadki z

wysokości, oparzenia, zatrucia, promieniowanie, wibrację oraz inne szkodliwe

czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni

w sprzęt ochrony osobistej.

- Sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje

określające sposób jego użytkowania, konserwacji i przechowywania.

7.4. Pierwsza pomoc.

- Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez

wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

- Jeżeli roboty są wykonywane w odległości większej niż 500 m od punktu pierwszej

pomocy, w miejscu pracy powinna znajdować się przenośna apteczka.

- Jeżeli w razie wypadku publiczne środki transportowe służby zdrowia nie mogą

zapewnić szybkiego przewozu poszkodowanych, kierownictwo budowy powinno

dostarczyć dostępne mu środki lokomocji.

-  Na budowie powinien być wywieszony na widocznym miejscu wykaz zawierający

adresy i numery telefonów: alarmowych Policji straży pożarnej i pogotowia.

Opracował