# Informacja dotycząca bezpieczeństwa

# i ochrony zdrowia

Przebudowa drogi gminnej

w Borowie gm.Czempiń

Inwestor                                    Gmina Czempiń

ul. 24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

Sporządzający                          mgr inż. Ryszard  Ruszkiewicz

informację	               Os.Jagiellońskie 86/8     64-000 Kościan

nr ewid. upraw.:  313 / 81 / Lo

Kościan   maj   2010 r.

INFORMACJA BIOZ

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji  poszczególnych obiektów

-     Roboty przygotowawcze

organizacja ruchu na czas budowy

roboty rozbiórkowe

obsługa geodezyjna

- Roboty ziemne

wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni

- Odwodnienie korpusu drogowego

wykonanie  kanalizacji deszczowej ( studzienki ściekowe i

przykanaliki )

-    Podbudowa

wykonanie koryta pod konstrukcję nawierzchni

profilowanie i zagęszczenie koryta

wykonanie wzmocnienia  podłoża gruntem stabil. cementem

wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego

- Ściek i krawężnik

ściek z kostki na ławie betonowej

ułożenie krawężników na ławie betonowej

- Nawierzchnia

nawierzchnia z betonu asfaltowego

- Chodnik

chodnik z kostki betonowej brukowej

obrzeże betonowe

- Roboty wykończeniowe

plantowanie i obsianie pasów zieleni oraz sadzenie drzew

- Oznakowanie  i urządzenia bezpieczeństwa ruchu

znaki drogowe poziome

znaki drogowe pionowe

2.     Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- wodociąg  ø100 mm z siecią hydrantów naziemnych

- kabel teletechniczny

- napowietrzna sieć energetyczna

- kabel energetyczny NN

- kanalizacja sanitarna ø250 i ø300mm

3.    Wykaz elementów zagospodarowania  terenu które mogą

stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- ciągi ruchu kołowego sprzętu budowlanego

- ruch kołowy technologiczny

- ruch kołowy komunikacji publicznej

- składowiska materiałów budowlanych

- teren prowadzonych robót drogowych

4.   Przewidywane zagrożenia mogące wystąpić podczas  realizacji robót

budowlanych, określające skalę i rodzaj zagrożeń oraz   miejsc i czas ich

występowania

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem

drgań i hałasu przekraczającego 100 dB podczas całego procesu budowy

- Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed  przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- wykazanie konieczności stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej zabezpieczającej przed skutkami zagrożeń

- ustalenie zasad bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

6.    Środki techniczne i organizacyjne zapobiegając  niebezpieczeństwom

wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach

szczególnego zagrożenia zdrowia

- roboty należy prowadzić zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o

pozwoleniu na budowę, wymogami Prawa Budowlanego oraz projektem

budowlanym ( wykonawczym )

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące

ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób

trzecich oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami ( wymagania

szczegółowe są zawarte w SST )

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz