USŁUGI PROJEKTOWE , NADZORY BUDOWLANE mgr inż. R.Ruszkiewicz 64-000 Kościan Os. Jagiellońskie 86/8 tel. (0-65) 512 15 26

.

PROJEKT  BUDOWLANY

( W Y K O N A W C Z Y )

Przebudowa drogi gminnej w Borowie

gm.Czempiń

ZAMAWIAJĄCY :                  Gmina Czempiń

ul.24 Stycznia 25

64-020 czempiń

BRANŻA :	 	               drogowa

PROJEKTANT:	               mgr inż.  R.Ruszkiewicz

upr. 313/81/Lo

Kościan     czerwiec  2010 r.

SPIS  DOKUMENTACJI

I.   Część  formalno – prawna

1.   Strona tytułowa   .......................................................................... 1

2.   Zawartość teczki  ......................................................................... 2

3.   Uprawnienia budowlane + przynależność do PIIB ..................... 3

4.   Oświadczenie projektanta............................................................  5

5.   Informacja BIOZ ........................................................................  6

6.  Uzgodnienia, opinie .......................................................................9

II.  Część opisowo – obliczeniowa

1.   Opis techniczny...........................................................................  10

2.   Kilometracja  ( elementy trasy).................................................... 14

3.   Współrzędne punktów głównych trasy........................................  15

4.   Elementy niwelety ......................................................................  16

5.   Obliczenia powierzchni projektowanej jezdni.............................. 17

8.   Obliczenie pow. chodników, dług. krawężników, obrzeży ……. 18

9.   Obliczenie pow. wjazdów do posesji........................................... 19

10.   Zestawienie podstawowych materiałów...................................... 20

III.  Część rysunkowa

1.    Plan orientacyjny 1:25 000 ............................................ [ rys.nr 1 ]

2.    Projekt zagospodarowania  1:500 .................................. [ rys.nr 2 ]

3.    Przekrój  podłużny  1:50:500 ..........................................[ rys.nr 3 ]

4.    Przekroje normalne 1:50 ..................................... ……...[ rys.nr 4 ]

5 .   Szczegóły techniczne  1:10............................................. [ rys.nr 5 ]

IV.   Część przetargowa  ( w załączeniu )

1.    Kosztorys inwestorski

-     strona tytułowa

-     przedmiar robót

-    kalkulacja uproszczona

-    tabela elementów rozliczeniowych

2.    Kosztorys ofertowy

3.    Szczegółowe Specyfikacje Techniczne

CZĘŚĆ  OPISOWO -

OBLICZENIOWA

Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

-     Umowa  zawarta z Gminą Czempiń z dnia 19.02.2010 r

-     Podkłady sytuacyjno-wysokościowe w skali 1:500

-     Rozporządzenie MT i GM z 2 marca 1999 r. w sprawie warunków

technicznych jakimi powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie

( Dz.U. Nr 43 z 14 maja 1999 r.)

-    Pomiary sytuacyjno – wysokościowe wykonane w terenie

-    Ogólne specyfikacje techniczne GDDP

2. Opis stanu istniejącego.

Zakres  przebudowy obejmuje odcinek drogi gminnej od drogi  powiatowej

nr 3899P Czempiń – Kopaszewo do granicy wsi o długości  406,00m. Jest to pas drogowy o nawierzchni częściowo utwardzonej częściowo gruntowej szerokość od 8,70  do 11,50 m  Na odcinku od km 192,00 do km 406,00 jest wbudowany prawostronny krawężnik bet. 15x30 cm posadowiony na ławie betonowej nie przewidziany do rozbiórki.

Droga posiada kanalizację deszczowa ø500mm uzbrojoną w studzienki rewizyjne i ściekowe.

W pasie drogowym znajduje się infrastruktura techniczna nie związana  z drogą:

- wodociąg  ø100 mm z siecią hydrantów naziemnych

- kabel teletechniczny

- napowietrzna sieć energetyczna

- kabel energetyczny NN

- kanalizacja sanitarna ø250 i ø300mm

3. Opis stanu projektowanego

3.1  PODSTAWOWE WSKAŹNIKI  PROJEKTOWANIA

Do projektowania przyjęto następujące parametry techniczne drogi:

- klasa drogi  gminnej                                                               - L  (lokalna)

- kategoria obciążenia ruchem                                                  - KR2

- prędkość projektowa                                                               - 50 km/h

Na całym przebudowywanym odcinku projektuje się profil uliczny z   obustronnym chodnikiem bezpośrednio przy krawężniku.

- proj. szerokość jezdni                                                           5,80 m

- pochylenie poprzeczne jezdni – daszkowo                               2%

- szerokość chodników                                                              2,00 m

- pochylenie poprzeczne chodników  / w kierunku jezdni /      1%

3.2  USYTUOWANIE  TRASY W PLANIE  I  PRZEKROJU POPRZECZNYM

Przy projektowaniu przebudowy  przyjęto zasadę maksymalnego wpasowania

w istniejące odcinki drogi oraz wykorzystania terenu wyznaczonego szerokościami pasów drogowych w liniach rozgraniczających. Na odcinku od km 0+192,00 do km 0+406,00 istniejący krawężnik prawostronny zostanie zachowany i nie będzie podlegał rozbiórce.

Na projektowanym odcinku występują  łuki poziome wymienione w załączniku

„elementy trasy”

Jezdnię należy ograniczyć na całym odcinku   krawężnikiem betonowym typu ulicznego 15x30x100 cm  ustawionym na  ławie betonowej z oporem z betonu B15.

Wzdłuż krawężnika  wykonać ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej  typu  holland 10x20x8 cm na ławie betonowej.

Chodnik lewostronny ( zgodnie z kilomwtracją)  bezpośrednio przy krawężniku szerokości 2,00 m.

Uwaga: ze względu na zmienną szerokość pasa drogowego wymiary chodnika mogą odbiegć lokalnie od w/w parametrów.

Projektowane chodniki mają spadki poprzeczne od 1 do 2%.

Na długości projektowanej trasy  występują zjazdy do  posesji     ( lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku )

Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji.

W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %

3.3    ROZWIĄZANIA WYSOKOŚCIOWE

Rzędne  niwelety  przebudowywanej   drogi zostały zaprojektowane w  dowiązaniu   do istniejącej nawierzchni bitumicznej drogi powiatowej oraz terenu uwzględniając warunek  jak najmniejszych robot ziemnych  oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego .

Na projektowanym odcinku występują łuki  pionowe wklęsłe oraz  wypukłe. Parametry łuków podano na przekroju podłużnym oraz w załączniku „Elementy niwelety”  Zastosowane promienie  łuków  spełniają  warunki widoczności.

3.4    ROZWIĄZANIA KONSTRUKCYJNE

Konstrukcję nawierzchni zaprojektowano w dostosowaniu do  przewidywanego obciążenia ruchem oraz wymogów eksploatacyjnych

Projektowane warstwy konstrukcyjne mają zapewnić przeniesienie ruchu KR2

Na podstawie danych z terenu przyjęto warunki wodne przeciętne a występujące  grunty zakwalifikowano jako wątpliwe.

Na podstawie powyższych założeń przyjęto grupę nośności podłoża   - G2

Jezdnia

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego 0/12,8 o stabilności  ≥ 5,5 kN         -    5 cm

- warstwa wiążąca  z betonu asfaltowego 0/16 o stabilności ≥ 8,0 kN             -    7 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.         -  20 cm                                                                                                                                                                                                        - warstwa wzmacniająca z gruntu stabilizowanego cementem Rm =1,5 MPa  -  10 cm

Krawężnik

Krawężnik betonowy 15x30x100 cm typu ulicznego na ławie betonowej z  oporem z  betonu B 15 na podsypce cem-piask ułożony 12 cm powyżej krawędzi jezdni.

Krawężnik należy obniżyć :

-  na wjazdach do posesji o 10 cm

-  na przejściach dla pieszych do poziomu krawędzi jezdni / 1 cm  powyżej ścieku/

Ściek

Ściek z kostki betonowej brukowej typu holland   10x20x8cm

na ławie betonowej  20x20 cm z betonu B15  ułożony 1 cm poniżej

poziomu krawędzi jezdni.

Chodnik

-   kostka betonowa brukowa szara grub. 6 cm na   podsypce  piaskowej

grub. 5 cm z  wypełnieniem szczelin piaskiem

Chodnik należy ograniczyć jednostronnie w miejscach gdzie brak ogrodzenia

lub ogrodzenie nie posiada cokołu obrzeżem betonowym   8x20 cm na

podsypce piaskowej grubości  3 cm

Zjazdy do posesji

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm ( kolor  czerwony )

na  podsypce piaskowo-cement. grubości 3 cm ( wypełnienie szczelin piaskiem ),

podbudowa betonowa z betonu B7,5 grubość 12 cm warstwa mrozochronna z

piasku grubość 15 cm

Sprawdzenie warunków mrozoodporności dla konstrukcji

nawierzchni jezdni  ( jezdnia nowa )

Projektowana   grubość  nawierzchni

h rzecz :  0,05 + 0,07 + 0,20 + 0,10     =   0,42 m

Warunek mrozoodporności dla KR2 i G2

h min.  ≥   0,45 x hz               hz ( głębokość przemarzania ) = 0,80 m

0,45 x h z = 0,45 x 0,80 m = 0,36 m

h rzecz. = 0,42 m > h min = 0,36 m

Warunek  mrozoodporności jest spełniony.

3.5     ODWODNIENIE

Odwodnienie przebudowywanej drogi przewiduje się poprzez  odpowiednie spadki podłużne i poprzeczne jezdni. Wody z powierzchni szczelnych przekroju ulicznego będą  odprowadzane ściekiem do istniejących i projektowanych studzienek ściekowych i dalej do istniejącego w drodze kolektora deszczowego ø500.

Istniejącą kanalizację deszczową należy uzupełnić o dodatkowe studzienki ściekowe oraz przykanaliki oraz wymienić istniejące.

Studzienki ściekowe należy wykonać z rury betonowej  ø 500 mm z osadnikiem wys.50 cm i z wpustem ulicznym żeliwnym.(wg KPED).

Przykanaliki należy wykonać z rur PVC-U klasy S ø160/4,7 mm. Lokalizację  studzienek ściekowych  pokazano w projekcie zagospodarowania.

Studzienki  ściekowe oraz przykanaliki należy wykonać zgodnie z

PN-S-02204  „Odwodnienie dróg”

  - ROBOTY ZIEMNE

Roboty ziemne są związane są z wykonaniem niżej wymienionych  robót:

-  koryto pod konstrukcję nawierzchni na całej szerokości jezdni i chodników

-  wykopy pod kanalizację deszczową

3.7    INFRASTRUKTURA TECHNICZNA

Ze względu na istniejącą w pasie drogowym infrastrukturę nie związaną z drogą( wymienioną w punkcie 2 ) będzie zachodzić konieczność regulacji zaworów wodociągowych, studni kanalizacji sanitarnej  oraz studni telekomunikacyjnych.

Lokalizacja przebudowywanej drogi została uzgodniona przez właścicieli sieci.

UWAGA!

Przed przystąpieniem do robot drogowych należy :

- przebudować ( przestawić ) słupy energetycznej sieci napowietrznej

- przebudować hydranty na podziemne

3.8    ORGANIZACJA RUCHU

Projekt  Organizacji ruchu  jest tematem oddzielnego opracowania i stanowi integralną część projektu budowlanego.

  - ZIELEŃ DROGOWA

Projektuje się zieleń drogową w postaci pojedynczych drzew sadzonych w wyznaczonych miejscach na chodniku . Miejsca posadzeń w kształcie półkola o średnicy 1,20m należy ograniczyć kostką granitową lub betonową.. Rodzaj drzew to klon zwyczajny odmiany „Globusom” z wyprowadzoną koronką.

Drzewa użyte do obsadzenia powinny być zdrowe o wysokości szczepienia korony powyżej 2m i obwodzie pnia na wysokości 1m od 8-12 cm, pojemnikowane.

Drzewa należy sadzić w doły o głębokości 70 cm zaprawione ziemią urodzajną. Gęstość posadzeń średnio co 20m po obu stronach drogi. Szerokość chodnika w miejscach posadzeń min. 1,90m

Po posadzeniu drzewa należy zabezpieczyć 3-ma palikami okrągłymi, średnicy min. 6cm połączonych ze sobą klapkami dystansowymi przy użyciu gwoździ lub wkrętów i połączonych z drzewem za pomocą taśmy o szerokości min. 2cm.

Opracował:

mgr inż. R.Ruszkiewicz

OBLICZENIE   POWIERZCHNI  PROJ.  JEZDNI

| Km | odległość | szerokość | Średnia szerokość | powierzchnia | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | m | m | m | m2 |  |
| Jezdnia naw. bitum. 0+000,00 0+399,34 Skrzyżowanie z dr. powiat. 0+399,34 0+406,13 0+303,07 | 399,34 6,79 5,00 | 5,40 5,40 5,40 13,50 5,00 10,00 | 5,40 9,45 7,50 | 2156,44 64,17 37,50 |  |
| Razem nawierzchnia bitumiczna |  |  |  | 2258,00 m2 |  |

ZESTAWIENIE  DŁUGOŚCI  I  POWIERZCHNI  CHODNIKÓW

| L.p. | Lokalizacja | Długość m | Szerokość m | Powierzchnia m2 | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Str. lewa | 21,20 | 2,00 | 42,40 |  |
| 2 |  | 20,10 | 2,10 | 42,20 |  |
| 3 |  | 20,60 | 2,00 | 41,20 |  |
| 4 |  | 6,90 | 2,00 | 13,80 |  |
| 5 |  | 38,50 | 1,90 | 73,20 |  |
| 6 |  | 20,60 | 1,90 | 39,10 | . |
| 7 |  | 42,40 | 1,80 | 76,30 |  |
| 8 |  | 49,40 | 2,00 | 98,80 |  |
| 9 |  | 85,40 | 2,00 | 170,80 |  |
| 10 |  | 44,00 | 2,00 | 88,00 |  |
| 11 |  |  |  | - 20 x1,0 | skosy |
|  | RAZEM |  |  | 666,00 |  |

Ogółem pow. projektowanych chodników :                                              666,00  m2

Obrzeże bet. 6x20 cm                                                                                 270,00  mb

Krawężnik     406,00x2+12,00 – 101,00  =                                                723,00   mb

Ściek   406,00x2 +12,00+15,00 – 66,00   =                                                773,00  mb

ZESTAWIENIE  ZJAZDÓW  DO  POSESJI

| Lp | Strona drogi | Szerokość zjazdu | Długość zjazdu | Powierzchnia zjazdu | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | m | m | m2 |  |
| 1 | Prawa | 4,50 | 2,23 | 10,04 |  |
| 2 |  | 4,50 | 2,33 | 10,49 |  |
| 3 |  | 4,00 | 2,52 | 10,08 |  |
| 4 |  | 3,50 | 2,67 | 9,35 |  |
| 5 |  | 4,30 | 2,60 | 11,18 |  |
| 6 |  | 11,84 | 2,86 | 33,86 |  |
| 7 |  | 4,82 | 2,33 | 11,23 |  |
| 8 |  | 3,40 | 1,35 | 4,42 |  |
| 9 |  | 10,17 | 1,67 | 16,98 |  |
| 10 |  | 5,00 | 1,70 | 8,50 |  |
| 11 |  | 4,00 | 2,15 | 8,60 |  |
| 12 | Lewa | 7,50 | 2,00 | 15,00 |  |
| 13 |  | 12,20 | 2,10 | 25,62 |  |
| 14 |  | 6,00 | 1,90 | 11,40 |  |
| 15 |  | 5,00 | 1,90 | 9,50 |  |
| 16 |  | 6,00 | 1,90 | 11,40 |  |
| 17 |  | 5,58 | 1,90 | 10,60 |  |
| 18 |  | 5,12 | 1,90 | 9,73 |  |
| 19 |  | 5,60 | 2,35 | 13,16 |  |
| 20 |  | 6,50 | 2,00 | 13,00 |  |
| 21 |  |  |  | + 20x1,0 | skosy |
|  |  | RAZEM |  | 275,00 |  |

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

| Lp | materiał | Jedn. miary | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | piasek (podsypka) - chodnik 1060,00 x 0,05= 53,00 - zjazdy 183,00 x 0,15 = 28,00 - obrzeże 1102,00 x 0,03x0,12 = 4,00 | m3 | 85,00 |
| 2 | grunt stabilizowany cementem o Rm =1,5 MPa - jezdnia 3025,00x 0,10 | m3 | 303,00 |
| 3 | beton B15 - ława pod krawężnik 880,00 x ( 0,35 x 0,15 + 0,15 x 0,10 ) = 50,00 m3 - ława pod ściek 900,00 x 0,04 = 36,00m3 | m3 | 86,00 |
| 4 | beton B 7,5 - podbudowa zjazdy 183,00x0,12= | m3 | 22,00 |
| 5 | podsypka cementowo – piaskowa - krawężnik 880,00x0,15x0,03 = 4,00 m3 - ściek 900,00x0,20x0,03 = 5,40 m3 | m3 | 9,40 |
| 6 | kruszywo łamane 0-31,5 mm -podbudowa 3025,0 x0,20 = | m3 | 605,00 |
| 7 | beton asfaltowy 0/20 o stabiln. ≥ 11,0 kN – podbudowa 3025,00 x 0,175 = | Mg | 530,00 |
| 8 | beton asfaltowy 0/16 o stabiln. ≥ 10.0 kN – w-wa ścieralna 3025,00x 0,125 = | Mg | 378,00 |
| 9 | emulsja szybkorozpadowa 3025,00 x 0,0005 = | Mg | 1,50 |
| 10 | krawężnik betonowy wibropras.15x30 880,00 x 1,02 | mb | 898,00 |
| 11 | obrzeże betonowe 6x20 1102,00 x 1,02 | mb | 1124,00 |
| 12 | kostka betonowa holland -szara - ściek 900,00 x 10 x 1,02 | szt | 9180,00 |
| 13 | kostka betonowa brukowa grub. 8 cm – czerwona - zjazdy 183,00x 1,02 = 607,00 | m2 | 187,00 |
| 14 | kostka betonowa brukowa grub. 6 cm – szara - chodnik 1060,00 x 0,75= | m2 | 795,00 |
| 15 | kostka betonowa brukowa grub. 6cm – czerwona - chodnik 1060,00 x 0,25= | m2 | 265,00 |
| 16 | rura PCV ø 315 / 9,2 | mb | 147,00 |
| 17 | rura PCV ø 400/11,7 | mb | 70,00 |
| 18 | rura PCV ø 500/14,6 | mb | 265,00 |
| 19 | rura PCV ø 160/4,7 | mb | 110,00 |
| 20 | studz. rewizyjne betonowe – kompletne | szt | 11 |
| 21 | studz. ściekowe betonowe – kompletne | szt. | 24 |

CZĘŚĆ RYSUNKOWA