# Urząd Gminy w Czempiniu

ul. 24 Stycznia 25, 64 – 020 Czempiń

Czempiń, dnia 09 marca  2016 roku

Sprawa nr: FZ.271.2.2016

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

Gmina Czempiń, zwana dalej „Zamawiającym” zaprasza Państwa

do złożenia oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego o wartości zamówienia 
poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie

art. 11 ust. 8 ustawy z  dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych 
na zadanie pod nazwą:

„Przebudowa dróg gminnych 
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego 
I etap, ul. Polna wraz z  budową kanalizacji deszczowej”

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest na podstawie ustawy 
z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo zamówień publicznych 
(j.t. Dz. U. z  2015 r., poz. 2164).

ZATWIERDZAM:

……………………………………………

/podpis Burmistrza/

Sprawę prowadzi:

Paulina Adamczak

DEFINICJE

Ilekroć w dalszej części Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jest mowa o:

- Postępowaniu

o udzielenie

zamówienia 	- należy przez to rozumieć postępowanie wszczynane w drodze publicznego ogłoszenia o zamówieniu w celu dokonania wyboru oferty Wykonawcy, z  którym zostanie zawarta umowa w sprawie zamówienia publicznego;

- Specyfikacji lub SIWZ 	- należy przez to rozumieć niniejszą Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia wraz z  załącznikami;

- Ustawie Prawo

zamówień publicznych

lub upzp lub ustawie. 	- należy przez to rozumieć ustawę z  dnia 29 stycznia 2004 roku –

Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z  2015r., poz. 2164);

wraz z  aktami wykonawczymi do tej ustawy;

- Zamówieniu 	- należy przez to rozumieć zamówienie publiczne, którego przedmiot został określony w Rozdziale III Specyfikacji;

- Zamówieniach

publicznych 	- należy przez to rozumieć umowy odpłatne zawierane między Zamawiającym a Wykonawcą, których przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane;

- Zamawiającym

lub Gminie	- należy przez to rozumieć Gminę Czempiń z  siedzibą przy 
ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń;

- Wykonawcy 	- należy przez to rozumieć osobę fizyczną, osobę prawną albo jednostkę organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, która ubiega się o udzielenie zamówienia publicznego, złożyła ofertę lub zawarła umowę w sprawie zamówienia publicznego;

- Robotach

budowlanych	- należy przez to rozumieć wykonanie albo zaprojektowanie 
i wykonanie robót budowlanych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 2c ustawy Prawo zamówień publicznych lub obiektu budowlanego, a także realizację obiektu budowlanego, za pomocą dowolnych środków, zgodnie 
z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego

- Załączniku 	- należy przez to rozumieć każdy dokument tak nazwany i dołączony do Specyfikacji, stanowiący jej integralną część.

SPIS TREŚCI

NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO	4

TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA	4

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	4

TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA	7

WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW	7

WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU	9

INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO z  WYKONAWCAMI 
ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ  z  WYKONAWCAMI	11

WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM	12

TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ	14

OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY	15

MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT	17

OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY	18

OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ 
Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT	18

INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY 
W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO	19

WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	20

ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO 
WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ 
Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH	20

POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA	21

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE	22

# NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

- Nazwa Zamawiającego:

Gmina Czempiń

- Adres:

ul. 24 Stycznia 25, 64-020 Czempiń

tel. (61) 28 26 703, (61) 28 26 719, fax (61) 28 26 302

adres strony internetowej: http: www.czempin.pl

- Godziny urzędowania Zamawiającego:

Poniedziałek 	w godzinach od 7:00 do 18:00

Od wtorku do środy 	w godzinach od 7:00 do 15:00

Czwartek 	w godzinach od 8:00 do 15:00

Piątek 		w godzinach od 8:00 do 14:00

# TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie 
art. 39 upzp. poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8  upzp., tj. poniżej 5.186.000 euro.

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiotem zamówienia są przebudowy na ul. Fryderyka Chopina, 
ul. Juliusza Słowackiego I etap, ul. Polnej wraz z  budową kanalizacji deszczowej. Roboty budowlane obejmują w szczególności:

  - Roboty przygotowawcze: odtworzenie trasy, rozbiórki, usunięcie kolizji teletechnicznej

  - Roboty ziemne: wykopy.

  - Odwodnienie: wykonanie kolektora, wykonanie przykanalików, wykonanie studni rewizyjnych, wykonanie studzienek ściekowych.

  - Podbudowa: wykonanie koryta pod konstrukcję jezdni, chodników, parkingów i zjazdów, wzmocnienie podłoża, podbudowa z  kruszywa.

  - Nawierzchnia: wykonanie nawierzchni z  betonu asfaltowego lub kostki betonowej oraz chodników i zjazdów z  kostki betonowej

  - Roboty wykończeniowe: humusowanie z  obsianiem nasionami traw.

  - Urządzenia bezpieczeństwa ruchu: Oznakowanie pionowe i poziome.

  - Elementy ulic.

  - Zieleń drogową.

Przebudowa ul. Fryderyka Chopina

Początek trasy założono na krawędzi jezdni drogi woj. 310, koniec na granicy pasa drogowego ulicy Słowackiego. Przekrój półuliczny o szerokości jezdni 5,00 m z  jednostronnym chodnikiem. Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym ustawionym na ławie betonowej z  oporem z  betonu wyniesionym nad poziom jezdni. Nawierzchnia jezdni z  betonu asfaltowego chodniki z  kostki betonowej. Przy krawężniku na jezdni ściek z  2 rzędów kostki brukowej betonowej na ławie betonowej z  betonu. Chodniki ograniczone wg potrzeb jednostronnie obrzeżem betonowym. Na odcinku Z3-Z4 zlokalizowano parkingi dla samochodów osobowych do prostopadłego parkowania. Na odcinku Z5-Z7 ciąg pieszo-jezdny. Nawierzchnia z  kostki betonowej z  wyznaczoną kolorem kostki częścią jezdną. W miejscach gdzie nie ma ogrodzeń z  cokołami jezdnię należy ograniczyć obrzeżem betonowym na ławie betonowej z  oporem z  betonu. Na długości trasy występują zjazdy do posesji (lokalizacja na planie sytuacyjnym oraz w załączniku). Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji. W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać pochylenia podłużnego 3 %. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z  kostki koloru grafitowego.

Rzędne niwelety budowanej ulicy dowiązać do istniejącej nawierzchni drogi wojewódzkiej uwzględniając warunek jak najmniejszych robót ziemnych oraz położenie istniejących obiektów i urządzeń wzdłuż pasa drogowego (bramy, furtki). Jezdnię na skrzyżowaniu z  ulicą Adama Mickiewicza oraz przejście dla pieszych należy wynieść o 5cm. Nawierzchnia z  kostki betonowej.

Przebudowa ul. Juliusza Słowackiego

Przebudowa zakłada maksymalne wykorzystania terenu wyznaczonego szerokością pasa drogowego w liniach rozgraniczających. Trasa zaczyna się od krawędzi jezdni ul. Polnej, i kończy na za skrzyżowaniem z  ul Fryderyka Chopina.  W km 0+45,52 wjazd do budynków nr 1 i 3. Od km 0+000,00 do km 0+1525,00 trasy przekrój uliczny o szerokości jezdni 6,00 m i obustronnymi chodnikami. Na tym odcinku parkingi dla samochodów osobowych do parkowania prostopadłego. Jezdnia oraz parkingi ograniczona  krawężnikiem betonowym ustawionym na  ławie betonowej z  oporem z  betonu wyniesionym nad poziom jezdni. Nawierzchnia jezdni z  betonu asfaltowego, nawierzchnia parkingów z  kostki betonowej. Na krawędziach jezdni ściek z  2 rzędów kostki brukowej betonowej  na ławie betonowej z  betonu. Chodniki należy ograniczyć wg potrzeb jednostronnie lub dwustronnie obrzeżem betonowym. Na trasie występują zjazdy do  posesji. Pochylenie podłużne zjazdów należy dopasować do poziomu terenu posesji. W części zjazdu przechodzącej przez chodnik nie należy przekraczać  pochylenia podłużnego 3 %. Nawierzchnię zjazdów należy wykonać z  kostki koloru grafitowego.

Rzędne niwelety budowanej odcinka dowiązać do drogi gminnej ul. Polna uwzględniając warunek  jak najmniejszych robót ziemnych oraz położenie  istniejących obiektów i urządzeń  wzdłuż pasa drogowego (bramy, furtki). Jezdnię na skrzyżowaniu z  ulicą Chopina oraz przejście dla pieszych należy wynieść o 5cm. Nawierzchnia z  kostki betonowej.

Przebudowa ul. Polnej

Jezdnia ograniczona krawężnikiem betonowym typu ulicznego ustawionym na  ławie betonowej z  oporem z  betonu. Wzdłuż krawężnika ściek z  dwóch rzędów kostki brukowej betonowej na ławie betonowej. Chodnik jednostronny lub obustronny. Szerokości zjazdów na posesje dostosowane do szerokości istniejących bram wjazdowych. Pochylenie podłużne zjazdów dopasowane do poziomu terenu posesji. W części zjazdu przechodzącej przez chodnik lub parking pochylenia podłużnego do 3 %. Wzdłuż projektowanej trasy założono zatoki parkingowe dla  prostopadłych oraz równoległych stanowisk postojowych. Na projektowanym odcinku występują łuki poziome wymienione w załączeniu „elementy trasy”.

Podczas budowy ulicy Polnej należy przebudować studnie kablową B poza skrzyżowanie ul. Polej z  ul. Juliusza Słowackiego. Należy w tym celu nadbudować na istniejącym ciągu kanalizacji studnię prefabrykowaną dwuelementową typu SKR-1, w technologii: rama i pokrywy typu lekkiego. Nowobudowana studnie należy zabezpieczyć pokrywą ryglowaną z  zamkiem. Zlikwidować istniejącą studnie kablową, będąca w kolizji z  projektowanym wjazdem w ul. Juliusza Słowackiego. Połączyć ciąg kanalizacji w miejscu likwidowanej studni rurą dwudzielna.

Rzędne niwelety budowanego odcinka drogi gminnej dowiązać do istniejącej nawierzchni jezdni drogi powiatowej 2465P Czempiń-Mosina oraz do poziom pasa drogowego na pozostałym odcinku.

Wykorytowaną ziemię z wyżej wymienionych ulic, należy dostarczyć do wskazanych miejsc przez zamawiającego tj. Jasień odległość ok. 6 km 4 duże wanny, ok 100 m³, Nowe Borówko odległość ok. 3 km 15 wanien 375 m3, Piechanin odległość ok. 3 km, ok. 1000 m³, ul. Gruszkowa w Czempiniu - odległość ok. 2 km, 2 wanny 50 m3 . Pozostałą ilość na teren za gimnazjum odległość ok. 2 km – ul. Stare Borówko.

Materiał rozbiórkowy (trylinka, płytki, krawężniki, itp.) należy dostarczyć na plac przy ul. Polnej 2 w Czempiniu – teren Zakładu Gospodarki Komunalnej.

- Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został opisany w następujących załącznikach, które to stanowią integralną część SIWZ:

  - Przedmiar robót  –  załącznik nr 8 do  SIWZ;

  - Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr  9 do SIWZ;

  - Projekt budowlany – załącznik nr 10 do  SIWZ.

- Zamieszczone w dokumentacjach projektowych, specyfikacjach technicznych lub innych dokumentach wymienione nazwy producentów użyto jedynie w celu przykładowym. Wszędzie gdzie są one wskazane, należy czytać w ten sposób, że towarzyszy im określenie „lub równoważne”. Przez pojęcie „lub równoważne” Zamawiający rozumie oferowanie materiałów gwarantujących realizację zadania w zgodzie z  wydanym pozwoleniem na budowę oraz zapewniających uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych w wyżej wymienionych dokumentach. Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do pogorszenia właściwości przedmiotu zamówienia w stosunku do przewidzianych w dokumentacji technicznej, ani do zmiany ceny, ani do naruszenia przepisów prawa.

- Jednocześnie wymogi muszą być spełnione w zakresie:

  - gabarytów i konstrukcji (wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów  składowych);

  - charakteru użytkowego (tożsamość funkcji);

  - parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, konstrukcje);

  - parametrów bezpieczeństwa użytkowania;

  - standardów emisyjnych.

- W przypadku spełnienia powyższych warunków Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych. Jednocześnie Zamawiający informuje, że ciężar dowodu wykazania równoważności spoczywa na Wykonawcy.

- Zamawiający informuje, że dołączony przedmiar robót z  uwagi na przyjętą ryczałtową formę wynagrodzenia dla Wykonawcy należy traktować, jako materiał pomocniczy 
i informacyjny do sporządzenia wyceny. Wszelkie roboty nie ujęte w przedmiarze, 
a w szczególności regulacja studni kanalizacyjnych, wodociągowych, telekomunikacyjnych itp. należy wykonać  zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę tak by uzyskać  parametry techniczne nie gorsze od założonych.

- Zamawiający opisując przedmiot zamówienia na podstawie art. 30 ust. 7 upzp, posłużył się następującymi kodami oraz nazwami określonymi we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV):

| Kod | Nazwa |
| --- | --- |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie kształtowania dróg i autostrad |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111213-4 | Roboty w zakresie oczyszczania terenu |
| 45111220-6 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 45111290-7 | Roboty przygotowawcze do świadczenia usług |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45112210-0 | Usuwanie wierzchniej warstwy gleby |
| 45112710-5 | Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych |
| 45200000-9 | Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 45230000-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, linii komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, dróg, lotnisk i kolei; wyrównywanie terenu |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45231400-9 | Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232130-2 | Roboty budowlane w zakresie rurociągów do odprowadzania wody burzowej |
| 45232400 -6 | Roboty budowlane w zakresie kanałów ściekowych |
| 45232410 -9 | Roboty w zakresie kanalizacji ściekowej |
| 45232440 -8 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów |
| 45231220-3- | Roboty budowlane w zakresie gazociągów |
| 45232310-8- | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych |
| 45232451-8 | Roboty odwadniające i nawierzchniowe, |
| 45231000-5- | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45233000-9- | Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg |
| 45233120-6– | Roboty w zakresie budowy dróg |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45233221-4 | Malowanie nawierzchni |
| 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |

Projekt współfinansowany w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019”

# TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- Wymagany termin wykonania zamówienia: do 15 listopada 2016 roku.

- Za termin wykonania zamówienia uznaje się dokonanie końcowego odbioru inwestycji.

# WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA 
OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

  - spełniają warunki udziału w postępowaniu wymienione w art. 22 ust. 1 upzp., dotyczące:

    - posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

    - posiadania wiedzy i doświadczenia:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończył, w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującej swoim zakresem budowę drogi o nawierzchni z  kostki brukowej betonowej wraz z  odwodnieniem o wartości minimum 450 000,00 zł brutto (w ramach jednej umowy).

    - dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia:

Warunek ten zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże, że dysponuje osobą, która będzie uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia posiadającą niezbędne do wykonania zamówienia kwalifikacje zawodowe, tj. posiadającą uprawnienia budowlane, o których mowa w ustawie z  dnia 7 lipca 1994 roku – Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 z  późn. zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z  dnia 11 września 2014 roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. z  2014 r., poz. 1278) lub odpowiadające im ważne uprawnienia budowlane wydane na podstawie uprzednio obowiązujących przepisów prawa lub odpowiednich przepisów obowiązujących na terenie kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, uznanych przez właściwy organ, zgodnie z  ustawą z  dnia 18 marca 2008 roku o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. z  2008 r., Nr 63, poz. 394 z  późn. zm.) lub zamierzający świadczyć usługi transgraniczne w rozumieniu przepisów tej ustawy oraz art. 20a ustawy z  dnia 15 grudnia 2000 roku o samorządach zawodowych architektów oraz inżynierów budownictwa (j.t. Dz. U. z  2014 r., poz. 1946), tj.:

      - Kierownikiem budowy branży drogowej - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności drogowej (wymaga się aby osoba z  powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje, iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień).

      - Kierownik budowy branży instalacyjnej - co najmniej 1 osoba, posiadająca uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych bez ograniczeń (wymaga się aby osoba z  powyższymi uprawnieniami uczestnicząca w wykonaniu zamówienia posiadała min. 3 letnie doświadczenie, w w/w specjalności. Zamawiający uznaje iż doświadczenie liczone jest od dnia uzyskania uprawnień).

Zamawiający dopuszcza łączenie funkcji wyżej wymienionych osób

Zamawiający, określając wymogi w zakresie posiadanych uprawnień budowlanych, dopuszcza odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom państw  Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej, z  zastrzeżeniem art. 12a oraz innych przepisów ustawy Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z  2013 r., poz. 1409 z  późn. zm.)

    - sytuacji ekonomicznej i finansowej,

  - oraz nie podlegają wykluczeniu z  postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 upzp.

- Zamawiający oceni spełnienie warunków udziału w postępowaniu na podstawie dokumentów i oświadczeń (określonych w rozdziale VI niniejszej SIWZ) załączonych do oferty, zgodnie z  formułą „spełnia – nie spełnia”.

- Z treści załączonych dokumentów musi jednoznacznie wynikać, iż wymagane warunki Wykonawca spełnia.

- Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia, zdolnościach finansowych lub ekonomicznych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z  nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował tymi zasobami w trakcie realizacji zamówienia, 
w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby wykonania zamówienia. Dokument (zobowiązanie) musi w swojej treści oprócz informacji kto jest podmiotem udostępniającym i przyjmującym zasoby zawierać co najmniej:

- zakres dostępnych wykonawcy zasobów innego podmiotu;

- sposób wykorzystania zasobów innego podmiotu, przez wykonawcę, przy wykonywaniu zamówienia;

- charakter stosunku, jaki będzie łączył wykonawcę z  innym podmiotem;

- zakres i okres udziału innego podmiotu przy wykonywaniu zamówienia.

Zobowiązanie innego podmiotu musi być złożone w formie oryginału.

- Podmiot, który zobowiązał się do udostępnienia zasobów zgodnie z  art. 26 ust. 2b upzp., odpowiada solidarnie z  Wykonawcą za szkodę zamawiającego powstałą wskutek nieudostępnienia tych zasobów, chyba że za nieudostępnienie zasobów nie ponosi winy.

- W przypadku, gdy Wykonawca dla potwierdzenia spełniania warunków udziału 
w postępowaniu załączy dokumenty zawierające kwoty wyrażone w walutach innych niż złoty polski, Zamawiający przeliczy je na złoty polski. Do przeliczenia zostanie zastosowany średni kurs walut NBP obowiązujący w dniu publikacji ogłoszenia 
o przedmiotowym Zamówieniu w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej. W przypadku braku publikacji kursów walut NBP w dniu, o którym mowa powyżej, zastosowanie ma kurs ostatnio ogłoszony, przed ww. dniem zgodnie z  treścią § 8 pkt 5 Uchwały nr 51/2002 Zarządu Narodowego Banku Polskiego z  dnia 23 września 2002 roku, w sprawie sposobu wyliczania i ogłaszania bieżących kursów walut obcych (Dz. Urz. NBP z  2002 r., Nr 14, poz. 39 z  późn. zm.).

# WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

- W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 upzp., których opis sposobu oceny spełniania został dokonany w ogłoszeniu o zamówieniu oraz w niniejszej SIWZ (rozdział V SIWZ), Zamawiający żąda przedłożenia, następujących dokumentów:

  - oświadczenia o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik numer 4 do SIWZ

  - wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z  podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z  załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z  zasadami sztuki budowlanej 
i prawidłowo ukończone

Załącznik numer 2 do SIWZ

    - dowodami, o których mowa w ust. 1.2., są:

      - poświadczenie,

      - inne dokumenty – jeżeli z  uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać poświadczenia, o którym mowa w ppkt 1.2.1.1.,

    - w przypadku gdy Zamawiający jest podmiotem, na rzecz którego roboty budowlane wskazane w wykazie, o którym mowa w pkt 1.2, zostały wcześniej wykonane, Wykonawca nie ma obowiązku przedkładania dowodów, o których mowa w pkt 1.2.1.

  - wykazu osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, 
w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z  informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami

Załącznik numer 3 do SIWZ

  - oświadczenia, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień (na formularzu oferty).

- W przypadku Wykonawców składających ofertę wspólną, dokumenty wymienione
w ust. 1 składane są wspólnie dla wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się 
o udzielenie zamówienia publicznego. Dokumenty wymienione w ust. 3 oraz w ust. 8 składane są dla każdego Wykonawcy z  osobna.

- W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z  postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 upzp., Zamawiający żąda przedłożenia następujących dokumentów:

  - oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia;

Załącznik numer 5 do SIWZ

  - aktualnego odpisu z  właściwego rejestru lub z  centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z  opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

  - aktualną informację z  Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 10 i 11 ustawy, wystawioną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert;

- Jeżeli, w przypadku wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania, dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8, 10 i 11 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń - zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób lub przed notariuszem.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów, o którym mowa w ust. 3:

- pkt 3.2-3.4, 3.6 składa dokument lub dokumenty wystawione w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- nie zalega z uiszczeniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu (wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert),

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert),

- pkt. 3.5, 3.7 składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt  4-8, 10 i 11 ustawy (wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert).

- Jeżeli w kraju miejsca zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 5, zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie, w którym określa się także osoby uprawnione do reprezentacji Wykonawcy, złożone przed właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, lub przed notariuszem. Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio.

- Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art. 22 
ust. 1 upzp, polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp, a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, zamawiający żąda od wykonawcy przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w ust. 3.

- Zgodnie z  art. 26 ust. 2d upzp. Wykonawca, wraz z  ofertą, składa listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp, albo informację o tym, że nie należy do grupy kapitałowej.

Załącznik numer 6 do SIWZ

- Na podstawie art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp. z  postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się Wykonawców, którzy należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z  dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów (j.t. Dz. U. 
z 2015 r., poz. 184) złożyli odrębne oferty w tym samym postępowaniu, chyba że wykażą, że istniejące między nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej konkurencji pomiędzy Wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

# INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO 
Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, 
A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ 
Z WYKONAWCAMI

- W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający przekazywać będzie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną.

- W postępowaniu oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Wykonawca przekazywać będzie pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną na dane adresowe Zamawiającego – zgodnie z  rozdziałem I niniejszej SIWZ.

- Jeżeli Zamawiający lub Wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

- Forma pisemna jest zastrzeżona dla złożenia oferty, a także zmiany lub wycofania oferty. 
Forma pisemna jest zastrzeżona także dla oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp., składanych na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa 
w art. 26 ust. 3 upzp.

- Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści SIWZ. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem, że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

- Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął po upływie terminu składania wniosku,
o którym w ust. 5, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, 
o którym mowa w ust. 5.

- Treść zapytań wraz z  wyjaśnieniami Zamawiający przekaże Wykonawcom, którym przekazał SIWZ, bez ujawniania źródeł zapytania oraz zamieści na stronie internetowej.

- W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść SIWZ. Dokonaną zmianę SIWZ, Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano SIWZ oraz zamieszcza ją także na stronie internetowej.

- Zamawiający nie zamierza zwołać zebrania z  Wykonawcami.

- Osobą uprawnioną do porozumiewania się z  Wykonawcami jest:

Paulina Adamczak

Tel.: 61 – 28 – 26 – 703 wew. 134

Faks: 61 – 28 – 26 – 302

e-mail: euro@czempin.pl

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- Zamawiający wymaga wniesienia wadium na przedmiotowe postępowanie.

- Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: 80.000,00 zł. (słownie: osiemdziesiąt tysięcy złotych i zero groszy)

- Wadium według wyboru Wykonawcy może być wniesione w jednej lub kilku następujących formach:

  - pieniądzu,

  - poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - gwarancjach bankowych,

  - gwarancjach ubezpieczeniowych,

  - poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z  2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Wadium zostaje wniesione na okres związania ofertą, tj. przez 30 dni od dnia, w którym upływa termin składania ofert.

- Wadium wnoszone w pieniądzu wpłaca się przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: Bank Spółdzielczy w Poniecu, Oddział w Czempiniu,  
36 8682 1030 0040 0000 0390 0003, tytułem: „FZ.271.2.2016 Przebudowa dróg gminnych 
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego 
I etap, ul. Polna wraz z  budową kanalizacji deszczowej”.

- Wadium wnoszone w formach, o których mowa w ust. 3 pkt 3.2, 3.3, 3.4 oraz 3.5, należy złożyć w formie oryginału, w sekretariacie Zamawiającego, w odrębnym opakowaniu.

- W przypadku wniesienia wadium w formie poręczeń lub gwarancji, koniecznym jest, aby gwarancja lub poręczenie obejmowały odpowiedzialność za wszystkie przypadki powodujące utratę wadium przez Wykonawcę, określone w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi jednoznacznie wynikać jaki jest sposób reprezentacji Gwaranta. Gwarancja musi być podpisana przez upoważnionego (upełnomocnionego) przedstawiciela Gwaranta. Podpis winien być sporządzony w sposób umożliwiający jego identyfikację np. złożony wraz z  imienną pieczątką lub czytelny (z podaniem imienia                               i nazwiska).

- Z treści gwarancji winno wynikać bezwarunkowe, że na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego w terminie związania ofertą, zobowiązanie Gwaranta do wypłaty Zamawiającemu pełnej kwoty wadium w okolicznościach określonych                  w art. 46 ust. 4a i 5 upzp.

- Wadium musi być wniesione najpóźniej do wyznaczonego terminu składania ofert.

- Wniesienie wadium w pieniądzu będzie skuteczne, jeżeli w podanym terminie znajdzie się na rachunku bankowym Zamawiającego.

- Wykonawca, który nie wniesie wadium zostanie wykluczony z  postępowania, a jego oferta zostanie uznana za odrzuconą.

- Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z  wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z  zastrzeżeniem ust. 19.

- Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego oraz wniesieniu zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli jego wniesienia żądano.

- Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.

- Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie ust. 13, jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.

- Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z  odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z  odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 upzp., z  przyczyn leżących po jego stronie, nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 upzp., pełnomocnictw, listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 2 pkt 5 upzp., lub informacji o tym, że nie należy do grupy kapitałowej, lub nie wyraził zgody na poprawienie omyłki, o której mowa w art. 87 ust. 2 pkt 3 upzp., co powodowało brak możliwości wybrania oferty złożonej przez Wykonawcę jako najkorzystniejszej.

- Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z  odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

  - odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;

  - nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

  - zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

# TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

  - Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

  - Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z  upływem terminu składania ofert.

  - Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z  tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni.

  - Odmowa wyrażenia zgody, o której mowa w ust. 2, nie powoduje utraty wadium.

  - Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z  jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z  wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

# OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY

- Ofertę stanowi(ą):

  - wypełniony i podpisany formularz oferty;

  - dokumenty i oświadczenia zawarte w rozdziale SIWZ.

- Wykonawca zobowiązany jest przygotować i złożyć ofertę wg poniższych zasad:

  - Treść złożonej oferty musi odpowiadać treści SIWZ. Zamawiający zaleca wykorzystanie formularzy przekazanych przez Zamawiającego. Dopuszcza się 
w ofercie złożenie załączników opracowanych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że będą one identyczne co do treści z  formularzami opracowanymi przez Zamawiającego. Oferty Wykonawców, którzy dołączą do oferty załączniki o innej treści niż określone w SIWZ zostaną odrzucone.

  - Oferta musi być przygotowana w języku polskim. Ofertę składa się, pod rygorem nieważności, w formie pisemnej.

  - Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. Ofertę należy złożyć według formularza oferty stanowiącego Załącznik nr 1.

  - Oferta i załączniki do oferty (oświadczenia i dokumenty) muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy:

    - Dokumenty i oświadczenia określone w rozdziale VI są składane w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z  oryginałem przez Wykonawcę, za wyjątkiem dokumentów o których mowa w rozdziale VI ust. 1 pkt 1.1 oraz ust. 8, które składane są w oryginale lub notarialnie poświadczonej kopii.

    - Poświadczenie za zgodność z  oryginałem winno być sporządzone w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z  imienną pieczątką osoby poświadczającej kopię dokumentu za zgodność z  oryginałem);

    - W przypadku podpisywania oferty lub poświadczania za zgodność 
z oryginałem kopii dokumentów przez osob(ę)y nie wymienion(ą)e 
w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy
do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo (upoważnienie).

Pełnomocnictwo powinno być przedstawione w formie oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii.

  - W przypadku Wykonawców działających przez pełnomocnika – złożyć pełnomocnictwo, o którym mowa w ppkt 2.4.3.

  - Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie przedmiotowego zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu albo do reprezentowania w postępowaniu 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia. W przypadku wspólnego ubiegania się Wykonawców o udzielenie zamówienia do oferty należy dołączyć dokument ustanawiający pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu 
o udzielenie zamówienia albo do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

  - Jeżeli oferta Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia zostanie wybrana, Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia przedłożenia umowy regulującej współpracę tych Wykonawców.

  - W przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia oraz w przypadku innych podmiotów, na zasobach których Wykonawca polega na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, kopie dokumentów dotyczących odpowiednio Wykonawcy lub tych podmiotów są poświadczane za zgodność z  oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub te podmioty.

  - W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócić się do właściwych organów odpowiednio kraju miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z  wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu.

  - Zamawiający może żądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

  - Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z  tłumaczeniem na język polski.

  - Zamawiający może żądać, w wyznaczonym przez siebie terminie wyjaśnień dotyczących złożonej oferty.

  - Zamawiający zaleca, aby każda zapisana strona oferty (wraz z  załącznikami do oferty) była ponumerowana kolejnymi numerami.

  - Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty (w tym załącznikach do oferty) muszą być parafowane (lub podpisane) własnoręcznie przez osob(ę)y upoważnioną

Parafka (podpis) winna być naniesiona w sposób umożliwiający identyfikację podpisu (np. wraz z  imienną pieczątką osoby sporządzającej parafkę).

  - Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonych ofert pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian, poprawek itp. przed terminem składania ofert.
Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone wg takich samych zasad jak składana oferta z  dopiskiem „ZMIANA”.

  - Wykonawca może również wycofać swoją ofertę. Wycofanie złożonej oferty następuje poprzez złożenie pisemnego powiadomienia podpisanego przez upełnomocnionego przedstawiciela Wykonawcy. Powiadomienie należy złożyć              w miejscu i według zasad obowiązujących przy składaniu oferty. Odpowiednio opisaną kopertę zawierającą powiadomienie należy dodatkowo opatrzyć dopiskiem „WYCOFANIE”.

  - Zamawiający informuje, że oferty składane w postępowaniu o zamówienie publiczne są jawne i podlegają udostępnieniu od chwili ich otwarcia, z  wyjątkiem informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów                      o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, jeśli Wykonawca, nie później niż w terminie składania ofert, zastrzegł, że nie mogą one być udostępniane oraz wykazał, 
iż zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa:

    - przez tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu art. 11 ust. 4 ustawy z  dnia  16 kwietnia 1993 roku o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (j.t. Dz. U. 
z 2003 r., Nr 153, poz. 1503, z  późn. zm.) rozumie się nieujawnione do wiadomości publicznej informacje techniczne, technologiczne, organizacyjne przedsiębiorstwa lub inne informacje posiadające wartość gospodarczą, co do których przedsiębiorca podjął niezbędne działania 
w celu zachowania ich poufności;

    - Zamawiający zaleca, aby informacje zastrzeżone jako tajemnica przedsiębiorstwa były przez Wykonawcę złożone w oddzielnej wewnętrznej kopercie z  oznakowaniem „tajemnica przedsiębiorstwa”, lub spięte (zszyte) oddzielnie od pozostałych, jawnych elementów oferty;

    - Wykonawca m.in. nie może zastrzec informacji dotyczących ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofercie (por. art. 86 ust. 4 upzp.);

  - Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z  przygotowaniem i złożeniem oferty, z  zastrzeżeniem art. 93 ust. 4 upzp.

  - Wymagane jest zamieszczenie oferty w kopercie, która będzie zaadresowana 
w następujący sposób:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

„OFERTA NA: Przebudowa dróg gminnych 
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego 
I etap, ul. Polna wraz z  budową kanalizacji deszczowej

– SPRAWA NR: FZ.271.2.2016”

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. DO 24 marca 2016 ROKU, 
GODZ. 9:30”

# MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

  - Termin składania ofert upływa dnia 24 marca  2016 roku o godz. 9:30

  - Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Czempiń, 
pokój nr 5 – sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

  - Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

  - Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj. 24 marca 
2016 roku o godz. 9:45. w siedzibie Zamawiającego, w sali sesyjnej Gminy Czempiń.

  - Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie przedmiotu zamówienia.

  - Podczas otwarcia ofert Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adres Wykonawców,                   a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji                 i warunków płatności zawartych w ofertach właściwych dla przedmiotowego postępowania.

  - Informacje, o których mowa w ust. 6 i 7, Zamawiający doręczy Wykonawcom, którzy nie byli obecni przy otwarciu ofert na ich wniosek przesłany zgodnie z  rozdziałem                                    VII ust. 1 SIWZ.

# OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY

    - Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia „Formularza oferty”.

    - Cena wykonania przedmiotu zamówienia będzie wartością ryczałtową, obejmującą wszystkie koszty i składniki związane z  warunkami stawianymi przez Zamawiającego oraz 
z realizacją przedmiotu Zamówienia opisanego w szczególności w rozdziale III SIWZ, 
w dokumentacji projektowej.

    - W ofercie należy podać cenę ryczałtową brutto w złotych polskich.

    - Oferta musi zawierać łączną cenę brutto przedmiotu zamówienia w złotych polskich, zwaną dalej „łączną ceną brutto oferty" lub także „ceną", w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 ustawy z  dnia 9 maja 2014 roku o informowaniu o cenach towarów i usług (Dz. U.
z 2014 r., poz. 915). W cenie uwzględnia się podatek od towarów i usług oraz podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów sprzedaż towaru podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym.

    - Cenę oferty stanowi suma wartości wszystkich jej elementów, zawierająca wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia oraz ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę.

    - Cena oferty określona przez Wykonawcę zostanie ustalona na okres ważności umowy i nie będzie podlegała zmianom, z  wyłączeniem sytuacji opisanych w umowie 
o zamówienie publiczne.

    - Ostateczna cena oferty winna być zaokrąglona do dwóch miejsc po przecinku.

    - Błędy w obliczeniu ceny spowodują odrzucenie oferty.

    - Cena oferty nie będzie podlegać okresowej waloryzacji przez okres obowiązywania umowy.

    - Wszelkie przyszłe rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą 
w złotych polskich.

# OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ z  PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie następujących kryteriów:

  - Cena oferty – 90 %

  - Termin gwarancji i rękojmi – 10 %

- Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty brutto

Cena =                                                              x 90 %

Cena badanej oferty brutto

- Termin gwarancji i rękojmi zostanie obliczony na podstawie następującego wzoru:

Termin gwarancji i rękojmi

badanej oferty

Termin gwarancji i rękojmi =                                                              	x 10 %

Termin gwarancji i rękojmi

najdłuższy spośród złożonych ofert

Okres gwarancji dłuższy niż 72 miesiące, dla potrzeb obliczania punktacji będzie traktowany jak 72 miesiące. Okres gwarancji nie może być krótszy niż 36 miesięcy.

Wykonawca zobowiązany jest podać termin w pełnych miesiącach.

- Oferty oceniane będą punktowo. Maksymalna ilość punktów, jaką po uwzględnieniu kryteriów może osiągnąć oferta, wynosi 100 pkt.

- Oferta z  najwyższą ilością punktów zostanie uznana za najkorzystniejszą.

- Pozostałe oferty zostaną sklasyfikowane zgodnie z  ilością uzyskanych punktów.

- Realizacja zamówienia zostanie powierzona Wykonawcy, którego oferta uzyska najwyższą ilość punktów.

# INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE 
PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty, Zamawiający zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:

  - wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę) albo imię i nazwisko, siedzibę albo miejsce zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy) albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;

  - Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z  postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;

  - terminie, po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.

  - Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zamieszcza informacje,            o których mowa w ust. 1 pkt 1, na stronie internetowej oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.

  - W zawiadomieniu wysłanym do Wykonawcy, którego oferta zostanie wybrana, Zamawiający określi miejsce i termin zawarcia umowy.

  - Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z  zastrzeżeniem 
art. 183 upzp, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia 
o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 upzp, albo w terminie nie krótszym niż 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

  - Zamawiający może zawrzeć umowę w sprawie zamówienia publicznego przed upływem terminów, o których mowa w ust. 4, jeżeli w niniejszym postępowaniu o udzielenie zamówienia:

  - złożono tylko jedną ofertę lub

  - nie odrzucono żadnej oferty oraz nie wykluczono żadnego Wykonawcy.

  - Wykonawca przed podpisaniem umowy zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu:

  - kosztorys ofertowy. Wartość kosztorysu musi być równa wartości ceny ofertowej,

  - harmonogram rzeczowo-finansowym prowadzonych prac, który będzie stanowił załącznik do umowy,

  - polisę ubezpieczeniową, zgodnie z  § 21 wzoru umowy.

# WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- Zamawiający  wymaga od Wykonawcy, którego oferta zostanie  wybrana jako najkorzystniejsza, wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości 10 % łącznej ceny brutto podanej w ofercie.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

  - w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego:

Bank Spółdzielczy w Poniecu Oddział w Czempiniu

Nr 36 8682 1030 0040 0000 0390 0003

z adnotacją : Zabezpieczenie należytego wykonania umowy na zadanie:

FZ.271.2.2016 - Przebudowa dróg gminnych 
w Czempiniu - ul. Fryderyka Chopina, ul. Juliusza Słowackiego 
I etap, ul. Polna wraz z  budową kanalizacji deszczowej

  - w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z  tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

  - w gwarancjach bankowych;

  - w gwarancjach ubezpieczeniowych;

  - w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt. 2 ustawy z  dnia 9 listopada 2000 roku o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. z  2007 r. Nr 42, poz. 275).

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone w pieniądzu, Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

- Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z  odsetkami wynikającymi z  umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

- W trakcie realizacji umowy wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka ww. form zabezpieczenia.

- Za zgodą Zamawiającego wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z  zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

- Z treści gwarancji (poręczenia) musi wynikać bezwarunkowe, na każde pisemne żądanie zgłoszone przez Zamawiającego, zobowiązanie gwaranta (poręczyciela) do wypłaty Zamawiającemu kwoty poręczonej lub gwarantowanej, stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy.

- Warunki i termin zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy określone są we wzorze umowy.

# ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ z  NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

Warunki umowy zawarte są w wzorze umowy, który jest załącznikiem do SIWZ, a zarazem stanowi jej integralną część.

# POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

    - Środki ochrony prawnej (odwołanie, skarga) przysługują  Wykonawcy, a także  innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy.

  - Odwołanie

    - Odwołanie przysługuje wyłącznie od niezgodnej z  przepisami ustawy czynności Zamawiającego podjętej w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub zaniechania czynności, do której Zamawiający jest zobowiązany na podstawie ustawy.

    - W niniejszym postępowaniu  odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:

      - opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

      - wykluczenia odwołującego z  postępowania o udzielenie zamówienia,

      - odrzucenia oferty odwołującego.

W pozostałych przypadkach odwołanie nie przysługuje.

    - Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej, opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.

    - Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z  jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z  treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy.

    - Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z  przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy.

    - W przypadku uznania zasadności przekazanej informacji Zamawiający powtarza czynność albo dokonuje czynności zaniechanej, informując 
o tym Wykonawców w sposób przewidziany w ustawie dla tej czynności.

    - Na czynności, o których mowa w pkt 1.1.6, nie przysługuje odwołanie, 
z zastrzeżeniem art. 180 ust. 2 ustawy.

    - Odwołanie wnosi się: w terminie 5 dni od dnia przesłania informacji 
o czynności Zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia – jeżeli zostały przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy, albo 
w terminie 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób.

    - Odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie: 5 dni od dnia zamieszczenia ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub SIWZ na stronie internetowej.

    - Odwołanie wobec czynności innych niż określone w pkt 1.1.8. i 1.1.9. wnosi się – w terminie 5 dni od dnia, w którym powzięto lub przy zachowaniu należytej staranności można było powziąć wiadomość o okolicznościach stanowiących podstawę jego wniesienia.

    - Jeżeli Zamawiający nie przesłał Wykonawcy zawiadomienia o wyborze oferty najkorzystniejszej, odwołanie wnosi się nie później niż w terminie:

      - 15 dni od dnia zamieszczenia w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o udzieleniu zamówienia,

      - 1 miesiąca od dnia zawarcia umowy, jeżeli Zamawiający  nie zamieścił w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia 
o udzieleniu zamówienia;

  - Skarga do sądu

    - Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.

    - Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.

    - Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Izby w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Izby, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z  jej wniesieniem.

    - Pozostałe informacje na temat środków ochrony prawnej znajdują się w ustawie Prawo zamówień publicznych w Dziale VI Środki ochrony prawnej art.179 i następne.

# INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

- Zamawiający nie przewiduje aukcji elektronicznej.

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczenia w walutach obcych.

- Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

- Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

- Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania oferty wariantowej.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości skorzystania z  prawa opcji.

- Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenie zamówień uzupełniających.

- Zamawiający wykluczy z  postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcę, który 
w okresie 3 lat przed wszczęciem postępowania, w sposób zawiniony poważnie naruszył obowiązki zawodowe, w szczególności, gdy Wykonawca w wyniku zamierzonego działania lub rażącego niedbalstwa nie wykonał lub nienależycie wykonał zamówienie. Zamawiający nie wykluczy z  postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy, który udowodni, że podjął konkretne środki techniczne, organizacyjne i kadrowe, które mają zapobiec zawinionemu i poważnemu naruszaniu obowiązków zawodowych w przyszłości oraz naprawił szkody powstałe w wyniku naruszenia obowiązków zawodowych lub zobowiązał się do ich naprawienia.

- Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, oraz podania przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby Wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału 
w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 upzp.

- Jeżeli zmiana albo rezygnacja z  podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b upzp., w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 
ust. 1 upzp, Wykonawca jest obowiązany wykazać Zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

- Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane lub sprzeciw do umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, gdy przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy roboty budowlanej.

- Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z  oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z  wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej niż 0,5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego. Wyłączenie, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000 zł.

- Niniejszą Specyfikację przygotowano m.in. w oparciu o następujące akty prawne:

  - Ustawa z  dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015r., poz. 2164);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 19 lutego 2013 roku, w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać Zamawiający od Wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą być   składane (Dz. U. z  2013 r., poz. 231)Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2013  roku, w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro  stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych (Dz. U. z  2013 r., poz. 1692);

  - Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z  dnia 23 grudnia 2013 roku, w sprawie kwot wartości zamówień oraz konkursów, od  których jest uzależniony obowiązek przekazywania ogłoszeń Urzędowi Publikacji Unii Europejskiej (Dz. U. z  2013 r., poz. 1735).

W innych sprawach, nieuregulowanych w niniejszej SIWZ, mają zastosowanie przepisy upzp.

Lista załączników:

- Formularz oferty – załącznik nr 1;

- Wykaz robót budowlanych wykonanych – załącznik nr 2;

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – załącznik nr 3;

- Oświadczenie z  art. 22 ust. 1 upzp. – załącznik nr 4;

- Oświadczenie z  art. 24 ust. 1 upzp. – załącznik nr 5;

- Informacja dotycząca grupy kapitałowej – załącznik nr 6;

- Wzór umowy – załącznik nr 7;

- Przedmiar robót – załącznik nr 8;

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót – załącznik nr  9;

- Projekt budowlany– załącznik nr 10

- Organizacja ruchu-załącznik nr 11