FZ.27.24.2016                                                                            Czempiń, dn. 07.03.2016 r.

Zapytanie ofertowe

1.Informacje ogólne.

Gmina Czempiń zaprasza do złożenia oferty na zaprojektowanie, wyposażenie nowych 
i doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Czempiń.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

CZĘŚĆ I – wyposażenie nowych i doposażenie istniejących placów zabaw.

Realizacja zamówienia polegać będzie na doposażeniu istniejących placów zabaw w nowe urządzenia zabawowe oraz wybudowanie nowych obiektów zgodnie z poniższym wykazem:

Zadanie nr 1 – doposażenie placu zabaw w Jasieniu

Zakup i montaż  huśtawki wahadłowej podwójnej (jedno siedzisko płaskie, drugie siedzisko kubełkowe rozpinane). Huśtawka wykonana z drewna impregnowanego ciśnieniowo, montowana na kotwach stalowych.  Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 220 cm, szer. 300 cm, dł. 350 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 114/1, 
z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 2 – doposażenie istniejącego placu zabaw w Czempiniu przy ul. Stanisława Kuczmerowicza.

Zakup i montaż karuzeli z miejscami siedzącymi, jednym wejściem, kołem do kręcenia zamontowanym w centralnym miejscu karuzeli, dzięki któremu dzieci same wprawiają karuzelę w ruch. Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 100 cm, średnica 150 cm.

Dokładne miejsce montażu wskaże Zamawiający.

Zamawiający posiada plan zagospodarowania przestrzennego placu zabaw przy ul. Stanisława Kuczmerowicza w Czempiniu, na dz. nr 865, obręb Czempiń oraz ważne zgłoszeniem robót budowlanych.

Zadanie nr 3 – doposażenie istniejącego placu zabaw w Zadorach.

Zakup i montaż betonowego stołu do gry w tenisa stołowego, o przykładowych wymiarach dł. 274 cm, szer. 152 cm, wys.67 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 42/9, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 4 – projekt planu zagospodarowania placu zabaw i wymiana urządzenia zabawowego w Piotrowie Pierwszym.

Zadanie polega na usunięciu zniszczonej huśtawki konik (tzw. ważki)  i postawieniu na jej miejscu nowej takiego samego typu - przykładowe wymiary huśtawki: wys. 100 cm, szer. 35 cm, dł. 320 cm.

Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do uwzględnienia w planie zagospodarowania trzech nowych elementów doposażenia istniejącego placu zabaw:

-dwóch dowolnych bujaków na sprężynie,

-karuzeli tarczowej z miejscami siedzącymi, jednym wejściem, kołem do kręcenia zamontowanym w centralnym miejscu karuzeli.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 31/5, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 5 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń placu zabaw w Srocku Wielkim.

Zadanie polega na zaprojektowaniu placu zabaw na wskazanej części działki nr 102, obręb Srocko Wielkie, wyposażonego w:

- zestaw zabawowy (przykładowe wymiary: wys. 360 cm, szer. 490 cm, dł. 526 cm),

w skład którego wchodzą:

- wieża wysoka z dachem dwuspadowym,

- duża zjeżdżalnia,

- rura strażacka,

- trapu łączący,

- podest,

- mała zjeżdżalnia,

- trap wejściowy z poręczami,

- belka balansująca;

2) huśtawka wahadłowa podwójna, z jednym siedziskiem płaskim, z drugim siedziskiem kubełkowym rozpinanym,

3) huśtawka wagowa ważka,

4) bujak na sprężynie – zwierzątko,

5) karuzela tarczowa  z miejscami do siedzenia i kołem do kręcenia,

6) dwie ławki drewniane z oparciem montowane na kotwach.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż  zestawu zabawowego zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 102, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 6 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń placu zabaw 
w Gorzycach.

Zadanie polega na zaprojektowaniu placu zabaw na wskazanej części działki nr 177/4, obręb Gorzyce, wyposażonego w:

1) zestaw zabawowy (przykładowe wymiary: wys. 330 cm, szer. 540 cm, dł. 500 cm), 
w skład którego wchodzą:

- wieża wysoka z dachem dwuspadowym,

- duża zjeżdżalnia,

- trap i podest prowadzących do zjeżdżalni,

- kratownica drewniana,

- drabinka dwustronna,

2) huśtawka wahadłowa podwójna, z jednym siedziskiem płaskim, z drugim siedziskiem kubełkowym rozpinanym i linką do wspinaczki,

3) dwie huśtawki wagowe ważki,

4) bujak na sprężynie – konik,

5) karuzela tarczowa  z miejscami do siedzenia i kołem do kręcenia,

6) ławko-stół – przykładowe wymiary: wys. 90 cm, szer. 150 cm, dł. 180 cm.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż zestawu zabawowego oraz ławko-stołu zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu placu zabaw na działce nr ewid. 177/4, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia zabawowe oraz inne dokumenty  niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadanie nr 7 – zestawy zabawowe dla Przedszkola Samorządowego w Czempiniu.

Zadanie polega na doposażeniu w zestawy zabawowe Oddziałów Przedszkola Samorządowego w Czempiniu:

1) Czempiń, ul. Nowa 4 i Oddział Przedszkolny na ul. Borówko Stare 1

Elementy składowe urządzenia: drabinka pozioma, kratownica łańcuchowa, drążek do podciągania, drabinka dwustronna, kółka gimnastyczne, kratownica drewniana, belka balansująca, drążek do przewrotów. Przykładowe wymiary urządzenia: wys. 205 cm, szer. 980 cm, dł. 340 cm.

2) Odział Przedszkolny w Jarogniewicach, ul. Poznańska 4

Zakup i montaż urządzenia (przykładowe wymiary: wys. 205 cm, szer. 320 cm, dł. 390 cm), w którego skład wchodzi: kratownica drewniana, drabinka pionowa, kratownica łańcuchowa oraz karuzeli krzyżowej z czterema siedziskami z kołem obrotowy 
o przykładowych wymiarach: wys. 100 cm, średnica 180 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekty zagospodarowania terenów placów zabaw we wskazanych wyżej lokalizacjach, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

W przypadku zadania nr 7 pkt. 1 i 2 fakturę należy wystawić na Przedszkole Samorządowe 
w Czempiniu.

Wszystkie zestawy zabawowe na place zabaw dla dzieci powinny być wykonane z drewna – certyfikowane (norma PN-EN 1176 z 2009), solidne i bezpieczne, z materiałów najwyższej jakości, o odpowiedniej odporności na warunki atmosferyczne.

Dostawca elementów powinien również świadczyć usługi związane z konserwacją 
i renowacją urządzeń.

CZĘŚĆ II – wyposażenie lub doposażenie siłowni zewnętrznych.

Realizacja zamówienia polegać będzie na doposażeniu istniejących siłowni zewnętrznych w nowe urządzenia oraz wybudowanie nowych obiektów zgodnie z poniższym wykazem:

Zadanie nr 1 - doposażenie istniejącej siłowni zewnętrznej w Starym Gołębinie.

Zadanie polega na doposażeniu istniejącej siłowni zewnętrznej w podwójne urządzenie do ćwiczeń „Rower i jeździec” – przykładowe wymiary: wys. 200 cm, szer. 56 cm, dł. 286,5 cm.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 76/38, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z  opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikat bezpieczeństwa na urządzenie oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadania nr 2 - zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń siłowni zewnętrznej 
w Czempiniu przy ul. Polnej.

Zadanie polega na zaprojektowaniu siłowni zewnętrznej na wskazanej części działki nr 414/2, obręb Czempiń, wyposażonej w:

- podwójne urządzenie do ćwiczeń (przykładowe wymiary: wys. 205 cm, szer. 145 cm, dł. 250 cm) – Motyl lub krzesło do wyciskania siedząc i twister

- pojedyncze urządzenie - orbitrek

- pojedyncze urządzenie - wioślarz.

Ponadto zadanie obejmuje zakup i montaż urządzenia podwójnego zgodnie z powyższym opisem.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 414/2, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

Zadania nr 3 – zaprojektowanie i wybudowanie części urządzeń siłowni zewnętrznej w Jasieniu.

Zadanie polega na zaprojektowaniu siłowni zewnętrznej na wskazanej części działki nr 114/5, obręb Jasień, wyposażonej w:

- podwójne urządzenie do ćwiczeń – Motyl lub krzesło do wyciskania siedząc i twister,

- podwójne urządzenie do ćwiczeń - rower i jeździec,

- podwójne urządzenie do ćwiczeń - prasa nożna i biegacz,

- pojedyncze urządzenie do ćwiczeń – orbitrek (przykładowe wymiary: wys. 165,5 cm, szer. 66,4 cm, dł. 151,8 cm),

- pojedyncze urządzenie do ćwiczeń - wioślarz.

W ramach zadania należy:

- wykonać projekt zagospodarowania terenu siłowni zewnętrznej na działce nr ewid. 114/5, z zachowaniem stref bezpieczeństwa wraz z opisem technicznym, wykonanym na mapie zasadniczej nieaktualizowanej w skali 1:500 lub 1:1000 przez projektanta posiadającego wymagane przepisami uprawnienia,

- dostarczyć certyfikaty bezpieczeństwa na urządzenia oraz inne dokumenty niezbędne do dokonania zgłoszenia robót budowlanych.

W załączniku nr 1 do zapytania ofertowego znajdują się przykładowe wymiary 
i informacja na temat materiału, z którego mają zostać wykonane poszczególne urządzenia.

3. Termin i warunki realizacji zamówienia.

Wykonanie planów zagospodarowania terenu działek podpisanych przez osobę z uprawnieniami do dnia 31 marca 2016 r. Plany zagospodarowania wymagają konsultacji  
i akceptacji przez Zamawiającego.

Montaż urządzeń w terminie do 15 maja 2016 r.

W przypadku Oddziałów Przedszkolnych montaż urządzeń należy wykonać w terminie do 30 kwietnia 2016 r.

Montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw w Gorzycach w terminie wrzesień – październik br.

W przypadku Gorzyc Zamawiający zastrzega sobie prawo do rezygnacji z tej części zamówienia.

Okres gwarancji – 36 miesięcy od dnia montażu urządzenia.

4. Wymagania stawiane Wykonawcom:

W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, którzy:

- w ostatnich trzech latach wykonywali zamówienia polegające na wyposażeniu placów zabaw lub siłowni zewnętrznych o wartości szacunkowej przekraczającej 30.000,00 zł brutto w ramach jednego zamówienia,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

- znajdują się sytuacji ekonomicznej i finansowej pozwalającej na zrealizowanie przedmiotu zamówienia.

5.Kryteria oceny ofert – cena – 100%.

6.Opis sposobu obliczania ceny.

Cena oferty zostanie obliczona na podstawie następującego wzoru:

Cena najtańszej oferty brutto

Cena =                                                              x 100 %

Cena badanej oferty brutto

Przez cenę oferty należy rozumieć kwotę brutto zawierającą wszystkie koszty niezbędne do wykonania zamówienia (projekt, cenę urządzenia, dostawę, montaż).

Cena zostanie obliczona dla każdej części zamówienia.

7.Warunki płatności.

7.1. Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół odbioru końcowego podpisany przez Wykonawcę i Zamawiającego.

7.2. Faktura będzie płatna w ciągu 30 dni od dnia wpływu faktury do siedziby Zamawiającego, z zastrzeżeniem punktu 7.1.

7.3. Każde zadanie będzie fakturowane osobno.

8.Opis sposobu przygotowania oferty.

8.1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim i złożona w formie pisemnej.

8.2. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.

8.3. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. Zamawiający udzieli zamówienia w częściach.

8.3. Ofertę należy złożyć na formularzu oferty stanowiącym Załącznik nr 1 do zapytania ofertowego.

8.4. Oferta i załączniki do oferty muszą być podpisane przez upoważnion(ego)ych przedstawiciel(a)i Wykonawcy.

8.5. Do oferty należy załączyć:

- aktualny odpisu z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert,

- wykaz usług wraz z dokumentami poświadczającymi, że usługa została wykonana należycie.

8.6. Ofertę należy umieścić w zamkniętej kopercie, która będzie zaadresowana 
w następujący sposób:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

„OFERTA NA: Zaprojektowanie, wyposażenie nowych 
i doposażenie istniejących placów zabaw i siłowni zewnętrznych na terenie Gminy Czempiń – SPRAWA NR: FZ.27.24.2016”

„NIE OTWIERAĆ PRZED DNIEM OTWARCIA OFERT TJ. DO 11 marca 2016 ROKU, 
GODZ. 13:15”

9. Składanie i otwarcie ofert.

9.1. Termin składania ofert upływa dnia 11 marca 2016 roku o godz. 13:00.

9.2. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego, tj. w Urzędzie Gminy Czempiń, 
pokój nr 5 – sekretariat lub przesłać na adres Zamawiającego:

URZĄD GMINY CZEMPIŃ

UL. 24 STYCZNIA 25

64-020 CZEMPIŃ

POKÓJ NR 5 – SEKRETARIAT

9.3. Zamawiający niezwłocznie zwraca ofertę, która została złożona po terminie.

9.4. Otwarcie ofert odbędzie się tego samego dnia co składanie ofert, tj. 11 marca 
2016 roku o godz. 13:15 w siedzibie Zamawiającego, w sali sesyjnej Gminy Czempiń.

9.5. Otwarcie ofert jest jawne i następuje bezpośrednio po upływie terminu do ich składania.

10.Informacje dotyczące zawarcia umowy.

Umowa zostanie zawarta w ciągu 7 dni od wyboru najkorzystniejszej oferty 
z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści zapytania ofertowego oraz danych zawartych w ofercie.

11.Osoba do kontaktu.

Marzena Stam - Włodarczak

tel. 61 282 67 03 wew. 123

mail: mieszkania.ug@czempin.pl

12.Inne postanowienia.

Zamawiający zastrzega sobie prawo do:

- odwołania postępowania, unieważnienia go w całości lub w części w każdym czasie bez podania przyczyny,

- zamknięcia postępowania bez dokonania wyboru oferty.