Zamawiający:									IS.7013.8.2016.BG

Gmina Czempiń

Adres:

ul. 24 Stycznia 25

64-020 Czempiń

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

Nazwa zamówienia:

Kotłownia gazowa gminnego budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowa 2 
w Czempiniu

Adres obiektu:	ul. Parkowa 2, 64-020 CZEMPIŃ, 
działka nr ewid.: 306/7 (obręb Borowo)

Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie zostanie przeprowadzone w trybie przetargu nieograniczonego.

Kod zamówienia według CPV:

71321200-6	Usługi projektowania systemów grzewczych

44160000-9	Rurociągi, instalacje rurowe, rury, okładziny rurowe, rury i podobne elementy

44621220-7	Kotły grzewcze centralnego ogrzewania

45111300-1	Roboty rozbiórkowe

45310000-3	Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0	Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych

45316000-5	Instalowanie systemów oświetleniowych i sygnalizacyjnych

45330000-9	Roboty instalacyjne, wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45400000-1	Roboty wykończeniowe

Zawartość opracowania:

1.	CZĘŚĆ OPISOWA

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia

1.2	Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamówienia

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

2.2	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia budowlanego

2.4	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Autor opracowania:

mgr inż. Błażej Golec

Zatwierdził :

SPIS ZAWARTOŚCI:

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	3

1.1	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	3

1.1.1	Lokalizacja inwestycji:	3

1.1.2	Ogólny zakres zamówienia:	3

1.1.3	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych	5

1.1.4	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	7

1.1.5	Uwarunkowania lokalizacyjne	8

1.2	Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamówienia	9

1.2.1	Wymagania ogólne	9

1.2.2	Kryteria projektowe	9

1.2.3	Wymagania dotyczące robót budowlanych	10

1.2.4	Wymagania dotyczące instalacji	11

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	14

2.1	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów	14

2.2	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	14

2.3	Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem  i wykonaniem zamierzenia budowlanego	14

2.3.1	Przepisy prawne	14

2.3.2	Obowiązujące nomy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty normatywne	15

2.4	Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	16

2.4.1	Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków	16

2.4.2	Dokumentacja inwentaryzacyjna	16

# CZĘŚĆ OPISOWA

Program funkcjonalno-użytkowy opracowany został w oparciu o Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego.

Niniejszy program ma na celu umożliwienie dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty na wykonanie robót budowlanych w ramach przedmiotowego zadania.

Program funkcjonalno-użytkowy jako dokument Zamawiającego stanowi podstawę do:

- przeprowadzenia procedury wyboru Wykonawcy w trybie ustawy Prawo zamówień publicznych,

- przygotowania oferty Wykonawcy,

- zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych.

Opis ogólny przedmiotu zamówienia

Lokalizacja inwestycji:

Pomieszczenie kotłowni istniejącego budynku gminnego znajdującego się w m. Czempiń, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń, działka nr ewid.: 306/7 (obręb Borowo).

Ogólny zakres zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz wykonanie modernizacji kotłowni gminnego budynku przy ul Parkowej 2 w Borowie.

Zakres modernizacji obejmuje dostosowanie istniejącego pomieszczenia kotłowni polegające na usunięciu istniejących instalacji kotłowni z kotłem na paliwo olejowe, dostosowanie pomieszczenia oraz montaż kotła na paliwo gazowe (zapewniającym zasilanie ww. budynku w wodę dla potrzeb CO i CWU) z niezbędnymi instalacjami i systemem sterowania. Należy przewidzieć wykonanie prac remontowych dostosowujących pomieszczenie pod względem technicznym z uwzględnieniem wymogów stosownych przepisów.

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia:

- wykonanie niezbędnych inwentaryzacji budowlanych i ekspertyz,

- wykonanie branżowych projektów budowlanych dla modernizowanej kotłowni (w projekcie należy uwzględnić system sterowania kotłem),

- uzyskanie akceptacji rozwiązań projektowych przez Zamawiającego,

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi niezbędnych do uzyskania zgody na użytkowanie i eksploatację modernizowanej kotłowni,

- pełnienie nadzoru autorskiego,

- opracowanie planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ),

- wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót (STWIOR),

- wykonanie planu organizacji budowy i technologii robót,

- zabezpieczenie miejsca i terenu realizacji robót przed dostępem osób trzecich,

- wykonanie niezbędnych robót towarzyszących (np. zaplecza budowy, uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu prac),

- demontaż zbędnych urządzeń i instalacji, które nie będą wykorzystywane w modernizowanej kotłowni (demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego – zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego)

- wypompowanie nadmiaru oleju opałowego i przewiezienie do miejsca wskazanego przez Zamawiającego,

- wykonanie robót budowlano – montażowych i instalacyjnych na podstawie projektów budowlanych i STWIOR,

- montaż nowego kotła gazowego (lub zespołu kotłów) o minimalnej mocy nominalnej 80 kW wraz z wszystkich niezbędnymi elementami i podzespołami koniecznymi dla zasilania budynku w CWU i CO,

- wykonanie wszystkich niezbędnych prac murarskich, tynkarskich i malarskich niezbędnych do wykonania zadania,

- przygotowanie i wykonanie rozdzielni i instalacji elektrycznej oraz oświetlenia w modernizowanym pomieszczeniu zgodnie z przygotowanym projektem,

- montaż stolarki okiennej i drzwiowej w modernizowanych pomieszczenia,

- w trakcie prowadzenia robót zabezpieczenie przejść z których korzystają klienci i pracownicy budynku komunalnego,

- opracowanie i dostarczenie Zamawiającemu instrukcji obsługi, eksploatacji oraz konserwacji kotłowni w języku polskim,

- dostarczenie Zamawiającemu schematu technologicznego kotłowni oprawionego lub zalaminowanego i wywieszenie go w widocznym miejscu w kotłowni,

- wykonawca jest zobowiązany do wykonania wszelkich prac niezbędnych do prawidłowego zrealizowania przedmiotu zamówienia, a nie wymienionych wprost w dokumentach,

- opracowanie i dostarczenie pełnej dokumentacji powykonawczej zawierającej dokumentację projektową, wszelkie protokoły, uzgodnienia, dopuszczenia, atesty aprobaty itp.,

- uruchomienie, wykonanie rozruchu i regulacji oraz przekazanie zmodernizowanej kotłowni do eksploatacji Zamawiającemu,

- przeszkolenie pracowników wyznaczonych przez Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji zmodernizowanej kotłowni,

- w okresie gwarancyjnym Wykonawca będzie nieodpłatnie wykonywał przeglądy i usługi serwisowe zgodnie z wymaganiami producentów urządzeń oraz minimum raz do roku dokona kompleksowego przeglądu kotłowni.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu i zakres robót budowlanych

Stan istniejący:

Modernizowane pomieszczenie kotłowni znajduje się w pomieszczeniu zlokalizowanym się w przyziemiu istniejącego trzykondygnacyjnego, niepodpiwniczonego budynku gminnego.

Budynek użytkowany jest obecnie w części parteru oraz I piętra. Aktualnie w przygotowaniu znajduje się realizacja adaptacji II piętra budynku, która będzie obejmowała dostosowanie pomieszczeń oraz wykonanie instalacji CO i CWU w obrębie piętra. Zakłada się podłączenie ww. instalacji do istniejących pionów.

Istniejąca kotłownia olejowa składa się z dwóch pomieszczeń, z których jedno wykorzystywane jest na cele magazynowe oleju opałowego (zespół 3 zbiorników polietylenowych o łącznej pojemności 6000 dm3), natomiast drugie jest pomieszczeniem technicznym z zespołem dwóch kotłów, dwoma zbiornikami CWU oraz niezbędnym oprzyrządowaniem. Dostęp do pomieszczeń kotłowni realizowany jest z zewnątrz budynku oraz za pośrednictwem wewnętrznej klatki schodowej. Podłogi pomieszczeń wyłożone są płytkami ceramicznymi. Ściany do wysokości ok. 140 cm wyłożone są płytkami ceramicznymi, a ich pozostała część otynkowana i pomalowana.

Budynek wyposażony jest w instalację wewnętrzną centralnego ogrzewania wodną, dwururową, pompową o zamkniętym obiegu wodnym, wykonaną z rur stalowych o parametrach wody grzewczej 60/80 ºC. Obieg wody wymuszany jest pompą obiegową. Instalacja centralnego ogrzewania zasilana jest z zespołu dwóch kotłów olejowych o mocy 40kW każdy.

Istniejące piony wykonane zostały z rur stalowych ocynkowanych i zaizolowane izolacją termiczną ze spienionego PE gr. 9 mm. Rozprowadzają wodę w użytkowanej części budynku tzn. parteru i I piętra (zostały doprowadzone do II piętra i zakończone zaworami odpowietrzającymi).

Budynek wyposażony jest w przyłącza instalacji elektrycznej, kanalizacji sanitarnej oraz wodnej (z miejskiej sieci wodociągowej).

Wykonane jest również przyłącze instalacji gazowej (znajdujące się na budynku) z zadaniem zasilania planowanego kotła grzewczego.

Dane wyjściowe dotyczące zakresu zadania – opis stanu projektowanego:

Planuje się modernizację kotłowni polegającą na wymianie istniejącego kotła (zespołu kotłów) grzewczego na paliwo olejowe i zastąpienie go kotłem na paliwo gazowe.

Zainstalowany kocioł powinien posiadać minimalną moc znamionową 80 kW. Kocioł ten będzie źródłem ciepła dla ww. budynku. Należy przewidzieć również wykonanie centralnego podgrzewacza wody użytkowej z wykorzystaniem zasilania niezależnego lub z wykorzystaniem kotła głównego. Kocioł należy podłączyć do istniejących pionów CO i CWU.

Odprowadzenie spalin należy zrealizować za pomocą systemu kominowego ze stali nierdzewnej. Dla przeprowadzenia, którego można wykorzystać istniejący przewód kominowy. Należy sprawdzić i dostosować istniejący system wentylacji pomieszczenia nawiewno-wywiewny do stanu zgodnego z odpowiednimi przepisami.

W ramach modernizacji należy przewidzieć prace rozbiórkowe oraz demontaż instalacji i urządzeń, niezbędne dla realizacji zadania. Przewiduje się wykorzystanie istniejących okładzin podłóg oraz ścian (po przeprowadzeniu ich oczyszczenia). Pomieszczenia należy odnowić w zakresie wymuszonym pracami demontażowymi za pomocą napraw murarskich oraz wykonać malowanie nieokładzinowanych powierzchni ścian i sufitu. Stolarkę drzwiową i okienną dostosować w stopniu niezbędnym z wymogami formalno-prawnymi.

Należy wykonać niezbędne prace w zakresie instalacyjnym, w szczególności w zakresie przyłącza gazowego, instalacji CO i CWU, instalacji elektrycznej, systemu sterowania oraz koniecznych czujników.

Kocioł należy wyposażyć w system sterowania pogodowego z pomiarem temperatury zewnętrznej oraz wewnętrznej.

Wszystkie wykonane prace modernizacyjne w zakresie robót budowlanych, instalacyjnych oraz niezbędnego wyposażenia kotłowni powinny spełniać wymagania formalno-prawne.

Przewidywany zakres prac i robót budowlanych i technicznych (wykonywanych na podstawie opracowanej i zatwierdzonej dokumentacji projektowej):

- prace demontażowe w zakresie zbędnego wyposażenia (kotłów, zbiorników) oraz instalacji,

- wykonanie instalacji: gazowej, elektrycznej, CO, CWU, system sterowania kotłem oraz czujniki i sterowanie wymagane przepisami,

- dostosowanie istniejącej instalacji wentylacyjnej nawiewno-wywiewnej,

- montaż rur przewodów kominowych,

- montaż kotła grzewczego oraz centralnego podgrzewacza ciepłej wody,

- dostosowanie stolarki zgodnie z obowiązującymi przepisami,

- wykonanie innych prac na podstawie dokumentacji projektowej wymaganych dostosowaniem pomieszczenia i instalacji do wymogów formalno-prawnych,

- prace wykończeniowe, drobne prace murarskie w zakresie tynków i elementów stolarskich, czyszczenie istniejących okładzin ceramicznych, malowanie pomieszczeń.

Charakterystyczne parametry techniczne budynku:

Kubatura budynku:		3417,74 m3

Zestawienie powierzchni kondygnacji:

Parter:		423,0 m2

Piętro I:	356,4 m2

Piętro II:	316,4 m2

Charakterystyka energetyczna budynku:

Wskaźnik cieplny budynku powierzchniowy 71,2 W/m2,

Charakterystyka modernizowanych pomieszczeń:

magazyn opału:	18,51 m2,

kotłownia:		16,58 m2,

wysokość pom.: 	290 cm.

Charakterystyczne parametry techniczne kotła:

Minimalna moc znamionowa: 	80 kW,

Minimalna sprawność:		90 %,

Zakres modulacji pracy:		30-100 %

Podgrzewacz CWU:	zapewniający pobór CWU jednocześnie 
z 4 punków odbioru

Planowane efekty modernizacji kotłowni:

- zaspokojenie zapotrzebowania na ogrzewanie oraz ciepłej wody dla całego modernizowanego budynku gminnego,

- obniżenie ilości spalin emitowanych do atmosfery,

- obniżenie kosztów wytwarzania ciepła dla potrzeb budynku,

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Uwarunkowania formalno-prawne:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),

- PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY: „Kotłownia gazowa gminnego budynku zlokalizowanego przy ul. Parkowa 2 w Borowie”

- Wszystkie inne nie wymienione, a aktualnie obowiązujące akty prawne.

Uwarunkowania lokalizacyjne

Pomieszczenie kotłowni istniejącego budynku gminnego znajdującego się w m. Czempiń, ul. Parkowa 2, 64-020 Czempiń, działka nr ewid.: 306/7 (obręb Borowo).

Wymagania zamawiajacego w stosunku do przedmiotu zamówienia

Wymagania ogólne

Oferta złożona przez Wykonawców winna obejmować komplet dostaw i usług koniecznych do kompleksowego wykonania zadania aż do przekazania Zamawiającemu. Oferta powinna być zgodna z niniejszym programem funkcjonalno-użytkowym oraz przepisami technicznymi w tym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest ująć w swojej ofercie również te dodatkowe roboty i elementy, które nie zostały wyszczególnione w programie funkcjonalno- użytkowym, a są ważne i niezbędne do prawidłowego i poprawnego funkcjonowania, stabilnego działania oraz wymaganych prac konserwacyjnych jak również dla spełnienia gwarancji sprawnego i bezawaryjnego działania.

Zamawiający zobowiązuje wykonawcę do przygotowania i zatwierdzenia koncepcji projektowej w zakresie zastosowanych rozwiązań. Zamawiający wymaga przedłożenia do akceptacji projektu budowlanego przed złożeniem przez Wykonawcę wniosków o wydanie decyzji wymaganych Prawem Budowlanym. Wykonawca zobligowany jest również do przedłożenia do akceptacji Zamawiającemu projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót w celu sprawdzenia ich zgodności z PFU oraz wymogami zawartymi w umowie.

Zamówieniem objęty jest cały zakres prac związany z zaprojektowaniem (z wymaganymi prawem uzgodnieniami i prawomocnymi decyzjami), wykonaniem i odbiorem robót. Wszystkie urządzenia i instalacje wykonane w ramach realizacji niniejszego zadania muszą spełniać wymagania w zakresie BHP, ochrony środowiska i ochrony ppoż.

Wykonawca zobowiązany jest do udzielenia gwarancji na całość wykonanego zadania.

Okres gwarancji obowiązuje w okresie 2 lat od momentu uruchomienia i przekazania do użytkowania poszczególnych instalacji.

Wymagany czas usunięcia awarii w okresie gwarancyjnym wynosi 48 godzin od momentu prawidłowego zawiadomienia Wykonawcy i potwierdzenia przez niego przyjęcia zgłoszenia.

Kryteria projektowe

W ramach zadania należy wykonać komplet niezbędnych dokumentacji projektowych z uzyskaniem wymaganych prawem uzgodnień oraz decyzji.

Podstawowe wytyczne opracowania dokumentacji projektowej:

- umowa z Zamawiającym,

- program funkcjonalno-użytkowy,

- pisemne uzgodnienia z Zamawiającym,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r., poz. 1129)

- wizja lokalna,

- inne przepisy szczególne, normy i zasady wiedzy technicznej związane z procesem projektowania oraz procesem budowlanym.

Zakres opracowań projektowych obejmuje:

- inwentaryzację obiektów w stopniu umożliwiającym wykonanie kompletnych dokumentacji projektowych dla całości przedsięwzięcia,

- opracowanie projektów budowlanych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania w zakresie niezbędnym do uzyskania uzgodnień oraz decyzji administracyjnych,

- sporządzenie projektów wykonawczych dla wszystkich branż obejmujących cały zakres realizowanego zadania oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- opracowanie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia,

- uzyskanie w imieniu Zamawiającego wszystkich niezbędnych uzgodnień, pozwoleń i ostatecznych decyzji administracyjnych,

- sporządzenie planu organizacji budowy i technologii robót,

- wykonanie robót budowlano – montażowych na podstawie w/w projektów i specyfikacji technicznych,

- opracowanie instrukcji obsługi i konserwacji dla wszystkich wykonanych instalacji w języku polskim,

- opracowanie dokumentacji powykonawczej we wszystkich branżach (łącznie z protokołami, świadectwami dopuszczenia i informacją o udzieleniu gwarancji),

- przeszkolenie pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi, eksploatacji i konserwacji wszystkich zainstalowanych urządzeń i instalacji.

Wymagania dotyczące robót budowlanych

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami oraz obowiązującymi przepisami BHP

Wytyczne dotyczące prac rozbiórkowych i wykończeniowych

Należy przeprowadzić prace demontażowe urządzeń i instalacji pomieszczeń objętych zamówieniem oraz prace rozbiórkowe niezbędne dla wykonania zadania.

Wytyczne odnośnie prowadzonych prac demontażowo rozbiórkowych:

- prace demontażowe i rozbiórkowe należy wykonać w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

- należy przewidzieć demontaż urządzeń, instalacji i zbiorników paliwa,

- prace należy prowadzić na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

- zakres demontażu urządzeń i instalacji należy na bieżąco konsultować z Zamawiającym,

- demontowane urządzenia pozostają własnością Zamawiającego – zagospodarowanie wg decyzji Zamawiającego

Wytyczne dotyczące prac budowlanych i wykończeniowych:

- pomieszczenia należy odnowić w zakresie wymuszonym pracami demontażowymi za pomocą napraw murarskich,

- stolarkę drzwiową i okienną dostosować w stopniu niezbędnym z wymogami formalno-prawnymi,

- wykonać malowanie nieokładzinowanych powierzchni ścian i sufitu..

- zakłada się pozostawienie istniejących okładzin ceramicznych podłóg i ścian, należy wykonać oczyszczenie powierzchniowe i ewentualne lokalne naprawy,

Wymagania dotyczące instalacji

Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z przepisami, obowiązującymi normami oraz obowiązującymi przepisami BHP.

Kocioł gazowy i zasilanie CWU:

- wymagane parametry:

Minimalna moc znamionowa: 	80 kW,

Minimalna sprawność:		90 %,

Zakres modulacji pracy:		30-100 %

Podgrzewacz CWU:	zapewniający pobór CWU jednocześnie 
z 4 punków odbioru, piony z cyrkulacją CWU,

- wymaganą moc kotła oraz podgrzewacza CWU dobrać na podstawie zapotrzebowania cieplnego budynku i odbiorników,

- montaż wykonać zgodnie z projektem, STWIOR oraz zaleceniami producenta urządzenia,

- wykonać wymagane odbiory urządzenia.

Sterowanie urządzeniami grzewczymi:

- należy wykonać sterowanie pogodowe urządzeniem grzewczym,

- centralkę sterowania zlokalizować w dostępnym miejscu pomieszczenia kotłowni,

- zastosować czujnik temperatury zewnętrznej oraz czujniki wewnątrz budynku po jednym dla każdej kondygnacji,

- przygotować instrukcję obsługi w języku polskim i przekazać Zamawiającemu.

Instalacja gazowa:

- należy przewidzieć wykonanie instalacji w zakresie niezbędnym dla zadania z uwzględnieniem wymogów technicznych oraz przepisów i norm,

- instalację prowadzić w rurach stalowych bez szwu,

- przed kotłem przewidzieć filtr gazu,

- dobór średnic rurociągu wykonać na podstawie zapotrzebowania instalacji kotła,

- prace wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR,

- wykonać próby szczelności oraz wymagane odbiory instalacji.

Instalacja centralnego ogrzewania:

- należy przewidzieć wykonanie instalacji w zakresie niezbędnym dla zadania z uwzględnieniem wymogów technicznych oraz przepisów i norm,

- należy przewidzieć połączenie projektowanej i wykonywanej instalacji z istniejącą instalacją budynku,

- instalację wykonać z rur stalowych,

- przewidzieć układ instalacji CO z wymuszonym obiegiem czynnika grzewczego,

- instalację centralnego ogrzewania połączyć z istniejącymi pionami dwururowymi,

- instalacja CO o parametrach 70/50 ºC wykonana z rur stalowych,

- zastosować izolację ciepłochronną instalacji CO z pianki polietylenowej gr. 6 mm,

- przed montażem izolacji przewodów należy wykonać próbę szczelności,

- prace wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Instalacja CWU i kanalizacyjna:

- instalację CWU włączyć w istniejące piony z uwzględnieniem obiegu cyrkulacyjnego,

- instalację wykonać z rur stalowych,

- zastosować izolację ciepłochronną instalacji CWU z pianki polietylenowej 
gr. 6 mm,

- przed montażem izolacji przewodów należy wykonać próbę szczelności,

- w pomieszczeniu kotłowni przewidzieć wymiana umywalki,

- dla nowych elementów wykorzystać istniejącą instalację kanalizacyjną,

- prace wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Instalacja elektryczna:

- wykonać instalację elektryczną wewnętrzną w zakresie niezbędnym dla realizacji zadania,

- przewidzieć wykonanie nowej rozdzielni z zabezpieczeniami dla poszczególnych obwodów,

- należy przewidzieć przyłączenie wszystkich niezbędnych urządzeń kotłowni,

- należy wykonać oświetlenie pomieszczeń kotłowni,

- przewody elektryczne prowadzić w bruzdach lub kanałach osłonowych,

- należy wykonać przynajmniej po 3 gniazda rezerwowe dla każdego pomieszczenia kotłowni (lokalizację ustalić z Zamawiającym),

- prace wykonać na podstawie dokumentacji projektowej oraz STWIOR.

Instalacja kominowa oraz wentylacyjna:

- należy zaprojektować i wykonać instalację kominową z rur stalowych nierdzewnych dostosowanych do odprowadzenia spalin kotła,

- średnicę przewodów należy dopasować do obowiązujących przepisów oraz wymagań i zaleceń producenta kotła grzewczego,

- w miarę możliwości rury odprowadzenia spalin umieścić w istniejących przewodach kominowych o konstrukcji ceramicznej, przy czym zakłada się wkład stalowy nierdzewny na długości całego przewodu,

- w miarę możliwości należy wykorzystać istniejącą instalację nawiewno wywiewną – należy sprawdzić zgodność instalacji z wymogami formalno-prawnymi,

- w przypadku pozostawienia dotychczasowej instalacji nawiewno-wywiewnej należy przeprowadzić prace remontowo naprawcze elementów instalacji,

- należy wykonać kontrolę sprawności przewodów oraz odbiory wymagane przepisami,

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów

Zamawiający posiada DECYZJĘ O WARUNKACH ZABUDOWY dla adaptacji II piętra budynku na pomieszczenia biurowe – ZAŁ. 2.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane – ZAŁ. 1

Przepisy prawne i normy związane z projektowaniem 
i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Przepisy prawne

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (jednolity tekst: Dz.U. z 2016r., poz. 290)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót oraz programu funkcjonalno użytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r.,  poz. 1129)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz. 1422)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków i innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 r. Nr 109 poz. 719)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24.07.2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r. Nr 124, poz.1030)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16.06.2003 roku, w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod względem ochrony przeciwpożarowej (Dz. U. z 2015 r., poz. 2117)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 roku, w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz.1126)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku - Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. , poz. 672 z późn. zm.)

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 roku w sprawie określenia przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (tekst jednolity: Dz. U. z 2016, poz. 71),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 roku - Prawo energetyczne (tekst jednolity Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz.625 z późn. zm.),

Obowiązujące nomy polskie, dyrektywy UE i inne dokumenty normatywne

Wentylacja i ogrzewanie

PN-84/B-01400	Centralne ogrzewanie. Oznaczenia na rysunkach.

BN-77/8971-07	Rury ciśnieniowe o przekroju kołowym.

PN-B-02414:1999	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Zabezpieczenie instalacji ogrzewań wodnych systemu zamkniętego z naczyniami wzbiorczymi przeponowymi. Wymagania

PN-B-02420:1991	Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewań wodnych Wymagania

PN-B-02421.2000	Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja cieplna przewodów, armaturyi urządzeń. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-N-01270.01:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Postanowienia ogólne.

PN-N-01270.03:1970	Wytyczne znakowania rurociągów. Kod barw rozpoznawczych dla przesyłanych czynników.

WTW i O Roboty budowlano-montażowe. Tom II. Instalacje sanitarne i przemysłowe.

Pozostałe normy i przepisy branżowe – budownictwo

Część elektryczna:

PN-E-01002:1997	Słownik terminologiczny elektryki - Kable i przewody

PN-90/E-01005	Technika świetlna - Terminologia

PN-87/E-01006	Maszyny elektryczne - Elementy automatyki - Terminologia

PN-88/E-01100	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce Postanowienia ogólne - Wielkości podstawowe

PN-89/E-01102	Oznaczenia wielkości i jednostek miar używanych w elektryce

Urządzenia energetyczne i elektronika

PN-84/E-02033	Oświetlenie wnętrz światłem elektrycznym

Niewymienienie w spisie jakiejkolwiek obowiązującej normy nie zwalnia Wykonawcy z jej stosowania.

Inne posiadane informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

Zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

Odnośnie wymagań dotyczących zabytków: nie stwierdzono ograniczeń.

Dokumentacja inwentaryzacyjna

Zamawiający znajduje się w posiadaniu dokumentacji projektowej dotyczącej adaptacji II piętra przedmiotowego budynku. Projekt obejmuje dostosowanie pomieszczeń oraz projekty branżowe (w tym branży sanitarnej) dotyczące II piętra budynku. W ramach opracowania została wykonana ocena zapotrzebowania energetycznego adaptowanych pomieszczeń. W opracowaniu zamieszczono inwentaryzację parteru budynku.

Zamawiający udostępni do wglądu ww. opracowanie. Do programu funkcjonalno-użytkowego załączony rysunek inwentaryzacji pomieszceń – ZAŁ 3.

spis załączników:

- Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

- DECYZJA O WARUNKACH ZABUDOWY dla adaptacji II piętra budynku na pomieszczenia biurowe

- Inwentaryzacja – wyciąg z projektu „Adaptacji II piętra budynku przy ul. Parkowej 2”