Czyżew  dn. 05.11.2007r.

Urząd Gminy Czyżew Osada

ul. Mazowiecka  34

18 – 220  Czyżew - Osada

tel  2755096    fax ( 086 )  2755063

NIP  723 – 11 -97 - 348

Ogłasza przetarg nieograniczony na

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Czyżew – Osada”

CPV – 74224000-5

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia można pobrać ze strony internetowej www.czyzewosada.biuletyn.net lub odebrać osobiście  nieodpłatnie w  Urzędzie Gminy w  Czyżewie  ul. Mazowiecka  34 pok. Nr 3.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę oznaczoną

,, Przetarg – koncepcja i projekty systemu wodociągowego gminy

Nie otwierać przed 16.11.2007 godz.10.10”

należy  złożyć  do   dnia  16.11.2007 r. do godz. 10. 00 w pokoju  nr 1 Urzędu Gminy             w Czyżewie Osadzie, ul. Mazowiecka 34

Otwarcie ofert nastąpi     16.11.2007 r.  o  godz. 10. 10

Termin  wykonania zamówienia   150 dni od dnia podpisania umowy

Termin związania ofertą wynosi 30 dni.

Nie dopuszcza się składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

Podstawowym kryterium wyboru oferty jest :

- najniższa  cena – 80%

- najkrótszy termin wykonania – 20%

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się  wykonawcy, którzy  :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają  obowiązek posiadania takich uprawnień,

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie, tj. wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo-kosztorysowej w zakresie sieci wodociągowej lub stacji uzdatniania wody

- znajdują  się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu  z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie  art.24        ustawy z dnia 29 stycznia 2004r – Prawo zamówień publicznych.

Potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do ofert

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły „spełnia/nie spełnia”

Wójt

Anna   Bogucka

GKM – 3410/  15  /  2007

SPECYFIKACJA      ISTOTNYCH

WARUNKÓW    ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

O WARTOŚCI PONIŻEJ 211.000 EURO

NA

Wykonanie koncepcji i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Czyżew – Osada”

Zatwierdził :

Wójt

Anna  Bogucka

Czyżew   dn. 05.11.2007 r.

Instrukcja  dla oferentów

I. Zamawiający  :   Gmina  Czyżew -  Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Tel /fax  (086) 2755063        NIP   723 – 11 – 97 – 348

Zaprasza do złożenia  ofert w  przetargu nieograniczonym  na  wykonanie koncepcji                 i dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Czyżew – Osada”

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości poniżej 211.000 euro.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2006 r.       Nr  164, poz. 1163 z późn. zm. )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 maja 2006 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2006r., Nr 87, poz.605 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 22 maja 2006r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczenia wartości zamówień publicznych ( Dz.U. z 2006r. Nr 87 , poz. 610 )

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie koncepcji techniczno – ekonomicznej                     i wykonanie dokumentacji projektowo – kosztorysowej dla zadania „Modernizacja systemu wodociągowego gminy Czyżew – Osada”

CPV 74.22.40.00-5

Zakres przedsięwzięcia obejmuje następujące zadania:

  - zwiększenie wydajności stacji wodociągowych w Rosochatem Kościelnym, które będzie miało na celu zapewnienie dostaw wody o odpowiednich normach, zarówno w chwili maksymalnego poboru jak również w okresie perspektywicznym (utworzenie rezerw na zwiększający się pobór)

  - modernizację hydroforni w Czyżewie – Osadzie mającą na celu zapewnienie dostaw wody o odpowiednich normach, zarówno w chwili maksymalnego poboru jak również w okresie perspektywicznym (utworzenie rezerw na zwiększający się pobór), dobór właściwej technologii, montaż urządzeń do uzdatniania wody z ewentualną rozbudową budynku, remont istniejącego budynku

  - połączenie 14 miejscowości korzystających obecnie z ujęć zlokalizowanych na terenie innych gmin z siecią wodociągową naszej gminy i odłączenie się od zewnętrznych źródeł zasilania oraz połączenie wodociągów Rosochate Kościelne i Czyżew-Osada.

Na terenie Gminy Czyżew – Osada znajdują się dwa ujęcia wody w miejscowościach:

1) Rosochate Kościelne – pobór wody odbywa się z dwóch studni wierconych                          o wydajnościach założonych w operacie wodno-prawnym:

- SW-1 wydajność – 27 m3/h, depresja 18,5 m

- SW-2 wydajność – 28 m3/h, depresja 16,2 m

- ilość pobieranej wody nie przekracza Qh max = 51,0 m3/h;   Qd śr = 750 m3/d

Urządzenia do poboru, pomiaru i uzdatniania wody:

- 2 agregaty pompowe,

- zestaw hydroforowy ZHCR45.3.2.4SP+LP65-125/128;

- stacja dozująca podchloryn sodu typ C53;

- 2 zbiorniki retencyjno-wyrównawcze o pojemności 150 m3 każdy,

- 3 filtry Ø 1400 mm;

- 2 sprężarki typ AB25-380;

- 3 wodomierze: wodomierz z wyjściem impulsowym typu MW125NKO25, wodomierz typu MW100NKO25 oraz wodomierz sprężynowy z wyjściem impulsowym typu MW/JS150/10-S-NK na wyjściu z zestawu hydroforowego.

W trakcie eksploatacji stwierdzono, że faktyczna wydajność studni jest niższa (łącznie ok. 34 m3/h) a faktyczne zużycie wody przekracza w niektórych dniach 1000 m3/dobę (stąd konieczność zakupywania wody z innych gmin).

2) Czyżew – Osada – woda pobierana ze studni głębinowych, zgodnie z pozwoleniem wodno-prawnym ilość pobieranej wody nie przekracza  Qh max = 150,0 m3/h;   Qd śr = 700 m3/d

Urządzenia do poboru, pomiaru i uzdatniania wody:

- studnia głębinowa SW-1 o wydajności 150,0 m3/h i SW-2 o wdajności 130 m3/h;

- pompa głębinowa typu G-100-Gb-IV – szt. 2;

- odżelaziacze wraz z areatorami – szt. 4;

- sprężarka typu 3JW60;

- hydrofor o pojemności 3000 dm3 każdy – szt. 2;

- chlorator;

- wodomierz studzienny kolankowy – szt. 2;

- wodomierz sprzężony typu MZS dn = 80 mm/30 mm

Ilość odprowadzanych wód popłucznych nie przekracza 11,0 m3/d. Są one okresowo gromadzone w osadniku 4-ro komorowym i po sedymentacji zawiesin są odprowadzane kanałem zamkniętym do rowu otwartego o dł. ok. 100m, a następnie do rzeki Brok. Wskaźniki zanieczyszczeń w odprowadzanych wodach popłucznych nie przekraczają:

- BZT5 – 25 mg O2/l;

- zawiesiny ogólne – 35 mg/l;

- żelazo ogólne – 10 mg Fe/l.

Inne informacje przedstawiają załączniki nr 8, 9 i 10

Zakres prac obejmuje wykonanie:

- Koncepcji modernizacji systemu wodociągowego gminy wraz z analizą techniczno – ekonomiczną przyjętego rozwiązania – 2 egzemplarze. Koncepcje powinny być oparte na dokumentach posiadanych przez Urząd Gminy oraz analizach i pomiarach przeprowadzonych przez Wykonawcę. Powinny być także uzgodnione z Urzędem Gminy w Czyżewie – Osadzie oraz właścicielami terenów w zakresie przebiegu sieci wodociągowych

- Map do celów projektowych – po 3 egzemplarze (w tym po 1 w wersji elektronicznej; mapy terenu hydroforni w Czyżewie Osadzie przekaże Zamawiający)

- Projektów budowlanych i wykonawczych, w tym branżowych, dotyczących stacji wodociągowej w Rosochatem Kościelnym i w Czyżewie-Osadzie, oraz połączeń sieci wodociągowej – po 7 egzemplarzy (w tym po 1 w wersji elektronicznej)

- Kosztorysów inwestorskich dla poszczególnych branż wraz ze zbiorczymi zestawieniami kosztów – po 4 egzemplarze dla każdego zadania i 1 wersja elektroniczna

- Przedmiarów robót – po 4 egzemplarze dla każdego zdania i po 1 w wersji elektronicznej

- Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót – po 2 egzemplarze i po 1 w wersji elektronicznej

- Operatów wodno – prawnych – po 3 komplety i po 1 w wersji elektronicznej

- Projektów organizacji ruchu – po 6 egzemplarzy (jeżeli będą konieczne)

- Uzgodnień branżowych dokumentacji

- uzyskanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych

- uzyskanie pozwoleń wodno – prawnych

- uzyskanie pozwoleń na budowę

- wykonanie badań geologicznych (w przypadku zaistnienia takiej konieczności)

Wszystkie projekty (w tym organizacja ruchu w czasie budowy odcinków łączących sieci wodociągowe) powinny posiadać stosowne uzgodnienia i opracowania.

Dokumentacja powinna być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Dokumentacja projektowa będzie służyć:

- jako opis przedmiotu zamówienia na roboty budowlane do przetargu przeprowadzonego w oparciu o ustawę Prawo Zamówień Publicznych

- jako podstawa do realizacji pełnego zakresu robót budowlanych

- zostanie także wykorzystana do aplikowania o dofinansowanie ze środków unijnych Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego  Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego w latach 2007 - 2013.

Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać technologię robót, materiały, maszyny i urządzenia w sposób nie utrudniający uczciwej konkurencji.

Dokumentacja projektowa w swojej treści powinna określać parametry techniczne                   i funkcjonalne przyjętych rozwiązań materiałowych, wybranej technologii, maszyny, urządzeń i wyposażenia.

Zakres objęty projektem kształtujący wartość kosztorysów inwestorskich powinien być konsultowany z zamawiającym na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

Dokumentacja projektowo – kosztorysowa winna być sporządzona zgodnie z:

- Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- Ustawą z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (z późniejszymi zmianami) i wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi,

- Przepisami p.poż, BHP, sanitarnymi oraz z innymi obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych i wariantowych.

Zamawiający dopuszcza powierzenie przez Wykonawcę części zamówienia podwykonawcom i żąda wskazania przez wykonawcę w ofercie części zamówienia, której wykonanie powierzy.

Zamawiający dopuszcza możliwość udzielenia zamówień uzupełniających stanowiących nie więcej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

III. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia   150 dni od dnia podpisania umowy.

IV. O zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy którzy spełniają  podane warunki :

- posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień do wykonania zamówienia.

- posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz dysponują potencjałem technicznym     i osobami do wykonania zamówienia tj. wykonali co najmniej 2 usługi polegające na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie sieci wodociągowej lub stacji uzdatniania wody

- znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia

- nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzieleniu zamówienia  na podstawie art. 24 ust. 1 i 2  Ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych.

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty (zgodnie z punktem VI)

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły „spełnia/nie spełnia”

V. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu  nieuczciwej konkurencji,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania,

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- zawiera omyłki rachunkowe w obliczeniu ceny, których nie można  poprawić na podstawie art. 88, lub błędy w obliczeniu ceny,

- wykonawca w terminie 7 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki rachunkowej w obliczaniu ceny,

- jest nieważna na podstawie innych przepisów

VI. Wykaz oświadczeń i dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu

potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu .

Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

- Formularz oferty wg wzoru – załącznik   nr 1.

- Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2

- w celu potwierdzenia, że Wykonawca posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności oraz nie podlega wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo Zamówień Publicznych:

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podstawie art. 22 i art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.

- Dokumenty potwierdzające posiadanie uprawnień/pełnomocnictw osób składających ofertę, o ile nie wynika to z przedstawionych dokumentów rejestrowych

  - w celu potwierdzenia warunku posiadania przez Wykonawcę niezbędnej wiedzy                 i doświadczenia oraz dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- Wykaz wykonanych usług (minimum 2) polegających na opracowaniu dokumentacji projektowo – kosztorysowej w zakresie sieci wodociągowej lub stacji uzdatniania wody –      załącznik nr 4

- Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia wraz z kopiami uprawnień oraz dokumentami potwierdzającymi przynależność do Izby Samorządu Zawodowego – załącznik nr 5

- Wykaz usług realizowanych przez podwykonawców (w przypadku powierzenia realizacji części usług podwykonawcom) – załącznik nr 6

VII. Opis sposobu przygotowania oferty .

1. Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

2. Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez oferenta.

3. Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji.

4. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie Gminy Czyżew Osada ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 16.11.2007 roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Urząd Gminy Czyżew - Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Przetarg – koncepcja i projekty systemu wodociągowego gminy

Nie otwierać przed 16.11.2007 godz.10.10”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

5. Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu               składania ofert.

VIII. Sposób porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Adres do korespondencji :

Urząd Gminy  Czyżew – Osada

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

fax. 0 86 2755063

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest Urszula Jankowska i Paweł Krasowski.

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie udzieli wyjaśnień, chyba, że prośba            o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynęła do zamawiającego na mniej niż 6 dni przed terminem składania ofert.

IX. Kryteria oceny i wyboru  najkorzystniejszej oferty

- Cena oferty uwzględnia wszystkie zobowiązania, musi być podana w PLN cyfrowo             i słownie, z wyodrębnieniem podatku VAT- jeżeli występuje.

- Cena w ofercie powinna  zawierać wszystkie koszty i składniki związane z wykonaniem zamówienia

- Cena może być tylko jedna i nie ulega zmianie przez okres ważności oferty (związania ofertą).

Za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która uzyska najwyższą liczbę punktów obliczonych w oparciu o ustalone kryteria przedstawione w tabeli:

| Lp. | Nazwa kryterium | Waga | Punktacja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena ofertowa | 80% | 100 |
| 2 | termin wykonania | 20% | 100 |

Oferta spełniająca w najwyższym stopniu wymagania określone w każdym kryterium otrzyma maksymalną liczbę punktów. Pozostałym wykonawcom wypełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednio mniejsza (proporcjonalnie mniejsza) liczba punktów. Wynik będzie traktowany jako wartość punktowa oferty.

Do obliczenia wartości punktowej oferty stosowane będą wzory:

- cena

Cn

Lc =    Cb  x Wc  x  Pc

gdzie:

Lc – Liczba punktów za cenę oferowaną przez danego wykonawcę

Cn – cena najniższej oferty

Cb – cena badanej oferty

Wc – waga kryterium cena

Pc – ilość punktów dla kryterium cena

- termin wykonania

Tn

Lt =     Tb  x  Wt  x  Pt

gdzie:

Lt – Liczba punktów za termin wykonania oferowany przez danego wykonawcę

Tn – najkrótszy termin wykonania spośród wszystkich ofert

Tb – termin wykonania badanej oferty

Wt – waga kryterium termin

Pt – ilość punktów dla kryterium termin

Wartość punktowa oferty (WPO) zostanie obliczona wg wzoru.

WPO = Lc + Lt

We wszystkich wyliczeniach zostanie zastosowane zaokrąglenie wyniku do dwóch miejsc po przecinku.

Za ofertę najkorzystniejszą zamawiający uzna ofertę, która uzyska najwyższą ilość punktów (wartość punktową). Jeżeli nie będzie można wybrać oferty najkorzystniejszej z uwagi na to, że dwie lub więcej ofert uzyska taką samą ilość punktów (wartość punktową), wówczas za najkorzystniejszą zostanie uznana oferta, która zawiera najniższą cenę.

X.  Miejsce i termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin  składania ofert upływa dnia  16.11.2007 r. o godz. 10.00

Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu składania ofert o godz. 10.10

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda zawarte w każdej ofercie informacje takie jak :

-  nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia .

XI.    Wymagania  dotyczące wadium

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

XII. Wymagania dotyczące należytego zabezpieczenia umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XIII.    Termin związania  ofertą

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz      z upływem terminu składania ofert.

XIV.   Zawarcie umowy

1. Jeżeli zamawiający  dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji  zamówienia publicznego zostanie zawarta z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania  i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, w terminie nie krótszym niż 7 dni od dnia ogłoszenia wyniku postępowania. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.

3.  W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent którego oferta została wybrana przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożone będą tylko dwie ważne oferty lub upłynie termin związania ofertą.

XV.	Środki  odwoławcze

Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa       z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.