KOSZTORYS OFERTOWY

przebudowy drogi gminnej Nr 107978B w m. Czyżew Złote Jabłko w lok. 0+000 – 1+161,30

na długości 1,161.30 km

| Lp | Poz. przed-miaru | Symbol elementu rozliczenio-wego | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | J.m. | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | D.01.00.00 | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE |  |  |  |  |
| 1 | 1 | D.01.01.01.11 | Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych w terenie równinnym | km | 1,161 |  |  |
| 2 | 2-7 | D.01.02.01.11 | Mechaniczne karczowanie drzew o śr. 10-35 cm z wywozem drągowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km | szt. | 69 |  |  |
| 3 | 8-12 | D.01.02.01.12 | Mechaniczne karczowanie drzew o śr. 36-55 cm z wywozem drągowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km | szt. | 14 |  |  |
| 4 | 13-18 | D.01.02.01.13 | Mechaniczne karczowanie drzew o śr. ponad 55 cm z wywozem drągowiny, karpiny, gałęzi na odl. do 2 km | szt. | 6 |  |  |
| 5 | 19-30 | D.01.02.01.10 | Karczowanie korzeni i pni drzew o śr. 16-75 z wywozem na odl. do 2 km | szt. | 12 |  |  |
| 6 | 31-33 | D.01.02.01.22 | Karczowanie krzaków i podszycia z usunięciem i spaleniem pozostałości | ha | 0,022 |  |  |
| 7 | 34-35 | D.01.02.04.22 | Ręczne rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych gr. 3 cm z wywozem gruzu na odl. 1 km | m2 | 2,83 |  |  |
| 8 | 36-37 | D.01.02.04.29 | Ręczne rozebranie chodników z kostki brukowej betonowej z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 1 km | m2 | 6,41 |  |  |
| 9 | 38-39 | D.01.02.04.41 | Rozebranie krawężników betonowych na podsypce cementowo-piaskowej z wywozem gruzu na odl. 1 km | m | 18,7 |  |  |
| 10 | 40-41 | D.01.02.04.44 | Rozebranie obrzeży betonowych o wym. 6x20 cm na podsypce piaskowej z wywozem gruzu na odl. 1 km | m | 4,45 |  |  |
| 11 | 42-43 | D.01.02.04.71 | Rozebranie przepustu ( 40 z rur betonowych z wywozem gruzu na odległość do 1 km | m | 32,7 |  |  |
| 12 | 44 | D.01.02.04.81 | Rozebranie słupków do znaków drogowych | szt. | 4 |  |  |
| 13 | 45 | D.01.02.0483 | Zdjęcie tarcz znaków drogowych | szt. | 4 |  |  |
|  |  | D.02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |
| 14 | 46-48 | D.02.01.01.11 | Roboty ziemne poprzeczne (bez transportu) wykonywane mechanicznie | m3 | 340,72 |  |  |
| 15 | 49-51 | D.02.01.01.12 | Wykonanie wykopów w gruncie kat. III z transportem urobku na odl. do 1 km | m3 | 79,63 |  |  |
| 16 | 52-55 | D.02.03.01.13 | Wykonanie nasypów mechanicznie w gruncie kat. II z pozyskaniem i transportem urobku na odl. do 5 km | m3 | 937,21 |  |  |
|  |  | D.03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO |  |  |  |  |
| 17 | 56 | D.03.01.01.10 | Przedłużenie sączka melioracyjnego śr. 20 cm | m | 3,0 |  |  |
| 18 | 57-61 | D.03.01.01.10 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi – rury z polipropylenu blokowego ( 40 cm | m | 9,20 |  |  |
| 19 | 62-66 | D.03.01.01.12 | Ułożenie przepustów pod koroną drogi – rury karbowane z polietylenu ( 80 cm | m | 29,0 |  |  |
| 20 | 67-71 | D.03.01.01.40 | Ułożenie przepustów korytkowych o wym. 60x40 cm pod koroną drogi | m | 14,0 |  |  |
|  |  | D.04.00.00 | PODBUDOWY |  |  |  |  |
| 21 | 72 | D.04.01.01.12 | Mechaniczne wykonanie koryta drogi gł. śr. 20 cm - profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni | m2 | 361,62 |  |  |
| 22 | 73-75 | D.04.08.05.11 | Wyrównanie podbudowy kruszywem stabilizowanym mechanicznie | m3 | 1454,05 |  |  |
|  |  | D.05.00.00 | NAWIERZCHNIE |  |  |  |  |
| 23 | 76-77 | D.05.03.05.11 | Wykonanie warstwy wiążącej grubości 3 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. ..... km | m2 | 5889,21 |  |  |
| 24 | 78-79 | D.05.03.05.14 | Wykonanie warstwy wiążącej grubości 5 cm z betonu asfaltowego 0/16 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. ..... km | m2 | 131,44 |  |  |
| 25 | 80-81 | D.05.03.05.23 | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 3 cm z betonu asfaltowego 0/8 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. ..... km | m2 | 5786,05 |  |  |
| 26 | 82-83 | D.05.03.05.26 | Wykonanie warstwy ścieralnej grubości 4 cm z betonu asfaltowego 0/12,8 wg PN-S 96025;2000 dowożonej samochodami z odl. ..... km | m2 | 130,09 |  |  |
|  |  | D.06.00.00 | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |
| 27 | 84-85 | D.06.01.01.11 | Umocnienie skarp rowów i ścieków, ręczne plantowanie skarp nasypów i wykopów | m2 | 2910,4 |  |  |
| 28 | 86-87 | D.06.01.01.42 | Umocnienie skarp brukowcem na podsypce z pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową | m2 | 36,35 |  |  |
| 29 | 88 | D.06.01.01.61 | Umocnienie dna ścieku elementami betonowymi trapezowymi o wym. 59x50x19 cm na podsypce piaskowej | m | 20,00 |  |  |
| 30 | 89-90 | D.06.01.01.63 | Umocnienie skarp i dna rowu płytami chodnikowymi na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 11,05 |  |  |
| 31 | 91 | D.06.01.01.64 | Umocnienie rowu korytami żelbetowymi o wym. 68x74x59 cm na ławie z pospółki | m | 75,0 |  |  |
| 32 | 92-94 | D.06.02.01.11 | Ułożenie przepustów pod zjazdami | m | 69,5 |  |  |
| 33 | 95 | D.06.03.02.13 | Mechaniczne profilowanie poboczy | m2 | 1848,8 |  |  |
| 34 | 96 | D.06.04.01.21 | Oczyszczenie rowów z namułu śr. gr. 30 cm z profilowaniem skarp rowu | m | 83,00 |  |  |
|  |  | D.07.00.00 | OZNAKOWANIE I URZADZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU |  |  |  |  |
| 35 | 97-98 | D.07.02.01.11 | Ustawienie pionowych znaków drogowych odblaskowych na słupkach z rur stalowych | szt. | 14 |  |  |
| 36 | 99 | D.07.02.01.44 | Przymocowanie tarcz znaków drogowych odblaskowych do gotowych słupków – znaki z demontażu | szt. | 2 |  |  |
| 37 | 100 | D.07.01.01.11 | Oznakowanie poziome jezdni farbami – linie ciągłe malowane mechanicznie | m2 | 18,0 |  |  |
| 38 | 101 | D.07.01.01.12 | Oznakowanie poziome jezdni farbami – linie przerywane malowane mechanicznie | m2 | 0,96 |  |  |
| 39 | 102 | D.07.01.01.13 | Oznakowanie poziome jezdni farbami – linie na skrzyżowaniach malowane ręcznie | m2 | 5,28 |  |  |
| 40 | 103 | D.07.01.01.71 | Usunięcie starego oznakowania poziomego – zamalowanie linii farbami | m2 | 1,64 |  |  |
|  |  | D.08.00.00 | ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 41 | 104 | D.08.01.01.11 | Ustawienie krawężników betonowych 15x30 cm z wyk. ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej | m | 8,2 |  |  |
|  |  | D.10.00.00 | INNE ROBOTY |  |  |  |  |
| 42 | 105 | D.10.07.01.11 | Wykonanie nawierzchni żwirowej grubości 10 cm na zjazdach gospodarczych | m2 | 446,0 |  |  |
| 43 |  |  | DODATKOWE ELEMENTY ULIC |  |  |  |  |
| 44 |  |  | Znaki kierunku i miejscowości | szt. | 2,0 |  |  |
| 45 |  |  | Znaki ostrzegawcze | szt. | 2,0 |  |  |
| 46 |  |  | Bariera ochronna | m² | 12,0 |  |  |
| 47 |  |  | Przejścia dla pieszych | m² | 20,0 |  |  |
| Razem: |  |
| Podatek VAT: |  |
| Ogółem: |  |
| Słownie: |

Sporządził: