| Nr. | Nazwa | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Prace związane z kształtowanie terenu 1.1. Wycinka drzew i krzewów |
| 1 | KNR 2-01 109-6 Ręczne ścinanie i karczowanie krzaków i poszycia rzadkiego | ha | 0,020 |
| 2. Wytyczenie i wykonanie ścieżek i placyków wypoczynkowych 2.1. Ścieżki "starobruk" |
| 2 | KNR 2-01 119-3 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (17,84+20,31+24,97+9,39+15,51+21,91+22,0+8,37+20,41+8,82+2,31+2,05+2,19+4,02+3,0+1,0+2,0+27,09+13, 47+23,15+24,47+22,93+1,07+28,09+19,06+24,01+20,94+10,58+40,31+54,67+8,13+4,52+7,68+5,56+20,97+24 0,667 ,90+14,52+(5,0+0,16*2)*4+10,0*3+21,52+3,0*4)/1000 0,6 | km | 0,667 |
| 3 | KNR 2-01 121-2 ha Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta (94,47+34,30+260,69+9,11+109,84+24,61+3,04*4+7,34*3+27,87+19,96)/10000 0,062 | ha | 0,062 |
| 4 | KNNR 6 101-2 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, kat.gruntu II-IV 587,160 94,47+34,30+260,69+9,11+109,84+24,61+3,04*4+7,34*3+19,96 | m2 | 587,160 |
| 5 | KNNR 6 404-2 m Obrzeża betonowe o wym.20x6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem 17,84+20,31+24,97+9,39+15,51+21,91+22,0+8,37+20,41 160,710 8,82+2,31+2,05+2,19+4,02+3,0+1,0+2,0 25,390 27,09+13,47+23,15+24,47+22,93+1,07+28,09+19,06+24,01+20,94+10,58+40,31+54,67+8,13+4,52 322,490 7,68+5,56 13,240 20,97+24,90+14,52 (5,0+0,16*2)*4 60,390 (5,0+0,16*2)*4 21,280 10,0*3+21,52+3,0*4 63,520 | m | 667,020 |
| 6 | KNNR 6 112-5 m2 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 587,160 |
| 7 | KNNR 6 502-1 m2 Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk szarej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (17,84+20,31+24,97+9,39+15,51+21,91+22,0+8,37+20,41+8,82+2,31+2,05+2,19+4,02+3,0+1,0+2,0+27,09+13, 47+23,15+24,47+22,93+1,07+28,09+19,06+24,01+20,94+10,58+40,31+54,67+8,13+4,52+7,68+5,56+20,97+24,90)*0,20 113,540 | m2 | 113,540 |
| 8 | KNNR 6 502-1 Chodniki z kostki brukowej betonowej starobruk kolorowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem (94,47+34,30+260,69+9,11)-113,54 285,030 109,84+24,61+3,04*4+7,34*3+19,96 188,590 | m2 | 473,620 |
| 9 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 587,16*0,20+9,0*0,30 120,132 | m3 | 120,132 |
| 10 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 125,706 |
| 2.2. Ścieżki "Stópki"1 |
| 11 | KNNR 1 306-1 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.4 m, kat.gruntu I-II 39+41+17+32+10+10+11+4+2 166,00 | dół | 166,000 |
| 12 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Ułożenie odlewów betonowych "stópek" na podsypce piaskowej | kpl | 166,000 |
| 13 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 0,60*0,35*0,05*166 1,743 | m3 | 1,743 |
| 14 | KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 1,743 |
| 2.3. Wzorek z kostki betonowej starobruk na trawniku |
| 15 | KNR 2-01 119-3 km Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym (2,75+1,44+3,38+1,65+1,10+8,21+4,0+6,44+7,57+3,57+4,60+3,41+3,0+2,42+1,14+2,54+5,60+3,0+4,79+2,48+ 2,01+1,25+0,37+0,35)/1000 0,077 | km | 0,077 |
| 16 | KNR 2-31 401-1 m Rowki wykonane ręcznie pod wzorek 2,75+1,44+3,38+1,65+1,10 10,320 8,21+4,0+6,44+7,57+3,57+4,60+3,41+3,0+2,42+1,14+2,54+5,60+3,0+4,79+2,48+2,01+1,25+0,37+0,35 66,750 | m | 77,070 |
| 17 | KNNR 6 112-5 Podbudowy z kruszyw naturalnych warstwa górna, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm (2,75+1,44+3,38+1,65+1,10)*0,10 1,032 (8,21+4,0+6,44+7,57+3,57+4,60+3,41+3,0+2,42+1,14+2,54+5,60+3,0+4,79+2,48+2,01+1,25+0,37+0,35)*0,20 13,350 | m2 | 14,382 |
| 18 | KNNR 6 502-1 Wzorek z kostki brukowej betonowej kolorowej gr.6 cm na podsypce piaskowej, wypełnienie spoin piaskiem [RMS= | m2 | 14,382 |
| 19 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk. koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl. do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj. hwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 14,382*0,20m32,876 2,876 | m3 | 2,876 |
| 20 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 2,876 |
| 3. Wykonanie nawierzchni na plac zabaw 3.1 Nawierzchnia syntetyczna |
| 21 | KNR 2-01 121-2 ha Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta (78,93+32,10+157,18+76,53)/10000 0,034 | ha | 0,034 |
| 22 | KNR 2-31 101-1 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, głębokość 20 cm, grunt kat.I-IV 78,93+32,10+157,18+76,53+36,87 381,610 | m2 | 381,610 |
| 23 | KNR 2-31 101-2 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników mechanicznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-IV [RMS=4] | m2 | 381,610 |
| 24 | KNR 2-31 103-1 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II | m2 | 381,610 |
| 25 | KNR 2-31 104-3 m2 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, gr.warstwy po zagęszczeniu 10 cm | m2 | 381,610 |
| 26 | KNR 2-31 104-4 m2 Warstwy odsączające na poszerzeniach, zagęszczenie mechaniczne, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.10 cm [RMS=5] | m2 | 381,610 |
| 27 | KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu | m2 | 381,610 |
| 28 | KNR 2-31 109-3 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy warstwa dolnej pow. 15 cm po zagęszczeniu [RMS=3] | m2 | 381,610 |
| 29 | KNR 2-31 109-3 Podbudowy betonowe bez dylatacji, gr.warstwy po zagęszczeniu 12 cm | m2 | 381,610 |
| 30 | KNR 2-31 109-4 Podbudowy betonowe bez dylatacji, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.12 cm [RMS=3] | m2 | 381,610 |
| 31u | Kalkulacja indywidualna 12-1 Nawierzchnia poliuretanowo-gumowa w elementach 500x500mm montowana mechanicznie kołkami d:15mmx95mm | m2 | 381,610 |
| 32 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 381,61*0,40 152,644 | m3 | 381,610 |
| 33 | KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 381,610 |
| 34 | KNR 2-31 401-1 m Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe 20x20 cm, grunt kat.I-II 18,14+33,61+11,91+4,81+33,04+49,63 151,140 | m | 381,610 |
| 35 | Kalkulacja indywidualna 5-1 m Palisada z koków drewnianych | m | 381,610 |
| 3.2. Nawierzchnia z piasku |
| 36 | KNR 2-01 121-2 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych – koryta (67,44+60,92)/10000 0,013 | ha | 0,013 |
| 37 | KNNR 6 103-1 m2 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, kat.gruntu II-IV 67,44+60,92 128,360 | m2 | 128,360 |
| 38 | KNNR 6 101-6 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 30 cm, kat.gruntu I-II | m2 | 128,360 |
| 39 | KNR 2-31 114-5 m2 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu | m2 | 128,360 |
| 40 | KNR 2-31 201-1 m2 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, gr.warstwy 10 cm po zagęszczeniu | m2 | 128,360 |
| 41 | KNR 2-31 201-2 m2 Nawierzchnie gruntowe z mieszanek piaszczysto-gliniastych - grunt rodzimy piaszczysty, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy pow. 10 cm po zagęszczeniu [RMS=3] | m2 | -128,360 |
| 42 | KNR 2-31 105-3 m2 Nawierzchnia piaskowa zagęszczana mechanicznie, gr.warstwy po zagęszczeniu 3 cm | m2 | 128,360 |
| 43 | KNR 2-31 105-4 m2 Nawierzchnia piaskowa zagęszczana mechanicznie, każdy dalszy 1 cm gr.warstwy po zagęszczeniu pow.3 cm [RMS=7] | m2 | 128,360 |
| 44 | KNR 2-01 211-1 m3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 128,36*0,30 38,508 | m3 | 38,508 |
| 45 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 38,508 |
| 3.3. Nawierzchnia asfaltowa |
| 46 | KNR 2-01 121-2 ha Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta (74,31+23,83)/10000 0,010 | ha | 0,010 |
| 47 | KNR 2-31 101-5 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, głębokość 20 cm,grunt kat.I-II 74,31+23,83 98,140 | m2 | 98,140 |
| 48 | KNR 2-31 101-6 m2 Koryta wykonywane na całej szerokości jezdni i chodników ręcznie, każde dalsze 5 cm głębokości pow.20 cm, grunt kat.I-II [RMS=25] | m2 | 98,140 |
| 49 | KNR 2-31 103-1 Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni wykonywane ręcznie, grunt kat.I-II | m2 | 98,140 |
| 50 | KNR 2-31 114-5 Podbudowy z kruszyw łamanych, warstwa dolna o gr.15 cm po zagęszczeniu | m2 | 98,140 |
| 51 | KNR 2-31 114-6 Podbudowy z kruszyw łamanych, każdy dalszy 1 cm gr. warstwy dolnej pow. 15 cm o zagęszczeniu | m2 | 98,140 |
| 52u | KNNR 6 308-1 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy wiąŜącej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodami samowyład.5-10 t | m2 | 98,140 |
| 53u | KNNR 6 309-2 Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych standard I, grubość warstwy ścieralnej po zagęszczeniu 4 cm, transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t | m2 | 98,140 |
| 54 | KNR 2-01 211-1 m3 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 98,14*0,45 44,163 | m3 | 44,163 |
| 55 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 44,163 |
| 4. Wykonanie ściany żelbetowej do garfitii |
| 56 | KNR 2-01 317-1 Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi i kolektory w gruntach suchych, z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcznym gł.wykopu do 1.5m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II (9,83+9,95)*1,0*1,10 21,758 | m3 | 21,758 |
| 57u | KNR 2-02 207-2 Ściany Żelbetowe proste o grubości 8 cm, o wysokości do 4 m z betonu B-20 (9,83+9,95)*3,70 73,186 | m2 | 73,186 |
| 58 | KNR 2-02 207-7 Ściany Żelbetowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy gr. ścian [RMS=12] | m2 | 73,186 |
| 59u | KNR 2-02 290-2 Zbrojenie (przygotowanie i montaż zbrojenia) konstrukcji Żelbetowych elementów budynków i budowli prętami stalowymi okrągłymi Żebrowanymi fi do 7mm 73,186/0,20*2*0,8 649,892 | kg | 649,892 |
| 60u | KNR 2-02 603-9 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - pierwsza warstwa (9,83+9,95)*1,10*2 43,516 | m2 | 43,516 |
| 61u | KNR 2-02 603-10 Izolacja przeciwwilgociowa pionowa z dwóch warstw roztworu asfaltowego wykonana na zimno - następna warstwa | m2 | 43,516 |
| 62 | KNR 2-01 320-1 Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych gł.wykopu do 1.5 m, szer.0.8-1.5 m, kat.gruntu I-II 21,758-(9,83+9,95)*0,20*1,10 21,758 - 4,352 | m3 | 17,406 |
| 63 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III | m3 | 17,406 |
| 64 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 17,406 |
| 5. Wykonanie nasadzeń drzew i krzewów |
| 65 | KNR 2-21 301-5 [R=0,955] Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat.I-II z zaprawą całkowitą dołów o średnicy i głębokości 0.5 m 1+3+16+7+46+28+27+14+2+6+4+1+8+1+3+4+9+12+6+9+3+3+2+5+1+3+7+6+1+10+20+21+8+23+5+10+3+13 +57+1+39+99+14+6+5+21+30+10+4+9+19+3+23+9+22+74+26+30+60+46 958,000 | szt. | 958,000 |
| 66 | Kalkulacja indywidualna 4-1 Misa i wyściółka wokół posadzonych roślin z rozdrobnionej kory sosnowej | szt. | 958,000 |
| 67 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodam samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 0,50*0,50*0,50*958 19,750 | m3 | 119,750 |
| 68 | KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 119,750 |
| 6.Trawniki |
| 69 | KNR 2-01 505-4 Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego mechaniczne, kat.gruntu I-III 4811,68 | m2 | 4811,680 |
| 70 | KNR 2-21 207-1 [R=0,955] Orka gleby glebogryzarką przyczepną, grunt kat.I-II 4811,68/10000 0,481 -(615,30+0,60*0,35*166+14,382+344,74+128,36+98,14+(9,83+9,95)*0,20+164,0+312,0)/10000 -0,172 | ha | 0,309 |
| 71 | KNR 2-21 213-1 [R=0,955] Ręczne rozrzucanie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim, gr.warstwy 2 cm | ha | 0,309 |
| 72 | KNR 2-21 404-3 [R=0,955] Wykonanie trawników parkowych siewem z nawożeniem, grunt kat.I-II | ha | 0,309 |
| 7. Wyposażenie 7.1. Fontanna |
| 73 | KNR 2-02 205-1 Płyty fundamentowe Żelbetowe z betonu B-20 | m3 | 2,512 |
| 74 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Fontanna d:360cm, h=37,5cm, waga 1200kg | kpl. | 1,000 |
| 75 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-II | m3 | 2,512 |
| 76 | KNR 2-01 214-3 m3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 2,512 |
| 7.2. Place zabaw |
| 77 | KNR 2-01 312-6 Wykopanie dołów o powierzchni dna do 0.2 m2 i głębokości do 0.7 m, kat.gruntu III | dół | 46,000 |
| 78 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Bujak - koniczynka 0,80x0,80x0,60m | kpl | 1,000 |
| 79 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Bujak - słonik 0,80x0,40x0,60m | kpl | 1,000 |
| 80 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Huśtawka - ważka 3,0x0,40x0,60m | kpl | 1,000 |
| 81 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Huśtawka podwójna z drabinkami 4,0x1,70x2,0m | kpl | 1,000 |
| 82 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Pawilon ze zjeżdżalnią 7,70x4,30x3,50m | kpl | 1,000 |
| 83 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Wieża ze ściana do wspinaczki 4,0x3,50x2,50 | kpl | 1,000 |
| 84 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Piaskownica - statek 6,20x2,70x0,70m | kpl | 1,000 |
| 85 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Równoważnia szczebelkowa 2,50x1,0x0,80m | kpl | 1,000 |
| 86 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 0,50*0,50*0,50*46 5,750 | m3 | 5,750 |
| 87 | KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za każde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 5,750 |
| 7.2 Alejki |
| 88 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Ławka metalowo - drewniana dł. 180cm, szer. 56cm i wysokości 77cm | kpl | 26,000 |
| 89 | Kalkulacja indywidualna 1-1 Kosze metalowo - drewniane na odpatki wys. 100cm, d:39cm V=35dm3 | kpl | 13,000 |
| 90 | KNR 2-01 211-1 Roboty ziemne wyk.koparkami w ziemi uprzednio zmagazynowanej w hałdach, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odl.do 1.0 km - koparki przedsiębierne o poj.chwytaka 0.15 m3, kat.gruntu I-III 0,40*0,40*0,60*13 1,248 | m3 | 1,248 |
| 91 | KNR 2-01 214-3 Nakłady uzupełniające do tablic 0201-0213 - przewóz samochodami samowyładowczymi - za kaŜde dalsze rozpoczęte 0.5 km ponad 1 km po drogach utwardzonych, kat.gruntu I-II [S=8] | m3 | 1,248 |