RG.3410/16/2009

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP

na

dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

Zatwierdził :

Wójt Gminy

Anna Bogucka

Czyżew   dn. 02.08.2010 r.

Instrukcja  dla oferentów

I. Zamawiający  :   Gmina Czyżew - Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Tel /fax  (086) 2755036       NIP   722 – 159 – 05 – 41

Zaprasza do złożenia  ofert w  przetargu nieograniczonym na dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39 i nast. Ustawy Prawo Zamówień Publicznych, o wartości  szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r.      Nr  223, poz. 1655 ze zm.)

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 224 , poz. 1796 )

III. Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

Przedmiot zamówienia stanowi zakup 1 (jednej) sztuki fabrycznie nowego, wyprodukowanego w 2010 roku ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z wyposażeniem przeznaczonego docelowo dla OSP w Czyżewie – Osadzie. Pojazd powinien być przystosowany do przewozu sześciu osób łącznie z kierowcą i musi spełniać wymagania polskich przepisów w szczególności wymagań dotyczących pojazdów specjalnych wg. ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005 r. Nr 108 poz. 908 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2009 r. Nr 178 poz.1380 z późn. zm.) i posiadać wymagane prawem homologacje i certyfikaty.

Opis minimalnych wymagań technicznych oraz wymaganych elementów wyposażenia:

WYMAGANIA PODSTAWOWE

Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych.

1) Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydane przez polską jednostkę certyfikującą ważne na dzień składania oferty.

2) Samochód musi posiadać świadectwo homologacji podwozia ważne na dzień składania oferty.

PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE

- Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do  akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 18 000kg. Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną, określona w świadectwie homologacji typu, a maksymalną masą rzeczywistą  pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%.

- Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m.

- Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min.340 KM.

PODWOZIE Z KABINĄ

- Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010.

Samochód wyposażony w podwozie drogowe  w układzie napędowym 4x4 –uterenowiony

- Samochód  wyposażony w system: -ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania).

- Samochód wyposażony w Immobilizer.

- Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający  normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin.

- Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji.

- Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów.

- Zawieszenie osi  tylnej: mechaniczne ,resory  paraboliczne, amortyzatory teleskopowe,   stabilizator  przechyłów. Dopuszcza się zastosowanie tylnego zawieszenia-pneumatycznego.

- Kabina  fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem  do kierunku jazdy),  wyposażona w :

- indywidualne oświetlenie  do czytania mapy dla pozycji dowódcy

- niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku

-reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz  kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony

-klimatyzację

-zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu  dachu kabiny

-elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy

-elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy

-lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne)

-lusterko rampowe-krawężnikowe  z prawej strony

-lusterko rampowe-dojazdowe, przednie

-wywietrznik dachowy

-lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu

- Dopuszcza się  zawieszenie kabiny-pneumatyczne

- Kabina wyposażona dodatkowo:

- w  uchwyty na 4 aparaty  oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń.

- odblokowanie każdego aparatu indywidualnie

- dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu.

- Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia.

- Poręcz do trzymania

- W kabinie kierowcy  zamontowane następujące urządzenia:

- radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu.

-radio z odtwarzaczem CD

-podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek.

- Pojazd  wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych.

- Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi  umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu  pojazdu.

- Lampa zespolona – osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym

-dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu.

-oraz „fala świetlna” umieszczona na tylnej ścianie nadwozia

- Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego

- Moc alternatora i pojemność akumulatorów  zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej.

- Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V

- Instalacja elektryczna  wyposażona w główny wyłącznik prądu.

- Pojazd  wyposażony w zewnętrzne złącze do  ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po  lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy) 16A,20-24V. Złącze samorozłączalne-w momencie rozruchu silnika

- Pojazd  wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania).

- Pojazd  wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy

- Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu.

- Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze  od – 25 0C do + 50 0C.

- Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny

- Pojazd  wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym.

- Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych.

- Pełnowymiarowe koło zapasowe na wyposażeniu pojazdu. Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe.

- Kolory samochodu:

- elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym,

- błotniki i zderzaki – w kolorze białym,

- żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium

- kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000.

ZABUDOWA POŻARNICZA

- Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone, anodowaną blachą aluminiową. Zabudowa  umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem  wymagań ergonomii. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję.

- Maksymalna wysokość całkowita pojazdu – 3500 mm

- Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej  półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850 mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850 mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających  łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy.

- Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze

- Szuflady i wysuwane tace  automatycznie ,blokują się w pozycji wsuniętej  i całkowicie wysuniętej  i posiadają  zabezpieczenie  przed całkowitym wyciągnięciem

- Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej, powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze.

- Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb

- Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego

- Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac,  tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach.

- W nadwoziu, montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi

- Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję

- Dach zabudowy  wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego.

- Balustrada ochronna boczna dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub  barierka rurowa  , o wysokości min 80mm

- Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200 x 450 x 270 mm

- Pojazd  posiada  drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych,   umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie

- Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi  kabiny w wykonaniu antypoślizgowym

- Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej  wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki.

- W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek.

- Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy.

- Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności.

- Pojazd  posiada oświetlenie powierzchni dachu

- Oświetlenia włączane z przedziału autopompy

- Zbiornik wody o pojemności min: 5  m 3, wykonany  z  materiałów kompozytowych

- Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy

- Zbiornik  wyposażony w  falochrony i posiada właz rewizyjny.

- Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady  (2 x 75)

- Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito

- Zbiornik wyposażony  w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania.

- Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika

- Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego.

- Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym,  możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu.

- Układ wodno-pianowy  wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy         autopompy-sterowanie ręczne

- Autopompa  zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym podnoszoną klapą

- Dopuszcza się   zamykanie drzwiami żaluzjowymi

- Autopompa dwuzakresowa ze stopniem  wysokiego ciśnienia

-wydajność , min. 3200 l/min, przy ciśnieniu  8 bar i głębokości ssania 1,5m,

-na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność ,  min. 250l /min przy ciśnieniu  40 bar,

- Autopompa  umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum:

-czterech  nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach.

- linii szybkiego natarcia,

- działka wodno – pianowego.

-zraszaczy

- Autopompa  umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu.

- Autopompa  wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody:

- z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek.

- z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek.

- Autopompa  wyposażona w  układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy

- Na wlocie ssawnym autopompy,  zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy.

- W przedziale autopompy  znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy:

-manowakuometr,

-manometr niskiego ciśnienia,

-manometr wysokiego ciśnienia

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku,

-regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu,

-wyłącznik silnika pojazdu,

-kontrolka  ciśnienia oleju i   temperatury cieczy chłodzącej silnik

-kontrolka włączenia autopompy,

-licznik motogodzin-pracy autopompy

-schemat układu wodno-pianowego

- W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe:

-kontrolka włączenia autopompy

-manometr niskiego ciśnienia,

-wskaźnik poziomu wody w zbiorniku,

-wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku

- Przedział pracy autopompy  wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym,

- Przedział pracy autopompy  ogrzewany, niezależnie  od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy  wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 0 C, działający niezależnie od pracy silnika.

- Montaż sterowania ogrzewaniem, z  kabiny kierowcy.

- Układ wodno-pianowy  zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były  nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m.

- Wszystkie elementy układu wodno-pianowego, odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów.

- Konstrukcja układu wodno-pianowego  umożliwia jego całkowite odwodnienie.

- Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka  2400 l /min,  przy podstawie działka  zamontowany zawór odcinający.

- Dopuszcza się zastosowanie  zaworu odcinającego  ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym

- Samochód  wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia  wody oraz piany.

- Linia szybkiego natarcia  umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża.

- Zwijadło  wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła.

- Pojazd wyposażony w układ zraszaczy do ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych

- Instalacja układu zraszaczy powinna być wyposażona w zawory odcinające

-montaż sterowania zraszaczami (załączanie pneumatyczne, ze sterowaniem elektrycznym) z kabiny kierowcy

- Pojazd  wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z  najaśnicami o mocy 2000 W (2 x 1000W) i agregatem prądotwórczym o mocy min 2,2 kVa

- wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra

-  mostek  z reflektorami,  obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej 0º -135º - w obie strony

- głowica masztu  ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony

- sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą  kąta  pochylenia głowicy  odbywa się z poziomu ziemi.

- stopień ochrony minimum IP55

- automatyczna funkcja złożenia masztu

- złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania

- w kabinie  znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu

- maszt montowany w jednym ze schowków

WYPOSAŻENIE

- Na pojeździe   zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr V-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”

- Samochód należy wyposażyć w:

- 2 aparaty oddechowe 1 butlowe typu AuerAirGO z butlą stalową lub równoważne

- zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną

- światła dalekosiężne zamontowane z przodu

- zestaw ratownictwa ekologicznego do prac z agresywnymi cieczami (maty sorpcyjne,  sorpcyjne rękawy, sorpcyjne poduszki, pasta uszczelniająca, worki na odpady, naklejki ostrzegawcze, rękawice ochronne, beczka o pojemności 60l z UN Kodem

OZNACZENIE

Umieszczenie na obu drzwiach kabiny na białym tle kolorowych znaków graficznych emblematu Unii Europejskiej oraz znaku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wraz z informacją „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Wykonane oznaczenie musi spełniać wymogi aktualnych „Wytycznych dotyczących promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”.

OGÓLNE

- Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006”  z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia.

- Gwarancja:

Na podwozie samochodu min. 24 miesiące

Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące

Na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – min. 12 miesięcy

Oznaczenie przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

34.14.42.10-3 Wozy strażackie

42.41.53.20-7 Wyposażenie pojazdów ratowniczych

Odbiór pojazdu przez przedstawicieli Zamawiającego nastąpi z siedziby lub z zakładu montażowego Wykonawcy zamówienia. Wykonawca zobowiązany będzie zawiadomić Zamawiającego o miejscu i terminie odbioru pojazdu, z wyprzedzeniem co najmniej 5 dni roboczych, przedkładając dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym fakturę pro forma, kartę pojazdu, świadectwa homologacji.

Wykonawca podczas odbioru zobowiązany będzie do nieodpłatnego przeszkolenia teoretycznego i praktycznego przedstawicieli OSP w Czyżewie w zakresie obsługi.

Wykonawca przekazując samochód przekaże Zamawiającemu wszelkie dokumenty pojazdu w tym fakturę właściwą, dokument wydany przez uprawnioną instytucję potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także dokumenty gwarancyjne.

Przedmiot zamówienia winien stanowić własność Wykonawcy, być wolny od wad prawnych oraz praw osób trzecich, nie może toczyć się żadne postępowanie, którego przedmiotem jest pojazd, nie może stanowić on również przedmiotu zabezpieczenia.

Rozliczenie finansowe:

Rozliczenie między Zamawiającym a Wykonawcą zostanie dokonane w złotych polskich (PLN).

Podstawą zapłaty będzie protokół zdawczo-odbiorczy pojazdu sporządzony przez przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego oraz prawidłowo wystawiona faktura VAT, zgodnie z pkt. 12 podp. 1 SIWZ.

Płatność, w wysokości zgodnej z wybraną ofertą, zostanie dokonana przelewem na wskazany w fakturze rachunek bankowy Wykonawcy.

Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia co najmniej 30 dniowego terminu płatności faktury.

Informacje dodatkowe :

1. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych , wariantowych i nie będzie

wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa Zamówień Publicznych .

3. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

4. Zamówienie ma być dofinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013.

IV. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy do 31.01.2011r.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- posiadania wiedzy i doświadczenia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie wykonał min. 2 dostawy ciężkich lub średnich samochodów ratowniczo-gaśniczych o wartości co najmniej 600.000 zł brutto każda,

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia – na potwierdzenie spełnienia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej – na potwierdzenie spełnia warunku Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty .

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły (spełnia/nie spełnia)

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów a następnie dokona sprawdzenia warunków według zasady spełnia/nie spełnia co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i  dokumentów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

- w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy złożyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ):

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu)]

- Wykaz wykonanych w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, dostaw stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców – wykaz należy złożyć zgodnie z załącznikiem nr 4 do SIWZ (Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni złożyć jeden wykaz).

- Dokumenty potwierdzające że dostawy zostały wykonane należycie.

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3

- Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert; osoby fizyczne przedkładają oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zmówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że  wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie,  odroczenie lub  rozłożenie na raty zaległych płatności, lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej  niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia - przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert

- Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej, wykonawca winien złożyć w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczącego niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy Pzp, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym, że w przypadku, gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeń – zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem samorządowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób.

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 5-7 i 9 przedkłada dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, albo że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu – wystawione nie wcześniej niż 3 mies. przed upływem terminu składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert;

natomiast zamiast dokumentu o którym mowa w pkt 8 – składa zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

- Jeżeli w kraju pochodzenia osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w ust. 1 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia dla danego rodzaju dokumentu.

- w celu potwierdzenia, ze oferowane dostawy odpowiadają wymaganiom określonym przez zamawiającego wykonawca składa następujące dokumenty

- Opis techniczny oferowanego samochodu – według załącznika nr 6 do SIWZ

- Świadectwo homologacji podwozia.

- Świadectwo dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej na terenie Polski zgodnie z rozporządzeniem MSWiA z dnia 20 czerwca 2007r (Dz.U. 2007.143.1002 ze zm.)

- Potwierdzenie wpłaty wadium

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres do korespondencji :

Gmina Czyżew - Osada

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

fax. 086 2755063

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest  Urszula Jankowska 862760535

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, udzieli wyjaśnień pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości 10.000,00 zł (słownie: dziesięć  tysięcy złotych 00/100)

Wadium może być wniesione w:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy       z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku wnoszenia wadium w pieniądzu, kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr 75 8747 0008 0000 0084 2000 0020 Bank Spółdzielczy w Czyżewie,                    a Wykonawca winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu.

W przypadku wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane, opatrzone pieczęciami imiennymi osoby upoważnionej i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane).

- Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru.

- W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe.

- Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez oferenta (osobę upoważnioną).

- Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Gminy Czyżew Osada ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia 16.08.2010 roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew - Osada

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa – dostawa samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Czyżew

Nie otwierać przed  16.08.2010r.”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Oferent może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Oferent ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Oferent nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Gminy w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin  składania ofert upływa dnia  16.08.2010 r. o godz. 10.00

Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu składania ofert o godz. 10.05

w siedzibie zamawiającego.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda zawarte w każdej ofercie informacje takie jak :

-  nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia .

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest rodzaj i zakres prac podanych w SIWZ w „Opisie przedmiotu zamówienia”

- Wykonawca określi cenę w PLN wraz z należnym podatkiem VAT (cena brutto).

- Cena oferty powinna zawierać wszystkie koszty związane z obowiązkami przyszłego wykonawcy, niezbędne do zrealizowania zamówienia

- Podana cena będzie obowiązująca w całym okresie obowiązywania umowy i nie będzie podlegała zmianom.

- Cenę ofertową należy podać z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku.

- Przyjętą przez Zamawiającego formą wynagrodzenia wykonawcy jest wynagrodzenie ryczałtowe.

- Cenę ryczałtową należy określić na podstawie dokumentacji przetargowej. W cenie ryczałtowej Wykonawca uwzględnia również wszelkie koszty wynikające z obowiązków Wykonawcy określonych w projekcie umowy, stanowiącym załącznik do SIWZ.

- Z uwagi na przyjęte wynagrodzenie ryczałtowe Zamawiający zastrzega, że wszelkie prace związane z realizacją niniejszego zamówienia, które dadzą się przewidzieć, a nie były uwzględnione w niniejszej SIWZ, Wykonawca winien wykonać w ramach oferowanej ceny ryczałtowej.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

- Oferty będą oceniane w odniesieniu do najkorzystniejszych warunków przedstawionych przez Wykonawców w zakresie każdego kryterium

- Oferta wypełniająca w największym stopniu wymagania określonego kryterium, otrzyma maksymalną ilość punktów.

- Pozostałym wykonawcom, spełniającym wymagania kryterialne przypisana zostanie odpowiednia mniejsza liczba punktów.

kryterium: Cena całości zamówienia – 100%

cena najniższa – 100 punktów

ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy

- O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu oferenta (-ów) i odrzuceniu    ofert (-y) Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta  z oferentem, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- Umowa zostanie zawarta w formie pisemnej, zgodnie z art. 94 Ustawy Prawo zamówień publicznych. O miejscu i dokładnym terminie zawarcia umowy zamawiający powiadomi niezwłocznie wybranego oferenta.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

XV. Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

Zamawiający nie wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

XVI.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr  5   do SIWZ.

XVII.  Środki  ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Zamawiający:	Gmina Czyżew – Osada, ul. Mazowiecka 34, 18 – 220 Czyżew

OFERTA

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia : dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

nazwa pojazdu ………………………………………

marka …………………………………..

model …………………………………..

typ …………………………………..

rok produkcji ……………………………

za cenę netto  ……………………………………………………………………………..zł

Podatek VAT ………% tj. ………………………………….zł

Cena brutto ………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji        w imieniu firmy jest: ……………………..............................................................................

Termin  płatności : ………….. dni (minimum 30 dni)

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia : ……………………. roku

Okres gwarancji : 	na podwozie samochodu  ……………………..

na nadwozie pożarnicze ……………………….

na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia ………………….

Inne : …………………………………………………………………

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- .………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………..

Następujące części zamówienia Wykonawca zamierza zlecić podwykonawcom :

| powierzane czynności | uwagi |
| --- | --- |

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik  nr  2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosownie do treści art. 44 w zw. z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 roku nr 223 poz. 1655 ze zm):

spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ( jeżeli ustawy

nakłaniają obowiązek posiadania takich uprawnień),

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

............................dn.......................                                 												……….......................................…………

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik  nr  3

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

OŚWIADCZAM, ŻE:

nie podlegam wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą dostawa specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm.)

............................dn.......................                                 												……….......................................…………

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ DOSTAW WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ (min. 2)

Oświadczam, że wykonałem następujące dostawy ciężkich samochodów ratowniczo – gaśniczych wartości min. 600.000 zł brutto

| Lp | Rodzaj i zakres dostaw(marka, model, typ) | Zleceniodawca | Miejsce wykonania dostawy | Okres realizacji | Wartość wykonanych dostaw |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

Do wykazu załączam dokumenty, iż dostawy te zostały wykonane należycie

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

załącznik nr 5

U M O W A nr …………./2010

Zawarta w dniu  …………….. 2010 r.  w  Czyżewie-Osadzie  pomiędzy

Gminą Czyżew-Osada  reprezentowaną przez :

Annę Bogucką – Wójta Gminy Czyżew Osada

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej-Zaremba

zwaną dalej  ,,Zamawiającym”

a ………………………………………………………………………………………………..

reprezentowanym przez :

……………………………………………………………………

Zwaną dalej   „Wykonawcą”

Po przeprowadzeniu przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego w którym złożona przez Wykonawcę oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, została zawarta umowa o następującej treści :

§ 1

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia Zamawiającemu dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Czyżewie – Osadzie, fabrycznie nowego ciężkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4, marki ………………, rok produkcji ……….., o parametrach technicznych i wyposażeniu zgodnym ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia oraz złożona oferta z dnia …………., które stanowią załącznik do niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wraz z pojazdem karty gwarancyjnej, instrukcji obsługi i innych dokumentów w języku polskim niezbędnych do zarejestrowania samochodu jako pojazd specjalny pożarniczy i poruszania się pojazdu po polskich drogach publicznych.

- Pojazd określony w pkt 1 spełnia wszystkie wymagania określone w polskich przepisach i normach wymagane do bezwarunkowego dopuszczenia pojazdu do ruchu po drogach publicznych.

- W zakres zamówienia wchodzi również przeszkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego.

§ 2

Termin wykonania zamówienia

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zamówienie w terminie do 31.01.2011r.

§ 3.

Wynagrodzenie

- Wykonawca otrzyma za wykonanie zamówienia zapłatę zgodną ze złożoną ofertą w kwocie: ……………….. zł brutto: (słownie: …………...........……………..............zł)

obejmującą cenę netto …………………….. zł (słownie:……………………………… …………………………………………..) oraz podatek VAT ……%, w kwocie …………….. zł (słownie: …………………………………………………………… zł )

- Cena umowna obejmuje wszystkie koszty i opłaty dodatkowe jakie Wykonawca poniesie w związku z wykonywaniem umowy.

- Cena ustalona w pkt. 1 jest niezmienna do zakończenia zadania objętego niniejszą umową.

- Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie za zrealizowaną dostawę  na podstawie bezusterkowego  protokółu odbioru oraz wystawionej faktury VAT.

- Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku VAT, posiada NIP  …………………, Regon  ………………………/

- Zamawiający upoważnia Wykonawcę do wystawienia faktury VAT bez jego podpisu.

- Należność Wykonawcy zostanie uregulowana przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia faktury.

- W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, Zamawiający ma prawo odmówić jej przyjęcia.

§ 4.

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się zrealizować przedmiot zamówienia zgodnie z warunkami Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, z należytą starannością, zgodnie z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, oraz postanowieniami umowy;

- Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą zobowiązanie wykonuje, jak również osób, którym wykonanie zobowiązania powierza, jak za własne działania lub zaniechanie.

- Wykonawca jest obowiązany odsunąć od wykonywania pracy każdą osobę, która przez swój brak kwalifikacji lub z innego powodu zagraża w jakikolwiek sposób należytemu wykonaniu umowy,

- Strony ustaliły, że wszelkiego rodzaju koszty wynikające z niniejszej umowy w szczególności koszty opłaty skarbowej obciążają Wykonawcę.

- Wykonawca, jako realizujący zamówienie w ramach projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew – Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem”, objętego wnioskiem Nr WND-RPPD.05.02.00-20-013/10 zakwalifikowanym do dofinansowania na podstawie Uchwały Nr 240/3734/10 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 13.07.2010 roku w sprawie wyboru do realizacji projektów z zakresu ochrony przyrody zgłoszonych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013, Osi Priorytetowej V. Rozwój infrastruktury ochrony środowiska, Działania 5.1 Rozwój regionalnej infrastruktury ochrony środowiska i Działania 5.2 Rozwój lokalnej infrastruktury ochrony środowiska, oświadcza, że:

- wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych niezbędnych do realizacji projektu pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew – Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. Zm.).

- został poinformowany w myśl art.24 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, że :

  - administratorem danych osobowych jest Gmina Czyżew – Osada

  - dane osobowe zbierane są w celu realizacji projektu pod nazwą „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew – Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013

  - ma prawo dostępu do swoich danych osobowych oraz ma możliwość ich poprawiania,

  - dobrowolnie podaje swoje dane osobowe,

  - informacje podane przeze Wykonawcę w dokumentach projektowych są prawdziwe.

§ 6.

Obowiązki Zamawiającego

Do obowiązków Zamawiającego należy:

  - Odebranie przedmiotu zamówienia w terminie nie dłuższym niż pięć dni roboczych od daty powiadomienia o gotowości przekazania pojazdu.

  - Zapłata umówionego wynagrodzenia.

§ 7.

Podwykonawstwo*

(* o ile zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy)

- Podwykonawstwo winno być przedmiotem umów zawieranych przez Wykonawcę   z Podwykonawcami. Podzlecenie jest ważne wyłącznie, jeśli jest pisemnym porozumieniem, w którym Wykonawca powierza wykonanie części swojej umowy stronie trzeciej.

- Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana, pod rygorem nieważności, zgoda Zamawiającego.

- Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na  zawarcie umowy.

- Zmiana podwykonawcy w trakcie realizacji umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą Zamawiającego.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za działania, uchybienia oraz zaniedbania swoich podwykonawców oraz ich przedstawicieli i pracowników, jakby były to działania, uchybienia lub zaniedbania Wykonawcy, jego przedstawicieli lub pracowników. Przekazanie w ramach podzlecenia jakiejkolwiek części zamówienia, nie zwalnia Wykonawcy z jego zobowiązań wynikających z umowy.

- Wszystkie umowy podzlecenia, zawierane przez Wykonawcę z Podwykonawcami, muszą zawierać postanowienie, uprawniające podwykonawcę do występowania do Zamawiającego o dokonanie bezpośredniej zapłaty faktur wystawionych Wykonawcy a nie zapłaconych przez niego w terminie ustalonym dla danej płatności, z załączeniem kopii niezapłaconej faktury i z powołaniem się na niniejsze postanowienie.

§ 8.

Odbiór

- Odbiór przedmiotu umowy będzie potwierdzony bezusterkowym protokółem zdawczo-odbiorczym sporządzonym i podpisanym przez upoważnionych przedstawicieli stron.

- Wykonawca zgłosi Zamawiającemu pojazd do odbioru z wyprzedzeniem minimum pięciu dni roboczych, przedkładając dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu, w tym fakturę pro forma, kartę pojazdu, świadectwa homologacji.

- Wraz z dostawą Wykonawca zobowiązany jest przekazać fakturę właściwą, dokument wydany przez uprawnioną instytucję potwierdzający zgodność pojazdu z wymaganiami określonymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych przeznaczonych dla jednostek ochotniczej straży pożarnej, a także dokumenty gwarancyjne.

- Data podpisania bezusterkowego protokołu zdawczo-odbiorczego będzie traktowana jako data realizacji dostawy.

- Protokół zdawczo - odbiorczy, o którym mowa w ust. 1 musi zawierać, co najmniej:

  - opis przedmiotu dostawy;

  - potwierdzenie ilościowego-jakościowego wyposażenia pojazdu;

  - datę sporządzenia protokołu oraz podpisy osób upoważnionych ze strony Zamawiającego  i Wykonawcy.

- Odbioru przedmiotu umowy z miejsca wskazanego przez Wykonawcę dokona Zamawiający na własny koszt i własne ryzyko w terminie 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez sprzedającego  gotowości przekazania samochodu.

- Z chwilą wydania przedmiotu umowy Zamawiającemu, przechodzą na niego wszelkie korzyści i obciążenia związane z jego utrzymaniem, jak również ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia.

- Szkolenie z zakresu obsługi podstawowej samochodu pożarniczego, nastąpi w terminie odbioru fizycznego w miejscu odbioru.

- Odbiór przedmiotu umowy zostaje dokonany, jeśli obie strony podpisały protokół zdawczo-odbiorczy bez zastrzeżeń.

§ 9.

Gwarancja i rękojmia

- Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości na przedmiot umowy. Okresy gwarancji wynoszą:

  - na podwozie samochodu – 24 miesiące,

  - na nadwozie pożarnicze –  24 miesiące,

  - na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia –  12 miesięcy.

licząc od dnia podpisania bezusterkowego protokółu zdawczo-odbiorczego.

    - Niezależnie od uprawnień wynikających z gwarancji, Zamawiającemu przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi.

    - Odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne dotyczy wad przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wad powstałych po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru i wygasa po upływie 1 roku od daty dokonania końcowego odbioru przedmiotu umowy.

    - W przypadku wystąpienia w okresie rękojmi i gwarancji wad w przedmiocie umowy Zamawiający niezwłocznie powiadomi o tym Wykonawcę, a ten zobowiązuje się  w terminie uzgodnionym z Zamawiającym do ich bezwzględnej i bezpłatnej wymiany.

    - W przypadku stwierdzenia ukrytych wad technicznych koszty napraw pokryje Sprzedający.

    - Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za szkody wyrządzone wskutek dostarczenia wadliwego sprzętu i urządzeń.

§ 10.

Kary umowne

- Strony ustalają, że w razie nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy będą mogły naliczyć następujące kary umowne.

- Za niedostarczenie w terminie określonym w § 2 przedmiotu umowy Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,1% wartości umowy brutto, o której mowa w § 3 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Strona odstępująca od umowy z własnej winy zobowiązana będzie zapłacić karę umowną w wysokości 10% wartości brutto umowy, określonej  w § 3 ust. 1, chyba że wykaże że odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które nie ponosi odpowiedzialności. Nie dotyczy to sytuacji określonych w art. 145 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- Wykonawca będzie mógł naliczyć Zamawiającemu odsetki ustawowe za każdy dzień zwłoki w zapłacie faktury.

- Jeżeli zwłoka w realizacji umowy będzie przyczyną utraty dotacji pozyskanych przez Gminę Czyżew – Osada na zadanie pn. „Przeciwdziałanie negatywnym skutkom zagrożeń w gminie Czyżew – Osada poprzez zakup specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem” ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu dodatkową karę w wysokości utraconej dotacji.

- W przypadku, o którym mowa w ust. 5. Zamawiający musi w sposób jednoznaczny udokumentować, iż jedyną przyczyną przepadku dotacji było opóźnienie Wykonawcy.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Zamawiającego z żądaniem zapłacenia kary.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w terminie 10 dni od daty wystąpienia przez Wykonawcę z żądaniem zapłacenia kary.

- Niezależnie od kar umownych strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych w przypadku gdy szkoda przekracza wysokość kar umownych.

§ 11.

Odstąpienie od umowy

W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy. Odstąpienie od umowy następuje przez pisemne oświadczenie woli Zamawiającego złożone Wykonawcy. Umowa ulega rozwiązaniu z dniem doręczenia Wykonawcy oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

§ 12.

Zmiany w umowie

- Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, mających na celu prawidłową realizację przedmiotu umowy, w zakresie: podwykonawstwa (o ile zostało przewidziane w ofercie Wykonawcy) – powierzenie podwykonawcom innej części zamówienia niż wskazana w ofercie Wykonawcy w uzasadnionym przypadku, za uprzednią zgodą Zamawiającego.

- Zmiana umowy, o której mowa w ust. 1 wymaga zgody obu stron i formy pisemnej pod rygorem  nieważności.

§ 13.

Postanowienia końcowe

- W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, przepisy Kodeksu Cywilnego, a do spraw procesowych przepisy Kodeksu postępowania cywilnego.

- Spory między stronami mogące wyniknąć z realizacji umowy rozstrzygać będzie Sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.

- Integralną częścią umowy Oferta  Wykonawcy obejmująca wszystkie składające się na nią dokumenty złożona w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.

- Umowę  sporządzono  w  czterech  jednobrzmiących  egzemplarzach, po dwa  egzemplarze  dla  każdej  ze  stron.

WYKONAWCA 						ZAMAWIAJĄCY

......................................					..........................................

.........................................

Skarbnik Gminy

(kontrasygnata)