Załącznik Nr 6 do SIWZ

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostawę specjalistycznego samochodu ratowniczo – gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP w Czyżewie – Osadzie oświadczamy, że oferujemy ciężki samochód ratowniczo-gaśniczy z wyposażeniem zgodnie z opisem zawartym w kolumnie 3 poniższej tabeli:

### Opis Techniczny

dla ciężkiego  samochodu ratowniczo – gaśniczego na podwoziu z napędem   4x4   dla OSP w Czyżewie – Osadzie:

| L.P | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMIAWIAJĄCEGO określone w SIWZ | OPIS TECHNICZNY OFEROWANEGO POJAZDU ORAZ WYPOSAŻENIA |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| I. | WYMAGANIA PODSTAWOWE | Nazwa pojazdu: ………………………………………… Marka: …………………………………………………… Model: …………………………….……………………... Typ: ………………………………..……………………… |
| 1.1 | Pojazd powinien spełniać wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym zgodnie z Ustawą „Prawo o ruchu drogowym” z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych | Spełnia* / nie spełnia* |
| 1.2 | Samochód musi posiadać świadectwo dopuszczenia wyrobu, do stosowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej wydany przez polską jednostkę certyfikującą. Świadectwo ważne na dzień składania ofert. | (należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty) |
| 1.3 | Samochód musi posiadać aktualne świadectwo homologacji podwozia na dzień składania ofert . | ( należy wskazać dane identyfikacyjne dokumentu: nr, datę wydania, nazwę organy/podmiot, który je wydał – kopię dokumentu dołączyć do oferty): |
| II. | PARAMETRY TECHNICZNO – UŻYTKOWE |  |
| 2.1 | Dopuszczalna masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo-gaśniczej (pojazd z załogą ,pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć: - 18 000kg | Masa całkowita oferowanego pojazdu (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem): ………………… kg |
| 2.2 | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną, określona w świadectwie homologacji typu, a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu, nie powinna być mniejsza niż 3%. | Rezerwa masy liczona jako różnica pomiędzy technicznie dopuszczalną masą całkowitą maksymalną, określona w świadectwie homologacji typu, a maksymalną masą rzeczywistą pojazdu: ……… % |
| 2.3 | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania – maks. 18m | Maksymalna zewnętrzna obrysowa średnica zawracania: …………… m |
| 2.4 | Samochód wyposażony w silnik wysokoprężny o mocy min. 340 KM | rodzaj silnika:……………………………………………. moc silnika: …………… KM |
| III. | PODWOZIE Z KABINĄ |  |
| 3.1 | Samochód fabrycznie nowy, rok produkcji 2010 | Rok produkcji: …………………………… |
| 3.2 | Samochód wyposażony w podwozie drogowe w układzie napędowym 4x4 – uterenowiony z : -z przekładnią rozdzielczą z możliwością wyboru przełożeń szosowych i terenowych -blokadą mechanizmu różnicowego tylnego mostu -z blokadą mechanizmu różnicowego przedniego mostu -dopuszcza się możliwość odłączania napędu osi przedniej | układ napędowy: ….. x …… ………………………………….. przekładnia rozdzielczą z możliwością*/bez możliwości* wyboru przełożeń szosowych i terenowych, blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu: posiada*/nie posiada*, blokada mechanizmu różnicowego przedniego mostu: posiada*/nie posiada*, możliwość odłączania napędu osi przedniej: posiada*/nie posiada*, |
| 3.3 | Samochód wyposażony w system: - ABS (układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania); Samochód wyposażony w Immobilizer. | układ zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania: posiada* /nie posiada*,………………(podać skrót nazwy) Immobilizer: posiada*/nie posiada* |
| 3.4 | Samochód wyposażony w silnik o zapłonie samoczynnym spełniający normę emisji spalin- Euro 5. Dopuszcza się technologię SCR, z użyciem płynu AdBlue lub technologię AGR z systemem zewnętrznym recyrkulacji spalin. | Norma emisji spalin Euro 5: spełnia*/nie spełnia* Opis (i nazwa) zastosowanej technologii: …………………………………. ……………………………………………………………………………… |
| 3.5 | Zawieszenie mechaniczne pojazdu powinno wytrzymywać stałe obciążenie masą całkowitą maksymalną bez uszkodzeń w zakładanych warunkach eksploatacji. Zawieszenie osi przedniej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Zawieszenie osi tylnej: mechaniczne ,resory paraboliczne, amortyzatory teleskopowe, stabilizator przechyłów. Dopuszcza się zastosowanie tylnego zawieszenia-pneumatycznego | Spełnia*/nie spełnia* określone warunki zawieszenia pojazdu. Zawieszenie tylnego mostu (określić sposób zawieszenia): …………………………………………………………………………….… …………………………………………………………………………… |
| 3.6 | Kabina fabrycznie jednomodułowa czterodrzwiowa dostarczona z podwoziem, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy), Kabina wyposażona w : - indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy - niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku - reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony. Dopuszcza się zawieszenie kabiny-pneumatyczne | Opis kabiny: ……………………………………...……………………………. Układ miejsc w kabinie: …………..……… sposób zamontowania siedzeń: ……………………………………………………………………..…. Indywidualne oświetlenie do czytania mapy dla pozycji dowódcy: posiada*/nie posiada*, Niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku: posiada*/nie posiada*, Reflektor pogorzeliskowy na zewnątrz kabiny z gniazdem elektrycznym z prawej strony: posiada*/nie posiada*, Zawieszenie kabiny: …………………………..…………..(wskazać jakie); |
| 3.7 | Kabina wyposażona w: -klimatyzację -zewnętrzną osłonę przeciwsłoneczną z przodu dachu kabiny -elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy -elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy -lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane(główne i szerokokątne) -lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony -lusterko rampowe-dojazdowe, przednie -wywietrznik dachowy -lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu Kabina wyposażona dodatkowo: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń. -odblokowanie każdego aparatu indywidualnie -dźwignia odblokowująca o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu | Wyposażenie kabiny: klimatyzacja: posiada*/nie posiada* zewnętrzna osłona przeciwsłoneczna z przodu dachu kabiny: posiada*/nie posiada*, elektrycznie sterowane szyby po stronie kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada*, elektrycznie sterowane lusterka po stronie kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada*, lusterka zewnętrzne, elektrycznie podgrzewane (główne i szerokokątne): posiada*/nie posiada*, lusterko rampowe-krawężnikowe z prawej strony: posiada*/nie posiada*, lusterko rampowe-dojazdowe, przednie: posiada*/nie posiada*, wywietrznik dachowy: posiada*/nie posiada*, lampy przeciwmgielne z przodu pojazdu: posiada*/nie posiada*, Wyposażenie dodatkowe: w uchwyty na 4 aparaty oddechowe umieszczone w oparciach siedzeń: posiada*/nie posiada*. odblokowanie każdego aparatu indywidualnie dźwignią odblokowującą o konstrukcji uniemożliwiającej przypadkowe odblokowanie np. w czasie hamowania pojazdu: posiada*/nie posiada*; |
| 3.8 | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwozmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. -Poręcz do trzymania w części kabiny przeznaczonej dla załogi | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa: posiada*/nie posiada*;. Materiał pokrycia siedzeń: ………………………………..(wskazać rodzaj materiału), Fotele wyposażone w zagłówki: posiada*/nie posiada*;. Fotel kierowcy dodatkowo z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia: posiada*/nie posiada*;. -Poręcz do trzymania: posiada*/nie posiada*;; |
| 3.9 | W kabinie kierowcy zamontowane następujące urządzenia: - radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1÷25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków. Obrotowy potencjometr siły głosu. -radio z odtwarzaczem CD -podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek. | radiotelefon samochodowy o parametrach: częstotliwość VHF 136-174 MHz, moc 1+25 W, odstęp międzykanałowy 12,5 kHz , dostosowany do użytkowania w sieci MSWiA, min. 128 kanałów, wyświetlacz alfanumeryczny min 14 znaków: posiada*/nie posiada* obrotowy potencjometr siły głosu: posiada*/nie posiada* radio z odtwarzaczem CD: posiada*/nie posiada*, podest do ładowarek radiostacji przenośnych i latarek: posiada*/nie posiada*; |
| 3.10 | Pojazd wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze (akustyczne i świetlne), pojazdu uprzywilejowanego. Urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. Lampa zespolona z napisem „STRAŻ” z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny i jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu. Lampa zespolona –osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym -dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu. -oraz „fala świetlna” umieszczona na tylnej ścianie nadwozia | Lampa zespolona z napisem „STRAŻ" z lampami stroboskopowymi umieszczona na dachu kabiny, osiatkowana zabezpieczeniem ochronnym, z urządzeniem akustycznym umożliwiającym podawanie komunikatów słownych: posiada*/nie posiada*; dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne (stroboskopowe lub LED) niebieskie z przodu pojazdu: posiada*/nie posiada*;. jedna lampa niebieska stroboskopowa, umieszczona na ścianie tylnej pojazdu lub na tylnej części dachu pojazdu: posiada*/nie posiada*;, „fala świetlna" umieszczona na tylnej ścianie nadwozia: posiada*/nie posiada*;. |
| 3.11 | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V z biegunem ujemnym na masie lub dwuprzewodowa w przypadku zabudowy z tworzywa sztucznego Moc alternatora i pojemność akumulatorów zapewnia pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Montaż przetwornicy napięcia 24V/12V | Instalacja elektryczna (wskazać napięcie): ….…...…………………… ………………………………………………………..…… Moc alternatora: ………… oraz pojemność akumulatorów: ………... zapewniają*/nie zapewniają* pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy maksymalnym obciążeniu instalacji elektrycznej. Przetwornica napięcia 24V/12V: posiada*/nie posiada* |
| 3.12 | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu. | Instalacja elektryczna wyposażona w główny wyłącznik prądu: posiada*/nie posiada* |
| 3.13 | Pojazd wyposażony w zewnętrzne złącze do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy). 16A,20-24V Złącze samorozłączalne - w momencie rozruchu silnika | Złącze 16A,20-24V do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego, umieszczone po lewej stronie (sygnalizacja podłączenia do zewnętrznego źródła w kabinie kierowcy): posiada*/nie posiada*;. Złącze samorozłączalne w momencie rozruchu silnika: posiada*/nie posiada*; |
| 3.14 | Pojazd wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego (jako sygnalizację świetlną dopuszcza się światło cofania). | Sygnalizacja świetlna i dźwiękowa włączonego biegu wstecznego: posiada*/nie posiada* |
| 3.15 | Pojazd wyposażony w dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy | Dodatkowy sygnał pneumatyczny, włączany dodatkowym włącznikiem z miejsca dostępnego dla kierowcy i dowódcy: posiada*/nie posiada* |
| 3.16 | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu. | Wylot spalin nie skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu: spełnia*/nie spełnia* |
| 3.17 | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturze od – 250C do + 500C. | Funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu zachowują*/nie zachowują* swoich właściwości pracy w temperaturze od - 25°C do + 50°C; |
| 3.18 | Podstawowa obsługa silnika musi być możliwa bez podnoszenia kabiny | Podstawowa obsługa silnika możliwa*/nie możliwa* bez podnoszenia kabiny; |
| 3.19 | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy uniwersalny do holowania o DMC zgodnie z homologacją podwozia wraz z elektrycznym gniazdem przyłączeniowym. | Pojazd wyposażony*/nie wyposażony* w zaczep holowniczy |
| 3.20 | Ogumienie uniwersalne, szosowo-terenowe z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych | Wskazać ogumienie: …………………………………………………… |
| 3.21 | Pełnowymiarowe koło zapasowe-na wyposażeniu pojazdu Dopuszcza się brak stałego zamocowania w pojeździe | Wyposażony w koło zapasowe: tak*/nie* |
| 3.22 | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama – w kolorze czarnym, - błotniki i zderzaki – w kolorze białym, - żaluzje skrytek – w kolorze naturalnym aluminium - kabina, zabudowa– w kolorze czerwonym RAL 3000. | Kolory samochodu: - elementy podwozia, rama — w kolorze …………………………………, - błotniki i zderzaki — w kolorze …………………………………………., - żaluzje skrytek — w kolorze ……………………………., - kabina, zabudowa — w kolorze ……………………………….; |
| IV. | ZABUDOWA POŻARNICZA |  |
| 4.1 | Zabudowa nadwozia wykonana w całości z materiałów kompozytowych. Wewnętrzne poszycia skrytek wyłożone anodowaną blachą aluminiową. Dopuszcza się zastosowanie materiałów innych odpornych na korozję. | Zabudowa nadwozia wykonana z ………………….. (wskazać materiał). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z: ……………………………..… …………………………………………………………..(wskazać materiał), |
| 4.2 | Zabudowa umożliwia rozmieszczenie grupowe sprzętu w zależności od przeznaczenia, z zachowaniem wymagań ergonomii. | Schemat zabudowy skrytek sprzętowych przedstawiony został w Załączniku nr …… (należy wskazać nr załącznika oferty i dołączyć schemat ) |
| 4.3 | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu-3500mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym, nie powinna przekraczać-1850mm od poziomu gruntu .Jeżeli wysokość półki, palety lub szuflady od poziomu gruntu przekracza 1850mm, konieczne jest zainstalowanie podestów umożliwiających łatwy dostęp do sprzętu, przy czym otwarcie lub wysunięcie ich, musi być sygnalizowane w kabinie kierowcy. Otwierane lub wysuwne podesty poza obrys pojazdu, muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu - ………………. mm Maksymalna wysokość górnej krawędzi najwyższej półki, palety lub szuflady wysuwnej (po wysunięciu lub rozłożeniu) w położeniu roboczym,: …………………… mm od poziomu gruntu . Zainstalowane*/nie zainstalowane* podesty umożliwiające dostęp do sprzętu, Otwarcie lub wysunięcie podestów sygnalizowane*/nie sygnalizowane* w kabinie kierowcy. Podesty otwierane lub wysuwne poza obrys pojazdu posiadają*/nie posiadają oznakowania ostrzegawczego; |
| 4.4 | Szuflady i wysuwane tace, automatycznie blokują się w pozycji wsuniętej i całkowicie wysuniętej i posiadają zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem | Automatyczne blokowanie szuflad i wysuwanych tac w pozycji wsuniętej i wysuniętej z zabezpieczeniem przed całkowitym wyciągnięciem: posiada*/nie posiada* |
| 4.5 | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają oznakowanie ostrzegawcze. | Szuflady i tace wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm poza obrys pojazdu, posiadają*/nie posiadają oznakowania ostrzegawczego; |
| 4.6 | Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek-w zależności od potrzeb | Półki sprzętowe wykonane z……………………, posiadają*/nie posiadają* możliwości regulacji położenia (ustawienia) wysokości półek; |
| 4.7 | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz; jeden klucz pasuje do wszystkich zamków. Wymagane dodatkowe zabezpieczenie przed otwarciem żaluzji.-typu rurkowego | Należy potwierdzić spełnienie wymagań. |
| 4.8 | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, umożliwiają*/nie umożliwiają* obsługę w rękawicach; |
| 4.9 | W nadwoziu ,montaż nadkoli z materiałów kompozytowych nad kołami tylnymi Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów odpornych na korozję | Nadkola nad kołami tylnymi z materiału ……………………….……….. ………………………………………………………….(wskazać materiał). |
| 4.10 | Dach zabudowy wykonany w formie podestu roboczego w wykonaniu antypoślizgowym umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego. Balustrada ochronna boczna -dachu wykonana jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą lub barierka rurowa , o wysokości min 80mm | Dach zabudowy w formie antypoślizgowego podestu roboczego umożliwiającego pracę załogi oraz zamocowanie sprzętu ratowniczego: spełnia*/nie spełnia*. Balustrada ochronna boczna –dachu wykonana: jako jednolita nierozłączna część z nadbudową pożarniczą*/jako barierka rurowa* , o wysokości ……………..mm (podać wysokość); |
| 4.11 | Na dachu pojazdu zamontowana zamykana skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt o wymiarach w przybliżeniu 1200x450x270 mm | Skrzynia aluminiowa na drobny sprzęt na dachu pojazdu: posiada o wymiarach ………………….(skazać wymiary jeśli posiada)*/nie posiada* |
| 4.12 | Pojazd posiada drabinkę do wejścia na dach z tyłu samochodu ,wykonana z materiałów nierdzewnych, umieszczoną po prawej stronie .W górnej części drabinki zamontowane poręcze ułatwiające wchodzenie | Drabinka do wejścia na dach z tyłu po prawej stronie samochodu z poręczami ułatwiającymi wchodzenie: posiada */nie posiada*. |
| 4.13 | Powierzchnie platform, podestów roboczych i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym | Antypoślizgowa powierzchnia platform, podestów roboczych i podłogi kabiny: posiada*/nie posiada*; |
| 4.14 | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy wysokociśnieniowej wyposażone w oświetlenie LED włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki. W kabinie zamontowana sygnalizacja otwarcia skrytek. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek, zainstalowany w kabinie kierowcy. | oświetlenie skrytek LED, automatycznie po otwarciu drzwi skrytki: spełnia*/nie spełnia*. Sygnalizacja otwarcia skrytek zamontowana w kabinie: spełnia*/nie spełnia*. Główny wyłącznik oświetlenia skrytek w kabinie kierowcy: spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.15 | Pojazd posiada oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie-minimum 5 luksów w odległości 1 m, na poziomie gruntu od pojazdu w warunkach słabej widoczności. Pojazd posiada oświetlenie powierzchni dachu Oświetlenia włączane z przedziału autopompy | Oświetlenie pola pracy wokół samochodu na poziomie gruntu w odległości 1 m od pojazdu w warunkach słabej widoczności - ……….. luksów (podać oświetlenie pola jeśli posiada) - posiada*/nie posiada*. Włączane z przedziału autopompy oświetlenie powierzchni dachu:: posiada*/nie posiada* |
| 4.16 | Zbiornik wody o pojemności min: 5 m3, wykonany z materiałów kompozytowych Zbiornik wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy Zbiornik wyposażony w falochrony i posiada właz rewizyjny. | Zbiornik wody: pojemność ……………..m3, wykonany z ………………. (wskazać materiał) z wyposażeniem w: układ zabezpieczający przed wypływem wody w czasie jazdy posiada*/nie posiada*, falochrony: posiada*/nie posiada*, właz rewizyjny: posiada*/nie posiada*; |
| 4.17 | Zbiornik wody wyposażony w dwie nasady (2 x 75) Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony w zawór odcinający oraz sito Zbiornik wyposażony w urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania. Konstrukcja zabezpieczająca przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika | Zbiornik wody wyposażony w 2 nasady 75: spełnia*/nie spełnia* Wlot do napełniania z hydrantu wyposażony z zaworem odcinającym oraz sitem: spełnia*/nie spełnia*. Urządzenie przelewowe zabezpieczające przed uszkodzeniem podczas napełniania: posiada*/nie posiada*. Zabezpieczenie przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika: posiada*/nie posiada; |
| 4.18 | Zbiornik środka pianotwórczego, wykonany z materiałów kompozytowych, odpornych na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów o pojemności min. 10% pojemności zbiornika wodnego. Napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym, możliwe z poziomu terenu i z dachu pojazdu. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności ……………… m3, wykonany z ………………………………….……….. (wskazać materiał), Zbiornik odporny na działanie środków pianotwórczych i modyfikatorów: tak*/nie*, Możliwość napełniania zbiornika środkiem pianotwórczym z poziomu terenu i z dachu pojazdu: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.19 | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie minimum stężeń 3% i 6% (tolerancja +0,5%) w całym zakresie pracy autopompy-sterowanie ręczne | Dozownik środka pianotwórczego zapewniający uzyskiwanie wskazanych stężeń: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.20 | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w obudowanym przedziale, zamykanym podnoszoną klapą. Dopuszcza się zamykanie drzwiami żaluzjowymi | Obudowany przedział autopompy: posiada*/ nie posiada*, Sposób zamykania przedziału: ………………………………….(wskazać). |
| 4.21 | Autopompa dwuzakresowa ze stopniem wysokiego ciśnienia: -wydajność , min. 3200l/min, przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m, -na stopniu wysokiego ciśnienia wydajność , min. 250l/min przy ciśnieniu 40 bar, | Autopompa: ……………………………………………………………………. ……………………………………………………………………… ……………………………………………………………………… (wskazać odpowiednio wydajność przy ciśnieniu 8 bar i głębokości ssania 1,5m oraz na stopniu wysokiego ciśnienia przy ciśnieniu 40 bar); |
| 4.22 | Autopompa umożliwia podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do minimum: -czterech nasad tłocznych 75 zlokalizowanych z tyłu pojazdu, po bokach. - linii szybkiego natarcia, - działka wodno – pianowego. -zraszaczy Autopompa umożliwia podanie wody do zbiornika samochodu. Autopompa wyposażona w urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody: - z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. - z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek. Autopompa wyposażona w układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy | Praca autopompy: Możliwość podawanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do: ……… (podać liczbę) nasad tłocznych 75 zlokalizowanych ……………. ……………………………………………….... (wskazać lokalizację nasad) linii szybkiego natarcia: posiada*/ nie posiada*, działka wodno-pianowego: posiada*/ nie posiada*, zraszaczy: posiada*/ nie posiada*, zbiornika samochodu: posiada*/ nie posiada*, . Urządzenie odpowietrzające umożliwiające zassanie wody odpowiednio z głębokości 1,5 m w czasie do 30 sek. oraz z głębokości 7,5 m w czasie do 60 sek: posiada*/ nie posiada*, Układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia, umożliwiający sterowanie z regulacją automatyczną i ręczną ciśnienia pracy: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.23 | Na wlocie ssawnym autopompy , zamontowany element zabezpieczający przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych zarówno przy ssaniu ze zbiornika zewnętrznego jak i ze zbiornika własnego pojazdu, gwarantujący bezpieczną eksploatację pompy. | Zabezpieczenie przed przedostaniem się do pompy zanieczyszczeń stałych: posiada*/ nie posiada*; |
| 4.24 | W przedziale autopompy znajdują się co najmniej następujące urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy: -manowakuometr, -manometr niskiego ciśnienia, -manometr wysokiego ciśnienia -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, -regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, -wyłącznik silnika pojazdu, -kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -kontrolka włączenia autopompy, -licznik motogodzin-pracy autopompy -schemat układu wodno-pianowego W kabinie kierowcy znajdują się co najmniej następujące, urządzenia kontrolno-pomiarowe: -kontrolka włączenia autopompy -manometr niskiego ciśnienia, -wskaźnik poziomu wody w zbiorniku, -wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku | Urządzenia kontrolno - sterownicze pracy pompy w przedziale autopompy: manowakuometr - posiada*/ nie posiada*, manometr niskiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, manometr wysokiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - , regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, wyłącznik silnika pojazdu - posiada*/ nie posiada*, kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnik -posiada*/ nie posiada* kontrolka włączenia autopompy - posiada*/ nie posiada*, licznik motogodzin-pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*, schemat układu wodno-pianowego - posiada*/ nie posiada*. Urządzenia kontrolno-pomiarowe pracy pompy w kabinie kierowcy: kontrolka włączenia autopompy - posiada*/ nie posiada*, manometr niskiego ciśnienia - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu wody w zbiorniku - posiada*/ nie posiada*, wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku - posiada*/ nie posiada*; |
| 4.25 | Przedział pracy autopompy wyposażony w dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym, | Dodatkowy zewnętrzny głośnik z mikrofonem, połączony z radiotelefonem samochodowym w przedziale pracy autopompy - posiada*/ nie posiada*;; |
| 4.26 | Przedział pracy autopompy ogrzewany, niezależnie od ogrzewania kabiny. Przedział autopompy wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do – 25 O C, działający niezależnie od pracy silnika. Montaż sterowania ogrzewaniem, z kabiny kierowcy | Ogrzewanie przedziału pracy autopompy niezależne od ogrzewania kabiny – spełnia*/nie spełnia*, System ogrzewania w przedziale autopompy tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, działający niezależnie od pracy silnika – spełnia*/nie spełnia* , Ogrzewanie zabezpiecza układ wodno-pianowy przed zamarzaniem w temp. do - 25 ° C – spełnia* /nie spełnia*, Sterowanie ogrzewaniem z kabiny kierowcy – spełnia*/nie spełnia; |
| 4.27 | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5m. | Parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m - spełnia*/nie spełnia* |
| 4.28 | Wszystkie elementy układu wodno-pianowego , odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. | Elementy układu wodno-pianowego odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.29 | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie. | Konstrukcja układu wodno-pianowego umożliwia jego całkowite odwodnienie – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.30 | Działko wodno-pianowe o regulowanej wydajności, umieszczone na dachu pojazdu. Wydajność działka 2400 l /min, przy podstawie działka zamontowany zawór odcinający. Dopuszcza się zastosowanie zaworu odcinającego ze sterowaniem elektryczno-pneumatycznym | Działko wodno-pianowe umieszczone na dachu pojazdu, o regulowanej wydajności 2400 1/min – posiada*/nie posiada. Zawór odcinający (jeśli posiada określić sposób sterowania): …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… |
| 4.31 | Samochód wyposażony w wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m, umieszczoną na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiającą podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany. Linia szybkiego natarcia umożliwia podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża. Wymagany napęd elektryczny zwijadła. | Linia szybkiego natarcia o długości węża ………….m, umieszczona na zwijadle, zakończona prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności, umożliwiająca podawanie zwartego i rozproszonego strumienia wody oraz piany - posiada*/nie posiada* Podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża – spełnia*/nie spełnia*. Zwijadło wyposażone w regulowany hamulec bębna i korbę umożliwiającą zwijanie węża - posiada*/nie posiada*; |
| 4.32 | Pojazd wyposażony w układ zraszaczy do ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych, instalacja wyposażona w zawory odcinające, montaż sterownia zraszaczami z kabiny kierowcy | Pojazd wyposażony w układ zraszaczy do ograniczania stref skażeń chemicznych i zagrożeń ekologicznych – spełnia*/nie spełnia*, Wyposażenie instalacji w zawory odcinające (jeden dla zraszaczy przednich, drugi dla zraszaczy bocznych) - posiada*/nie posiada*: Sterowanie zraszaczami z kabiny kierowcy – spełnia*/nie spełnia*; |
| 4.33 | Pojazd wyposażony w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ) i agregatem prądotwórczym o mocy min. 2,2 kVa wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów- minimum 4,5 metra mostek z reflektorami, obraca się wokół osi pionowej , o kąt co najmniej 0º -135º - w obie strony głowica masztu ma możliwość obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0º -135º w obie strony sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywa się z poziomu ziemi. stopień ochrony minimum IP55 automatyczna funkcja złożenia masztu złożenie masztu następuje, bez konieczności ręcznego wspomagania w kabinie znajduje się sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu maszt montowany w jednym ze schowków | Wyposażenie pojazdu w wysuwany maszt oświetleniowy z najaśnicami o mocy 2000 W (2x1000W ) i agregatem prądotwórczym o mocy min. 2,2 kVa - posiada*/nie posiada*. Wysokość rozłożonego masztu, mierzona od podłoża do oprawy reflektorów - (wskazać wysokość) ………metrów, Mostek z reflektorami, obracający się wokół osi pionowej, o kąt co najmniej 0° -135° - w obie strony: posiada*/nie posiada*. Głowica masztu z możliwością obrotu wokół osi poziomej o kąt co najmniej 0° -135° w obie strony, sterowanie obrotem reflektorów oraz zmianą kąta pochylenia głowicy odbywającą się z poziomu ziemi: posiada*/nie posiada*. Stopień ochrony minimum IP55 – spełnia*/nie spełnia*, Automatyczna funkcja złożenia masztu bez ręcznego wspomagania - posiada*/nie posiada*, Sygnalizacja informująca o wysunięciu masztu w kabinie - posiada*/nie posiada*; Maszt montowany w schowku – spełnia*/nie spełnia*; |
| V. | WYPOSAŻENIE |  |
| 5.1 | Na pojeździe zapewnione miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr V-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” | Miejsce na przewożenie sprzętu zgodnie z tabelą nr V-4. „Wymagań dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006" - posiada*/nie posiada* |
| 5.2 | Samochód należy wyposażyć w: - 2 aparaty oddechowe 1 butlowe typu AuerAirGo z butlą stalową lub równoważne - zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną - zestaw ratownictwa ekologicznego do prac z agresywnymi cieczami (maty sorpcyjne, sorpcyjne rękawy, sorpcyjne poduszki, pasta uszczelniająca, worki na odpady, naklejki ostrzegawcze, rękawice ochronne, beczka o pojemności 60l z UN kodem - światła dalekosiężne zamontowane z przodu | Samochód posiada - 2 aparaty oddechowe 1 butlowe typu AuerAirGo z butlą stalową lub równoważne tak*/nie* - zestaw ratowniczy PSP R1 z deską ortopedyczną tak*/nie* - zestaw ratownictwa ekologicznego do prac z agresywnymi cieczami (maty sorpcyjne, sorpcyjne rękawy, sorpcyjne poduszki, pasta uszczelniająca, worki na odpady, naklejki ostrzegawcze, rękawice ochronne, beczka o pojemności 60l z UN kodem tak*/nie* - światła dalekosiężne zamontowane z przodu tak*/nie* |
| VI. | OZNACZENIE |  |
| 6.1 | Umieszczenie na obu drzwiach kabiny na białym tle kolorowych znaków graficznych emblematu Unii Europejskiej oraz znaku Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego wraz z informacją „Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. Wykonane oznaczenie musi spełniać wymogi aktualnych „Wytycznych dotyczących promocji projektów dla beneficjentów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007-2013”. | Oferuje*/nie oferuje* wykonanie oznaczenia jak w poz. 6.1. |
| VII. | OGÓLNE |  |
| 7.1 | Parametry nie określone w powyższej specyfikacji muszą być zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej „-Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji -Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007r i Wymaganiami szczegłowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych – Edycja druga – marzec 2006” Z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia. | Parametry techniczne pojazdu oraz wyposażenia ( z wyjątkiem elementów wyposażenia nie wchodzących w skład zamówienia) nie określone w specyfikacji będą zgodne z „Wymaganiami techniczno-użytkowymi dla wyrobów służących zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia oraz mienia, wprowadzanych do użytkowania w jednostkach ochrony przeciwpożarowej Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (Dz.U. Nr 143 poz. 1002 z 2007 r.) i Wymaganiami szczegółowymi dla samochodów ratowniczo-gaśniczych i samochodów ratownictwa technicznego przeznaczonych dla Ochotniczych Straży Pożarnych - Edycja druga - marzec 2006” tak*/nie*; |
| 7.2 | Gwarancja: Na podwozie samochodu min. 24 miesiące Na nadwozie pożarnicze- min. 24 miesiące Na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – min. 12 miesięcy | na podwozie samochodu –………………miesięcy, na nadwozie pożarnicze –………………miesięcy, na sprzęt i pozostałe elementy wyposażenia – ………..miesięcy. |