SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego

na podstawie art.11 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. - PZP

na

Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew  ( dawna ul. Wypoczynkowa )

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś

Zatwierdził :

Burmistrz

Anna  Bogucka

Czyżew  16.01.2011r.

INSRTUKCJA  DLA  OFERENTÓW

I. Nazwa i adres  zamawiającego

Gmina  Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

pow. wysokomazowiecki

woj. Podlaskie

Tel /fax  (86) 2755036, 2755063

NIP   722-159-05-41

REGON  750148319

Zaprasza do złożenia  oferty w  przetargu nieograniczonym na

Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

1. Przebudowa ul. Jakubskiego  Nr 108003 B w miejscowości Czyżew

2. Przebudowa ul. Przydworcowej Nr 108002 B w miejscowości Czyżew

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego o wartości  szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. ( Dz.U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655 z późn. zm. ) będzie prowadzony na podstawie art. 39 ww. ustawy.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r.      Nr  113, poz. 759) , zwanej dalej  ,, ustawą ” oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia  2009 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 2009r., Nr 226, poz.1817 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 23 grudnia 2009r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 2009r. Nr 224 , poz. 1796 )

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji ( Dz.U. z 2003r.,

Nr 153, poz. 1503 z późn. zm.)

III. Opis przedmiotu  zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest

Wspólny Słownik Zamówień ( CPV ) :

Kod CPV –   45.23.31.40 – 2  -  roboty drogowe

Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem

zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

1. Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew dł. 0,454 km .

Opracowanie obejmuje wykonanie :

- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej gr. 12 cm ( 5+7cm) w pasie drogi

wojewódzkiej nr 690  Czyżew – Ciechanowiec – Siemiatycze,

- nawierzchni bitumicznej z masy mineralno – asfaltowej gr. 3 cm ( 3+3 cm )

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grubość

30 cm ( 10+20 cm ),

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego mech ( grubość 30 cm )

w pasie drogi wojewódzkiej nr 690 Czyżew – Ciechanowiec – Siemiatycze,

- wykonanie warstwy odsączającej gr 10 cm,

- odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody do istniejącego przepustu

Ø 80 cm w km rob. 0+003,  0+451,50 Ø 40 cm oraz do poczyszczonych rowów,

- oznakowanie pionowe

Parametry techniczne :

Klasa drogi – L

Długość drogi – 454,0 m

Obciążenie ruchem – KR1 ruch lekki

Odwodnienie :

Odwodnienie ulicy powierzchniowe do istniejącego przepustu Ø 80 cm w km 0+003,

Ø 40 cm w km 0+451,5 oraz do przydrożnych poczyszczonych rowów.

2. Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew  dł. 0,655 km .

Parametry  techniczne :

- klasa drogi D

- ruch KR 1

- szerokość pasa drogowego zmienna od 9,00 m do 11,0 m

- szerokość korony drogi 6,5 m

- szerokość jezdni 5,0 m o nawierzchni  z betonu asfaltowego  o konstrukcji  na ruch KR-1,

- lewostronny chodnik szerokości 1,25m w km 0+000 – 0+260 ( nawierzchnię na chodniku

przewiduje się wykonać z betonowej kostki brukowej o grubości 6 cm ) ,

- jednostronne pobocze szerokości 0,75 m w km 0+000 – 0+ 260 i obustronne

pobocza szerokości po 0,75 m na dalszym odcinku

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm wg PN-S-06102.

Odwodnienie :

Odprowadzenie wód opadowych na zasadach dotychczasowych do przydrożnych rowów .

W części projektowanej drogi o przekroju półulicznym przewiduje się ścieki pochodnikowe wg K.P.E.D. karta 01.31 i ścieki skarpowe w celu odprowadzenia wód opadowych do rowu

przydrożnego.

3. Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś

dł. 2,142 km .

Parametry techniczne :

- szerokość pasa drogowego zmienna  10,0 – 14,0 m

- szerokość korony drogi - 8,0m

- szerokość jezdni – 5,0 m

- szerokość poboczy gruntowych – 2 x 1,50m

- klasa drogi – D

- obciążenie ruchem KR – 1

Opracowanie obejmuje wykonanie:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z mieszanki mineralno – asfaltowej grubości 3+3 cm

- podbudowa z pospółki stabilizowanej mechanicznie grubość warstwy zgodna z profilem

podłużnym .

- wykonanie poboczy gruntowych 2x1,5 m

- wykonanie pogłębienia rowów przydrożnych

- wykonanie zjazdów gospodarczych

- mechaniczne karczowanie karp i krzaków

- wykonanie oznakowania pionowego

Informacje dodatkowe :

- Zamawiający  dopuszcza składanie ofert częściowych

Część I.    Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew.

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew.

Część II.  Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa

Nowa Wieś

- Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

3. Zamawiający przewiduje udzielania zamówień uzupełniających, o których mowa

w art. 67, ust. 1 pkt. 6 i 7 Prawa Zamówień Publicznych .

4. Wymagany termin płatności faktury min. 30 dni.

IV. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia : od dnia podpisania umowy do 31.07.2011 r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych oraz innych  okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

Termin związania ofertą  wynosi 30 dni od ostatecznego dnia terminu składania  ofert.

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy ( oferenci ), którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania –  zamawiający uzna warunek za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że : zrealizował w okresie ostatnich trzech lat  przed upływem terminu składania ofert , a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy  - tym okresie robót stanowiących przedmiot zamówienia , z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania. Warunek będzie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej trzy zamówienia o wartości nie mniejszej niż 900.000.zł odpowiadającą swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4. do SIWZ.

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna za warunek za spełniony ,

jeżeli Wykonawca wykaże,  że : dysponuje osobami zdolnymi do wykonania

zamówienia, posiadającymi doświadczenie , wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

niezbędne do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich

czynności  załącznik nr 5 do SIWZ.

3)  dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym  - Zamawiający uzna warunek

za spełniony jeżeli  Wykonawca  złoży oświadczenie o dysponowaniu potencjałem

technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli

Wykonawca złoży oświadczenie o sytuacji ekonomicznej i finansowej.

5) niepodleganie wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia w związku z

brakiem podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których

mowa w art. 24 ust. 1 ustawy :

Zamawiający uzna warunek za spełniony na podstawie następujących dokumentów złożonych przez wykonawcę :

1) oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia wykonawcy ( załącznik nr  3  do siwz ),

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty .

Spełnienie warunków będzie oceniane za pomocą formuły ( spełnia/nie spełnia )

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów a następnie dokona sprawdzenia warunków według zasady spełnia / nie spełnia co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i  dokumentów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu , potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji  zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu , iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VI. Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na ofertę składają się następujące dokumenty i załączniki :

- Formularz oferty z wykorzystaniem wzoru – załącznik nr 1.

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo Zamówień Publicznych – załącznik nr 2

( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu )

3.  Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia warunków,

o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust 2 pkt 1 ustawy z wykorzystaniem wzoru

– załącznik nr 3 .

4.Aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru,

w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia  w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy,

wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków.

.  ( w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia – przez dwóch lub

więcej  wykonawców  w ofercie muszą być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego

z nich )

5. Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego, potwierdzające, że Wykonawca nie podlega z opłacaniem podatków, lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane

prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych  płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert.

6. Aktualne zaświadczenie oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego

Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat

oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne.

.   Wykaz zawierający wykonanie w okresie ostatnich 3 lat przed dniem wszczęcia

postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia  działalności jest

krótszy   – w tym okresie , robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich

wartości , przedmiotu, dat wykonania i odbiorców.  Warunek będzie uznany za spełniony

jeżeli Wykonawca wykaże minimum 2 roboty o wartości nie mniejszej niż 800 tyś.  Zł

( brutto ) , odpowiadającą swoim  rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia

zgodnie z załącznikiem nr 3 do SIWZ . (Wykonawcy składają ofertę wspólną powinni

złożyć  jeden wykaz )

7. Dokumenty, że roboty wskazane w w/w wykazie zostały wykonane należycie

8. Wykaz osób, którymi dysponuje lub będzie dysponował Wykonawca i które będą

uczestniczyć w wykonaniu niniejszego zamówienia wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia a także zakresu wykonywanych przez nich czynności załącznik nr 4 do SIWZ ( Wykonawcy składający ofertę wspólną powinni złożyć jeden wykaz ).

9. Pisemne zobowiązanie innych podmiotów do udostępnienia osób zdolnych do wykonania

zamówienia, jeżeli  w w/w wykazie Wykonawca wskazał osoby, którymi będzie

dysponował .

10. Kosztorys ofertowy ( Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny

kosztorys )

11. Potwierdzenie wpłaty wadium .

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie.

Adres do korespondencji :

Urząd Miejski w   Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

tel.( 086 ) 2755096  fax. ( 086 ) 2755063

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest Pani   Iwona Załuska

( kontakt w godz. 8.00 – 15.00 )

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający  jest obowiązany  udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert – pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

W przypadku złożenia przez wykonawcę wniosku po upływie przewidzianych w przepisie terminów, zamawiający będzie mógł udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpoznania.

- Na podobnych zasadach będą rozpatrywane wnioski złożone przez wykonawcę dotyczące wyjaśnienia udzielonych już przez zamawiającego odpowiedzi.

- Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia bez ujawniania źródła zapytania oraz udostępnia na stronie internetowej www.czyzewosada.biuletyn.net

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną  zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie  internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie www.czyzewosada.biuletyn.net

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Oferta powinna być zabezpieczona wadium w wysokości    34.604,0 zł  ( słownie: trzydzieści cztery tysiące sześćset cztery zł )

( słownie :   trzysta czterdzieści tysięcy sześćset cztery zł  )

I. Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew  -          5.416,0  zł

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew -    11.690,0 zł

II. Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś – 17.498,0

Wadium może być wniesione w :

- pieniądzu ,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej,

z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym ,

- gwarancjach bankowych ,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy

z dnia 9 listopada 2000 r. utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości

W przypadku  wnoszenia wadium w pieniądzu , kwota określona powyżej winna być przelana na konto nr  75 8747 0008 0000 0084 2000 0020  Bank Spółdzielczy w Czyżewie ,

a Wykonawca  winien dołączyć do oferty kserokopię polecenia przelewu.

W przypadku  wnoszenia wadium w innej formie, należy stosowne dokumenty dołączyć do oferty.

Zamawiający będzie zwracał wadium natychmiast po wyborze najkorzystniejszej oferty lub po unieważnieniu postępowania wszystkim wykonawcom z wyjątkiem tego, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez oferenta.

- Oferent powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do SIWZ.

- Oferta wraz z załącznikami winna być podpisana przez umocowanego przedstawiciela lub przedstawicieli  Oferenta, upoważnionego do podejmowania zobowiązań w imieniu Oferenta zgodnie z wpisem o reprezentacji w stosownym dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie prawnym lub udzielonym pełnomocnictwie.

- Pełnomocnictwo winno być dołączone do oferty , o ile nie wynika z innych dokumentów załączonych przez Oferenta

- Dokumenty złożone w formie kserokopii winny być poświadczone za zgodność z oryginałem. Poświadczenie musi być dokonane przez oferenta tj.  osobę upoważnioną do jego reprezentacji.

- Wszystkie miejsca w ofercie, w których Oferent naniósł zmiany winny być podpisane przez osobę podpisującą ofertę.

Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w siedzibie Zamawiającego w Urzędzie

Miejskim w Czyżewie  ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia  16.02. 2011 roku,

do godz. 10:00

- Kopertę należy zaadresować:

„Urząd Miejski w  Czyżewie ”

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta przetargowa –  ,, Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś ”

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Oferent nie może wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu               składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w siedzibie Zamawiającego tj. w budynku Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1 ( sekretariat )

Termin  składania ofert upływa dnia  16.02.2011r.  o godz. 10: 00

Zamawiający otworzy oferty w obecności oferentów, w dniu składania ofert o godz. 10:05

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Po otwarciu ofert zamawiający poda zawarte w każdej ofercie informacje takie jak :

-  nazwę oferenta,

- adres lub siedzibę oferenta,

- cenę oferty,

- termin wykonania zamówienia ,

- zamawiający poda kwotę , która można przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Oferentowi bez otwierania .

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

Cena oferty ma zawierać wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu zamówienia łącznie z wszelkimi opłatami, podatkami w tym koszt transportu .

- Zamawiający wymaga, by proponowana cena została przedstawiona w rozbiciu na cenę netto, podatek VAT oraz cenę brutto .

- Cena może być tylko jedna  za oferowany przedmiot zamówienia, nie dopuszcza się wariantowych cen.

- Wszystkie ceny zawarte w ofercie powinny być określone  jednoznaczne i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w PLN.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Kryteria oceny i wyboru  najkorzystniejszej oferty

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami :

cena – 100 %

Kryterium oceny:

| Lp | Kryterium | Znaczenie | Metoda oceny |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | cena ofertowa | 100% | C = C min C x |

gdzie: 	C – oznacza punkty przyznane za cenę

Cx – oznacza cenę oferty rozpatrywanej (wartość zamówienia brutto)

Cmin – oznacza cenę oferty najkorzystniejszej

Najkorzystniejsza oferta = najwyższa liczba punktów za kryterium

Jeżeli oferta zawierać będzie rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia , zamawiający zwróci się do wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.

Zamawiający odrzuci ofertę, jeżeli zaistnieją przesłanki określone w art. 89 ustawy.

Oferty nie odrzucone zostaną poddane procedurze oceny zgodnie z kryteriami oceny ofert określonymi w siwz.

Zamawiający wybierze ofertę najkorzystniejszą na podstawie kryteriów oceny ofert określonych w siwz.

XIV. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli :

- jest niezgodna z ustawą,

- jej treść nie odpowiada specyfikacji istotnych warunków zamówienia

- jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji,

- została złożona przez wykonawcę wykluczonego z postępowania

- zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia,

- wykonawca w terminie 3 dni od dnia otrzymania zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki  o której mowa w art.87 ust 2 pkt 3

- jest nieważna na podstawie innych przepisów

- zawiera błędy w obliczeniu ceny

XV. Unieważnienie postępowania

Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli :

- nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu ;

- cena najkorzystniejszej oferty przewyższa kwotę, którą Zamawiający może przeznaczyć

na   sfinansowanie zamówienia ;

- wystąpiła istotna zmiana okoliczności powodująca, że prowadzenie postępowania  lub

wykonanie zamówienia  nie leży w interesie publicznym, czego nie można było wcześniej

przewidzieć

- postępowanie obarczone jest niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie

ważnej umowy  w sprawie zamówienia  publicznego.

XVI. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy

1. Jeżeli zamawiający  dokona wyboru oferty umowa w sprawie realizacji  zamówienia publicznego zostanie zawarta  z wykonawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania   i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zawarta zostanie z uwzględnieniem postanowień wynikających z treści niniejszej SIWZ oraz danych zawartych w ofercie.

3. Zamawiający zawrze umowę z Wykonawcą,  który przedłoży najkorzystniejszą  ofertę z punktu widzenia kryteriów przyjętych w niniejszej SIWZ.

4. Zamawiający zawiera umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy, w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostało przesłane w sposób określony w art. 27 ust.2 ustawy albo 10 dni – jeżeli zostało przesłane w inny sposób.

5.  W przypadku, jeżeli okaże się, że oferent którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że złożone będą tylko dwie ważne oferty lub upłynie termin związania ofertą.

- Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       umowy.

1. Jeżeli zamawiający dokona  wyboru oferty umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta umowa z dostawcą, który spełni wszystkie przedstawione wymagania i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

2. W przypadku, jeżeli  okaże się , że oferent którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród pozostałych ofert, tę która uzyskała najwyższą liczbę punktów.

Wszelkie zmiany umowy wymagają formy  pisemnej pod rygorem nieważności.

Zamawiającemu przysługuje prawo do zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w sytuacji gdy :

a) wystąpi konieczność wykonania zamówienia dodatkowego w rozumieniu art.67 ust.1 pkt 5,

a jego realizacja będzie miała wpływ na termin wykonania przedmiotu niniejszej umowy,

b) wykonanie zamówienia dodatkowego jest niezbędna dla prawidłowej realizacji

zamówienia podstawowego ( np. zgodnego z wymogami Prawa budowlanego, czy też

spełnienie aktualnych na czas wykonania zamówienia obowiązujących  przepisów, norm )

c) wykonanie zamówienia dodatkowego stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej

do przewidzenia .

XVIII.  Środki  ochrony prawnej

Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes prawny w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.

XIX. . Zasady udostępniania dokumentów :

Uczestnicy postępowania maja prawo wglądu  do treści protokołu oraz w trakcie prowadzonego postępowania z wyjątkiem dokumentów stanowiących załączniki do protokołu

( jawne po zakończeniu postępowania ) oraz stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i dokumentów lub informacji zastrzeżonych przez uczestników postępowania.

Udostępnienie, o którym mowa wyżej odbywać się będzie wg. poniższych zasad:

- Zamawiający udostępnia wskazane dokumenty po złożeniu pisemnego wniosku,

- Zamawiający wyznacza termin , miejsce oraz zakres udostępnionych dokumentów,

- Zamawiający wyznaczy członka komisji, w którego obecności udostępnione zostaną

dokumenty,

Udostępnienie może mieć miejsce wyłącznie w siedzibie Zamawiającego oraz w czasie godzin jego urzędowania.

Załącznik  nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

W  TRYBIE  PRZETARGU  NIEOGRANICZONEGO

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina  Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Zobowiązania  wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na  :

,, Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem

zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew ( dawna ul. Wypoczynkowa )

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś  ”

Zobowiązuję się wykonać zamówienie według poniższych cen :

Wartość całości zamówienia brutto  ………………………….. zł

(słownie…………………………………………………………………………………….. zł)

Wartość zamówienia netto ……………………… zł

(słownie: ……………………………………………………………………………. zł)

I.

Przebudowa ul. Jakubskiego w  miejscowości  Czyżew

Cena netto …………………………………………………………. zł

Podatek VAT ……………………………………………………….zł

Cena brutto …………………………………………………………zł

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Cena netto ……………………………………………………………………………. zł

Podatek VAT ………………………………………………………………………….zł

Cena brutto …………………………………………………………………………….zł

II.

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś

Cena netto ………………………………………………………………………….zł

Podatek VAT ………………………………………………………………………zł

Cena brutto ………………………………………………………………………...zł

Oświadczam, że:

  - cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej modyfikacji),

  - zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

  - akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

  - Zobowiązujemy się wykonać i zakończyć zamówienia w terminach w SIWZ.

  - Akceptuję bez zastrzeżenia wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

  - Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowaniem decyzji jest: ………………………………………………………………………………….

Termin płatności: ……………….. dni

Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia: ………………………….. roku

Inne: ………………………………………………………………………..

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty:

- ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

- ……………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………..

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………….

(imię i nazwisko)

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik  nr  2

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE WYKONAWCY

O SPEŁNIENIU WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU

OŚWIADCZAM, ŻE:

Stosowanie do treści art. 24 ust.1 i art. 44 w zw. Z art. 22 ust. 1 pkt 1-4 ustawy z dn. 29 stycznia 2004r. – Prawo Zamówień  Publicznych  ( tekst jednolity  Dz. U. z 2007r. nr 223 poz.1655 ze zm ) :

- nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia pod nazwą

,,  Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś  ”

na podstawie przesłanek zawartych w art. 24  ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 2007 r. nr 223 poz. 1655 ze zm. )

2. spełniam(y) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego  na

,, Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś  ”

dotyczące :

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności ( jeżeli ustawy

nakłaniają obowiązek posiadania takich uprawnień ),

- posiadania wiedzy i doświadczenia

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do

wykonania zamówienia

- sytuacji ekonomicznej i finansowej

............................dn.......................                                 ……….......................................………………

Podpis i pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykona

………………………………,dnia …………. 2011r.

OŚWIADCZENIE

Składając ofertę w przetargu nieograniczonym w imieniu podmiotu, który reprezentuję oświadczam, że :

- akceptuję warunki przetargu zawarte w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia,

i nie wnoszę do niej zastrzeżeń,

- zdobyłem konieczne informacje do przygotowania oferty,

- zapoznałem się z przedmiarem robót

- cena ofertowa jest ceną całego przedmiotu zamówienia, nie podlegającą waloryzacji i

negocjacji.

( pieczęć i podpis osoby uprawnionej do

składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy )

……………………………………

Załącznik nr 3

Pieczęć firmowa Wykonawcy

OŚWIADCZENIE O BRAKU PODSTAW DO WYKLUCZENIA

Składając ofertę w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na :

„ Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś ” oświadczam/y, że nie podlegam/y wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia z postępowania o udzielenie zamówienia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j.: 2010.113.759).

Na potwierdzenie spełnienia wyżej wymienionych warunków do oferty załączam/y wszelkie dokumenty i oświadczenia wskazane przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

……………………………………

Podpis osób uprawnionych do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy oraz pieczątka / pieczątki.

………………………….., dn. …………….2011r.

Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ  WYKONANYCH USŁG PROJEKTOWYCH

ZREALIZOWANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CIĄGU

OSTATNICH  3  LAT

Wykonałem następujące roboty budowlane:

| Lp | Rodzaj i zakres robót budowlanych | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | Wartość robót |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

- Załącznik nr 5

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ OSÓB , KTÓRE BĘDĄ UCZESTNICZYĆ

W  WYKONYWANIU ZAMÓWIENIA

| Lp. | Imię i nazwisko | Funkcja pełniona przy realizacji zamówienia | rodzaj i nr uprawnień |
| --- | --- | --- | --- |

Uwaga! Do wykazu należy dołączyć kserokopie uprawnień

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

- projekt -

UMOWA  nr …………../2011

Zawarta w dniu ……………………… w Czyżewie

między Gminą Czyżew   reprezentowaną przez :

Annę Bogucką –  burmistrza Gminy w Czyżewie

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej – Zaremba

zwaną dalej  ,, Zamawiającym”  lub ,, stroną ”

a ……………………………………………………………………………………………….

zwaną dalej   ,, wykonawcą ” lub ,, stroną”

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia, przeprowadzonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych ( tekst jedn. DzU 2007 r. nr 223, poz 1655 ze zm)        w trybie przetargu nieograniczonego, zwanego dalej ,, postępowaniem ” , zawarta została umowa o następującej treści :

§ 1

Na podstawie  przedstawionego  kosztorysu ofertowego

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod  nazwą :

,, Przebudowę sieci dróg gminnych powiązanych z drogami  wyższego rzędu celem

zwiększenia płynności ruchu i poprawy bezpieczeństwa komunikacyjnego.

Przebudowa ul. Jakubskiego w miejscowości Czyżew

Przebudowa ul. Przydworcowej w miejscowości Czyżew

Przebudowa drogi gminnej Nr 107994 B  Dąbrowa Kity – Dąbrowa Nowa Wieś  ”

§ 2

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień  ……………….

Roboty będące  przedmiotem umowy Wykonawca wykona w terminie do 31.07.2011r.

W przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków atmosferycznych  oraz innych okoliczności , których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy dopuszcza się możliwość zmiany terminu zakończenia przedmiotu umowy.

§ 3

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy  dziennik budowy oraz dokumentację projektową

w  terminie do 3 dni przed rozpoczęciem robót.

§ 4

W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości oraz sposobu wykonania i rozliczenia tych robót.

§ 5

Przekazanie wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę osobie trzeciej w całości lub części wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 6

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy za  wykonanie robót ustala się na kwotę : …………..

słownie :  …………………………………………………………………………

2.  Wynagrodzenie Wykonawcy określone w ust.1 zawiera podatek od towarów i usług

VAT w wysokości :  …………

słownie :  ………………………………………………………………………………

3. Wynagrodzenie ustala się według cen jednostkowych  ujętych w poszczególnych

pozycjach  kosztorysu ofertowego oraz ilości rzeczywiście wykonanych i odebranych

robót.

4. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji jakości  na przedmiot umowy.

Termin gwarancji wynosi ………..  miesięcy  od daty odbioru ostatecznego przez

Zamawiającego.

Bieg terminu gwarancji rozpoczyna się w dniu następnym licząc od dnia odbioru

końcowego inwestycji.

5. Wykonawca może żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, jeżeli w toku

realizacji inwestycji zajdzie konieczność wykonania robót dodatkowych, nie ujętych w dokumentacji technicznej o której mowa w § 1.

6.W przypadku konieczności wykonania robót nieprzewidzianych w dokumentacji

projektowej, Wykonawca przed rozpoczęciem tych robót zobowiązany jest uzyskać

pisemną zgodę Zamawiającego co do rodzaju, zakresu i wartości tych robot.

Wartość wynagrodzenia za wykonanie robót dodatkowych , ustalona zostanie na

podstawie kosztorysu ofertowego robót dodatkowych, sporządzonego przez Wykonawcę

przed ich rozpoczęciem.

8.Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie  faktur końcowych, wystawionych

przez Wykonawcę w terminie 14 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego

protokołem odbioru.

9.Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysem powykonawczym

opracowanym na podstawie obmiaru  faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez

inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

10.Termin płatności wynosi do 30 dni  od daty otrzymania faktury  i dokumentów

rozliczeniowych przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 7

Wykonawca udziela Zamawiającemu zabezpieczenia należytego wykonania umowy w

wysokości 5% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 7 ust.1 niniejszej umowy tj.

kwotę  …………… ( słownie:  ………………………………………………………..)

dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w

art.  148 ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Prawo

Zamówień Publicznych, w następujący sposób :

- 70 % po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek  w terminie 30 dni

od daty  usunięci usterek.

- 30% po upływie okresu gwarancji – w terminie 15 dni od daty  bezusterkowego

odbioru  pogwarancyjnego lub daty usunięcia usterek.

§ 8

W razie nie wykonania lub nienależnego wykonania umowy:

- Wykonawca zapłaci kary umowne Zamawiającemu:

  - W przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z powodu okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10% wynagrodzenia umownego,

  - Za zwłokę w wykonaniu określonego (ych) w Par. 2 niniejszej umowy zadania w wysokości 0,1 %  wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki,

  - Za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze robót według pozycji kosztorysu wysokości z 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki liczonej od dnia wyznaczonego na  usunięcie wad,

  - Za zwłokę w przedłożeniu dokumentów rozliczeniowych przez Wykonawcę w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego terminu odbioru,

- W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było powiedzieć w chwili zawarcia umowy, zamawiający może odstąpić od umowy w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o wyższych okolicznościach. W takim wypadku  wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenie należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

§ 9

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

- Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza termin określony w § 2 tak dalece, iż nie

jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

- Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

- W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia.

Wadą istotną jest wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w § 1

niniejszej umowy zgodnie z jego przeznaczeniem.

§ 10

- W razie stwierdzenia istnienia wady zmniejszającej wartość lub użyteczność obiektu, Zamawiający obowiązany jest zawiadomić pisemnie Wykonawcę w terminie 7 dni od daty wykrycia wady.

- Istnienie wady stwierdza się protokołem, po przeprowadzeniu oględzin, w których  mogą brać  udział rzeczoznawcy powołani przez strony.

- W razie stwierdzenia wady, Zamawiający wyznaczy Wykonawcy odpowiedni termin na jej usunięcie. Usunięcie wady stwierdza się protokołem.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wady w wyznaczonym terminie, a wada nie jest istotna,

Zamawiający może żądać obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w §  7  niniejszej umowy.

§ 11

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za właściwe zabezpieczenie robót, oznakowanie robót oraz ewentualne szkody wyrządzone osobom trzecim z tego tytułu w związku z wykonywanymi robotami objętymi umową w obrębie placu budowy od daty przyjęcia terenu od Zamawiającego do czasu ostatecznego odbioru i przekazania obiektu do eksploatacji.

§ 12

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji:

  - Odbierającego - Burmistrz Czyżewa  –  Anna Bogucka

  - Inspektor Nadzoru   - ……………………………………..

2. Wykonawca ustanawia Kierownika budowy  -   ……………………………………..

§ 13

Zmiana umowy wymaga formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem nieważności.

§ 14

Sprawy nieuregulowane w niniejszej umowie mają zastosowanie przepisy :

- Kodeksu Cywilnego,

- ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2003r. Nr 207 poz. 2016

z późn. zm. )

- ustawa  z dnia 29 stycznia 2004 r.  Prawo Zamówień Publicznych ( Dz.U. z 2007r.

Nr 223,  poz. 1655 oraz z 2008r. Nr 171, poz. 1058 z późn. zm. )

§ 15

Spory wynikające z realizacji niniejszej umowy rozstrzyga właściwy sąd dla siedziby zamawiającego.

§ 16

Postanowienia dodatkowe:

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmniejszania zakresu rzeczowego robót ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

§ 17

Umowę sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY:                                                              WYKONAWCA:

……………………………..                                                    …………………………