# O p i s

techniczny do projektowanego remontu budynku Świetlicy Wiejskiej zlokalizowanej na działce nr ew. 187/1, 189/1, 190/1 płożonej we wsi Dmochy Wochy - poprzez zgłoszenie w Starostwie Powiatowym – Wysokie Mazowieckie, gm. Czyżew Osada.

I n w e s t o r:     Gmina Czyżew Osada

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew Osada

Adres budowy:   Dmochy Wochy, nr ew. dz. 187/1, 189/1, 190/1

Wymiary zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej: 25.30 m. x 12.00 m.

Obiekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy, zakres robót:

1. - wykonanie tynkow zewnętrznych cementowo-wapiennych gladkich pomalowanych farbą emulsyjna dwukrotnie w kolorze piaskowym, cokół budynku w kolorze piaskowym ciemniejszym.

Wymiary budynku: 25.30 x 12.00m, wysokość do podsufitki okapu z desek – 4.00, cokół budynku 0.40 m., wysokość do kalenicy  8.50 m od poziomu gruntu, Powierzchnia tynku ogółem: 374.536 m2

w tym: pow. ścian - (25.30*4.0*2)+(0.5*4*2)+(0.4*4.0*2)+(12*4*2)+(12*4.10*0.39*2)=343.976 m2

cokół budynku: (25.30+25.30+12+12+0.4+0.4+0.5+0.5)*0.4 = 30.56 m2

2. - wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv o wym. 2100/1500cm. 3 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1470/1470cm. 5 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1490/870 cm. 4 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1170/530 cm. 2 szt. jednodzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania (lukarny).

3. wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiowe o wym. 147/207 cm. dwudzielne rozwieralne - 1 szt. (pełne).

4. - wykonanie zmiany pokrycia eternitem na blachodachówkę budynku świetlicy wiejskiej – 26.10 x 7.5x 2 = 391.50 m2, łącznie z wymianą obróbek blacharskich (kalenica dachu, wiatrówek, lukarrn, rynny i rury spustowe). Zmiana pokrycia dachowego polegać będzie na demontażu istniejącego pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej (eternit) i wykonania pokrycia bachodachówką. Zdemontowane pokrycie (eternit) zostanie zabezpieczone szczelnie folią pcv i następnie bezpośrednio odstarczone do zakładu utylizacyjnego. Prace przy demontażu i zabezpieczeniu eternitu i odtransportowanie do zakładu utylizacyjnego,  może wykonać firma budowlana posiadająca odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje – specjalizująca się w wykonywaniu w/w robót.

5. - wykonanie podbitki z paneli pcv na ruszcie drewn. pod okapem dachu – 25.3*0.5*2= 25.30  m2

6. - ułożenie gresu na istniej. podłożu betonowym:

- sala ogólna (9.35*11.2)+(3.9*0.25)+(8.10*5)= 146.195 m2, korytarz 5.55*3.6=19.98 m2, pom. gospodar. nr 1 – 5.5*2.25=12.375 m2, pom. gospodar. nr 2 – 5.5*2.95=16.225 m2

7. - wykonanie cokolików przypodlogowych z gresu wys. 15 cm.  - sala ogólna (9.35+11.2+9.35+6.70+0.60+0.60+8.10+8.10+5+0.6-1.47=58.13m  , korytarz (5.55*2+3.6*2)- (1.47+1+1)=14.83 m, pom. gospodar. nr 1 – (5.5*2+2.25*2)-1=14.5m, pom. gospodar. nr 2 – (5.5*2+2.95*2)-1=15.9 m

8. przemurowanie główki komina wym. 0.78*0.38*0.6 – szt. 2

9. pomalowanie drzwi garażowych stalowych farbą olejną do metalu o wym. 360/330 cm. - dwukrotnie

10. ułożeniu płytek gresu (płytki antypoślizowe) na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku z uzupełnieniem ubytków w istniejącym podłożu betonowym – (2.12*4.15+0.3*5.57+0.15*5.57)= 12.14 m2.

11.Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku – zadaszenie alumioniowe brązowe z poliwęglanu: płyta komorowa dymna (brązowa lub bezbarwna) - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor  brązowy, (indywidualne rozwiązanie wykonawcy w zakresie konstrukcyjnym i architektonicznym uzgodnione z inwestorem).

Opracował

# O p i s

do projektu zagospodarowania działki budowlanej nr ew. 187/1, 189/1, 190/1 położonej we wsi Dmochy Wochy, gm. Czyżew Osada.

I n w e s t o r:     Gmina Czyżew Osada

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew Osada

Adres budowy:   Dmochy Wochy, nr ew. dz. 187/1, 189/1, 190/1

I. Podstawa opracowania

I n w e s t o r:     Gmina Czyżew Osada

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew Osada

Adres budowy:   Dmochy Wochy, nr ew. dz. 187/1, 189/1, 190/1

II. Przedmiot opracowania:

Realizacja robót budowlanych remontowych przy budynku świetlicy wiejskiej zlokalizowanej we wsi Dmochy Wochy, nr ew. dz. 187/1, 189/1, 190/1, poprzez zgłoszenie w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckiem,  zakres robót j.n.:

Obiekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy, zakres robót:

1. - wykonanie tynkow zewnętrznych cementowo-wapiennych gladkich pomalowanych farbą emulsyjna dwukrotnie w kolorze piaskowym, cokół budynku w kolorze piaskowym ciemniejszym.

Wymiary budynku: 25.30 x 12.00m, wysokość do podsufitki okapu z desek – 4.00, cokół budynku 0.40 m., wysokość do kalenicy  8.50 m od poziomu gruntu, Powierzchnia tynku ogółem: 374.536 m2

w tym: pow. ścian - (25.30*4.0*2)+(0.5*4*2)+(0.4*4.0*2)+(12*4*2)+(12*4.10*0.39*2)=343.976 m2

cokół budynku: (25.30+25.30+12+12+0.4+0.4+0.5+0.5)*0.4 = 30.56 m2

2. - wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv o wym. 2100/1500cm. 3 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1470/1470cm. 5 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1490/870 cm. 4 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1170/530 cm. 2 szt. jednodzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania (lukarny).

3. wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiowe o wym. 147/207 cm. dwudzielne rozwieralne - 1 szt. (pełne).

4. - wykonanie zmiany pokrycia eternitem na blachodachówkę budynku świetlicy wiejskiej – 26.10 x 7.5x 2 = 391.50 m2, łącznie z wymianą obróbek blacharskich (kalenica dachu, wiatrówek, lukarrn, rynny i rury spustowe). Zmiana pokrycia dachowego polegać będzie na demontażu istniejącego pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej (eternit) i wykonania pokrycia bachodachówką. Zdemontowane pokrycie (eternit) zostanie zabezpieczone szczelnie folią pcv i następnie bezpośrednio odstarczone do zakładu utylizacyjnego. Prace przy demontażu i zabezpieczeniu eternitu i odtransportowanie do zakładu utylizacyjnego,  może wykonać firma budowlana posiadająca odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje – specjalizująca się w wykonywaniu w/w robót.

5. - wykonanie podbitki z paneli pcv na ruszcie drewn. pod okapem dachu – 25.3*0.5*2= 25.30  m2

6. - ułożenie gresu na istniej. podłożu betonowym:

- sala ogólna (9.35*11.2)+(3.9*0.25)+(8.10*5)= 146.195 m2, korytarz 5.55*3.6=19.98 m2, pom. gospodar. nr 1 – 5.5*2.25=12.375 m2, pom. gospodar. nr 2 – 5.5*2.95=16.225 m2

7. - wykonanie cokolików przypodlogowych z gresu wys. 15 cm.  - sala ogólna (9.35+11.2+9.35+6.70+0.60+0.60+8.10+8.10+5+0.6-1.47=58.13m  , korytarz (5.55*2+3.6*2)- (1.47+1+1)=14.83 m, pom. gospodar. nr 1 – (5.5*2+2.25*2)-1=14.5m, pom. gospodar. nr 2 – (5.5*2+2.95*2)-1=15.9 m

8. przemurowanie główki komina wym. 0.78*0.38*0.6 – szt. 2

9. pomalowanie drzwi garażowych stalowych farbą olejną do metalu o wym. 360/330 cm. - dwukrotnie

10. ułożeniu płytek gresu (płytki antypoślizowe)  na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku z uzupełnieniem ubytków w istniejącym podłożu betonowym – (2.12*4.15+0.3*5.57+0.15*5.57)= 12.14 m2.

11.Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku – zadaszenie alumioniowe brązowe z poliwęglanu: płyta komorowa dymna (brązowa lub bezbarwna) - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor  brązowy, (indywidualne rozwiązanie wykonawcy w zakresie konstrukcyjnym i architektonicznym uzgodnione z inwestorem).

Budynek świetlicy wiejskiej na projekcie zagospodarowania oznaczono nr 1.

III. Istniejący stan zagospodarowania działki

Działka oznaczona numerem ewidencyjnym 187/1, 189/1, 190/1 zabudowana jest budynkiem świetlicy wiejskiej wg którego projektuje się do wykonania w/.w roboty budowlane, warunki gruntowe na działce są dobre ze spadkiem terenu w kierunku północnym. Teren jest uzbrojony sieć energetyczną NN, telekomunikacyjną, wodociągową. Droga dojazdowa posiada nawierzchnię asfaltowa.

IV. Charakterystyka ekologiczna

Projektowany remont postaci wykonania w/w robót budowlanych - nie będzie powodować żadnych ujemnych skutków ekologicznych na środowisko.

V. Dane informacyjne

Działka o numerze ewidencyjnym 187/1, 189/1, 190/1 położona we wsi Dmochy Wochy nie jest położona w strefie ochrony konserwatorskiej i nie podlega specjalnej ochronie przyrody ze strony konserwatora przyrody, oraz nie znajduje się na terenie wpływów eksploatacji górniczej.

# Opracował:

Charakterystka ogólna obiektu

I n w e s t o r:     Gmina Czyżew Osada

ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew Osada

Adres budowy:   Dmochy Wochy, nr ew. dz. 187/1, 189/1, 190/1

Wymiary zewnętrzne budynku świetlicy wiejskiej: 25.30 m. x 12.00 m.

Obiekt: Remont budynku świetlicy wiejskiej we wsi Dmochy Wochy, zakres robót:

1. - wykonanie tynkow zewnętrznych cementowo-wapiennych gladkich pomalowanych farbą emulsyjna dwukrotnie w kolorze piaskowym, cokół budynku w kolorze piaskowym ciemniejszym.

Wymiary budynku: 25.30 x 12.00m, wysokość do podsufitki okapu z desek – 4.00, cokół budynku 0.40 m., wysokość do kalenicy  8.50 m od poziomu gruntu, Powierzchnia tynku ogółem: 374.536 m2

w tym: pow. ścian - (25.30*4.0*2)+(0.5*4*2)+(0.4*4.0*2)+(12*4*2)+(12*4.10*0.39*2)=343.976 m2

cokół budynku: (25.30+25.30+12+12+0.4+0.4+0.5+0.5)*0.4 = 30.56 m2

2. - wymiana stolarki okiennej drewnianej na pcv o wym. 2100/1500cm. 3 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1470/1470cm. 5 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1490/870 cm. 4 szt. dwudzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania, oraz o wym. 1170/530 cm. 2 szt. jednodzielną pięciokomorową funkcją mikrouchylania (lukarny).

3. wymiana stolarki drzwiowej zewnętrznej drewnianej na aluminiowe o wym. 147/207 cm. dwudzielne rozwieralne - 1 szt. (pełne).

4. - wykonanie zmiany pokrycia eternitem na blachodachówkę budynku świetlicy wiejskiej – 26.10 x 7.5x 2 = 391.50 m2, łącznie z wymianą obróbek blacharskich (kalenica dachu, wiatrówek, lukarrn, rynny i rury spustowe). Zmiana pokrycia dachowego polegać będzie na demontażu istniejącego pokrycia dachu budynku świetlicy wiejskiej (eternit) i wykonania pokrycia bachodachówką. Zdemontowane pokrycie (eternit) zostanie zabezpieczone szczelnie folią pcv i następnie bezpośrednio odstarczone do zakładu utylizacyjnego. Prace przy demontażu i zabezpieczeniu eternitu i odtransportowanie do zakładu utylizacyjnego,  może wykonać firma budowlana posiadająca odpowiednie przeszkolenie, kwalifikacje – specjalizująca się w wykonywaniu w/w robót.

5. - wykonanie podbitki z paneli pcv na ruszcie drewn. pod okapem dachu – 25.3*0.5*2= 25.30  m2

6. - ułożenie gresu na istniej. podłożu betonowym:

- sala ogólna (9.35*11.2)+(3.9*0.25)+(8.10*5)= 146.195 m2, korytarz 5.55*3.6=19.98 m2, pom. gospodar. nr 1 – 5.5*2.25=12.375 m2, pom. gospodar. nr 2 – 5.5*2.95=16.225 m2

7. - wykonanie cokolików przypodlogowych z gresu wys. 15 cm.  - sala ogólna (9.35+11.2+9.35+6.70+0.60+0.60+8.10+8.10+5+0.6-1.47=58.13m  , korytarz (5.55*2+3.6*2)- (1.47+1+1)=14.83 m, pom. gospodar. nr 1 – (5.5*2+2.25*2)-1=14.5m, pom. gospodar. nr 2 – (5.5*2+2.95*2)-1=15.9 m

8. przemurowanie główki komina wym. 0.78*0.38*0.6 – szt. 2

9. pomalowanie drzwi garażowych stalowych farbą olejną do metalu o wym. 360/330 cm. - dwukrotnie

10. ułożeniu płytek gresu (płytki antypoślizowe)  na schodach zewnętrznych wejściowych do budynku z uzupełnieniem ubytków w istniejącym podłożu betonowym – (2.12*4.15+0.3*5.57+0.15*5.57*2)= 12.14 m2.

11.Wykonanie zadaszenia nad drzwiami wejściowymi do budynku – zadaszenie alumioniowe brązowe z poliwęglanu: płyta komorowa dymna (brązowa lub bezbarwna) - profile aluminiowe malowane proszkowo na kolor  brązowy, (indywidualne rozwiązanie wykonawcy w zakresie konstrukcyjnym i architektonicznym uzgodnione z inwestorem).

Opracował: