Projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaczynie Herbasach

- Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w Kaczynie Herbasach Gmina Czyżew Osada.

- Stan istniejący

Teren jest płaski, niezagospodarowany, w jego centralnej części znajduje się budynek świetlicy.

Z tyłu budynku znajduje się staw.

3. Roślinność istniejąca

W części działki za stawem znajdują się drzewa liściaste – olchy czarne tworzące zagajnik. W projekcie zaplanowano pozostawienie zagajnika bez zmian i podsadzenie olch na skraju kwitnącymi krzewami liściastymi.

- Roślinność projektowana

W skład zaprojektowanej roślinności wchodzą:

- drzewa liściaste,

- drzewa iglaste

- krzewy iglaste,

- krzewy liściaste,

Zaprojektowana roślinność to gatunki mrozoodporne, mało wymagające, atrakcyjne przez cały rok. Są to gatunki o kolorowym, ciekawym ulistnieniu oraz intensywnie i długo kwitnące. Zaprojektowane krzewy mają wysokość od 30cm do ok. 250cm. Zaleca się regularne cięcia formujące, co zapewni roślinom długie i piękne kwitnienie oraz zwarty pokrój.

Rabaty z roślinami wyłożone włókniną i wysypane korą sosnową.

4.1.  Spis roślin.

| Lp. | Nazwa łacińska | Nazwa polska | ilość sztuk |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Juniperus communis "Hibernica" | Jałowiec pospolity "Hibernica" | 10 |
| 2. | Juniperus communis "Depressea Aurea" | Jałowiec pospolity "Depressea Aurea" | 6 |
| 3. | Picea abies "Nidiformis" | Świerk biały "Nidiformis" | 12 |
| 4. | Pinus mugo "Ophir" | Sosna górska "Ophir" | 15 |
| 5. | Taxus baccata "Repandens" | Cis pospolity "Repandens" | 22 |
| 6. | Acer platanoides "Globosum" | Klon zwyczajny "Globosum" | 2 |
| 7. | Malus "Ola" | Jabłoń "Ola" | 2 |
| 8. | Sorbus aucuparia | Jarząb pospolity | 1 |
| 9. | Tilia cordata | Lipa drobnolistna | 1 |
| 10. | Budleja davidii | Budleja Davida | 5 |
| 11. | Cornus alba "Spaethii" | Dereń biały "Spaethii" | 9 |
| 12. | Tsuga canadensis "Jeddeloh" | Tsuga kanadyjska "Jeddeloh" | 16 |
| 13. | Forsythia pseudoaccacia "Maluch" | Forsycja akacjowata "Maluch" | 2 |
| 14. | Hydrangea paniculata "Tardiva" | Hortensja bukietowa "Tardiva" | 20 |
| 15. | Mahonia aquifolium | Mahonia pospolita | 19 |
| 16. | Potentilla fruticosa "Red Ace" | Pięciornik krzewiasty "Red Ace" | 16 |
| 17. | Spiraea japonica "Crispa" | Tawuła japońska "Crispa" | 33 |
| 18. | Syringa meyeri "Palibin" | Lilak Meyera "Palibin" | 9 |
| 19. | Viburnum opulus "Compactum" | Kalina koralowa "Compactum" | 11 |
| 20. | Weigela "Red Prince" | Krzewuszka "Red Prince" | 58 |

4.2. Prace agrotechniczne, sadzenie roślin.

Na całości powierzchni pod nasadzenia roślinne należy zerwać istniejącą darń – warstwa około 10cm. Powierzchnię przeznaczoną pod nasadzenia należy wyłożyć włókniną i obsypać korą sosnową.

Sadzenie drzew i krzewów liściastych

Najodpowiedniejszym okresem sadzenia drzew i krzewów liściastych jest termin jesienny – od momentu opadania liści do pierwszych przymrozków. Mniej korzystny to okres wiosenny od końca przymrozków do końca maja.

Rośliny należy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią urodzajną lub kompostem

o odczynie lekko kwaśnym – pH ok. 6. Doły powinny mieć wymiary 0,7 x 0,7 (pozycje roślin z listy 6,7,8,9) i w doły 0,3 x 0,3 (reszta roślin).

Po posadzeniu wokół rośliny należy uformować misę i wyściółkować rozdrobnioną korą sosnową. Warstwa kory powinna mieć grubość ok. 3 cm.

Na koniec rośliny należy obficie podlać.

Sadzenie drzew i krzewów iglastych.

Najodpowiedniejszym okresem sadzenia drzew i krzewów iglastych jest termin jesienny – od sierpnia do końca września. Mniej korzystny to okres wiosenny od końca przymrozków do końca maja.

Podłoże powinno mieć pH około 6.

Rośliny należy sadzić w doły całkowicie zaprawione ziemią, doły powinny mieć wymiary 0,5 x 0,5 lub 0,3 x 0,3 w zależności od wielkości rośliny.

Po posadzeniu wokół rośliny należy uformować misę i wyściółkować rozdrobnioną korą sosnową. Warstwa kory powinna mieć grubość ok. 3 cm.

Na koniec rośliny należy  obficie podlać.

Rośliny iglaste należy zabezpieczyć na zimę poprzez przykrycie matami, lub warstwą gałęzi świerkowych.

4.3. Zabiegi pielęgnacyjne.

Zabiegi pielęgnacyjne drzew i krzewów:

Zaleca się regularne przycinanie zaprojektowanych krzewów liściastych co zapewni im odpowiednie zwarcie, pokrój oraz wydłuży ich okres kwitnienia.

W dalszych działaniach pielęgnacyjnych i ochronnych istotne znaczenie mają zabiegi profilaktyczne. Są one najskuteczniejszą formą zabezpieczenia przy odpowiednim rozpoznaniu zagrożenia i gdy są przeprowadzone we właściwym czasie.

Jako cykliczne zabiegi pielęgnacyjne zaleca się:

- spulchnianie powierzchni gleby,

- odchwaszczanie,

- nawadnianie,

- nawożenie,

- usuwanie okazów uschniętych,

- usuwanie suszu gałęziowego,

- leczenie okazów chorych,

- leczenie uszkodzeń – obtarcia kory, złamania, rozłamania, ubytki

- prześwietlanie koron,

- powrót do prawidłowego kształtu korony u drzew zdeformowanych,

- usuwanie gałęzi nad ciągami alej poniżej 2,2m,

- cięcie odmładzające krzewów i żywopłotów,

- dosadzanie drzew, krzewów i bylin w razie potrzeby,

5.  Trawniki

Zaprojektowano trawniki z siewu. W celu wykonania trawnika należy wymienić grunt rodzimy do głębokości 15-20 cm i uzupełnić ziemią urodzajną.  Do zasiewu użyć gotowej mieszanki traw (specjalnej dla terenów ozdobnych w ilości podanej przez producenta)

W okresie kiełkowania traw należy obficie polewać wodą z hydrantu lub za pomocą deszczowni. Dobrze pielęgnowana nawierzchnia trawiasta (wałowana, podlewana i koszona) może być użytkowana nie wcześniej niż rok po założeniu (trwała trawa powinna mieć korzenie wrośnięte na głębokość min. 15cm)

Zabiegi pielęgnacyjne trawników:

- odchwaszczanie,

- nawożenie (w sezonie wegetacyjnym raz na miesiąc)

- aeracja,

- koszenie co 2 tygodnie,

- zadarnianie miejsc, w których wypadł trawnik,

- Zestawienie powierzchni.

| Lp. | Obiekt | Rodzaj nawierzchni | ilość | Jednostka |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | utwardzenie terenu | kostka betonowa: starobruk 8 cm kolor grafitowy | 417 | m2 |
| 2. | nawierzchnia z kostki betonowej | kostka betonowa: starobruk 6cm kolor żółty | 241 | m2 |
| 3. | nasadzenia | - | 535,88 | m2 |
| 4. | trawnik | - | 295,07 | m2 |
| 5. | ławki Oslo 001103 firmy Komserwis | - | 6 | szt. |
| 6. | kosze na śmieci Park 003405 firmy Komserwis | - | 3 | szt. |
| 7. | krawężniki betonowe – utwardzenie terenu | krawężniki betonowe 30x100x15cm - kolor szary | 127 | mb |
| 8. | obrzeza betonowe – nawierzchnia z kostki betonowej | obrzeza betonowe 20x6x100cm kolor grafitowy | 280 | mb |
| 9. | obramowanie rabat | kostka betonowa typu starobruk kolor żółty, układana w betonie | 146 | mb |
| 10. | plac zabaw | nawierzchnia piaszczysta na zagęszczonym mechanicznie gruncie | 238 | m2 |
| 11 | staw istniejący | - | 391 | m2 |

6.  Utwardzenie terenu, nawierzchnia z kostki betonowej.

KONSTRUKCJA NAWIERZCHNI I ODWODNIENIE

6.1. Utwardzenie terenu

- kostka brukowa betonowa POLBRUK typu starobruk kolor grafitowy o grubości 8cm

- podsypka piaskowa  grubości 5cm

- kruszywo - tłuczeń betonowy lub kamienny stabilizacja mechaniczna grubości 18cm

- warstwa filtracyjna- piasek gruboziarnisty  grubości 15cm

- suma    46cm

6.2. Nawierzchnia z kostki betonowej (ogród)

- kostka brukowa betonowa POLBRUK typu starobruk o wymiarach kolor żółty o grubości 6cm - - podsypka piaskowa – grubość 5cm

- warstwa filtracyjna- żwir -  grubość 15cm

suma    26cm

6.3. Opór boczny jezdni ,parkingów, chodników:

Utwardzenie terenu

-krawężnik betonowy 15x30cm ustawiony na ławie B-10 z oporem

-krawężnik wtopiony,  betonowy 15x30x100cm na ławie B-10

Nawierzchnia z kostki betonowej (ogród)

- obrzeża betonowe kolor grafitowy 6x30x100cm, ustawione na podsypce piaskowej 5cm

Odwodnienie nawierzchni utwardzonej placów manewrowych i parkingów zaprojektowano na otaczający teren ogrodu.

7.  Plac zabaw.

Na placu zabaw zaprojektowano nawierzchnię piaszczystą - piasek wymywany, wolny od cząstek gliny i mułu o wielkości ziaren 0,2 mm do 2 mm. Grubość warstwy 20 do 30 cm. pomiędzy gruntem rodzimym, a piaskiem zaprojektowano geowłókninę.

Na placu zabaw zaprojektowano zabawki firmy Frodo (lub innej firmy ale ten sam typ zabawek)

Zabawki proponowane w projekcie – firmy Frodo

092. Huśtawka podwójny wysięgnik.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 5,0 x 1,0 x 2,2 m.

017. Koniczynka na sprężynie.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 0,8 x 0,8 x 0,6 m.

. Słoń na sprężynie.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 1,0 x 0,6 x 0,9 m.

Ważka

Wieża ze ściankami do wspinaczki.

Wymiary (dł. x szer. x wys.): 4,0 x 3,3 x 2,5 m.

8. Wyposażenie.

Zaprojektowano ławki firmy Komserwis lub innej firmy o podobnej stylistyce. Ławka typu Oslo 001103. Ławki mocowane do podłoża.

Zaprojektowano kosze na śmieci firmy Komserwis lub innej firmy ale o podobnej stylistyce. Kosz typu Park 003405.Kosze mocowane do podłoża.

Opracował

mgr inż. arch. krajobrazu Agnieszka Tkaczyk-Dmitruk