Czyżew, dnia 01.07.2011 roku

Gmina Czyżew

RG.271/15-4/2011

Do wszystkich Wykonawców nr post.: RG.271/15/2011

Dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr RG.271/15/2011 w trybie przetargu nieograniczonego na kompleksowe uzbrojenie terenów przemysłowych w Czyżewie w infrastrukturę techniczną

Zamawiający informuje, że w przedmiotowym postępowaniu od Wykonawców ubiegających się o udzielenie zamówienia wpłynęły pytania dotyczące treści SIWZ.

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający przekazuje Wykonawcom treść pytań wraz z odpowiedziami:

Pytanie 1.

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” w rozdziale „Podłączenia wodociągowe” wys. rura PVC o śr. 40 mm, natomiast opis techniczny mówi o PE 80 PN10 Ø40. Która informacja jest prawdziwa?  Prosimy o korektę przedmiaru robót.

Odpowiedź:

Przy realizacji zadania należy zastosować rury PVC o śr. 40mm zgodnie z przedmiarem robót.

Pytanie 2.

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” pozycje nr 33 i 34 mają ten sam opis. Czy pozycja nr 34 powinna zawierać opis „obsypka sieci wodociągowej z materiałów sypkich o grub. 10 cm. Jeżeli tak, prosimy o korekte przedmiaru robót

Odpowiedź:

W pozycji 34 zastosowano krotność 4 (10cm*4 = 40cm) co wskazuje na obsypkę.  Podobnie jak w pozycji 9 i 11 przedmiaru. W załączeniu korekta pozycji 34 przedmiaru robót.

Pytanie 3.

W przedmiarze robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” wys. opisy dotyczące węzłów wodociągowych natomiast załączony na stronie internetowej projekt nie zawiera rysunków tychże węzłów. Prosimy o uzupełnienie dokumentacji projektowej.

Odpowiedź:

Węzły należy wykonać zgodnie z warunkami technicznymi i wiedzą techniczną.

Pytanie 4.

Przedmiar robót „Budowa kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Przemysłowej w m. Czyżew – Osada” wys. 1-warstwowa izolacja gr. 40 mm z wełny mineralnej natomiast specyfikacja techniczna mówi o geowłókninie. Która informacja jest prawdziwa? Prosimy o korektę przedmiaru robót

Odpowiedź:

Należy zastosować izolację wg. przedmiaru robót.

Pytanie 5.

Jakie stawki zastosuje Zamawiający przy naliczaniu opłat za zajęcie pasa drogowego (w rozbiciu na chodnik, jezdnię, itd.) na w/w inwestycji?

Odpowiedź

Zamawiający nie będzie naliczał opłat za zajęcie pasa drogowego przy pracach trwających na drogach będących w zarządzie Zamawiającego, natomiast jeżeli chodzi o drogę wojewódzką wysokość tych opłat Wykonawca musi ustalić z zarządcą tej drogi.

Odpowiedź na pytanie 2 stanowi zmianę treści SIWZ.

MODYFIKACJA

treści SIWZ

Gmina Czyżew, działając zgodnie z art. 38 ust. 4 i 6 ustawy z dnia  29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) modyfikuje treść Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia sporządzonej w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na budowę usuwanie wyrobów azbestowych z terenu Gminy Czyżew.

Zakres modyfikacji jest następujący:

1. Zmienia się przedmiar robót dotyczący budowy kanalizacji deszczowej, sanitarnej i sieci wodociągowej, stanowiący załącznik do SIWZ. Zmiana dotyczy korekty pozycji 34. Ujednolicony przedmiar robót zostaje zamieszczony na stronie internetowej.

W pozostałym zakresie Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia pozostaje nie zmieniona.

BURMISTRZ

Anna Bogucka