# Text boxes

Tabela przedmiaru robót

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO WIELKIE OD KM 0+000,00 DO KM

0+413,00 - odcinek I

ZRI DROMOBUD

Data utworzenia: 2012-02-03

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE RÓWNINNYM -

DOT. POZ.1

Jednostka: km trasy

0,4130

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa dróg w terenie równinnym

odc.I  km 0+000,00-0+413,00

1. KNNR 1  0111-0100

Dział nr 2. D.01.02.01.10 KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW - DOT. POZ. 2-14

Jednostka: szt

9,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 10-25cm

zgodnie z zał. Nr 8

2. KNNR 1  0101-0200

Jednostka: szt

4,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 26-35 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

3. KNNR 1  0101-0300

Jednostka: szt

4,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 36-45 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

4. KNNR 1  0101-0400

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 46-55cm

zgodnie z zał. Nr 8

5. KNNR 1  0101-0500

Jednostka: szt

6,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 56-65cm

zgodnie z zał. Nr 8

6. KNNR 1  0101-0600

Jednostka: szt

5,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 76-85cm

zgodnie z zał. Nr 8

7. KNNR 1  0101-0700

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 66-75cm

zgodnie z zał. Nr 8

8. KNNR 1  0101-0700

Jednostka: szt

1,0000

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica drzew 120-150cm

zgodnie z zał. Nr 8

9. KNNR 1  0101-0700

- 1 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: ha

0,0056

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki rzadkie od 10% do 30% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0,0056 ha

10. KNNR 1  0102-0300

Jednostka: ha

0,0073

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki gęste powyżej 60% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0.0073 ha

11. KNNR 1  0102-0100

Jednostka: m-p

15,3700

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na odległość do 2km

0,20x9+0,24x4+0,30x4+0,42x1+0,58x6+0,77x5+1,29x1+2,37x1=15,37 mp

12. KNNR 1  0107-0100

Jednostka: m-p

13,3800

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na odległość do 2km

0,07x9+0,17x4+0,28x4+0,45x1+0,65x6+0,88x5+1,02x1+1,18x1=13,38 mp

13. KNNR 1  0107-0200

Jednostka: m-p

42,5600

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na odległość do 2km

0,17x9+0,42x4+0,77x4+1,35x1+1,95x6+2,62x5+2,96x1+3,23x1+143,00x0,0056+429,00x0,0073=42,56 mp

14. KNNR 1  0107-0300

Dział nr 3. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY  20

CM  DOT.POZ. 15-16

Jednostka: m2

286,9300

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą spycharek. Grubość warstwy do 20 cm

zgodnie z zał. Nr 4

15. KNNR 1  0113-0100

Jednostka: m3

57,3900

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do 0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do

5t- odwóz humusu

286,93x0,20=57,39 m3

16. KNNR 1  0203-0300

Dział nr 4. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG DOT. POZ. 17-19

Jednostka: m

9,0000

Rozebranie przepustów z rur betonowych o średnicy 30cm

zgodnie z zał. Nr 7   - 9,00 m

17. KNR 2-31  0816-0100

Jednostka: 1 m3

1,1300

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu koparko-ładowarką

na samochody samowyładowcze

3,14x0,20x0,20x9,00=1,13 m3

18. KNR 4-04  1103-0100

Jednostka: m3

1,1300

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyładowczym na odległość 1km

19. KNR 4-04  1103-0400

- 2 -

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 5. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Dział nr 5.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW DOT. POZ. 20-23

Jednostka: m3

195,9800

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład- zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do

0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał. Nr 2

20. KNNR 1  0210-0301

Jednostka: m3

99,7200

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, z transportem urobku samochodami

samowyładowczymi na odległość do 1km.

zgodnie z zał. Nr 2- wywiezienie nadmiaru na odkład   97,72 m3

zgodnie z zał. Nr 7 - na zjazdach   2,00 m3

RAZEM:   99,72 m3

21. KNNR 1  0202-0200

Jednostka: m3

57,1300

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu. Koparką o poj. łyżki do

0,60m3; głębokość wykopu do 3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał Nr 2  - do wbudowania w nasyp    253,11-195,98=57,13 m3

22. KNNR 1  0210-0301

Jednostka: m2

497,1000

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

23. KNNR 1  0503-0300

Dział nr 5.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW DOT. POZ. 24-29

Jednostka: m3

273,3100

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat. III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z gruntu

pochodzącego z wykopów.

zgodnie z zał. Nr 2 z wykopów   - 253,11 m3

zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach   - 20,2 m2

RAZEM    273,31 m2

24. KNR 2-01  0235-0201

Jednostka: m2

450,1000

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

25. KNNR 1  0503-0500

Jednostka: m3

58,5700

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t.

Dokop na uzupełnienie poboczy (413,00x2-45,00)x1,25x0,06=58,57 m3

26. KNNR 1  0202-0701

Jednostka: m3

58,5700

Formowanie nasypów - pobocza w gruncie kat. I-II spycharką gąsienicową o mocy 55kW (75KM)

27. KNR 2-01  0235-0100

Jednostka: m3

331,8800

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi

4-6t

273,31+58,57=331,88 m3

28. KNNR 1  0409-0300

- 3 -

Opis robót

Ilość robót

Jednostka: m3

1,7600

Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1 km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o poj.do 3000

dm3

58,57x0,03=1,76 m3

29. KNNR 6  1308-0300

Dział nr 6. D.03.02.01. KANALIZACJA TELETECHNICZNA DOT. POZ. 30-31

Jednostka: m

78,5000

Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm typu arot na istn. przewodach telekomunikacyjnych

zgodnie z zał. pr.zagosp.terenu i Nr 7 (na rozjeździe w PPT i pod zjazdami)

30. TP S.A. 040  0102-0100

Jednostka: m

345,0000

Przekładanie kabla doziemnego. w gruncie kategorii IV,średnica kabla powyżej 50 mm. Liczba układanych kabli -

pierwszy

Przebudowa kabli telekomunikacyjnych w km: 0+000,00-0+345,00

31. KNR 5-01  0614-1700

Dział nr 7. D.04.00.00. PODBUDOWY

Dział nr 8. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH DOT. POZ. 32-33

Jednostka: m2

1522,6700

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej   1522,67 m2

32. KNNR 6  1005-0600

Jednostka: m2

3045,3400

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych. Skropienie nawierzchni asfaltem

- przed ułożeniem w-wy wiążącej  - emulsja średnioropzadowa    1522,67 m2

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej  - emulsja szybkorozpadowa     1522,67 m2

RAZEM:    3045,34 m2

33. KNNR 6  1005-0700

Dział nr 9. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO DOT. POZ. 34

Jednostka: m2

2672,8700

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 25 cm

6,375x413,00+2x20,00=2672,87 m2

34. KNNR 6  0112-0200

Dział nr 10. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

Dział nr 10.1. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO DOT. POZ. 35-36

Jednostka: m2

1522,6700

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych - warstwa wiążąca AC 11W 50/70 - grubość warstwy po

zagęszczeniu 3 cm.

km 0+000-0+413,00     3,59x413,00+2x20,00=1522,67 m2

35. KNNR 6  0308-0101

Jednostka: m2

1485,5000

Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych -warstwa ścieralna AC 11S 70/70. Grubość warstwy po

zagęszczeniu 3 cm.

km 0+000,00-0+408,00    3,50x413,00+2x20,00=1485,50 m2

36. KNNR 6  0309-0104

- 4 -

Opis robót

Ilość robót

Dział nr 10.2. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Dział nr 10.3. D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW DOT. POZ. 37

Jednostka: m2

4,0000

Brukowanie skarp przekopów i nasypów. Umocnienie na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą.

zgodnie z zał. Nr 7 wloty i wyloty przepustów na zjazdach    4,00 m2

37. KNNR 1  0509-0200

Dział nr 10.4. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI DOT. POZ. 38-39

Jednostka: m

15,0000

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm

zgodnie z zał. Nr 7

38. KNNR 4  1308-0600

Jednostka: m2

10,5000

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości 20 cm

Ława pod przepusty pod zjazdami      2x7,50x0,70=10,5m2

39. KNNR 6  0112-0100

Dział nr 11. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Dział nr 11.1. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE DOT. POZ. 40-41

Jednostka: szt

4,0000

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

zgodnie z projektem organizacji ruchu

40. KNNR 6  0702-0101

Jednostka: szt

5,0000

Pionowe znaki drogowe. Znaki zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do 0.3 m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

41. KNNR 6  0702-0400

Dział nr 12. D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE DOT. POZ. 42

Jednostka: m2

134,0000

Nawierzchnie żwirowe na zjazdach.  Warstwa grubości 20 cm

zgodnie z zał. Nr 7

42. KNNR 6  0202-0600

- 5 -