# Text boxes

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA DROGI GMINNEJ W MIEJSCOWOŚCI MICHAŁOWO WIELKIE OD KM 0+000,00 DO KM

0+945,00 Odcinek II

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE

RÓWNINNYM

0,9450

km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa

dróg w terenie równinnym

odc.II  km 0+000,00-0+945,00

Poz. 1

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. D.01.02.01.10 KARCZOWANIE DRZEW I KRZAKÓW

15,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 10-25cm

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 2

1,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 26-35 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 3

4,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 36-45 cm.

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 4

8,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 46-55cm

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 5

5,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 56-65cm

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 6

1,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 66-75cm

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 7

2,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 76-85cm

zgodnie zał. Nr 8

Poz. 8

1,0000

szt

Mechaniczne ścinanie drzew i karczowanie pni. Średnica

drzew 120-150cm

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 9

5,0000

szt

Karczowanie pni koparką podsiębierną w gruntach o

normalnej wilgotności. Średnica pni76-100cm, grunt kat.

I-II

zgodnie z zał. Nr 8

Poz. 10

0,0100

ha

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki

rzadkie od 10% do 30% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0,0010 ha

Poz. 11

0,0055

ha

Mechaniczne karczowanie zagajników i krzaków. Zagajniki

gęste powyżej 60% powierzchni

zgodnie z zał. Nr 9   - 0,0055 ha

Poz. 12

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

16,4200

m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport dłużyc na

odległość do 2km

0,20x15+0,24x1+0,30x4+0,42x8+0,58x5+0,77x1+1,29x2+2,

37x1=16,42 mp

Poz. 13

18,3900

m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport karpiny na

odległość do 2km

0,07x15+0,17x1+0,28x4+0,45x8+0,65x5+0,88x1+1,02x7+1,

18x1=18,39 mp

Poz. 14

40,8700

m-p

Wywożenie dłużyc, karpiny i gałęzi. Transport gałęzi na

odległość do 2km

0,17x15+0,42x1+0,77x4+1,35x8+1,95x5+2,62x1+2,96x2+3,

23x1+143,00x0,0010+429,00x0,0055=40,87 mp

Poz. 15

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY

20 CM

1122,7300

m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą

spycharek. Grubość warstwy do 20 cm

zgodnie z zał. Nr 5    1055,73 m2

zgodnie z zał. Nr 7      67,00m2

RAZEM    1122,73 m2

Poz. 16

224,5500

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do

0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do

5t- odwóz humusu

1122,73x0,20=224,55 m3

Poz. 17

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG

6,5000

m

Rozebranie przepustu z rur betonowych o średnicy 40cm

km 0+004,50

Poz. 18

27,0000

m

Rozebranie przepustów pod zjazdami z rur betonowych o

średnicy 60cm

zgodnie z zał. Nr 7

Poz. 19

11,6600

1 m3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu

koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

3,14x0,25x0,25x6,50+3,14x0,35x0,35x27,00=11,66 m3

Poz. 20

11,6600

m3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyładowczym na odległość 1km

Poz. 21

Razem wartość elementu nr 4

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 5. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Element nr 5.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW

234,6100

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na

odkład do wbudowania, z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km.

zgodnie z zał Nr 3 (do wbudowania)   178,41 m3

zgodnie z zał. Nr 7 - na zjazdach (na odkład)   12,00 m3

pod przepusty  26,00x(0,80+2,60)x0,50=44,20 m3

RAZEM:   234,61  m3

Poz. 22

487,5000

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu.

Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do

3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał Nr 3

Poz. 23

2951,3000

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych

przekopów, wykopów i nasypów. Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i dna wykopów wykonywanych mechanicznie w

gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

Poz. 24

Razem wartość elementu nr 5.1

Element nr 5.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW

955,8600

m3

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat.

III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z

gruntu pochodzącego z wykopów.

zgodnie z zał. Nr 3 z wykopów   - 665,91 m3

zgodnie z zał. Nr 3 z dokopu       - 211,15 m3

zgodnie z zał. Nr 7 na zjazdach    - 78,80 m3

RAZEM    955,86 m3

Poz. 25

326,8000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km - dokop. Koparką o pojemności łyżki

0,60m3 w gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t

zgodnie z zał. Nr 3     - 211,15 m3

zgodnie z zał. Nr 7 nasyp na zjazdach   - 78,80 m3

do zasypania przepustów

44,2-(3,14x0,30x0,30x26)=36,85 m3

RAZEM   326,80 m3

Poz. 26

1046,3900

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych

przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6

Poz. 27

992,7100

m3

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego

kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi

955,86+36,85=992,71 m3

Poz. 28

9,8000

m3

Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1

km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o

poj.do 3000 dm3

(289,95+36,85)x0,03=9,80 m3

Poz. 29

Razem wartość elementu nr 5.2

Razem wartość elementu nr 5

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 6. D.03.00.00 ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. D.03.01.01.00 PRZEPUSTY POD KORONĄ DROGI

26,0000

m

Części przelotowe pref.przepustów drogowych rurowych

jednootworowych. Część przel.przepustu z rur HDPE o

śred.60 cm.

km 0+011,00  L=8,50 m

km 0+150,00  L=8,50 m

km 0+575,50  L=9,00 m

RAZEM:    26,00 m

Poz. 30

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. D.03.01.03 CZYSZCZENIE URZĄDZEŃ ODWADNIAJĄCYCH

9,0000

m

Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie

przepustów o średnicy 0.4 m. Grubość namułu w cm do

50% jego średnicy

- przepust km 0+939,30  L=9,00 m

Poz. 31

8,5000

m

Oczyszczenie rowów i przepustów z namułu. Czyszczenie

przepustów o średnicy 0.6 m. Grubość namułu w cm do

50% jego średnicy

oraz oczyszczenie studni

- przepust km 0+819,00   L=6,50m

- studnia km 0+734,99   L=2,00 m

RAZEM:    8,50 m

Poz. 32

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. D.03.02.01. KANALIZACJA  TELETECHNICZNA

85,0000

m

Założenie rur osłonowych dwudzielnych fi 110 mm typu arot

na istn. przewodach telekomunikacyjnych

zgodnie z zał. Nr 7    38+47=85 m

Poz. 33

Razem wartość elementu nr 9

Element nr 10. D.04.00.00. PODBUDOWY

Razem wartość elementu nr 10

Element nr 11. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO

6182,5000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości

25 cm

- pod konstrukcję jezdni i poboczy

6,50x945+4x10,00=6182,50 m2

Poz. 34

24,3000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości

30 cm

- ławy pod przepusty w km 0+575,50   0+150,00   0+011,00

(2x8,50+9,00)x0,90=24,30 m2

Poz. 35

Razem wartość elementu nr 11

- 4 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 12. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

Element nr 12.1. D.06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

Razem wartość elementu nr 12.1

Element nr 12.2. D.06.01.01 UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP, ROWÓW I ŚCIEKÓW

74,0000

m2

Brukowanie skarp przekopów i nasypów. Umocnienie na

podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin

zaprawą.

- zgodnie z zał. Nr 7 wloty i wyloty przepustów na zjazdach

24,00 m2

- wloty i wyloty przepustów    - 10 wlotów   - 50,00 m2

RAZEM:   74,00 m2

Poz. 36

Razem wartość elementu nr 12.2

Element nr 12.3. D.06.02.01 PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI

60,0000

m

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 400mm

zgodnie z zał. Nr 7    - 8 szt.    - 60,00 m

Poz. 37

7,5000

m

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 500mm

zgodnie z zał. Nr 7     - 1 szt.    7,50 m

Poz. 38

23,5000

m

Przepusty z rur PEHD pod zjazdami o średnicy 600mm

zgodnie z zał. Nr 7     - 3 szt.    23,50 m

Poz. 39

69,1500

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa dolna grubości

20 cm

Ławy pod rury pod zjazdami

60,00x0,70+7,50x0,80+23,5x0,90=69,15 m2

Poz. 40

Razem wartość elementu nr 12.3

Razem wartość elementu nr 12

Element nr 13. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Element nr 13.1. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE

5,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 41

10,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do

0.3 m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 42

Razem wartość elementu nr 13.1

Razem wartość elementu nr 13

- 5 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 14. D.10.07.01 ZJAZDY DO GOSPODARSTW I NA DROGI BOCZNE

523,5000

m2

Nawierzchnie żwirowe na zjazdach.  Warstwa grubości 20

cm

zgodnie z zał. Nr 7

Poz. 43

Razem wartość elementu nr 14

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 6 -