O  P  I  S        T  E  C  H  N  I  C  Z  N  Y

Do   Projektu Zagospodarowania terenu przy świetlicy wiejskiej w

miejscowości Dmochy Wochy

( b r a n ż a    d r o g o w a  )

1.  Przedmiot   i  zakres   opracowania

Przedmiotem  opracowania  jest  dokumentacja projektowo budowlana wykonania  remontu  nawierzchni dróg dojazdowych i miejsc postojowych  na działkach nr ewid. geodezyjnej  163, 164/4, 164/5, 191, 190/1, 189/1, 187/1 w msc.  Dmochy Wochy

W   zakres   dokumentacji   projektowej    wchodzą:

-plan sytuacyjny, teren  na działkach nr  163, 164/4, 164/5, 191, 190/1, 189/1, 187/1

w msc.   Dmochy Wochy

-przekroje normalne i konstrukcja nawierzchni

-ustalenie sposobu odwodnienia po wykonaniu remontu,

-przedmiary robót do wykonania wraz z STWiOR

2. Stan    istniejący

Teren  w  granicach  działek nr 163, 164/4, 164/5, 191, 190/1, 189/1, 187/1

w msc.  Dmochy Wochy zagospodarowany  jest budynkiem – świetlicą wiejską oraz istniejącymi

drogami dojazdowymi i miejscami postojowymi o nawierzchni bitumicznej lub betonowej.

Orientacyjną   lokalizację   projektowanych obiektów  przedstawiono   na   rysunku   nr  1.

- Warunki   gruntowo – wodne podłoża

W  podłożu    zalegają  grunty rodzime  przepuszczalne  w   dobrych  warunkach

wodnych – wody  gruntowe  poniżej  1,00 m.  od  poziomu  terenu.

Podłoże   z  gruntu  rodzimego  zakwalifikowano  do  grupy  nośności – G1.

- Projektowany zakres remontu nawierzchni

4.1  W  planie  sytuacyjnym.

Na działkach nr 163, 164/4, 164/5, 191, 190/1, 189/1, 187/1

zaprojektowano  remont  nawierzchni bitumicznej i betonowej drogi dojazdowej

o szerokości jezdni  4,50 m i 5,0  m , i poboczy żwirowych o szerokości 1,00 m

  - . Przekroje   normalne   i   konstrukcje  nawierzchni

Zaprojektowano  następujący  przekrój   normalny  drogi dojazdowej

-     droga manewrowa o szerokości –  4,50 i 5,00  m,

- spadek  poprzeczny drogi  - jednostronny 2 %, w kierunku przyległego terenu.

- pobocza żwirowej o szerokości - 1,00 m

- spadek  poprzeczny poboczy – jednostronny 4% w kierunku przyległego terenu.

Projektowana   konstrukcja  nawierzchni  drogi dojazdowej

- Projektowana warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S

o gr. 4,00 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, asfalt 50/70

wg. PN -EN 13108-1 i WT-2 (2010) (szerokość jezdni – 4,50 m  i 5,00 m)

- Projektowana warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W

o gr. 4,00 cm, na obciążenie ruchem KR 1 z m.m. o uziarnieniu 0/11,20 mm, asfalt 50/70

wg. PN -EN 13108-1 i WT-2 (2010) (szerokość jezdni - 4,60 m i 5,10 m)

- istniejąca nawierzchnia bitumiczna lub betonowa

- podłoże:  grunt  rodzimy, typ G1.

- uzupełnienie poboczy mieszanką kruszywa naturalnego fr. 0/31,5 mm warstwą śr. gr. 8 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem.

Uwaga:

Część istniejących nawierzchni bitumicznych i betonowych należy wyremontować przez usunięcie warstwy zniszczonej na głębokości do 6 cm a następnie wbudować warstwę betonu asfaltowego AC 16 W wg PN-EN 13108-1 i WT-2 (2010) gr. 6 cm wraz ze skropieniem emulsją asfaltową.

4.3.   Odwodnienie

Przewidziano odwodnienie drogi dojazdowej przez spływ wody opadowej spadkami poprzecznymi i podłużnymi w przylegający teren.

Przewidziano także wykonanie remontu istniejącego przepustu z kręgów żelbetowych o średnicy 100 cm na długości 8 m przez odkopanie części przelotowej przepustu, wyjęcie kręgów, przygotowanie ławy żwirowej, ponowne nałożenie części przelotowej wraz z wykonaniem zabezpieczenia styków rur papą i opaską z chudego betonu.

4.4.   Organizacja ruchu

Przewidziano ustawienie oznakowania pionowego składającego się z znaków pionowych B-2 (2 szt.) i słupków stalowych. Lokalizację oznakowania pionowego przedstawiono na planie sytuacyjnym ( Rys. nr 2 ).

O p r a c o w a ł :