# Text boxes

KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEBUDOWA ULICY SIKORSKIEGO W M. CZYŻEW OD KM 0+000,00 DO KM 0+310,00

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 1. D.01.01.01.11. ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH  W TERENIE

RÓWNINNYM  POZ.1

0,3100

km trasy

Roboty pomiarowe przy liniowych robotach (drogi). Trasa

dróg w terenie równinnym

KM 0+000,00-0+310,00

Poz. 1

Razem wartość elementu nr 1

Element nr 2. D.01.02.02.12. MECHANICZNE USUNIĘCIE WARSTWY ZIEMI URODZAJNEJ (HUMUSU) GR. W-WY

20 CM  POZ.2-3

3376,2500

m2

Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) za pomocą

spycharek. Grubość warstwy do 30 cm

Zgodnie z  zał. Nr 4      3318,75 m2

Zgodnie z zał. Nr 5       57,50 M2 m2

RAZEM    3376,25 m2

Poz. 2

1012,8700

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami zgarniakowymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności zgarniaka do

0,60m3 w gruncie kat. I-II; transport samochodami do

5t- odwóz humusu

3376,25x0,30=1012,87 m3

Poz. 3

Razem wartość elementu nr 2

Element nr 3. D.01.02.04. ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG POZ. 4-7

3,4800

m3

Rozebranie betonowego fundamentu ogrodzenia

Według pprojektu zagosp. terenu  29,00mx0,20x0,60=3,48

m3

Poz. 4

29,0000

m

Rozebranie ogrodzeń z siatki - na linkach

Według projektu zagosp. terenu

Poz. 5

3,4800

1 m3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu. Załadowanie gruzu

koparko-ładowarką na samochody samowyładowcze

Poz. 6

3,4800

m3

Wywóz gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym

załadowaniu i wyładowaniu. Transport gruzu samochodem

samowyładowczym na odległość 1km

Poz. 7

Razem wartość elementu nr 3

Element nr 4. D.02.00.00 ROBOTY ZIEMNE

Element nr 4.1. D.02.01.01 WYKONANIE WYKOPÓW  POZ.8-9

2,4390

100 m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi na

odkład poza plac budowy, z transportem urobku

samochodami samowyładowczymi na odległość do 1km.

Koparką o pojemności łyżki 1,20m3 w gruncie

kat.III-IV;

Poz. 8

- 1 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

transport samochodami 10-15t

Zgodnie z zał. Nr 2   207,50 m3

Zgodnie z zał. Nr 5  na zjazdach   36,40 m3

RAZEM     243,90 m3

19,3000

m3

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami

podsiębiernymi na odkład - zużycie na miejscu.

Koparką o poj. łyżki do 0,60m3; głębokość wykopu do

3,00m w gruncie kat. III-IV

zgodnie z zał Nr 3    19,30 m3

Poz. 9

Razem wartość elementu nr 4.1

Element nr 4.2. D.02.03.01 WYKONANIE NASYPÓW  POZ. 10-14

497,6000

m3

Formowanie nasypów o wysokości do 3,0m w gruncie kat.

III-IV spycharką gąsienicową o mocy 74kW (100KM) z

gruntu pochodzącego z wykopów.

zgodnie z zał. Nr 3     19,30 m3

zgodnie z zał Nr 3      372,00 m3

zgodnie z ał Nr 5   wymiana gruntów    106,30 m3

RAZEM 497,60 m3

Poz. 10

478,3000

m3

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi, z

transportem urobku samochodami samowyładowczymi na

odległość do 1km. Koparką o pojemności łyżki 0,60m3 w

gruncie kat.I-II; transport samochodami 5-10t. Dokop:

zgodnie z zał. Nr 3   na nasyp      372,00 m3

zgodnie z zał. Nr 5   na wymianę gruntu pod zjazdy i pod

chodniki    18,80+87,50=106,30 m3

RAZEM    478,30 m3

Poz. 11

391,5000

m2

Plantowanie powierzchni skarp, dna i korony stałych

przekopów, wykopów i nasypów.  Plantowanie (obrobienie na

czysto) skarp i korony nasypów w gruncie kat. I-III

zgodnie z zał. Nr 6      391,50 m2

Poz. 12

497,6000

m3

Zagęszczenie nasypów walcami. Nasypy z gruntu sypkiego

kat. I-II zagęszczane walcamistatycznymi samojezdnymi

Poz. 13

14,3500

m3

Transport wody beczkowozem. Na odległość do 1

km,napełnienie beczkowozu z wodociągu. Beczkowóz o

poj.do 3000 dm3

478,30x0,03=14,35 m3

Poz. 14

Razem wartość elementu nr 4.2

Razem wartość elementu nr 4

Element nr 5. D.03.02.01.71 REGULACJA PIONOWA STUDZIENEK URZĄDZEŃ PODZIEMNYCH POZ. 15

0,2000

m3

Regulacja pion.studzienek,urządzeń podziemnych+naprawy

urządz.z betonu. Regulacja pionowa studzienek dla

urządzeń podziemnych. Objętość betonu w jednym miejscu

do 0.2 m3

1 szt. studni KS

Poz. 15

Razem wartość elementu nr 5

- 2 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 6. D.04.00.00. PODBUDOWY

Razem wartość elementu nr 6

Element nr 7. D.04.03.01. OCZYSZCZENIE I SKROPIENIE WARSTW KONSTRUKCYJNYCH  POZ. 16-17

1934,0000

m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Czyszczenie mechaniczne nawierzchni ulepszonej - bitum

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej   1934,00 m2

Poz. 16

3868,0000

m2

Oczyszczenie i skropienie bitumem nawierzchni drogowych.

Skropienie nawierzchni asfaltem

- przed ułożeniem w-wy wiążącej -  emulsja

szybkorozpadowa    1934,00  m2

- przed ułożeniem w-wy ścieralnej  - emulsja

szybkorozpadowa     1934,00 m2

RAZEM      3868,00 m2

Poz. 17

Razem wartość elementu nr 7

Element nr 8. D.04.04.01. PODBUDOWY Z KRUSZYWA NATURALNEGO  POZ. 18-19

19,3400

100 m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa grubości 20

cm

Poz. 18

227,5000

m2

Podbudowy z kruszyw naturalnych. Warstwa górna

grubości 15 cm

zgodnie z zał. Nr 5

- pod zjazdy     227,50 m2

Poz. 19

Razem wartość elementu nr 8

Element nr 9. D.04.05.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA STABILIZOWANEGO CEMENTEM  POZ. 20

9,3700

100 m2

Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem Rm - 2,5

MPa. Grubość warstwy 25 cm

km 0+000,00-0+150,00      937,00 m2

Poz. 20

Razem wartość elementu nr 9

Element nr 10. D.05.00.00. NAWIERZCHNIE

Razem wartość elementu nr 10

Element nr 11. D.05.03.23. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ   POZ. 21

227,5000

1m2

Nawierzchnie z Polbruku na podsypce

cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą.

Polbruk grubości 80mm typu 20, podsypka

piaskowo-cementowa grubości 30mm (kostka w m2)

zgodnie z zał. Nr 5

na zjazdach    227,50 m2

Poz. 21

Razem wartość elementu nr 11

- 3 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 12. D.05.03.05. NAWIERZCHNIE Z BETONU ASFALTOWEGO   POZ. 22-23

1934,0000

m2

Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 -

grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm.

Poz. 22

19,3400

100 m2

Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70.

Grubość warstwy po zagęszczeniu 5 m.

Poz. 23

Razem wartość elementu nr 12

Element nr 13. D.07.00.00. OZNAKOWANIE DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU

Element nr 13.1. D.07.02.01. OZNAKOWANIE PIONOWE    POZ. 24-25

6,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Słupki z rur stalowych #  70 mm

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 24

6,0000

szt

Pionowe znaki drogowe. Znaki

zakazu,nakazu,ostrzegawcze i informacyjne o pow.do

0.3 m2

zgodnie z projektem organizacji ruchu

Poz. 25

Razem wartość elementu nr 13.1

Element nr 13.2. D.07.06.01   USTAWIENIE OGRODZEŃ Z SIATKI METALOWEJ   POZ. 26-27

29,0000

m

Budowa ogrodzeń z siatki  - z nowych materiałów

Poz. 26

3,4800

m3

Budowa fundamentów ogrodzeń

29,00mx0,20x0,60=3,48 m3

Poz. 27

Razem wartość elementu nr 13.2

Razem wartość elementu nr 13

Element nr 14. D.08.01.01. USTAWIENIE KRAWĘŻNIKÓW BETONOWYCH NA ŁAWIE BETONOWEJ Z OPOREM

POZ. 28-29

52,8800

m3

Ława betonowa z oporem pod krawężniki. Beton B-10.

pod krawężniki 20x30         641,00x0,0825=52,88 m3

Poz. 28

6,4100

100 m

Krawężniki betonowe bez ław. Wystające o wym.20x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa

zgodnie z zał. Nr 5     641,00

Poz. 29

Razem wartość elementu nr 14

Element nr 15. D.08.02.01.10 CHODNIKI Z KOSTKI BETONOWEJ   POZ. 30

784,0000

1 m2

Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej o grub. 6cm,

układana mechanicznie na podsypce piaskowej gr. 5 cm

zgodnie z zał. Nr 5

Poz. 30

Razem wartość elementu nr 15

- 4 -

Opis

Ilość

Cena

Wartość

J.m.

Element nr 16. D.08.03.01.11. USTAWIENIE OBRZEŻY BETONOWYCH O WYMIARACH 20x6 CM i 30x8 CM

POZ. 31-32

539,5000

m

Obrzeża betonowe z wykonaniem ławy z piasku o

wymiarach 012x0,05 m. O wymiarach 20x6 cm - podsypka

piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem

Zgodnie z zał. Nr 5     539,50 m

Poz. 31

122,5000

m

Obrzeża betonowe. O wymiarach 30x8 cm - podsypka

piaskowa. Wypełnienie spoin piaskiem

zgodnie z zał. Nr 5    122,50 m

Poz. 32

Razem wartość elementu nr 16

Razem wartość pozycji kosztorysu

Wyniki kosztorysu

- 5 -