RG.271.5.2016

SPECYFIKACJA  ISTOTNYCH

WARUNKÓW  ZAMÓWIENIA

realizowanego w trybie przetargu nieograniczonego

o wartości szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust.8 ustawy PZP

na

Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Zatwierdził :

Burmistrz

Anna Bogucka

Czyżew dn. 01.06.2016 r.

Instrukcja  dla wykonawców

I. Zamawiający  :   Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Tel /fax  + 48 86 2755036       NIP   722 – 159 – 05 – 41

www. umczyzew.pl

Zaprasza do złożenia  ofert w  przetargu nieograniczonym na :

Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

II. Tryb udzielenia zamówienia

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z art.39-46 Ustawy, o wartości  szacunkowej poniżej progu ustalonego na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy Prawo Zamówień Publicznych , w związku z komunikatem Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 17 kwietnia 2016 roku zamieszczonym na stronie internetowej www.uzp.gov.pl o treści:

„KOMUNIKAT DOTYCZĄCY OBOWIĄZYWANIA DYREKTYWY 2014/24/UE

ORAZ DYREKTYWY 2014/25/UE Z DNIA 26 LUTEGO 2014 ROKU:

Od dnia 18 kwietnia 2016 r. przestają obowiązywać przepisy dyrektywy 2004/18/WE

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur

udzielania zamówień publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz.U. L 134 z

30.4.2004, str. 114) oraz przepisy dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z

dnia 31 marca 2004 r. koordynującej procedury udzielania zamówień przez podmioty działające

w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych (Dz.U. L 134 z

30.4.2004, str. 1), a zaczynają obowiązywać przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i

Rady 2014/24/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej

dyrektywę 2004/18/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 65, z późn. zm.), zwanej dalej

„dyrektywą klasyczną ” oraz przepisy dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady

2014/25/UE z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty

działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,

uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz. Urz. UE L 94 z 28.03.2014, str. 243, z późn. zm.),

zwanej dalej „dyrektywą sektorową”.

Proces legislacyjny dotyczący rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Prawo

zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (druk nr 366), mający na celu

implementację przepisów ww. dyrektyw UE nie został jeszcze zakończony. Uwzględniając

powyższe, aktualnie obowiązujące przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. ustawy Prawo

zamówień publicznych (Dz. U. t.j. z 2015 r. poz. 2164) pozostają w mocy.

Mając jednak na względzie opóźnienie we wdrożeniu ww. dyrektyw do porządku

krajowego, w celu uniknięcia ryzyka popełnienia przez polskich zamawiających ewentualnych

nieprawidłowości związanych z powyższym, w szczególności w zakresie postępowań o

udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów finansowanych ze środków UE oraz

uwzględniając zasadę bezpośredniej skuteczności dyrektyw - w odniesieniu do postępowań o

udzielenie zamówienia publicznego wszczynanych od dnia 18 kwietnia 2016 r. - Urząd

Zamówień Publicznych wskazuje co następuje:

I. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których

wartość zamówienia nie przekracza wartości progów unijnych, mają zastosowanie

aktualnie obowiązujące przepisy ustawy Pzp.

II. Do postępowań o udzielenie zamówienia publicznego oraz konkursów, w których

wartość zamówienia jest równa lub wyższa od progów unijnych, mają zastosowanie

przepisy obowiązującej ustawy Pzp z uwzględnieniem zasady bezpośredniej skuteczności

dyrektyw”.

Podstawa  prawna opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia :

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych ( Dz. U. z 22 grudnia 2015r., poz. 2164 ), zwanej dalej ,, ustawą „ oraz aktów wykonawczych wydanych na podstawie niniejszej ustawy.

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013 r. w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawców oraz form, w jakich  dokumenty te mogą  być składane ( Dz. U. z 19 lutego 2013r. poz. 231 )

- Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 28 grudnia 2015r. w sprawie średniego kursu złotego w stosunku do euro stanowiącego podstawę przeliczania wartości zamówień publicznych ( Dz. U. z 29 grudnia 2015r. , poz. 2254 ).

III. Opis przedmiotu zamówienia

Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Zakres prac obejmuje budowę II odcinka ulicy Przemysłowej  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 36 .

Na przedmiotowej drodze planuje się :

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno–asfaltowej, warstwa ścieralna gr.4cm

- wykonanie nawierzchni bitumicznej z masy mineralno-asfaltowej, warstwa wiążąca gr.4 cm

- wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego,  stabilizowanego mechanicznie gr. 30 cm (10+20)

- wykonanie warstwy odcinającej z pasku gr. 25 cm,

- wykonanie wjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podypce cementowo-

piaskowej gr. 5 cm i podypce  piaskowej gr. 2x 5 cm,

- wykonanie odcinka rowu krytego oraz renowacji istniejącego rowu otwartego – nawiązanego do wykonanego odcinka odwodnienia wg projektu zamiennego do projektu budowlanego zatwierdzonego decyzją nr 1/11 z dnia 17.01.2011r. w zakresie wykonania odwodnienia kanalizacją deszczową Ø 40 obejmującego ustalania w zakresie sposobu rozwiązania odwodnienia nawierzchni jezdni i ciągu pieszo-rowerowego oraz odwodnienia terenu przylegającego do korpusu drogowego ulicy,

- wykonanie zieleńcy poprzez humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.

Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody otwartym rowem przydrożnym oraz istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową ( rowem krytym )

Parametry techniczne drogi

- szerokość pasa ruchu  – 3,00 m,

- szerokość chodnika – 2,50 m,

- spadek poprzeczny jezdni   2%,

- spadek poprzeczny chodnika  – 2%,

- szerokość zieleńcy zmienna w granicach pasa drogowego,

- klasa drogi – ulica miejska,

- długość projektowanego odcinka ulicy – 74,00 m

- obciążenie ruchem KR-2

Konstrukcja i technologia nawierzchni

Wykonanie nawierzchni jezdni o konstrukcji :

- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno – asfaltowej - warstwa ścieralna gr. 4 cm

- nawierzchnia bitumiczna z masy mineralno – asfaltowej warstwa wiążąca gr. 4 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35 % łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 30 cm

- warstwa odcinająca z piasku gr. 25 cm,

Wjazdy :

- kostka brukowa betonowa gr. 8 cm

- podsypka cementowo – piaskowa gr. 5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego gr. 30 cm

Chodniki :

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm

- podsypka cementowo – piaskowa 5 cm

- podsypka piaskowa – 2x5 cm

Krawężniki ( wszystkie wyokrąglenia oraz łuki należy wykonać z gotowych elementów bez cięcia ).

- krawężnik betonowy 15x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- ława betonowa z oporem z bet. C8/10 ( B-10)

Obrzeża :

- obrzeże betonowe 6x20 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- ława betonowa z oporem z bet. C8/10 ( B-10 )

Obrzeża

- obrzeże betonowe 8x30 cm

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- ława betonowa z oporem z bet. C8/10 ( B-10 )

Zieleńce :

- humusowanie gr. 10 cm wraz z obsianiem trawą.

Odwodnienie

Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wody otwartym rowem przydrożnym oraz istniejącą i projektowaną kanalizacją deszczową ( rowem krytym ).

W celu poprawienia odprowadzenia wód opadowych zaprojektowano oczyszczenie i wyprofilowanie rowu przydrożnego. Aby zapewnić możliwość odprowadzania wód opadowych z terenów położonych przy ulicy Przemysłowej w m. Czyżew zaprojektowano kanał deszczowy Ø400 o łącznej długości 55,50 mb. Projektowany kanał deszczowy grawitacyjny zostanie włączony do projektowanej studni rewizyjnej ( D3) w ulicy Nurskiej . Trasa kanału w ulicy Przemysłowej zlokalizowana została w pasie drogowym str. P . Projektowany kanał Ø 400 o długości 55,50 m należy wykonać z rur strukturalnych PP, odpowiadających parametrom klasy T atestowanych stosowanych do kanalizacji zewnętrznej o ściance jednorodnej łączonych za pomocą gumowych pierścieni uszczelniających, gwarantujących absolutną szczelność. Rury winny cechować najwyższą wytrzymałość na nacisk gruntu, najwyższa klasa sztywności oraz wysoka odporność chemiczna. Rury należy układać na wyrównanym podłożu piaskowym grubości 10 cm oraz wykonać obsypkę z piasku gr. 30 cm.

Należy wykonać wymianę gruntu na całej szerokości i głębokości wykopu.

Ziemię wymienioną na piasek należy wywieźć na miejsce wskazane przez Inwestora .

Na trasie kanału zaprojektowano 2 szt. typowych studni rewizyjnych Ø 1200 z kręgów betonowych.

Zaprojektowano również osadnik przy wlocie do studni D1 z kratą boczną.

Projektowany odcinek kanalizacji deszczowej należy docieplić keramzytem.

Przed zasypaniem wykonanej kanalizacji deszczowej należy zgłosić do odbioru do Urzędu Miejskiego w Czyżewie.

Skrzyżowanie kanałów z uzbrojeniem podziemnym

Projektowany kolektor deszczowy krzyżuje się z trasami sieci wodociągowej oraz siecią telekomunikacyjną.

W miejscach skrzyżowań projektowanych kanałów roboty ziemne należy wykonywać ręcznie z jednoczesnym zabezpieczeniem uzbrojenia zgodnie z przepisami branżowymi oraz uzgodnieniami branżowymi.

Wytyczne realizacji

Projektowany kanał należy wyznaczyć w terenie przez wytyczenie osi studni rewizyjnych.

Przed rozpoczęciem robót ziemnych w pasie drogowym należy uzyskać pozwolenie na prowadzenie robót w pasie drogowym, oznakować rejon robót w pasie drogowym oraz powiadomić mieszkańców o możliwym utrudnieniu w ruchu mechanicznym. Projektuje się ułożenie sieci w wykopie o umocnionych ścianach pionowych. Złącza powinny pozostać odsłonięte, z pozostawieniem wystarczającej przestrzeni po obu stronach połączenia do czasu przeprowadzenia próby szczelności. Rurociąg z rur kanałowych PP poddaje się próbie szczelności. Wykop należy zasypać gruntem niewysadzinowym G 1 do istniejącej rzędnej terenu.

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inwestorowi wyników badań zagęszczenia gruntu przy każdej studni kanalizacyjnej.

Do wszystkich robót używać atestowanych materiałów i rurociogów.

Kolidujące uzbrojenie

Telekomunikacja i energetyka :

1)prace ziemne w promieniu 2 m od  kanalizacji kablowej należy wykonać ręcznie po uprzedniej lokalizacji ich przebiegów próbnymi przekopami poprzecznymi

2)zagęszczenie gruntu należy wykonać w taki sposób, aby nie uszkodzić urządzeń telekomunikacyjnych i energetycznych,

3)przed rozpoczęciem prac powiadomić Grupę Techniczną TP S.A oraz Grupę Techniczną Zakładu  Energetycznego.

W przypadku odkrycia kabli telekomunikacyjnych lub energetycznych należy powiadomić odpowiednie służby.

Przejście poprzeczne linii telekomunikacyjnej pod jezdnią należy zabezpieczyć rurami AROT ( dwudzielne ) lub ławą betonową.

SKRZYŻOWANIE  UL. PRZEMYSŁOWEJ  Z UL. NURSKĄ ( DROGA KRAJOWA  Nr. 63)

Budowa skrzyżowania ulicy Przemysłowej przeznaczona będzie dla ruchu wszelkiego rodzaju pojazdów. Projektowane chodniki przeznaczone będą dla ruchu pieszego. Inwestycja ma na celu poprawienie standardu obsługi mieszkańców miejscowości Czyżew.

Niweletę skrzyżowania ul. Przemysłowej i drogi krajowej nr 63 dostosowano do istniejących rzędnych drogi krajowej, zjazdów i przyległego terenu.

Konstrukcja i technologia nawierzchni

Zaprojektowano następującą konstrukcję nawierzchni :

a)na ul. Przemysłowej od km 1+024,00 do km 1+030,00:

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 2010 dla KR-2 grub. 5 cm,

- podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego AC 16P 50/70 wg WT-2 2010 dla KR-2 grub. 7 cm ,

- podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie grub.20 cm ,

b) na ul. Nurskiej – droga krajowa Nr 63: od km 192+083,00 do km 192+107,00,

- frezowanie istniejącej nawierzchni na głębokości 5 cm

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 wg WT-2 2010 dla KR-4 grub. 5 cm ,

c) na chodnikach :

- betonowa kostka brukowa grub. 6 cm ,

- podsypka piaskowa grub. 5 cm

- podbudowa pomocnicza z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie grub.10 cm.

Sposób uszczelnień połączeń i krawędzi :

Uszczelnienia styków projektowanych elementów z istniejącymi nawierzchniami, z projektowanymi krawężnikami i wpustami należy wykonać poprzez uszczelnienie tiksotropową masą asfaltową.

Roboty ziemne

Roboty ziemne na omawianej inwestycji wynikają z konieczności wykonania koryta pod projektowane warstwy konstrukcyjne, wykonania nasypów i wykopów. Zaprojektowano zdjęcie humusu średniej grub. 20 cm .

Odwodnienie

Odwodnienie skrzyżowania ulicy Przemysłowej zaprojektowano powierzchniowo do projektowanych wpustów ulicznych. Woda z wpustów ulicznych będzie płynęła rowem krytym a następnie do istniejącego rowu drogowego w ciągu drogi krajowej. Istniejący rów drogi krajowej posiada szerokość dna ok. 0,5 m oraz głębokość od 0,6 do 1,1 m . Przed wlotem do osadnika oraz na wylocie do rowu należy wykonać oczyszczenie istniejących rowów drogowych wzdłuż drogi krajowej na długości 20 m. Dodatkowo przewidziano oczyszczenie istniejącego rowu krytego.

Budowa przepustu Ø 40 cm wraz z przebudową istniejących rowów w celu poprawy odwodnienia działki Nr 360.

Celem opracowania jest poprawa odwodnienia na działce Nr 360 poprzez :

- budowę przepustu poprzecznego Ø 40 cm w km. 0+050 o długości 10,00m ( zastosowano rury PEHD )

- przebudowy istniejącego rowu otwartego o średniej głębokości około 0,40 – 0,80m i szerokość dna około 0,30 – 0,60m na rów o parametrach : gł. 0,55 – 0,65; szerokość dna około 0,30 – 0,60 m na rów o parametrach: gł. 0,55 – 0,65; szerokość dna 0,40m, o łącznej długości 123,00 m ( działka Nr 360 łącznik ulicy Kusocińskiego z ulicą Przemysłową )

- wykonanie 2 szt. przepustów pod zjazdami o łącznej długości 14,00 m ( rury PEHD Ø 40 cm )

- rozbiórka istniejącego przepustu Ø 40 cm w km rob. 0+024 ( niespełniającego swojej roli w istniejącej lokalizacji ).

Projektowane przekroje normalne i konstrukcja

Rów otwarty :

- szerokość dna: 0,40m ; głębokość zmienna

- nachylenie skarp 1:1,5

Przepust:

- długość przepustu poprzecznego Ø 40 cm – 10,00 m

- spadek podłużny – 1%

Zjazdy:

- łączna długość przepustów Ø 40 cm – 14,00m (7,00m +7,00m)

- spadek podłużny – zgodny ze spadkiem rowu.

Odwodnienie

Odwodnienie odbywa się poprzez powierzchniowy spływ wód do przepustu Ø 40 cm oraz przydrożnych rowów. W celu poprawienia odwodnienia wód opadowych zaprojektowano wykonanie przełożenia przepustu Ø 40 cm oraz przebudowę istniejących rowów poprzez oczyszczenie i wyprofilowanie rowów.

Utwardzenie terenu na części działek 661, 360 i 637/62

Projektowane konstrukcje nawierzchni

Nawierzchnia i zjazdy :

- nawierzchnia z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.

5 cm

- podbudowa z kruszywa naturalnego z dodatkiem 35% łamanego stabilizowanego

mechanicznie gr. 30 cm,

- warstwa odcinająca z piasku gr. 10 cm,

Chodnik :

- kostka brukowa betonowa gr. 6 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm,

- podsypka piaskowa – 2x5 cm

Obrzeża :

- obrzeże betonowe 6 x 20 cm,

- podsypka cementowo – piaskowa 5 cm ,

- ława betonowa z oporem z bet C 8/10 (B-10).

Obrzeża:

- obrzeże betonowe 8x30 cm,

- podsypka cementowo-piaskowa 5 cm

- ława betonowa z oporem z bet C8/10 ( B-10 )

Odwodnienie

Odwodnienie projektuje się poprzez powierzchniowy spływ wód, ściekiem przykrawężnikowym z obniżonej koski brukowej betonowej do zaprojektowaniu w odrębnym opracowaniu przepustu i rowów .

2. Wymagania stawiane wykonawcom

2.1 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie z projektami budowlanymi, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych oraz przedmiarami robót.

2.2 Wykonawca zobowiązany jest do zapoznania się z przedmiotem zamówienia oraz zawarcia w cenie oferty wszystkich kosztów za roboty niezbędne do prawidłowego ich wykonania, zgodnie z technologią robót określoną Polską Normą

2.3 Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót budowlanych zgodnie ze sztuką budowlaną, obowiązującymi przepisami i normami oraz przy zachowaniu przepisów BHP, przy maksymalnym ograniczeniu uciążliwości prowadzenia robót prowadzonych u Zamawiającego.

2.4 Wykonawca zapewnia materiały i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy, posiadające aktualne atesty i certyfikaty pozwalające na ich stosowanie w budownictwie. Transport materiałów na plac budowy oraz dostarczenie i eksploatacja maszyn i urządzeń obciążają Wykonawcę.

2.5 Wykonawca zabezpiecza teren robót mając w szczególności na względzie mienie Zamawiającego i własne.

2.6 Wykonawca w trakcie wykonywania robót ponosi odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoich pracowników oraz innych osób znajdujących się w obrębie przekazanego placu budowy z tytułu prowadzonych robót.

2.7 Przed przystąpieniem do końcowego odbioru robót Wykonawca przedstawia Zamawiającemu protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, kosztorysy powykonawcze oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą. Kosztorys inwentaryzacji robót ponosi Wykonawca.

Koszty za badania laboratoryjne ponosi Wykonawca.

W skład wymaganych badań laboratoryjnych wchodzą :

a) wskaźnik zagęszczenia i nośności podbudowy,

b) grubość nawierzchni,

c) równości podłużnej,

d) spadki poprzeczne nawierzchni,

e) wyniki jakości wbudowanej mieszanki mineralno-bitumicznej tj. skład mieszanki,

2.8 Wykonawca opracuje Projekt Organizacji Ruchu na czas przebudowy w dostosowaniu do posiadanego sprzętu oraz własnych metod organizacyjnych realizacji robót. Projekt organizacji ruchu na czas budowy winien być zatwierdzony przez Organ Zarządzający Ruchem.

Inwentaryzację należy sporządzić w 3 egz. pokolorowanych i zarejestrowanych w Starostwie Powiatowym w Wysokiem Mazowieckim, ul. Ludowa 15A, do przekazania Zamawiającemu.

3.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych,

4.Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych i nie będzie wybierał najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

5. Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających, których wartość będzie stanowiła nie więcej niż 50%wartości zamówienia podstawowego.

6. Zamawiający nie określa, które części zamówienia można powierzyć podwykonawcom.

7. Wymagany termin gwarancji minimum 3 lat .

8. Wymagany termin płatności faktury 30 dni.

9. Zamawiający dopuszcza porozumienia się z wykonawcą drogą elektroniczną.

10. Zamawiający informuje, ze rozliczenie inwestycji nastąpi kosztorysami powykonawczymi -  proszę wycenić ilości określone w przedmiarach robót i kosztorysach ofertowych.

Kody CPV: Kody według Wspólnego Słownika Zamówień CPV oraz zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 3 grudnia 2012r. w sprawie wykazu robót budowlanych ( Dz. U. z 07.12.2012 roku, poz. 1371 )

Grupa 45.2 Roboty w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części; roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

Klasa 45.23 Roboty budowlane w zakresie budowy autostrad, dróg, lotnisk i obiektów   sportowych

CPV

45233120-6 – roboty w zakresie budowy dróg

45233290-8 – Instalowanie znaków drogowych

45111200-0 – w zakresie przygotowania terenu pod budowę

IV. Termin realizacji zamówienia

Wymagany termin realizacji zamówienia od dnia podpisania umowy : do  30.09.2016r

V. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków.

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące:

- posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

- posiadania wiedzy i doświadczenia – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca w okresie ostatnich 5 lat, a jeżeli okres działalności jest krótszy, w tym okresie robót stanowiących przedmiot zamówienia, z podaniem ich wartości dat wykonania. Warunek będzie za spełniony jeżeli Wykonawca wykaże co najmniej trzy zamówienia odpowiadające swoim rodzajem robót stanowiącym przedmiot zamówienia zgodnie z załącznikiem nr 4 ( Przebudowa – budowa drogi )

- . Zamawiający żąda wskazania przez wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, lub podania przez wykonawcę nazw (firm) podwykonawców, na których zasoby wykonawca powołuje się na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 Pzp.

- dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia - Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o dysponowaniu potencjałem technicznym i osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

4)  sytuacji ekonomicznej i finansowej – Zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli Wykonawca złoży oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia

Spełnianie warunków musi być potwierdzone odpowiednimi dokumentami i oświadczeniami dołączonymi do oferty .

Spełnianie warunków będzie oceniane za pomocą formuły (spełnia/nie spełnia)

Dokonanie oceny spełnienia warunków udziału  w postępowaniu odbywać się będzie na podstawie złożonych w ofercie Wykonawcy oświadczeń i dokumentów.

Zamawiający sprawdzi kompletność dokumentów a następnie dokona sprawdzenia warunków według zasady spełnia/nie spełnia co musi jednoznacznie wynikać z treści oświadczeń i  dokumentów.

Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego i łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

Zamawiający wezwie wykonawców, którzy w określonym terminie nie złożą oświadczeń       i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu, lub którzy złożą dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w określonym terminie, chyba, że mimo ich uzupełnienia oferta wykonawcy podlega odrzuceniu lub konieczne byłoby unieważnienie postępowania.

Nie spełnienie chociażby jednego z w/w warunków skutkować będzie wykluczeniem wykonawcy z postępowania.

VI.  Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie mają dostarczyć wykonawcy w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Wykonawca składa następujące dokumenty, oświadczenia i informacje:

- w celu wykazania spełnienia przez wykonawcę warunków udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, należy złożyć wraz z formularzem ofertowym (załącznik nr 1 do SIWZ):

- Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na podst. art. 22 ustawy Prawo zamówień publicznych – załącznik nr 2 (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej wykonawców, oświadczenie to może być złożone wspólnie, przy czym winno być podpisane przez każdego z wykonawców lub przez pełnomocnika upoważnionego do reprezentowania ich w postępowaniu)

- w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych wykonawca składa następujące dokumenty

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia – zgodnie z załącznikiem nr 3

- Informacje dotyczące grupy kapitałowej ( załącznik Nr 3a,3b )

- Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej,  jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków; o dopuszczanie do udziału w postepowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zmówienia przez dwóch lub więcej wykonawców w ofercie musza być złożone przedmiotowe dokumenty dla każdego z nich).

- Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, zamiast dokumentów wymienionych w pkt 7-9 przedkłada dokument lub dokumenty potwierdzające odpowiednio, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości – wystawione nie wcześniej niż 6 mies. przed upływem terminu składania ofert,

- Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt. 13 zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sadowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z zachowaniem terminów wystawienia dla danego rodzaju dokumentu.

- inne dokumenty

- Kosztorys ofertowy (Wykonawcy składający ofertę wspólną winni złożyć jeden wspólny kosztorys).

VII. Informacje o sposobie porozumiewania się zamawiającego z wykonawcami oraz przekazywania oświadczeń lub dokumentów i wskazanie osoby do kontaktów

Wszystkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje zamawiający i wykonawcy przekazują pisemnie lub faksem.

Jeżeli zamawiający lub wykonawca przekazują oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.

Adres do korespondencji :

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Fax +48 86 2755063

z dopiskiem : Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Osobą  odpowiedzialną za kontakty  z wykonawcami  jest  Iwona Załuska ( kontakt  do godz. 15.00)

Wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji  istotnych   warunków zamówienia. Zamawiający jest zobowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert, pod warunkiem że wniosek o wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert.

VIII. Wymagania dotyczące wadium.

Zamawiający wymaga wniesienia wadium .

2.Ustala się wadium dla całości przedmiotu zamówienia w wysokości 9.000,00 zł

( słownie: dziewięć tysięcy złotych )

3.Wykonawca wnosi wadium w wybranej przez siebie, wymienionej poniżej formie;

- w pieniądzu, przelewem na rachunek bankowy:

Urząd Miejski w Czyżewie

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Nr konta : 75874700080000008420000020 z adnotacją ,, wadium- Budowa odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo – kredytowej, z tym, że zobowiązanie kasy jest zobowiązaniem pieniężnym,

- w gwarancjach bankowych

- w gwarancjach ubezpieczeniowych

- w poręczeniach udzielonych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości ( Dz. U. z 2007r. Nr 42, poz. 275 )  , sposób przekazania : dołączyć do oferty.

4. Za termin wniesienia wadium w formie przelewu pieniężnego przyjmuje się termin uznania na rachunku zamawiającego.

5. W zakresie wadium obowiązują uregulowania Prawa zamówień publicznych zawarte w art. 45 i 46.

6. W przypadku niezabezpieczenia oferty jedną z określonych w niniejszej specyfikacji form wadium wykonawca zostanie wykluczony z udziału w postepowaniu, a jego oferta podlegać będzie odrzuceniu.

IX. Termin związania ofertą.

Wykonawca jest związany ofertą  30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

X. Opis sposobu przygotowania oferty

- Jedyną formą złożenia oferty jest forma pisemna.

- Oferta powinna być sporządzona  w języku  polskim, winna być  napisana na maszynie do pisania, komputerze albo też ręcznie długopisem lub nieścieralnym atramentem. Oferty nieczytelne nie będą rozpatrywane.

- Wykonawca poniesie wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.

- Zaleca się aby wszystkie strony oferty były ponumerowane i trwale ze sobą połączone (zeszyte lub zbindowane).

- Wszelkie skreślenia i korekty w tekście oferty mają być parafowane przez te same upoważnione osoby.

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) ustanowi pełnomocnika w przedmiotowym postępowaniu, to Zamawiający wymaga załączenia do oferty oryginału pełnomocnictwa podpisanego przez osobę/osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

- Jeżeli Wykonawca (firma lub spółka cywilna) nie ustanowi pełnomocnika oświadczenia mają być podpisane przez wszystkie osoby uprawnione zgodnie z wypisem z właściwego rejestru lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji gospodarczej.

- W przypadku konsorcjum, na podstawie art. 23 ust. 2 Prawa zamówień publicznych ustanowienie pełnomocnika do reprezentowania w postępowaniu lub w postępowaniu i do zawarcia umowy jest obowiązkowe.

- Wszystkie wymagane dokumenty niniejszej SIWZ muszą być złożone w oryginale lub kserokopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem  przez  wykonawcę (osobę upoważnioną).

- Wykonawca powinien złożyć tylko jedną ofertę zawierającą  jedną jednoznacznie opisaną propozycję wykonania zamówienia zgodnie z wzorem oferty załączonym do specyfikacji.

- Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Czyżewie ul. Mazowiecka 34, pokój nr 1 do dnia  20.06.2016 roku, do godz. 10.00

Kopertę należy zaadresować:

„Gmina Czyżew

ul. Mazowiecka 34

18-220 Czyżew

Oferta  przetargowa - ,, Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360. ”

Nie otwierać przed  20.06.2016 r.

Koperta oprócz opisu jw. winna zawierać nazwę i adres Wykonawcy.

- Wykonawca może wprowadzić zmiany, poprawki, modyfikacje i uzupełnienia do złożonej oferty pod warunkiem, że Zamawiający otrzyma pisemne zawiadomienie o wprowadzeniu zmian przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian musi być złożone według takich samych zasad jak składana oferta tj. w kopercie odpowiednio oznakowanej napisem „ZMIANA”. Koperty oznaczone napisem „ZMIANA” zostaną otwarte przy otwieraniu oferty Wykonawcy, który wprowadził zmiany i po stwierdzeniu poprawności procedury dokonywania zmian, zostaną dołączone do oferty.

- Wykonawca ma prawo przed upływem terminu składania ofert wycofać się z postępowania poprzez złożenie pisemnego powiadomienia według takich samych zasad jak wprowadzenie zmian i poprawek z napisem na kopercie „WYCOFANIE”. Oferty wycofane nie będą otwierane.

- Wykonawca nie może wycofać oferty ani wprowadzić jakichkolwiek zmian w treści oferty po upływie terminu składania ofert.

XI. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

Oferty należy złożyć w Urzędzie Miejskim w Czyżewie ul. Mazowiecka 34 pok. Nr 1

Termin  składania ofert upływa dnia  20.06.2016r. o godz. 10.00

Zamawiający otworzy oferty w obecności wykonawców, w dniu składania ofert o godz. 10.05

w siedzibie zamawiającego w pokoju nr 1.

Otwarcie ofert jest jawne. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

Oferty złożone po terminie zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.

XII. Opis sposobu obliczenia ceny

- Podstawą obliczenia ceny oferty jest rodzaj i zakres prac podanych w SIWZ w „Opisie przedmiotu zamówienia”

- Za wykonanie przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej specyfikacji ustala się wynagrodzenie ustalone na podstawie kosztorysu ofertowego sporządzonego w oparciu o dokumentację techniczną, która stanowi załącznik do SIWZ.

- Kosztorys ofertowy może być sporządzony metodą uproszczoną. Wykonawca powinien w przedkładanym do oferty kosztorysie ofertowym zachować kolejność pozycji a ich opis powinien być zgodny z załączonym do specyfikacji przedmiarem robót.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo żądania od Wykonawcy wybranych pozycji lub kompletnego kosztorysu ofertowego wykonanego metodą szczegółową.

- Podane w przedmiarze robót KNR-y dla pozycji przedmiarowych są tylko kodami pomocniczymi do obliczenia ceny i nie stanowią podstawy wyceny pozycji przedmiarowej.

- Wypełnione przedmiary robót stanowić będą kosztorys ofertowy. Wszystkie pozycje w przedmiarach robót (kosztorysie ofertowym) powinny zawierać cenę jednostkową, która musi obejmować koszty bezpośrednie robocizny, materiałów, pracy sprzętu i transportu technologicznego oraz koszty pośrednie, koszty zakupu i zysk; cena jednostkowa z narzutami jest ceną netto jednej jednostki obmiaru.

- Wykonawca jest zobowiązany do wypełnienia i określenia wartości we wszystkich pozycjach występujących w kosztorysie ofertowym. Brak wypełnienia i określenia wartości w pozycji w kosztorysie ofertowym spowoduje odrzucenie oferty. Wstawienie w pozycji w kosztorysie ofertowym zera jako wartości pozycji spowoduje odrzucenie oferty.

- Wykonawca    winien w swoim kosztorysie wykazać wszystkie składniki cenotwórcze, które są niezbędne do wykonania zamówienia , w tym cena 1 roboczogodziny z narzutami, ceny materiałów, ceny sprzętu,  itp.

- Ostateczną cenę oferty stanowi suma wartości poszczególnych pozycji kosztorysu ofertowego brutto. Ewentualne upusty oferowane przez Wykonawcę musza być zawarte w cenach jednostkowych. Wartość pozycji po zastosowaniu upustu nie może być niższa niż koszty własne lub koszty wytworzenia.

- Wszystkie ceny określone przez Wykonawcę zostaną ustalone na okres ważności umowy  i nie będą podlegały zmianom.

- Cena ofertowa winna zawierać należny podatek od towarów i usług.

- Cena powinna zawierać wszystkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia wynikające wprost z dokumentacji przetargowej, a także koszty wszelkich robót przygotowawczych, organizacji i zagospodarowania placu budowy, koszty ubezpieczenia budowy itp.

- Wszystkie ceny podane w ofercie powinny być określone jednoznaczne i w sposób nie budzący wątpliwości i zaokrąglone do dwóch miejsc po przecinku.

- Zamawiający nie przewiduje rozliczeń w walutach obcych. Cena powinna być wyrażona w złotych polskich.

XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiający będzie się kierował następującymi kryteriami i ich wagami oraz w następujący sposób będzie oceniać spełnianie kryteriów:

Kryterium:

1. Cena całości zamówienia – 90%

cena najniższa – 90 punktów

ilość punktów = (cena najniższa / cena badanej oferty) x 100

2. Gwarancja – 10 %

Najdłuższa gwarancja – 5 lat i więcej – 10 pkt,

Gwarancja 4 lata -  6 pkt,

Gwarancja 3 lata -  1 pkt (uwaga ! minimalny okres gwarancji to 3 lata )

XIV. Informacje o formalnościach jakie powinny zostać dopełnione po wyborze oferty   w celu zawarcia umowy

- O wyborze najkorzystniejszej oferty oraz o wykluczeniu wykonawcę (-ów) i odrzuceniu    ofert (-y) Zamawiający powiadomi wszystkich uczestników postępowania w formie pisemnej oraz zamieści informację o wyborze najkorzystniejszej oferty na stronie internetowej i na tablicy ogłoszeń.

- Umowa w sprawie realizacji zamówienia publicznego zostanie zawarta  z wykonawcą , który spełni wszystkie przedstawione wymagania  i którego oferta okaże się najkorzystniejsza.

- W przypadku, jeżeli okaże się, że wykonawca którego oferta została wybrana, przedstawił nieprawdziwe dane lub będzie uchylał się od zawarcia umowy, zamawiający wybierze spośród  pozostałych ofert tę, która uzyskała najwyższą liczbę punktów chyba, że wystąpią przesłanki o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Pzp

- Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.

Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach: - zmiany stawki podatku VAT,- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób wymienionych przez strony do realizacji umowy, - zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,- zmiany terminu wykonania zadania oraz w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu ( wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.),- konieczności wprowadzania robót zamiennych.- zmiana technologii wykonania robót w uzasadnionych przypadkach

XV.  Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej       umowy.

Wzór umowy stanowi załącznik nr  7   do SIWZ.

XVI.  Środki  ochrony prawnej

1.Środki ochrony prawnej  określone  w dziale  VI Prawo  zamówień publicznych  - ustawa      z dnia 29 stycznia 2004r. przysługują wykonawcom, a także innym osobom, jeżeli ich interes  w uzyskaniu zamówienia doznał lub może doznać uszczerbku w wyniku naruszania przez zamawiającego przepisów ustawy.

2. Odwołanie przysługuje wyłącznie od niżej wymienionych czynności:

- opisu sposobu oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu,

- wykluczenia wykonawcy z postępowania o udzielenie zamówienia,

- odrzucenia oferty.

3. Zgodnie z art. 182 ustawy Pzp,:

- ust. 1 pkt 2 odwołanie wnosi się w terminie 5 dni od przesłania informacji o czynności zamawiającego stanowiącej podstawę jego wniesienia, albo 10 dni – jeżeli zostały przesłane w inny sposób, niż określony art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych.

- ust. 2 pkt 2 odwołanie wobec treści ogłoszenia o zamówieniu, a także wobec postanowień SIWZ, wnosi się w terminie 5 dni od dnia publikacji ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych lub zamieszczenia specyfikacji istotnych warunków  zamówienia na stronie internetowej .

4. Odwołanie wnosi się  do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej, odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy, zawierać zwięzłe przedstawienia zarzutów, określać żądanie, oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.

5. Odwołujący przesyła kopię odwołania, Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu.

6. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy Pzp czynności podjętej prze niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy Pzp, na które nie przysługuje odwołanie zgodnie z art. 180 ust. 2 ustawy Pzp

Sporządziła:

Sprawdził:

Załącznik nr 1

FORMULARZ  OFERTOWY  WYKONAWCY

Dane dotyczące wykonawcy

Nazwa  …………………………………………………………………………………….

Siedziba ……………………………………………………………………………………

Nr telefonu/faks ……………………………………………………………………………

Nr NIP ……………………………………………………………………………………..

Nr REGON ………………………………………………………………………………..

Dane dotyczące zamawiającego

Gmina Czyżew

Ul. Mazowiecka 34

18 – 220 Czyżew

Zobowiązania  wykonawcy

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na : Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Zobowiązuję się wykonać przedmiot zamówienia :

Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Cena netto  …………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) : …………………………………………………………………………………..

Podatek VAT ………% tj. ………………………………………………………………….zł

Cena brutto ………………………………………………………………………………..zł

(słownie ) ……………………………………………………………………………………

Oświadczam, że :

- cena obejmuje wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia (z uwzględnieniem postanowień zawartych w SIWZ, wyjaśnień do SIWZ oraz jej zmian),

- zapoznałem się z treścią SIWZ dla niniejszego zamówienia i nie wnoszę do niej zastrzeżeń oraz zdobyłem konieczne informacje do właściwego przygotowania oferty,

- akceptuję wskazany w SIWZ okres związania złożoną ofertą tj. 30 dni,

- Akceptuję bez zastrzeżeń wzór umowy i w razie wybrania mojej oferty zobowiązuję się do podpisania umowy na warunkach zawartych w SIWZ, w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiającego,

- Kierownikiem budowy będzie …………………………………………………………….

posiadający wszystkie wymagane prawem uprawnienia.

- Upoważnionym przedstawicielem do uczestnictwa w postępowaniu, do podpisywania oferty oraz innych dokumentów związanych z postępowaniem i podejmowania decyzji        w imieniu firmy jest: ……………………..............................................................................

- Powierzę następującą część zamówienia podwykonawcom:

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- …………………………………………………………….

- Termin  płatności : do 30 dni

- Zobowiązuję się wykonać zamówienie do dnia :  ………………….

- Okres gwarancji  ……….. lata , słownie  …………………..  ( minimalny okres gwarancji to 3 lata )

- Do kontaktu z zamawiającym jest upoważniony :

Imię nazwisko …………………………………….

Tel.                  …………………………………….

e-mail              …………………………………….

- Inne : …………………………………………………………………

Wraz z ofertą składamy następujące oświadczenia i dokumenty :

- ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Zastrzeżenie wykonawcy

Niżej wymienione dokumenty składające się na ofertę nie mogą być ogólnie udostępnione :

………………………………………………………………………………………………..

------------------------------

( imię i nazwisko )

Podpis uprawnionego przedstawiciela wykonawcy

Załącznik nr 2

.............................dnia ....................

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o SPEŁNIANIU WARUNKÓW UDZIAŁU w POSTĘPOWANIU

Oświadczam, że spełniam warunki  udziału w postępowaniu o których mowa w art. 22 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. z  22 grudnia 2015 roku, pozycja 2164 /.

### Imię, nazwisko, podpis

### osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

#### Pieczęć

„Art. 22. 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy

spełniają warunki, dotyczące:

1) posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności

lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich

posiadania;

2) posiadania wiedzy i doświadczenia;

3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz

osobami zdolnymi do wykonania zamówienia;

4) sytuacji ekonomicznej i finansowej

Załącznik nr 3

.............................dnia

/miejscowość/

Pieczęć firmowa

Nazwa, adres wykonawcy

OŚWIADCZENIE o BRAKU PODSTAW do WYKLUCZENIA

Oświadczam, że nie podlegam wykluczeniu o którym mowa w art. 24 ust 1 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku – Prawo  zamówień publicznych /tekst jednolity Dz. U. 22 grudnia 2015 r poz. 2164 /.

Imię, nazwisko, podpis

osoby upoważnionej do występowania

w  imieniu  wykonawcy

Pieczęć

Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się:

1) wykonawców, którzy zalegają z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, z wyjątkiem przypadków gdy uzyskali oni przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie, rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu;

2) osoby fizyczne, które prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

3) spółki jawne, których wspólnika prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

4) spółki partnerskie, których partnera lub członka zarządu prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

5) spółki komandytowe oraz spółki komandytowo-akcyjne, których komplementariusza prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w

związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo

przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

6) osoby prawne, których urzędującego członka organu zarządzającego prawomocnie skazano za przestępstwo popełnione w związku z postępowaniem o udzielenie zamówienia, przestępstwo przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową, przestępstwo przeciwko środowisku, przestępstwo przekupstwa, przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu lub inne przestępstwo popełnione w celu osiągnięcia korzyści majątkowych, a także za przestępstwo skarbowe lub przestępstwo udziału w zorganizowanej grupie albo związku mających na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego;

7) podmioty zbiorowe, wobec których sąd orzekł zakaz ubiegania się o zamówienia na podstawie przepisów o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione pod groźbą kary.

8)wykonawców będących osobami fizycznymi, które prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769) – przez okres 1 roku od dnia uprawomocnienia sie wyroku;

9) wykonawców będących spółką jawną, spółką partnerską, spółką komandytową, spółką komandytowo-akcyjną lub osobą prawną, których odpowiednio wspólnika, partnera, członka zarządu, komplementariusza lub urzędującego członka organu zarządzającego

prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w art. 9 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej – przez okres 1 roku od dnia

uprawomocnienia się wyroku.

Załącznik nr 3a

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na :  Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Ja/My niżej podpisany/ni .............................................................................................................

jako  upoważniony/nieni  przedstawiciel/e:

......................................................................................................................................................

(nazwa/firma, adres)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. , poz. 2164.)

poniżej składam/y

Listę podmiotów należąca do tej samej grupy kapitałowej

w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów 
(Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.

| L.p. | Nazwa(firma), adres |
| --- | --- |

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Załącznik nr 3b

Przystępując do postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

Ja / My niżej podpisany/ni ...........................................................................................................

jako  upoważniony/nieni  przedstawiciel/e

......................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................

(nazwa/firma, adres)

zgodnie z art. 26 ust. 2d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień

publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 22 grudnia 2015 r. , poz. 2164.)

informuję/my, że:

wymieniony wyżej Wykonawca nie należy do grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy 
z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. z 2007 r. Nr 50, poz. 331 ze zm.)

…………….........................

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 4

Pieczęć firmowa Wykonawcy

WYKAZ ROBÓT WYKONANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ

Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.

Oświadczam, że wykonałem następujące roboty porównywalne zakresem  robót polegających na wykonaniu Budowy odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.

| Lp | Rodzaj i zakres robót | Zleceniodawca | Miejsce wykonania robót | Okres realizacji | Wartość wykonanych robót w złotych |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Data rozpoczęcie | Data zakończenie |  |

Do wykazu załączam dowody, iż roboty te zostały wykonane należycie

.........................................,dn. ............................

……………............................…

Podpis  i  pieczęć imienna

upoważnionego przedstawiciela

Wykonawcy

Załącznik nr 5

U M O W A    - wzór

w dniu ……............................................. 2015 r. w Czyżewie pomiędzy:

Gminą Czyżew

z siedzibą ul. Mazowiecka 34, 18-220 Czyżew - zwaną w dalszej części umowy Zamawiającym,

reprezentowaną przez:

Burmistrza Czyżewa  -  Annę Bogucką

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Renaty Dmochowskiej – Zaremba

a

firmą..............................................................................................................................................

.......................................................................................................................................................

zwanym w dalszej części umowy Wykonawcą reprezentowanym przez:

- .................................................................................................................................................

- .................................................................................................................................................

w rezultacie wyboru Wykonawcy w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2015 poz.2164.) zwanej dalej ustawą, została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot umowy

1. Wykonawca przyjmuje do wykonania roboty budowlane pn.  ,, Budowę odcinka II ulicy Przemysłowej w Czyżewie  wraz ze skrzyżowaniem z drogą krajową Nr 63 ( ul. Nurska ) w km 192+095 oraz odwodnienie i utwardzenie powierzchni działki nr 360.”

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………..

2. Realizacja zadania będzie przebiegała zgodnie z SIWZ, dokumentacją techniczną, przedmiarami robót oraz ofertą przetargową Wykonawcy będącymi załącznikami do  umowy.

- Wykonanie robót nastąpi zgodnie z:

- obowiązującymi przepisami polskiego prawa budowlanego,

- warunkami technicznymi wykonania robót,

- wymaganiami wynikającymi z obowiązujących Polskich Norm,

- zasadami rzetelnej wiedzy technicznej i ustalonymi zwyczajami,

§ 2

Termin wykonania

Wykonawca zobowiązuje się wykonać zakres robót określony niniejszą umową w terminie: od dnia podpisania umowy do dnia ………………. r.

§ 3

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie Wykonawcy za zrealizowany zakres robót, uwzględniające wszystkie składniki określone w niniejszej umowie, ustalone zostało na kwotę ogółem.............................zł brutto (słownie: ........................................), w tym kwota netto wynosi .............. zł (słownie: ..............................), a podatek VAT w wysokości .....%, wynosi ......................................... zł (słownie: .................................................).

- Wynagrodzenie, określone w ust. 1 odpowiada zakresowi robót przedstawionemu w dokumentacji technicznej i przedmiarach robót, które były załączone do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

- W przypadku wystąpienia zmian w stosunku do kosztorysu ofertowego, rozliczenie wykonanych prac nastąpi w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę kosztorys powykonawczy zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego.

- W razie wystąpienia konieczności robót uzupełniających lub dodatkowych Wykonawca winien je zgłosić Zamawiającemu wraz z potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru kosztorysem ofertowym robót, na które zawarta zostanie odrębna umowa.

- W przypadku udzielenia zamówień dodatkowych, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 5 ustawy Pzp, będących odrębnymi zamówieniami publicznymi, nieobjętych zamówieniem podstawowym, niezbędnych do prawidłowego wykonania, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie umowne w oparciu o ceny jednostkowe, stawki, narzuty, itp. jak w zamówieniu podstawowym.

- Nie przewiduje się możliwości wzrostu cen jednostkowych, jak również zmiany składników cenotwórczych podanych w kosztorysie ofertowym Wykonawcy.

§ 4

Płatności

- Zapłata należności Wykonawcy nastąpi po wykonaniu robót objętych niniejszym zamówieniem na podstawie faktury VAT  i protokołu odbioru robót

- Załącznikiem do faktury będzie podpisane oświadczenie przez Wykonawcę i podwykonawców o braku zobowiązań finansowych Wykonawcy wobec podwykonawców  przy realizacji umowy.

- Rozliczenie między stronami nastąpi na podstawie faktur końcowych, wystawionych przez Wykonawcę w terminie 30 dni od daty odbioru końcowego, potwierdzonego protokołem odbioru .

- Wartość wykonanych i odebranych robót określona będzie kosztorysem powykonawczym opracowanym na podstawie obmiaru faktycznie wykonanych robót potwierdzonych przez inspektora nadzoru oraz cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego.

- Termin płatności wynosi do 30 dni od daty otrzymania faktury i dokumentów rozliczeniowych przez Zamawiającego, przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

§ 5

1.Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % wynagrodzenia brutto tj. ……………zł dostarczone w ciągu 10 dni od chwili podpisania umowy, w formie przewidzianej w art. 148 ustawy Pzp.

2.Zabezpieczenie zostanie zwrócone Wykonawcy, zgodnie z art. 151 ustawy Pzp, w następujący sposób :

- 70 % po odbiorze przedmiotu umowy i po usunięciu wad i usterek w terminie 30 dni  od daty usunięcia usterek,

- 30 % kwoty jest zwracane nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

§ 6

Obowiązki Zamawiającego

- Zamawiający przekaże protokolarnie Wykonawcy teren budowy w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający dostarczy Wykonawcy dokumentację techniczną w terminie 7 dni od dnia podpisania umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dokonać odbioru wykonanych prac na zasadach określonych w § 7 niniejszej umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się dostarczyć wszelkie inne dokumenty niezbędne do prowadzenia inwestycji na pisemne powiadomienie przez Wykonawcę o takiej konieczności.

§ 7

Obowiązki Wykonawcy

- Wykonawca jest zobowiązany zachować wszelkie środki ostrożności oraz ma obowiązek przeciwdziałaniu zanieczyszczenia publicznych obszarów w sąsiedztwie wykonywanych robót.

- Koszty wszelkich robót przygotowawczych, porządkowych, organizacji terenu budowy wraz z jego późniejszą likwidacją, utrzymania zaplecza budowy, wszelkie koszty związane z odbiorami wykonanych robót, koszty oznakowania terenu budowy, koszty związane z realizacją inwestycji oraz wszelkie tego typu roboty towarzyszące, niezbędne do prawidłowego zrealizowania przedmiotu umowy obciążają wykonawcę.

- Wykonawca jest zobowiązany niezwłocznie usunąć wszelkie zanieczyszczenia, odpady i inne zbędne materiały powstałe w trakcie wykonywania robót. Wykonawca zobowiązany jest do sprzątania placu budowy na bieżąco. Wykonawca zobowiązany jest do zagospodarowania wszelkich odpadów zgodnie z właściwymi przepisami.

- Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców jak również za szkody przez nich wyrządzone osobom trzecim.

- Po zakończeniu robót Wykonawca zobowiązany jest uporządkować teren i przekazać go Zamawiającemu.

- Wykonawca jest zobowiązany usuwać wszelkie usterki w wykonywanych robotach.

§ 8

Odbiór robót

- Wykonawca zgłasza Zamawiającemu pisemny wniosek o dokonanie odbioru  końcowego.

- Strony uzgadniają protokolarny odbiór przedmiotu umowy. Odbiór uważa się za dokonany z chwilą podpisania protokołu odbioru przez Zamawiającego .

- Protokół odbioru robót zostanie podpisany przez przedstawicieli ustanowionych przez  strony  niniejszej umowy lub osoby przez nie upoważnione do tej czynności.

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy w ciągu 7 dni roboczych, licząc od daty pisemnego zgłoszenia gotowości do odbioru przez Wykonawcę.

- Jeżeli przedmiot umowy zgłoszony do odbioru nie może być użytkowany zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odmówić odbioru, o ile odpowiada za to Wykonawca.

6.Razem z wnioskiem o dokonanie odbioru końcowego robót Wykonawca przekaże Zamawiającemu oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, oraz protokoły z wykonanych prób i badań jakie były niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia, certyfikaty lub atesty na zastosowane materiały, kosztorysy powykonawcze oraz inwentaryzację geodezyjną powykonawczą.

§ 9

Podwykonawcy

1.Nakłada  się obowiązek przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

2.Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane o wartości większej niż 50.000,00 zł. , jest obowiązany, w trakcie realizacji zamówienia publicznego na roboty budowlane, do przedłożenia zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo  o treści zgodnej z projektem umowy.

3.Wskazuje się 7 dniowy  termin na zgłoszenie przez zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do jej zmian;

4.Nakłada się obowiązek  przedkładania przez wykonawcę zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

5.Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy nie może być dłuższy niż 30 dni;

6.Zasady zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami, jak w punktach wyżej;

7.Zamawiający dopuszcza płatność częściową w przypadku zatrudnienia podwykonawców w wysokości do kwoty wynikającej z umów o podwykonawstwo.

§ 10

Okresy gwarancji

- Na przedmiot umowy Wykonawca udziela ………………. gwarancji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady zmniejszające wartość lub użyteczność wykonanego przedmiotu umowy ze względu na jego cel określony w umowie.

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za usunięcie wad fizycznych przedmiotu umowy istniejących w czasie dokonywania czynności odbioru oraz wady powstałe po odbiorze, lecz z przyczyn tkwiących w przedmiocie umowy w chwili odbioru.

- W razie stwierdzenia w toku czynności lub w okresie gwarancji istnienia wad nie nadających się do usunięcia Zamawiający może:

  - jeżeli wady nie umożliwiają użytkowania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem – obniżyć cenę za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartości użytkowej i technicznej;

  - jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem –  żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi , zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody wynikłej z opóźnienia.

- O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie w terminie 7 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie. O dacie i miejscu oględzin mających na celu jej stwierdzenie Zamawiający zawiadomi Wykonawcę na piśmie na 7 dni przed dokonaniem oględzin, chyba że Strony umówią się inaczej. Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie wad.

- Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie.

- Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad na swój koszt, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

- Bieg terminu, po upływie którego wygasają uprawnienia z tytułu gwarancji, rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy od dnia wydania przedmiotu umowy po dokonaniu jego odbioru końcowego.

- Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy, także po upływie terminu gwarancji, jeżeli reklamował wadę przed upływem tego terminu.

- Wykonawca zobowiązuje się wobec Zamawiającego, do spełnienia wszelkich roszczeń wynikłych z tytułu nienależytego wykonania przedmiotu umowy, na podstawie obowiązujących przepisów Kodeksu Cywilnego.

§ 11

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Wykonawca w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za zawarcie umowy z podwykonawcą bez zgody Zamawiającego w wysokości 10% wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy;

  - za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki;

  - za zwłokę w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze w wysokości 0,1 % wartości przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od dnia, w którym upłynął termin wyznaczony na usunięcie wad.

- Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego za wykonanie przedmiotu umowy.

§ 12

Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli :

1. Wykonawca opóźnia się z rozpoczęciem prac poza terminem określonym w ………… tak

dalece , iż nie jest prawdopodobne, aby zakończono inwestycję w umówionym terminie.

2. Wykonawca realizuje inwestycję w sposób sprzeczny z treścią niniejszej umowy.

3. W toku odbioru stwierdzono wady istotne, nie nadające się do usunięcia. Wadą istotną jest

wada uniemożliwiająca wykorzystanie obiektu określonego w …….. niniejszej umowy

zgodnie z jego przeznaczeniem.

4. Odstąpienie od umowy wymaga dla swej skuteczności formy pisemnej.

§ 13

Zmiany w umowie

- Zmiany niniejszej umowy dopuszczone są w granicach unormowania art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych za zgodą Zamawiającego, w niżej wymienionych przypadkach:
- zmiany stawki podatku VAT,
- zmiany danych adresowych stron, ich rachunków bankowych bądź zmiany osób  wymienionych przez strony do realizacji umowy,
- zmiany formy prawnej prowadzenia działalności gospodarczej przez Wykonawcę,
- zmiany terminu wykonania zadania oraz  w przypadku wystąpienia nieprzewidzianych okoliczności, na które wykonawca nie ma wpływu (wystąpienie kolizji, konieczność wykonania robót dodatkowych, niekorzystne warunki atmosferyczne itp.),

- konieczności wprowadzenia robót zamiennych.

- zmiana technologii wykonania robót w uzasadnionych przypadkach

§ 14

Ewentualne spory powstałe w związku z realizacja niniejszej umowy będzie rozstrzygał sąd miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 15

Wszelkie zmiany postanowień mogą być dokonywane wyłącznie w drodze pisemnej.

§ 16

W sprawach nieuregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednio przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz ustawy Prawo budowlane.

§ 17

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach po jednym dla każdej ze stron.

Wykonawca								 Zamawiający

……………………….                                                                   ……………………….