O G Ł O S Z E N I E  O   P R Z E T A R G U   N I E O G R A N I C Z O N Y M

Wójt Gminy Dominowo, 63-012  Dominowo ul. Centralna 7, tel. /0-61/ 285 92 13  fax  /0-61/ 623 15 33

Ogłasza przetarg nieograniczony na wykonanie budowy drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Bukowy Las - Mieczysławowo gm. Dominowo ozn. nr ewid. 79 poprzez wykonanie:

- robót pomiarowych   na długości 0,773 km

- usunięcie krzewów na powierzchni  0,019 ha

- zdjecie humusu na powierzchni 2163,78 m2

- robót ziemnych w ilości  198,46 m3

- podbudowy, wykonanie koryta na poszerzeniach  na powierzchni 797,70 m2

- profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na powierzchni 2576,40 m2

- wykonanie podbudowy na poszerzeniu z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm na powierzchni 797,70 m2

- wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm na powierzchni 2576,40 m2

- skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową 50 % w ilości 0,8 kg/m2 na powierzchni 3374,10 m2

- ułożenie nawierzchni z betonu asfaltowego KR1-2 grubośc 4 cm – warstwa ścieralna 0/12,8 na powierzchni 3210,05 m2

- oznakowanie pionowe – słupki do znaków o średni. 50 mm, ocynkowane  - szt. 4

- znaki drogowe foliowane małe                              - szt. 4

Termin realizacji zamówienia:  do dnia 19 września 2008r.

Wadium w wysokości  8000,00 zł należy wnieść przed terminem składania ofert.

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie zamawiającego, pokój nr 8 w godzinach urzędowania lub za zaliczeniem pocztowym.

Uprawnionym do kontaktów z oferentami jest Pani Anna Tomczak i Justyna Witczak tel. 0-61 2859213.

Termin składania ofert upływa dnia 21 sierpnia 2008r. o godz. 9. 30.

Otwarcie ofert nastąpi dnia 21 sierpnia  2008 r. o godzinie 10 oo w siedzibie urzędu gminy w Dominowie, pokój nr 10.

W przetargu mogą wziąć udział oferenci nie wykluczeni na podstawie art.22 i art. 24 ustawy o zamówieniach publicznych oraz spełniający warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie:

- cena 100 %