PROJEKT BUDOWLANY – WYKONAWCZY

NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH

BUKOWY LAS - MIECZYSŁAWOWO

GMINA DOMINOWO

POWIAT ŚREDZKI  *   WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

Działka nr …79 (Mieczysławowo)

CPV 45233220-7

INWESTOR

GMINA DOMINOWO

UL.CENTRALNA 7

63 –012 DOMINOWO

WYKONAŁ :

Hieronim Krzysztofiak

ul. Kilińskiego 36/18

63-000Środa Wielkopolska

upr. nr 191/87/PW

WOIIB nr WKP/BD/2539/01

Środa Wielkopolska  * lipiec * 2008r.

ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA

1   Strona tytułowa

2   Spis załączników

3   Oświadczenie projektanta

4   Uprawnienia

5   Zaświadczenie z  WIIB

6   Opis techniczny

7   BIOZ

8   Plan orientacyjny

9   Szkic sytuacyjny

10 Przedmiar robót

11 Kosztorys ofertowy

OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU NA BUDOWĘ DROGI DOJAZDOWEJ

DO GRUNTÓW ROLNYCH

BUKOWY LAS - MIECZYSŁAWOWO

GMINA DOMINOWO

POWIAT ŚREDZKI  *  WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE

1. Podstawa opracowania

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. nr 43 z dnia14 maja 1999 r.)

- Katalog Typowych Konstrukcji Nawierzchni Podatnych i Półsztywnych 1997 r.

- Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:1000

- Pomiary uzupełniające w terenie wykonane siłami własnymi

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych  i Administracji z dnia 31 lipca 2002 roku „w sprawie znaków i sygnałów drogowych” (Dz. U. nr 89 poz. 414)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 roku „Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. 98 poz. 602)

2. Stan istniejący

Początek projektowanego odcinka km 0+000 w miejscowości Bukowy Las na skrzyżowaniu z drogą Murzynowo Kościelne – Bardo, a koniec w km 0+772,78 w miejscowości Mieczysławowo na skrzyżowaniu z drogą Murzynowo Kościelne , droga wojewódzka 432.

Omawiany odcinek posiada nawierzchnię gruntową ulepszoną kruszywem i żużlem paleniskowym. Szerokości nawierzchni 2,90m do 3,80m. Przyjęto średnio 3,30m. Wzdłuż drogi, na poboczach rosną liczne krzewy, które będą musiały być usunięte.

3. Projekt

Projekt zakłada wykonanie wzmocnienia istniejącej nawierzchni kruszywem łamanym średnia grubość 15cm. Poszerzenia istniejącej nawierzchni wykonane będą z kruszywa łamanego , grubość warstwy 20cm. Na tak przygotowanym podłożu wykonana zostanie nawierzchnia z betonu asfaltowego grubości 4cm. Docelowo należy wykonać drugą warstwę z betonu asfaltowego grubości 4cm, wówczas nawierzchnia spełniać będzie wymagania dla ruchu KR-1. Pobocza szerokości 0,50m do 0,75m wykonać z gruntu dowiezionego.

Przed przystąpieniem do robót nawierzchniowych należy wykonać roboty przygotowawcze t.j. wykarczować krzewy rosnące na poboczach, które kolidują z budową nawierzchni, usunąć darnine z poboczy, i wykonać koryto pod poszerzenia. Grunt uzyskany z koryta pozostawić do budowy poboczy.

W celu usprawnienia ruchu projektuje się poszerzenie nawierzchni przed skrzyżowaniami do 5,00m oraz w km 0+300 mijankę szerokości 5,00m

Przed skrzyżowaniami ustawić znaki A-7. Na całym odcinku drogi ograniczyć prędkość do 40km/h

Kategoria ruchu KR-1 (ruch lekki)

Konstrukcja nawierzchni

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR 1-2) o uziarnieniu 0/12,8 (lub 0/11) grubość warstwy 4cm.

- warstwa wzmacniająca z kruszywa łamanego 0/31,5mm (np. granit) grubość warstwy 15cm po zagęszczeniu.

- istniejąca nawierzchnia gruntowa ulepszona kruszywem i żużlem paleniskowym (średnia grubość 10cm)

Konstrukcja na poszerzeniu

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego (KR 1-2) o uziarnieniu 0/12,8 (lub 0/11) grubość warstwy 4cm.

- podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5mm (np. granit) grubość warstwy po zagęszczeniu 20cm

Spadki pop[rzeczne jezdni 2% daszkowy, na łuku jednostronny 2%. Spadki poboczy gruntowych 6%.

Wszelkie szczegóły dotyczące nawierzchni pokazano na planie zagospodarowania i przekrojach normalnych.

Warstwę ścieralną wykonać z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0/12,8mm , grubość warstwy 5cm po zagęszczeniu. Beton asfaltowy jak dla ruchu KR3.

Wymiary wszystkich elementów nawierzchni podano na szkicu sytuacyjnym.

Spadek poprzeczny  jezdni  - daszkowy 2%

Odwodnienie nawierzchni bez zmian, powierzchniowe w przyległy grunt.

Zadanie :   Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Bukowy Las - Mieczysławowo

Gmina Dominowo * Powiat Średzki

Województwo  Wielkopolskie

Temat opracowania:  Informacja dotycząca

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres obiektu budowlanego

Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych

Bukowy Las - Mieczysławowo

gmina  Dominowo

Nazwa inwestora:	   Gmina Dominowo

ul. Centralna 7,

63-012 Dominowo

Imię i nazwisko  	Hieronim Krzysztofiak

oraz adres		ul. Kilińskiego 36/18

projektanta		63-000 Środa Wielkopolska

sporządzającego	upr. bud. nr 191-87-Pw

informację

Zawartość części opisowej

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

- Wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracownikom przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, sąsiedztwie tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

- Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych obiektów:

- organizacja ruchu na czas budowy,

- roboty przygotowawcze

- roboty ziemne

- wykonanie podbudowy

- wykonanie nawierzchni bitumicznej

- Wykaz istniejących obiektów budowlanych

  - Droga biegnie przez grunty rolne, bez zabudowy

- Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

-    kabel telekomunikacyjny

- sieć wodociągowa

- Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia

- wykonywanie robót budowlanych ciężkim sprzętem będącym źródłem drgań i hałasu przekraczającego 100 dB

- kable  telekomunikacyjne

- sieć wodociągowa

W trakcie budowy będą wykonywane następujące roboty budowlane wymagające sporządzenia przed rozpoczęciem budowy planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (planu bioz) – nie dotyczy

- roboty, przy których wykonywaniu występuje ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m

- roboty wykonywane przy użyciu dźwigów

- roboty prowadzone we wnętrzach urządzeń technicznych

i w innych niebezpiecznych przestrzeniach

zamkniętych

Szczegółowy zakres i formę planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia określa rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Plan bioz powinien zawierać:

- zagospodarowanie  terenu budowy

  - ogrodzenie terenu budowy

  - drogi komunikacyjne

  - ciągi piesze

  - miejsca postojowe na terenie budowy

  - strefy niebezpieczne

  - składowiska materiałów, wyrobów i urządzeń technicznych

  - lokalizacja pomieszczeń higieniczno-sanitarnych

- ochrona przeciwpożarowa

- nadzór nad bezpieczeństwem i ochroną zdrowia

- Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

- określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

- konieczność stosowania przez pracowników środków ochrony indywidualnej, zabezpieczających przed skutkami zagrożeń

- zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby

- Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie, w tym zapewniających bezpieczną i sprawną komunikację, umożliwiającą szybką ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami określonymi w decyzji o pozwoleniu na budowę i wymaganiami Prawa Budowlanego

- roboty należy wykonywać zgodnie z warunkami zawartymi w projekcie budowlanym

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać przepisy dotyczące ochrony środowiska, przeciwpożarowe, bhp, ochrony interesów osób trzecich, oraz przepisy związane z wykonywanymi robotami (wymagania szczegółowe regulują zapisy ST)

- w czasie prowadzenia robót należy przestrzegać ustalenia zawarte w planie bioz