Załącznik nr 1

WYMAGANIA DLA ŚREDNIEGO SAMOCHODU RATOWNICZO-GAŚNICZEGO Z NAPĘDEM MIEJSKIM DLA JEDNOSTKI OCHOTNICZEJ STRAŻY POZARNEJ W DOMINOWIE

(PN-EN 1846-1 M-1-6-2500-8/2400-1)

| LP. | WARUNKI ZAMAWIAJĄCEGO | UWAGI | PROPOZYCJE WYKONAWCY |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Podwozie z kabiną |  |  |
| 1. | Pojazd fabrycznie nowy. |  |  |
| 2. | Masa całkowita samochodu gotowego do akcji ratowniczo - gaśniczej (pojazd z załogą, pełnymi zbiornikami, zabudową i wyposażeniem) nie może przekroczyć 14.000 kg. (zgodna z homologacją). |  |  |
| 3. | Podać szacunkowy bilans masowy pojazdu z wyszczególnieniem na: - masę całkowitą pojazdu z załogą, pełnymi zbiornikami, wyposażeniem - masę własną pojazdu, - masę wyposażenia zgodnie z pkt 3, - naciski na oś przednią i tylną, - obciążenia strony lewej i prawej pojazdu (dopuszczalna różnica w obciążeniu strony lewej i prawej nie może przekroczyć 3 %). |  |  |
| 4. | Pojazd musi spełniać: - wymagania polskich przepisów o ruchu drogowym z uwzględnieniem wymagań dotyczących pojazdów uprzywilejowanych zgodnie z Ustawą "Prawo o ruchu drogowym." - wymagania norm PN-EN 1846-2, PN-EN 1846-3 - wymagania Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 20 czerwca 2007 r w sprawie wykazu wyrobów służących do zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego lub ochronie zdrowia i życia lub mienia, a także zasad wydania dopuszczenia tych wyrobów do użytkowania - Dz. U. z 2007 r., Nr 143, poz. 1002), |  |  |
| 5. | Pojazd musi być wyposażony w urządzenie sygnalizacyjno- ostrzegawcze, akustyczne i świetlne (minimum 2 punkty świetlne stroboskopowe lub LED, głósnik min. 100W), urządzenie akustyczne powinno umożliwiać podawanie komunikatów słownych. |  |  |
| 6. | Pojazd musi być dodatkowo wyposażony w: - dodatkowe 2 lampy sygnalizacyjne niebieskie (stroboskopowe lub LED) z przodu pojazdu; - „falę świetlną” na ścianie tylnej zabudowy (barwy pomarańczowej), - dodatkowe światło niebieskie stroboskopowe na ścianie tylnej lub dachu zabudowy, |  |  |
| 7. | Podwozie samochodu z silnikiem o zapłonie samoczynnym, spełniającym wymogi normy Euro5. Silnik bez konieczności stosowania płynu Ad-Blue, lub bez redukcji momentu obrotowego silnika w przypadku braku płynu Ad-Blue w zbiorniku. Moc silnika min. 180 kW. Moment obrotowy silnika min. 1000 Nm. Wlot powietrza do silnika wysoki, za ścianą tylną kabiny. |  |  |
| 8. | Maksymalna wysokość całkowita pojazdu 3000 mm. Maks. wysokość górnej krawędzi najwyższej półki w położeniu roboczym (po wysunięciu lub rozłożeniu) lub szuflady nie wyżej niż 1800 mm od poziomu terenu lub podestów. Dostęp do wyżej położonego sprzętu ułatwiony przez zainstalowanie odchylanych podestów roboczych. Podesty blokowane po zamknięciu przez opuszczone żaluzje (bez dodatkowych zamków). Sprzęt rozmieszczony grupowo w zależności od przeznaczenia z zachowaniem ergonomii. |  |  |
| 9. | Napęd szosowy 4x2, możliwość blokady mechanizmu różnicowego osi tylnej. Skrzynia biegów manualna, min. 6-biegowa, wyposażona w dodatkowy bieg pełzający (np. do wyciągania ciężkich ładunków). Zawieszenie obu osi na wzmocnionych resorach piórowych. |  |  |
| 10. | Masowy wskaźnik mocy - określony dla masy pojazdu gotowego do akcji ratowniczo – gaśniczej MMR (min. 15 kW/1000kg.) | Podać wartość |  |
| 11. | Kabina czterodrzwiowa, jednomodułowa, zapewniająca dostęp do silnika, w układzie miejsc 1+1+4 (siedzenia przodem do kierunku jazdy). Kabina wyposażona w: indywidualne oświetlenie nad siedzeniem dowódcy, dwa wywietrzniki dachowe (jeden w przedniej drugi w tylnej części kabiny), niezależny układ ogrzewania i wentylacji, umożliwiający ogrzewanie kabiny przy wyłączonym silniku, reflektor pogorzeliskowy zainstalowany na zewnątrz pojazdu, z przodu kabiny po prawej stronie. podest dla ładowarek radiotelefonów przenośnych, latarek itd. z wyprowadzonym niezależnym zasilaniem 12V min. 10 A, z układem zabezpieczającym, automatycznie odłączającym zasilanie ładowarek przy napięciu na zaciskach akumulatora poniżej 22,5 V, wraz z układem pomiarowym wskazującym aktualne napięcie na zaciskach akumulatora. poręcze lub uchwyty dla załogi do trzymania w tylnej części kabiny |  |  |
| 12. | Fotele wyposażone w bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa. Siedzenia pokryte materiałem łatwo zmywalnym, odpornym na rozdarcie i ścieranie. Wszystkie fotele wyposażone w zagłówki. Fotel dla kierowcy z regulacją wysokości, odległości i pochylenia oparcia. |  |  |
| 13. | Instalacja elektryczna jednoprzewodowa 24V, z biegunem ujemnym na masie. Moc alternatora (Moc alternatora min. 2200W) i pojemność akumulatorów (Akumulatory min. 2x160 Ah ) musi zapewniać pełne zapotrzebowanie na energię elektryczną przy jej maksymalnym obciążeniu. Przetwornica napięcia 24V / 12V. |  |  |
| 14. | Instalacja wyposażona w główny wyłącznik prądu, odłączający wszystkie odbiorniki z wyjątkiem wymagających stałego zasilania. |  |  |
| 15. | Pojazd musi być wyposażony w gniazdo (z wtyczką) do ładowania akumulatorów ze źródła zewnętrznego umieszczone po lewej stronie z sygnalizacja podłączenia lub złącze samo rozłączalne - komplet. |  |  |
| 16. | W kabinie kierowcy musi być zamontowany radiotelefon, częstotliwość VHF 146-174 MHz, moc l-25 W, min. 250 kanałowy i odstęp pomiędzy kanałami 12.5 kHz z dodatkowym głośnikiem i mikrofonem w przedziale autopompy. |  |  |
| 17. | Pojazd musi być wyposażony w sygnalizację świetlną i dźwiękową włączonego biegu wstecznego. Dopuszcza się światło cofania jako sygnalizację świetlną. |  |  |
| 18. | Minimalny prześwit podwozia 200 mm. Należy podać konkretną wartość prześwitu dla najniższego punktu podwozia. | Podać wartość |  |
| 19. | Należy podać konkretną wartość możliwości pokonywania wzniesień , min. 14°. | Podać wartość |  |
| 20. | Kąt natarcia - należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu - nie mniejszy niż 16O. | Podać wartość |  |
| 21. | Kąt zejścia nie mniejszy niż 16O, należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. Pojazd wyposażony w wymaganą przepisami tylną belkę przeciw najazdową. W przypadku belki podnoszonej kąt zejścia mierzony przy belce uniesionej. | Podać wartość |  |
| 22. | Maksymalny statyczny kąt pochylenia pojazdu nie mniejszy niż 32O, należy podać konkretną wartość dla oferowanego pojazdu. | Podać wartość |  |
| 23. | Kolory pojazdu: - elementy podwozia– kolor czarny lub ciemnoszary - błotniki i zderzaki– kolor biały (lakierowane w całości) - kabina, zabudowa– kolor czerwony - na bocznych ścianach zabudowy zastosować dodatkowe elementy z taśmy odblaskowej, polepszające widoczność pojazdu podczas akcji w warunkach ograniczonej widoczności. |  |  |
| 24. | Najmniejsza obrysowa średnica zawracania nie więcej niż 17 m. | Podać wartość |  |
| 25. | Maksymalna prędkość na najwyższym biegu nie mniejsza niż 90 km/h. | Podać wartość |  |
| 26. | Rezerwa masy w pełni obciążonego samochodu w stosunku do całkowitej dopuszczalnej masy pojazdu min. 3 % | Podać wartość |  |
| 27. | Instalacja pneumatyczna pojazdu zapewniająca możliwość wyjazdu w ciągu 60 s. od chwili uruchomienia silnika samochodu, z równoczesnym zapewnieniem prawidłowego funkcjonowanie hamulców w w/w czasie. |  |  |
| 28. | Wylot spalin nie może być skierowany na stanowisko obsługi poszczególnych urządzeń pojazdu, wyprowadzony na lewą stronę. |  |  |
| 29. | Wszelkie funkcje wszystkich układów i urządzeń pojazdu muszą zachować swoje właściwości pracy w temperaturach od - 25°C do + 50 ° C. |  |  |
| 30. | Podstawowa obsługa silnika możliwa bez podnoszenia kabiny (sprawdzenie poziomu oleju oraz innych płynów eksploatacyjnych). |  |  |
| 31. | Pojemność zbiornika paliwa powinna zapewniać - przejazd min. 300 km. lub 4 godz. Ciągłej pracy autopompy. |  |  |
| 32. | Silnik pojazdu powinien być przystosowany do ciągłej pracy, bez uzupełniania cieczy chłodzącej, oleju oraz przekraczania dopuszczalnych parametrów pracy (np. temp) w czasie postoju min. 4 godz. |  |  |
| 33. | Ogumienie uniwersalne, z bieżnikiem dostosowanym do różnych warunków atmosferycznych (wielosezonowe), na osi tylnej podwójne. Średnica osadzenia opon 22,5 cala. |  |  |
| 34. | Pełno wymiarowe koło zapasowe. Dopuszcza się brak stałego mocowania na pojeździe. |  |  |
| 35. | Pojazd wyposażony w zaczep holowniczy. Zaczep ma służyć do holowania przyczep o dop. masie całkowitej do 3.5 t. Gniazdo elektryczne do podłączenia zasilania przyczepy. Dodatkowe dwa zaczepy z szeklami o wytrzymałości min. 70 kN z tyłu pojazdu, oraz zaczep do holowania awaryjnego z przodu. |  |  |
| 36. | Przystawka odbioru mocy przystosowana do długiej pracy, z sygnalizacją włączenia w kabinie kierowcy. |  |  |
| 37. | Układ hamulcowy pojazdu pneumatyczny lub elektro-pneumatyczny wyposażony w ABS. Hamulce tarczowe przedniej i tylnej osi, hamulec ciągłego działania (górski). Pojazd musi być wyposażony w układ kontroli trakcji, oraz w system wspomagający ruszanie na wzniesieniu. |  |  |
| 38. | Lusterka zewnętrzne elektrycznie podgrzewane i regulowane. |  |  |
| 2. | Zabudowa pożarnicza |  |  |
| 1. | Zabudowa musi być wykonana z materiałów odpornych na korozję (stal nierdzewna i aluminium). Wewnętrzne poszycia skrytek wykonane z gładkiej blachy aluminiowej. Krawędzie zabudowy muszą być zabezpieczone przed uszkodzeniem listwami z aluminium. Półki sprzętowe wykonane z aluminium, w systemie z możliwością regulacji wysokości półek. |  |  |
| 2. | Dach zabudowy musi być wykonany w formie podestu roboczego, w wykonaniu antypoślizgowym. Na podeście zamontowane działko wodno-pianowe z wytwornica piany, o regulowanej wydajności spełniające wymagania PN-91/M-51270. Wydajność działka 1600 dm3 /min. |  |  |
| 3. | Drabina do wejścia na dach, umieszczona po prawej stronie, musi być wykonana z materiałów nierdzewnych, składana na czas jazdy. Stopnie w wykonaniu antypoślizgowym, w górnej części drabinki poręcze ułatwiające wchodzenie. |  |  |
| 4. | Skrytki na sprzęt i wyposażenie zamykane żaluzjami wodo- i pyłoszczelnymi, wspomaganymi systemem sprężynowym wykonane z materiałów odpornych na korozję, wyposażone w zamki zamykane na klucz, (jeden klucz powinien pasować do wszystkich zamków). |  |  |
| 5. | Skrytki na sprzęt i przedział autopompy muszą być wyposażone w oświetlenie włączane automatycznie po otwarciu drzwi skrytki (w kabinie kierowcy powinna być zainstalowana sygnalizacja otwarcia żaluzji skrytek i wysunięcia lub odchylenia podestów roboczych). |  |  |
| 6. | Pojazd powinien posiadać oświetlenie pola pracy wokół samochodu zapewniające oświetlenie w warunkach słabej widoczności (min. 5 luksów w odległości l m od pojazdu). |  |  |
| 7. | Szuflady i wysuwane tace muszą się automatycznie blokować w pozycji zamkniętej i całkowicie otwartej oraz posiadać zabezpieczenie przed całkowitym wyciągnięciem (wypadnięciem z prowadnic). |  |  |
| 8. | Szuflady wystające w pozycji otwartej powyżej 250 mm. poza obrys pojazdu muszą posiadać oznakowanie ostrzegawcze (odblaskowe). |  |  |
| 9. | Uchwyty, klamki wszystkich urządzeń samochodu, drzwi żaluzjowych, szuflad, tac, muszą być tak skonstruowane, aby umożliwiały ich obsługę w rękawicach specjalnych. |  |  |
| 10. | Konstrukcja skrytek zapewniająca samoczynne odprowadzanie wody z ich wnętrza. |  |  |
| 11. | Powierzchnie platform, podestu roboczego i podłogi kabiny w wykonaniu antypoślizgowym. |  |  |
| 12. | Zbiornik wody musi być wykonany ze stali nierdzewnej, usytuowany wzdłużnie, wyposażony w oprzyrządowanie umożliwiające jego bezpieczną eksploatację, z układem zabezpieczającym przed wypływem wody w czasie jazdy. - zbiornik powinien posiadać właz rewizyjny (szybko otwierany) dostępny z dachu , - pojemność min. 2,5 m3 - nadciśnienie testowe 20 kPa. - zbiornik musi być zawieszony na ramie zabudowy elastycznie (np. na elementach metalowo-gumowych). Zbiornik musi być wyposażony w dolny otwór umożliwiający czyszczenie o średnicy min. 75mm. |  |  |
| 13. | Zbiornik środka pianotwórczego o pojemności min. 10 % pojemności zbiornika wody i nadciśnieniu testowym 20 kPa, - wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów, -zbiornik musi być wyposażony w oprzyrządowanie zapewniające jego bezpieczną eksploatację, -napełnianie zbiornika środkiem pianotwórczym powinno być możliwe z poziomu terenu oraz z dachu pojazdu. |  |  |
| 14. | Autopompa zlokalizowana z tyłu pojazdu w przedziale zamykanym drzwiami żaluzjowymi. |  |  |
| 15. | Autopompa dwustopniowa, dwuzakresowa, - o wydajności min. 2400 l/min, przy ciśnieniu 0,8 MPa - głębokości ssania 1,5 m Dla wysokiego ciśnienia pompy parametry nominalne powinny wynosić: - wydajność min: 250 l/min, przy ciśnieniu 4 MPa. Autopompa musi umożliwiać jednoczesne podawanie wody ze stopnia niskiego i wysokiego ciśnienia. |  |  |
| 16. | Układ wodno-pianowy zabudowany w taki sposób aby, parametry autopompy przy zasilaniu ze zbiornika samochodu były nie mniejsze niż przy zasilaniu ze zbiornika zewnętrznego dla głębokości ssania 1,5 m. |  |  |
| 17. | Samochód musi być wyposażony w co najmniej l wysokociśnieniową linię szybkiego natarcia o długości węża min. 60 m. na zwijadle, zakończoną prądownicą wodno-pianową o regulowanej wydajności z prądem zwartym i rozproszonym |  |  |
| 18. | Linia szybkiego natarcia musi umożliwiać podawanie wody lub piany bez względu na stopień rozwinięcia węża, zwijadło wyposażone w hamulec bębna, napęd elektryczny, korbę umożliwiającą awaryjne zwijanie węża. |  |  |
| 19. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody i wodnego roztworu środka pianotwórczego do min. - dwóch nasad tłocznych wielkości 75 - wysokociśnieniowej linii szybkiego natarcia. - działka wodno-pianowego |  |  |
| 20. | Autopompa musi umożliwiać podanie wody do zbiornika samochodu. |  |  |
| 21. | Autopompa musi być wyposażona w automatycznie uruchamiane urządzenie odpowietrzające, umożliwiające zassanie wody z głębokości 1,5 m w czasie do 30 s., a z głębokości 7,5 m w czasie do 60 s. |  |  |
| 22. | W przedziale autopompy muszą znajdować się conajmniej następujące urządzenia kontrolno-sterownicze pracy pompy: - manowakuometr, - manometr niskiego ciśnienia, - manometr wysokiego ciśnienia, - manometr linii napełniania hydrantowego, - wskaźnik poziomu wody w zbiorniku samochodu, - wskaźnik poziomu środka pianotwórczego w zbiorniku, - regulator prędkości obrotowej silnika pojazdu, - wyłącznik silnika pojazdu, - licznik motogodzin pracy autopompy, - kontrolka ciśnienia oleju i temperatury cieczy chłodzącej silnika, |  |  |
| 23. | W przypadku umieszczenia w przedziale autopompy wyłącznika do uruchamiania silnika pojazdu, uruchomienia silnika z przedziału autopompy powinno być możliwe tylko dla neutralnego położenia dźwigni zmiany biegów. |  |  |
| 24. | Zbiornik wody musi być wyposażony w nasadę 75 z zaworem do napełniania z hydrantu (wlot do napełniania powinien mieć konstrukcję zabezpieczającą przed swobodnym wypływem wody ze zbiornika) oraz automatyczny zawór zabezpieczający przed przepełnieniem zbiornika z możliwością przełączenia na pracę ręczną. |  |  |
| 25. | Autopompa wyposażona w system sterowania, umożliwiający ręczną regulację ciśnienia pracy, oraz automatyczny układ utrzymywania stałego ciśnienia tłoczenia. |  |  |
| 26. | Układ wodno-pianowy wyposażony w dozownik środka pianotwórczego umożliwiający uzyskanie stężeń w zakresie od 3% - 6%, w całym zakresie pracy autopompy. |  |  |
| 27. | Wszystkie elementy układu wodno pianowego muszą być odporne na korozję i działanie dopuszczonych do stosowania środków pianotwórczych i modyfikatorów. |  |  |
| 28. | Konstrukcja układu wodno-pianowego powinna umożliwić jego całkowite odwodnienie. |  |  |
| 29. | Przedział autopompy musi być wyposażony w system ogrzewania tego samego producenta jak urządzenie w kabinie kierowcy, skutecznie zabezpieczający układ wodno-pianowy i autopompę przed zamarzaniem w temperaturze do - 25 C., działający niezależnie od pracy silnika. |  |  |
| 30. | Na wlotach ssawnych oraz na wlotach do napełniania zbiornika muszą być zamontowane elementy zabezpieczające przed przedostaniem się do układu wodno- pianowego zanieczyszczeń stałych, gwarantujące bezpieczną eksploatację autopompy. |  |  |
| 31. | Wykonane mocowania na aparaty oddechowe 4 szt. (aparaty nadciśnieniowe z butlą stalową o poj. 6 litrów). Konstrukcja mocowań zgodna z wymaganiami KG-PSP i CNBOP. |  |  |
| 32. | Wysuwany pneumatycznie, obrotowy maszt oświetleniowy, zabudowany na stałe w samochodzie z najaśnicami o mocy łącznej 2000W. Wysokość min. 4,5 m od podłoża z możliwością sterowania najaśnicami w dwóch płaszczyznach (pionowej oraz poziomej). |  |  |